СОДЕРЖАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГЭСНр-2001	9

Общие указания по применению государственных элементных

сметных норм на ремонтно-строительные работы ГЭСНр-2001	9

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ГЭСНр	11

3. ПРИМЕНЕНИЕ РЕСУРСНОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	13

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № __________	13

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № __________	14

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	14

Сборник № 51	14

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	14

Таблица ГЭСНр 51-1 Разработка грунта внутри здания	15

Таблица ГЭСНр 51-5 Механизированная разработка грунта в стесненных условиях	17

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	17

Сборник № 52	17

ФУНДАМЕНТЫ	17

Таблица ГЭСНр 52-1 Усиление фундаментов торкретированием	18

Таблица ГЭСНр 52-4 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий	19

Таблица ГЭСНр 52-6 Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	20

Таблица ГЭСНр 52-9 Замена деревянных стульев	22

Таблица ГЭСНр 52-11 Водоотлив из подвала	23

Таблица ГЭСНр 52-12 Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов	23

Таблица ГЭСНр 52-13 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов	23

Таблица ГЭСНр 52-14 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	23

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	24

Сборник № 53	24

СТЕНЫ	25

Таблица ГЭСНр 53-1 Разборка деревянных стен	26

Таблица ГЭСНр 53-2 Разборка каменной кладки	26

Таблица ГЭСНр 53-3 Прорезка проемов в стенах и перегородках	27

Таблица ГЭСНр 53-4 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках	27

Таблица ГЭСНр 53-6 Добавление утепляющей засыпки	28

Таблица ГЭСНр 53-7 Смена досок чистой обшивки стен	28

Таблица ГЭСНр 53-8 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем	28

Таблица ГЭСНр 53-10 Подъем рубленных стен домкратом	29

Таблица ГЭСНр 53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича	30

Таблица ГЭСНр 53-19 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную	33

Таблица ГЭСНр 53-20 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом	33

Таблица ГЭСНр 53-21 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий	33

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	37

Сборник № 54	37

ПЕРЕКРЫТИЯ	37

Таблица ГЭСНр 54-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	38

Таблица ГЭСНр 54-2 Разборка стальных балок перекрытий	38

Таблица ГЭСНр 54-3 Разборка подшивки потолков	38

Таблица ГЭСНр 54-4 Ремонт деревянных балок	38

Таблица ГЭСНр 54-5 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов	39

Таблица ГЭСНр 54-6 Врубка деревянного ригеля между балками	39

Таблица ГЭСНр 54-7 Смена засыпки перекрытия	40

Таблица ГЭСНр 54-8 Укладка металлических балок	40

Таблица ГЭСНр 54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м с заделкой швов	40

Таблица ГЭСНр 54-10 Установка деревянной стойки под балки или прогоны	41

Таблица ГЭСНр 54-11 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	41

Таблица ГЭСНр 54-12 Укрепление существующей подшивки потолка	41

Таблица ГЭСНр 54-13 Устранение просадки конца балки на опоре	41

Таблица ГЭСНр 54-14 Укрепление концов деревянных балок	42

Таблица ГЭСНр 54-15 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	42

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	43

Сборник № 55	43

ПЕРЕГОРОДКИ	43

Таблица ГЭСНр 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок	43

Таблица ГЭСНр 55-2 Перестановка филенчатых перегородок	44

Таблица ГЭСНр 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	44

Таблица ГЭСНр 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии “Knauf”	44

Таблица ГЭСНр 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	45

Таблица ГЭСНр 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов	45

Таблица ГЭСНр 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок	45

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	46

Сборник № 56	46

ПРОЕМЫ	46

Таблица ГЭСНр 56-1 Демонтаж оконных коробок	46

Таблица ГЭСНр 56-2 Снятие оконных переплетов	47

Таблица ГЭСНр 56-3 Снятие подоконных досок	47

Таблица ГЭСНр 56-4 Ремонт оконных коробок и колод	47

Таблица ГЭСНр 56-5 Ремонт оконных переплетов	48

Таблица ГЭСНр 56-6 Ремонт форточек	48

Таблица ГЭСНр 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах	48

Таблица ГЭСНр 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки	49

Таблица ГЭСНр 56-9 Демонтаж дверных коробок	49

Таблица ГЭСНр 56-10 Снятие дверных полотен	49

Таблица ГЭСНр 56-11 Снятие наличников	50

Таблица ГЭСНр 56-12 Смена дверных и оконных приборов	50

Таблица ГЭСНр 56-13 Ремонт дверных коробок	50

Таблица ГЭСНр 56-14 Перевязка дверных полотен	51

Таблица ГЭСНр 56-15 Ремонт дверных полотен	52

Таблица ГЭСНр 56-16 Ремонт калевки дверных полотен	52

Таблица ГЭСНр 56-17 Ремонт порогов	52

Таблица ГЭСНр 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок	52

Таблица ГЭСНр 56-19 Обивка дверей дермантином	53

Таблица ГЭСНр 56-20 Ремонт ворот и калиток	53

Таблица ГЭСНр 56-21 Установка дверных полотен	53

Таблица ГЭСНр 56-22 Навеска плотничных дверей	54

Таблица ГЭСНр 56-23 Обрамление проемов угловой сталью	54

Таблица ГЭСНр 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	54

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	55

Сборник № 57	55

ПОЛЫ	55

Таблица ГЭСНр 57-1 Разборка оснований покрытия полов	55

Таблица ГЭСНр 57-2 Разборка покрытий полов	55

Таблица ГЭСНр 57-3 Разборка плинтусов	56

Таблица ГЭСНр 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов	56

Таблица ГЭСНр 57-5 Ремонт дощатых покрытий	57

Таблица ГЭСНр 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации	57

Таблица ГЭСНр 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета	57

Таблица ГЭСНр 57-8 Смена простильных дощатых полов	58

Таблица ГЭСНр 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных	58

Таблица ГЭСНр 57-10 Заделка выбоин в полах	59

Таблица ГЭСНр 57-11 Устройство оснований под покрытие пола	60

Таблица ГЭСНр 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях	60

Таблица ГЭСНр 57-13 Смена вентиляционных решеток	61

Таблица ГЭСНр 57-14 Ремонт полов из щитового паркета	61

Таблица ГЭСНр 57-15 Смена керамических плиток в полах	61

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	62

Сборник № 58	62

КРЫШИ, КРОВЛИ	62

Таблица ГЭСНр 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш	62

Таблица ГЭСНр 58-2 Разборка слуховых окон	63

Таблица ГЭСНр 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	63

Таблица ГЭСНр 58-4 Разборка парапетных решеток	63

Таблица ГЭСНр 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш	63

Таблица ГЭСНр 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов	64

Таблица ГЭСНр 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов	64

Таблица ГЭСНр 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат	65

Таблица ГЭСНр 58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	66

Таблица ГЭСНр 58-10 Смена частей водосточных труб	66

Таблица ГЭСНр 58-11 Ремонт металлических парапетных решеток	66

Таблица ГЭСНр 58-12 Устройство обрешетки	66

Таблица ГЭСНр 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо	67

Таблица ГЭСНр 58-14 Смена покрытия из листовой стали	67

Таблица ГЭСНр 58-15 Перенавеска водосточных труб	68

Таблица ГЭСНр 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами	68

Таблица ГЭСНр 58-17 Разборка покрытий кровель	68

Таблица ГЭСНр 58-18 Смена обрешетки	69

Таблица ГЭСНр 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали	69

Таблица ГЭСНр 58-20 Смена обделок из листовой стали	69

Таблица ГЭСНр 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах	70

Таблица ГЭСНр 58-22 Смена ухватов для водосточных труб	70

Таблица ГЭСНр 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам	71

Таблица ГЭСНр 58-24 Смена кровли из черепицы	71

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	72

Сборник № 59	72

ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА	72

Таблица ГЭСНр 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец	72

Таблица ГЭСНр 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц	72

Таблица ГЭСНр 59-3 Разборка металлических лестничных решеток	73

Таблица ГЭСНр 59-4 Разборка поручней	73

Таблица ГЭСНр 59-5 Ремонт ступеней	73

Таблица ГЭСНр 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях	73

Таблица ГЭСНр 59-7 Ремонт деревянного поручня	74

Таблица ГЭСНр 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений	74

Таблица ГЭСНр 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток	74

Таблица ГЭСНр 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней	74

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	75

Сборник № 60	75

ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ	75

Таблица ГЭСНр 60-1 Разборка кладки печей и очагов	75

Таблица ГЭСНр 60-2 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов	76

Таблица ГЭСНр 60-3 Большой ремонт печей	76

Таблица ГЭСНр 60-4 Малый ремонт печей	76

Таблица ГЭСНр 60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов	77

Таблица ГЭСНр 60-7 Перекладка дымовых труб	77

Таблица ГЭСНр 60-8 Перекладка вертикальных разделок печей	78

Таблица ГЭСНр 60-9 Ремонт отдельных частей трубы	79

Таблица ГЭСНр 60-10 Исправление кладки дымовой трубы	79

Таблица ГЭСНр 60-11 Смена изразцов облицовки печей	79

Таблица ГЭСНр 60-12 Промазка трещин в кладке печи	80

Таблица ГЭСНр 60-13 Обделка кирпичом топливников	80

Таблица ГЭСНр 60-14 Смена приборов в печах	80

Таблица ГЭСНр 60-15 Смена предтопочных листов	81

Таблица ГЭСНр 60-16 Прочистка дымохода	81

Таблица ГЭСНр 60-17 Устройство отверстий для печей и труб	82

Таблица ГЭСНр 60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах	82

Таблица ГЭСНр 60-19 Смена колпаков на дымовых трубах	82

Таблица ГЭСНр 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания	84

Таблица ГЭСНр 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами	85

Таблица ГЭСНр 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами	86

Таблица ГЭСНр 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами	86

Таблица ГЭСНр 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами	87

Таблица ГЭСНр 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания	87

Таблица ГЭСНр 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания	88

Таблица ГЭСНр 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания	88

Таблица ГЭСНр 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	89

Таблица ГЭСНр 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов	89

Таблица ГЭСНр 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц	90

Таблица ГЭСНр 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек	90

Таблица ГЭСНр 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов	91

Таблица ГЭСНр 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц	91

Таблица ГЭСНр 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек	92

Таблица ГЭСНр 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором	93

Таблица ГЭСНр 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов	93

Таблица ГЭСНр 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц	94

Таблица ГЭСНр 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек	95

Таблица ГЭСНр 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов	96

Таблица ГЭСНр 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов	97

Таблица ГЭСНр 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг	97

Таблица ГЭСНр 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг	99

Таблица ГЭСНр 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	100

Таблица ГЭСНр 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом	101

Таблица ГЭСНр 61-26 Перетирка штукатурки	101

Таблица ГЭСНр 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку	101

Таблица ГЭСНр 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки	102

Таблица ГЭСНр 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности	102

Таблица ГЭСНр 61-30 Замена основания под штукатурку из драни	103

Таблица ГЭСНр 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб	103

ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	105

ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	105

Оконные проемы жилых и общественных зданий	107

Спаренные переплеты	107

Оконные проемы промышленных зданий	107

Балконные двери	107

Дверные проемы	107

Таблица ГЭСНр 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	109

Таблица ГЭСНр 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	110

Таблица ГЭСНр 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон	110

Таблица ГЭСНр 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	111

Таблица ГЭСНр 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов	111

Таблица ГЭСНр 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен	112

Таблица ГЭСНр 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков	112

Таблица ГЭСНр 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон	112

Таблица ГЭСНр 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей	114

Таблица ГЭСНр 62-11 Улучшенная масляная окраска полов	114

Таблица ГЭСНр 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен	114

Таблица ГЭСНр 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков	115

Таблица ГЭСНр 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон	115

Таблица ГЭСНр 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей	115

Таблица ГЭСНр 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами	116

Таблица ГЭСНр 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами	116

Таблица ГЭСНр 62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком,

плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей	117

02. ОКРАСКА ФАСАДОВ	118

Таблица ГЭСНр 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	118

Таблица ГЭСНр 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов	118

Таблица ГЭСНр 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов	119

Таблица ГЭСНр 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов	119

Таблица ГЭСНр 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов	120

Таблица ГЭСНр 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов	121

Таблица ГЭСНр 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов

под окраску перхлорвиниловыми красками	122

Таблица ГЭСНр 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов	122

Таблица ГЭСНр 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)	123

МАТЕРИАЛЫ	123

Таблица ГЭСНр 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)	124

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	124

Таблица ГЭСНр 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб	124

Таблица ГЭСНр 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий	124

Таблица ГЭСНр 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб	125

Таблица ГЭСНр 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления	125

Таблица ГЭСНр 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м	125

Таблица ГЭСНр 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград	126

Таблица ГЭСНр 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей	126

Таблица ГЭСНр 62-38 Перематовка стекол	127

Таблица ГЭСНр 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками	127

Таблица ГЭСНр 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками	128

Таблица ГЭСНр 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок	128

Таблица ГЭСНр 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	128

Таблица ГЭСНр 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов	128

Таблица ГЭСНр 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	129

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	129

Сборник № 63	129

СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ	129

Таблица ГЭСНр 63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке	130

Таблица ГЭСНр 63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах	131

Таблица ГЭСНр 63-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах	132

Таблица ГЭСНр 63-4 Перемазка фальцев в деревянных переплетах	132

Таблица ГЭСНр 63-5 Снятие обоев	133

Таблица ГЭСНр 63-6 Смена обоев	133

Таблица ГЭСНр 63-7 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток	133

Таблица ГЭСНр 63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит	134

Таблица ГЭСНр 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток	134

Таблица ГЭСНр 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов	135

Таблица ГЭСНр 63-11 Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами	135

Таблица ГЭСНр 63-12 Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами	135

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	136

Сборник № 64	136

ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ	136

НОРМЫ РАСХОДА МОДЕЛЕЙ И ВЫХОДА ДЕТАЛЕЙ ОДИНАКОВОГО РИСУНКА	136

Таблица ГЭСНр 64-1 Базы под колонны высотой до 250 мм	137

Таблица ГЭСНр 64-2 Базы под колонны высотой до 400 мм	138

Таблица ГЭСНр 64-3 Базы под колонны высотой до 500 мм	138

Таблица ГЭСНр 64-4 Базы по пилястрам высотой до 250 мм	139

Таблица ГЭСНр 64-5 Базы по пилястрам высотой до 400 мм	139

Таблица ГЭСНр 64-6 Базы по пилястрам высотой до 500 мм	140

Таблица ГЭСНр 64-7 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм	140

Таблица ГЭСНр 64-8 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм	140

Таблица ГЭСНр 64-9 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм	141

Таблица ГЭСНр 64-10 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм	141

Таблица ГЭСНр 64-11 Вазы высотой до 500 мм	142

Таблица ГЭСНр 64-12 Вазы высотой до 750 мм	142

Таблица ГЭСНр 64-13 Вазы высотой до 1000 мм	143

Таблица ГЭСНр 64-14 Венки диаметром до 500 мм	143

Таблица ГЭСНр 64-15 Венки диаметром до 1000 мм	144

Таблица ГЭСНр 64-16 Гербы высотой до 500 мм	144

Таблица ГЭСНр 64-17 Гербы высотой до 1000 мм	144

Таблица ГЭСНр 64-18 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм	145

Таблица ГЭСНр 64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм	145

Таблица ГЭСНр 64-20 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм	146

Таблица ГЭСНр 64-21 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм	146

Таблица ГЭСНр 64-22 Капители ионические высотой до 250 мм	147

Таблица ГЭСНр 64-23 Капители ионические высотой до 500 мм	147

Таблица ГЭСНр 64-24 Капители коринфские высотой до 500 мм	148

Таблица ГЭСНр 64-25 Капители коринфские высотой до 750 мм	148

Таблица ГЭСНр 64-26 Капители коринфские высотой до 1000 мм	149

Таблица ГЭСНр 64-27 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	149

Таблица ГЭСНр 64-28 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	149

Таблица ГЭСНр 64-29 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	150

Таблица ГЭСНр 64-30 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм	150

Таблица ГЭСНр 64-31 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм	151

Таблица ГЭСНр 64-32 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм	151

Таблица ГЭСНр 64-33 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм	152

Таблица ГЭСНр 64-34 Листы высотой до 150 мм	152

Таблица ГЭСНр 64-35 Листы высотой до 250 мм	153

Таблица ГЭСНр 64-36 Листы высотой до 400 мм	153

Таблица ГЭСНр 64-37 Маски-замки высотой до 250 мм	153

Таблица ГЭСНр 64-38 Маски-замки высотой до 500 мм	154

Таблица ГЭСНр 64-39 Погонные лепные изделия высотой до 50 мм	154

Таблица ГЭСНр 64-40 Погонные лепные изделия высотой до 100 мм	155

Таблица ГЭСНр 64-41 Погонные лепные изделия высотой до 200 мм	155

Таблица ГЭСНр 64-42 Погонные лепные изделия высотой до 300 мм	156

Таблица ГЭСНр 64-43 Поручни шириной до 250 мм	156

Таблица ГЭСНр 64-44 Розетки диаметром до 200 мм	157

Таблица ГЭСНр 64-45 Розетки диаметром до 300 мм	157

Таблица ГЭСНр 64-46 Розетки диаметром до 500 мм	157

Таблица ГЭСНр 64-47 Розетки диаметром до 800 мм	158

Таблица ГЭСНр 64-48 Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м	158

Таблица ГЭСНр 64-49 Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м	159

Таблица ГЭСНр 64-50 Сухари высотой до 150 мм	159

Таблица ГЭСНр 64-51 Сухари высотой до 250 мм	160

Таблица ГЭСНр 64-52 Триглифы высотой до 250 мм	160

Таблица ГЭСНр 64-53 Триглифы высотой до 350 мм	160

Таблица ГЭСНр 64-54 Триглифы высотой до 750 мм	161

Таблица ГЭСНр 64-55 Шишки высотой до 250 мм	161

Таблица ГЭСНр 64-56 Эмблемы круглые диаметром до 200 мм	162

Таблица ГЭСНр 64-57 Эмблемы круглые диаметром до 300 мм	162

Таблица ГЭСНр 64-58 Эмблемы круглые диаметром до 500 мм	163

Таблица ГЭСНр 64-59 Эмблемы круглые диаметром до 800 мм	163

Таблица ГЭСНр 64-60 Эмблемы портальные площадью до 0,5 м	163

Таблица ГЭСНр 64-61 Эмблемы портальные площадью до 0,75 м	164

Таблица ГЭСНр 64-62 Эмблемы портальные площадью до 1,0 м	164

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	165

Сборник № 65	165

ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	165

РАЗДЕЛ I. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	166

Таблица ГЭСНр 65-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб	166

Таблица ГЭСНр 65-3 Снятие арматуры	167

Таблица ГЭСНр 65-4 Демонтаж санитарно-технических приборов	167

Таблица ГЭСНр 65-5 Смена арматуры	168

Таблица ГЭСНр 65-6 Смена санитарно-технических приборов	169

Таблица ГЭСНр 65-7 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб	171

Таблица ГЭСНр 65-8 Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб	171

Таблица ГЭСНр 65-9 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы	171

Таблица ГЭСНр 65-10 Прочистка канализационной сети	173

Таблица ГЭСНр 65-11 Ремонт бетонных лотков в колодцах	173

РАЗДЕЛ II. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ	174

Таблица ГЭСНр 65-13 Демонтаж воздухосборников и грязевиков	174

Таблица ГЭСНр 65-14 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях	174

Таблица ГЭСНр 65-15 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб	175

Таблица ГЭСНр 65-16 Смена сгонов у трубопроводов	176

Таблица ГЭСНр 65-17 Установка заглушек	176

Таблица ГЭСНр 65-18 Ремонт арматуры	176

Таблица ГЭСНр 65-19 Демонтаж нагревательных приборов	177

Таблица ГЭСНр 65-20 Перегруппировка секций старых радиаторов	177

Таблица ГЭСНр 65-21 Добавление или снятие секций радиаторов	178

Таблица ГЭСНр 65-22 Прочистка и промывка отопительных приборов	179

Таблица ГЭСНр 65-23 Слив и наполнение водой системы отопления	179

Таблица ГЭСНр 65-24 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	180

Таблица ГЭСНр 65-25 Смена кранов	180

Таблица ГЭСНр 65-26 Демонтаж распределительных гребенок	180

Таблица ГЭСНр 65-27 Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов	180

Таблица ГЭСНр 65-29 Разборка вентиляционных шахт	181

Таблица ГЭСНр 65-30 Разборка металлических воздуховодов	181

Таблица ГЭСНр 65-31 Демонтаж осевых вентиляторов	181

Таблица ГЭСНр 65-32 Демонтаж центробежных вентиляторов	182

Таблица ГЭСНр 65-33 Смена жалюзийных решеток	182

Таблица ГЭСНр 65-34 Ремонт вентиляционных коробов	182

Таблица ГЭСНр 65-35 Прочистка вентиляционных каналов	182

Таблица ГЭСНр 65-37 Снятие вытяжных труб у газовых приборов	183

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	184

Сборник № 66	184

НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	184

I. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ	186

Таблица ГЭСНр 66-2 Разборка трубопроводов канализации	186

Таблица ГЭСНр 66-3 Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную	186

Таблица ГЭСНр 66-4 Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы	187

Таблица ГЭСНр 66-5 Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ	187

Таблица ГЭСНр 66-6 Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами	187

Таблица ГЭСНр 66-7 Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер	188

Таблица ГЭСНр 66-8 Демонтаж чугунных люков	188

Таблица ГЭСНр 66-9 Установка лестниц в существующих тепловых камерах	188

Таблица ГЭСНр 66-10 Очистка камер от грязи и ила	188

Таблица ГЭСНр 66-11 Очистка проходных и полупроходных каналов	188

Таблица ГЭСНр 66-12 Очистка непроходных каналов от ила и грязи	189

Таблица ГЭСНр 66-13 Проверка крепления трубопроводов	190

Таблица ГЭСНр 66-14 Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб	190

Таблица ГЭСНр 66-15 Замена участков трубопроводов	191

Таблица ГЭСНр 66-16 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах	192

Таблица ГЭСНр 66-17 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы	195

Таблица ГЭСНр 66-18 Демонтаж сальниковых компенсаторов	197

Таблица ГЭСНр 66-19 Демонтаж П-образных компенсаторов	198

Таблица ГЭСНр 66-20 Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов	199

Таблица ГЭСНр 66-21 Замена набивки сальниковых компенсаторов	199

Таблица ГЭСНр 66-22 Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	200

Таблица ГЭСНр 66-23 Замена люков колодцев и камер	200

Таблица ГЭСНр 66-24 Разборка тепловой изоляции	200

Таблица ГЭСНр 66-25 Прочистка дренажа штангами	201

Таблица ГЭСНр 66-26 Демонтаж задвижек	201

II. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	202

01. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПО МЕТОДИКЕ "ПРОЦЕСС ФЕНИКС"	202

Таблица ГЭСНр 66-28 Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода	202

Таблица ГЭСНр 66-29 Санирование трубопровода по методике "Процесс Феникс"	203

Таблица ГЭСНр 66-30 Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования	204

02. ЗАМЕНА СТАРЫХ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОПРОБОЙНИКА	204

Таблица ГЭСНр 66-32 Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в существующую без разрушения с помощью пневмопробойника	205

III. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	207

01. ОБЛИЦОВКА КОЛОДЦЕВ ПОЛИЭТИЛЕНОМ	207

Таблица ГЭСНр 66-34 Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами	208

02. ПЕРЕКРЫТИЕ УЧАСТКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОЗАГЛУШЕК	209

Таблица ГЭСНр 66-36 Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки	209

03. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	210

Таблица ГЭСНр 66-38 Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором	210

Таблица ГЭСНр 66-39 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками "ВИП-ЛАЙНЕР" с помощью пневмопробойника	211

Таблица ГЭСНр 66-40 Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом "ФЛЕКСОРЕН"	212

Таблица ГЭСНр 66-41 Восстановление канализационных трубопроводов методом "ИНСИТУФОРМ"	212

Таблица ГЭСНр 66-42 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом "ГРУНДОКРАК"	214

Таблица ГЭСНр 66-43 Промывка канализационных сетей спецмашинами "СКАНИЯ" и "SISU"	215

Таблица ГЭСНр 66-44 Восстановление канализационных колодцев методом "TROLINING"	216

Таблица ГЭСНр 66-45 Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами	217

Таблица ГЭСНр 66-46 Крепление траншей с помощью крепежных блоков	218

Таблица ГЭСНр 67-1 Демонтаж электропроводки	219

Таблица ГЭСНр 67-2 Демонтаж труб и проводов из труб	219

Таблица ГЭСНр 67-3 Демонтаж кабеля	220

Таблица ГЭСНр 67-4 Демонтаж приборов	220

Таблица ГЭСНр 67-5 Смена ламп	220

Таблица ГЭСНр 67-6 Смена магнитных пускателей	221

Таблица ГЭСНр 67-7 Смена пакетных выключателей	221

Таблица ГЭСНр 67-8 Смена светильников	221

Таблица ГЭСНр 67-9 Смена выключателей и розеток	221

Таблица ГЭСНр 67-10 Смена электросчетчиков	222

Таблица ГЭСНр 67-11 Смена патронов	222

Таблица ГЭСНр 67-12 Ремонт магнитных пускателей	222

Таблица ГЭСНр 67-13 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	222

Таблица ГЭСНр 67-14 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	222

Таблица ГЭСНр 67-15 Ремонт силового предохранительного шкафа	223

Таблица ГЭСНр 68-1 Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет	223

Таблица ГЭСНр 68-2 Формовочная обрезка деревьев	224

Таблица ГЭСНр 68-3 Валка деревьев в городских условиях	224

Таблица ГЭСНр 68-4 Выкашивание газонов	224

Таблица ГЭСНр 68-5 Вырезка сухих ветвей	224

Таблица ГЭСНр 68-6 Омоложение живых изгородей и кустарников	225

Таблица ГЭСНр 68-7 Штыковка почвы при омоложении растений	225

Таблица ГЭСНр 68-8 Ремонт садовых дорожек	225

Таблица ГЭСНр 68-9 Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований	226

Таблица ГЭСНр 68-10 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	226

Таблица ГЭСНр 68-11 Перемощение мостовой	227

Таблица ГЭСНр 68-12 Разборка покрытий и оснований	227

Таблица ГЭСНр 68-13 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	228

Таблица ГЭСНр 68-14 Разборка бортовых камней	229

Таблица ГЭСНр 68-15 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог	229

Таблица ГЭСНр 68-16 Ремонт тротуаров из литого асфальта	229

Таблица ГЭСНр 68-17 Ремонт бордюров	230

Таблица ГЭСНр 68-18 Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах	230

Таблица ГЭСНр 68-19 Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением	230

Таблица ГЭСНр 68-20 Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	230

Таблица ГЭСНр 68-21 Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой	231

Таблица ГЭСНр 68-22 Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов	231

Таблица ГЭСНр 68-23 Ремонт металлических ограждений	231

Таблица ГЭСНр 68-24 Смена отдельных участков металлического ограждения газонов	231

Таблица ГЭСНр 68-25 Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок	232

Таблица ГЭСНр 68-26 Разборка деревянных заборов	232

Таблица ГЭСНр 68-27 Ремонт деревянных ворот и калиток	232

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	233

Сборник № 69	233

ПРОЧИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	233

Таблица ГЭСНр 69-1 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную	233

Таблица ГЭСНр 69-2 Сверление отверстий	234

Таблица ГЭСНр 69-3 Прорезка отверстий в деревянных конструкциях

для водогазопроводных и чугунных трубопроводов	234

Таблица ГЭСНр 69-4 Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб	234

Таблица ГЭСНр 69-5 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	235

Таблица ГЭСНр 69-6 Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	235

Таблица ГЭСНр 69-7 Устройство ходов, переходов и мостиков на чердаке	235

Таблица ГЭСНр 69-8 Утепление трубопроводов в каналах и коробах	236

Таблица ГЭСНр 69-9 Очистка помещений от строительного мусора	236

Таблица ГЭСНр 69-10 Антисептирование древесины	236

Таблица ГЭСНр 69-11 Механизированное приготовление растворов в построечных условиях	237

Таблица ГЭСНр 69-12 Приготовление растворов вручную	237

Таблица ГЭСНр 69-13 Разогрев битумных материалов	238

ГЭСНр 81-04-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГЭСНр-2001

Общие указания по применению государственных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы ГЭСНр-2001

Дата введения 2000-01-01

РАЗРАБОТАНЫ Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (Л.Н. Крылов, И.И. Дмитренко) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО "РЦЭС" (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков) при участии специалистов - В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков (31 ГПИ СС МО РФ, Москва), Н.М. Рязанова (институт "ЛенжилНИИпроект", Санкт-Петербург), А.П. Иванов (АООТ "Стройкорпорация Санкт-Петербурга"), А.А. Козловская, С.М. Беллер (ОАО "Институт ЛенНИИпроект", Санкт-Петербург), Т.Ю. Берлин (Институт "Ленгипроинжпроект", Санкт-Петербург)

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, А.Ф. Лыкова, В.В. Сафорнов, Н.К. Кобозева, И.В. Кобец, Е.В. Сметанина).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2000 года постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 года № 77

Предназначены для определения состава и потребности в ресурсах, необходимых для выполнения ремонтно-строительных работ на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом, а также для расчетов за выполненные работы.

ГЭСНр-2001 являются исходными нормативами для разработки Государственных единичных расценок на ремонтно-строительные работы федерального (ФЕР) и территориального (ТЕР) уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (в дальнейшем изложении ГЭСНр), предназначены для определения состава и потребности в ресурсах, необходимых для выполнения ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом, а также для расчетов за выполненные работы и списания материалов.

ГЭСНр являются исходными нормативами для разработки Государственных единичных расценок на ремонтно-строительные работы федерального (ФЕР) и территориального (ТЕР) уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ.

1.2. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы являются составной частью ГФЭСН-81. Содержание, построение, изложение и оформление ГЭСНр соответствуют требованиям #M12293 0 5200307 3704477087 1419662526 2685059051 3363248087 4294967268 584910322 2851215321 2005302996СНиП 10-01-94#S "Система нормативных документов в строительстве. Основные положения" и #M12291 871001032СП 81-01-94#S "Свод правил по определению стоимости строительства в составе предпроектной и проектно-сметной документации", с учетом настоящих Общих указаний.

Организации, учреждения и предприятия, их должностные лица несут ответственность за неправильное применение норм ГЭСНр в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. ГЭСНр разработаны в составе следующих сборников:

| #G0№ сборника | Наименование сборника ГЭСНр-2001 | Полное обозначение сборника* | Сокращенное обозначение сборника |
| --- | --- | --- | --- |
| __________________* полное обозначение сборников ГЭСНр-2001 принято в соответствии с #M12291 871001032СП 81-01-94#S "Свод правил по определению стоимости строительства в составе предпроектной и проектно-сметной документации" |
| 51 | Земляные работы | #M12291 1200004432ГЭСНр 81-04-51-2001#S | ГЭСНр-2001-51 |
| 52 | Фундаменты | #M12291 1200004433ГЭСНр 81-04-52-2001#S | ГЭСНр-2001-52 |
| 53 | Стены | #M12291 1200004434ГЭСНр 81-04-53-2001#S | ГЭСНр-2001-53 |
| 54 | Перекрытия | #M12291 1200004435ГЭСНр 81-04-54-2001#S | ГЭСНр-2001-54 |
| 55 | Перегородки | #M12291 1200004436ГЭСНр 81-04-55-2001#S | ГЭСНр-2001-55 |
| 56 | Проемы | #M12291 1200004437ГЭСНр 81-04-56-2001#S | ГЭСНр-2001-56 |
| 57 | Полы | #M12291 1200004438ГЭСНр 81-04-57-2001#S | ГЭСНр-2001-57 |
| 58 | Крыши, кровли | #M12291 1200004439ГЭСНр 81-04-58-2001#S | ГЭСНр-2001-58 |
| 59 | Лестницы, крыльца | #M12291 1200004440ГЭСНр 81-04-59-2001#S | ГЭСНр-2001-59 |
| 60 | Печные работы | #M12291 1200004441ГЭСНр 81-04-60-2001#S | ГЭСНр-2001-60 |
| 61 | Штукатурные работы | #M12291 1200004442ГЭСНр 81-04-61-2001#S | ГЭСНр-2001-61 |
| 62 | Малярные работы | #M12291 1200004443ГЭСНр 81-04-62-2001#S | ГЭСНр-2001-62 |
| 63 | Стекольные, обойные и облицовочные работы | #M12291 1200004444ГЭСНр 81-04-63-2001#S | ГЭСНр-2001-63 |
| 64 | Лепные работы | #M12291 1200004445ГЭСНр 81-04-64-2001#S | ГЭСНр-2001-64 |
| 65 | Внутренние санитарно-технические работы | #M12291 1200004446ГЭСНр 81-04-65-2001#S | ГЭСНр-2001-65 |
| 66 | Наружные инженерные сети | #M12291 1200004447ГЭСНр 81-04-66-2001#S | ГЭСНр-2001-66 |
| 67 | Электромонтажные работы | #M12291 1200004448ГЭСНр 81-04-67-2001#S | ГЭСНр-2001-67 |
| 68 | Благоустройство | #M12291 1200004449ГЭСНр 81-04-68-2001#S | ГЭСНр-2001-68 |
| 69 | Прочие ремонтно-строительные работы | #M12291 1200004450ГЭСНр 81-04-69-2001#S | ГЭСНр-2001-69 |

1.4. ГЭСНр отражают среднеотраслевые затраты на принятую технику, технологию и организацию работ по видам ремонтно-строительных работ. В связи с этим ГЭСНр могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

ГЭСНр учитывают усложненные условия выполнения ремонтно-строительных работ: рассредоточенность объемов работ, ограниченные возможности применения высокопроизводительных средств механизации, повышенные затраты ручного труда на внутрипостроечном транспорте и транспорте материалов в рабочей зоне и т.п. Нормы не учитывают влияние внешних усложняющих факторов производства ремонтно-строительных работ - загазованность, наличие вблизи объектов под напряжением и т.д.

ГЭСНр не распространяются на работы по ремонту конструкций и отделке уникальных зданий и сооружений, а также реставрации памятников архитектуры, к капитальности и качеству которых предъявляются повышенные требования.

1.5. Полученные на основе ГЭСНр данные о составе и количестве ресурсов могут быть использованы для определения продолжительности выполнения работ, составления различной технологической документации и списания материалов.

1.6. В технических частях к сборникам ГЭСНр приводятся положения, обусловленные специфическими особенностями работ, которые необходимо учитывать при применении соответствующих сборников и их разделов.

Технические части к сборникам ГЭСНр содержат указания о порядке применения норм, относящихся только к данному сборнику. Техническая часть включает также правила определения объемов работ.

1.7. Таблицы ГЭСНр имеют шифр, описание состава работ, измеритель норм и количественные показатели. Наименования таблиц норм характеризуют процесс производства работ. Шифр таблицы состоит из номера сборника и порядкового номера таблицы в сборнике.

Из каждой таблицы ГЭСНр может образовываться несколько норм, обозначение и наименование которых вынесено перед таблицами ГЭСНр. Обозначение норм состоит из трех разделенных числовых значений:

первое - номер сборника ГЭСНр;

второе - номер нормативной таблицы сборника ГЭСНр;

третье - графа в нормативной таблице ГЭСНр.

Указанная система обозначения обеспечивает идентичность номенклатуры элементных сметных норм и составляемых на их основе единичных расценок.

1.8. В описании состава работ приводится перечень основных операций и видов работ. Для работ, относящихся не ко всем нормам таблицы, указываются номера граф (норм), к которым они относятся. Измеритель относится ко всем графам таблицы и содержит единицу измерения, множитель и поясняющий текст. Множитель равен 1, 10, 100 и т.п. Параметры отдельных величин (длина, диаметр, площадь и т.п.), приведенные в таблицах сметных норм с характеристикой "до", следует считать включая указанный предел. Каждая графа таблицы ГЭСНр включает сметные нормы по конкретному варианту выполнения определенного вида работ, а таблица в целом объединяет однородные сметные нормы.

1.9. Таблицы ГЭСНр содержат следующие нормативные показатели:

- затраты труда рабочих-строителей, в чел.-ч;

- средний разряд работы;

- затраты труда машинистов, в чел.-ч;

- время эксплуатации и состав строительных машин, механизмов, механизированного инструмента, в маш.-ч;

- расход материалов, изделий и конструкций в физических единицах измерения.

Натуральные единицы измерения (чел.-ч, маш.-ч, м, м и др.) являются основой измерения ресурсов в ГЭСНр.

1.10. Состав применяемых в ГЭСНр строительных машин и механизмов дается в сокращенных наименованиях, без привязки к конкретным их маркам, указывается только тип и, при необходимости, основная характеристика машины. Такое построение ГЭСНр позволяет учитывать фактически применяемые машины и обеспечить достоверное определение стоимости их эксплуатации. Основанием для установления типов и марок строительных машин является проектная документация.

1.11. Нормы расхода материальных ресурсов определены на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации. Материальные ресурсы (материалы, изделия и конструкции) представлены в ГЭСНр в сокращенных наименованиях, по обобщенной номенклатуре, без указания дополнительных технических характеристик и марок (не влияющих на числовые значения норм), с приведением нормируемого расхода ресурсов, а в отдельных случаях и без него.

При определении затрат на материальные ресурсы пользователь норм принимает конкретные марки и характеристики материалов, изделий и конструкций для производства работ исходя из данных проекта, спецификаций, условий обеспечения указанными материальными ресурсами и торговой номенклатурой производителей (поставщиков).

По некоторым материалам, изделиям и конструкциям в ГЭСНр указаны только наименования, а расход их принимается по проектным данным (рабочим чертежам). В таблицах норм в графах расхода такие материалы обозначаются литерой "П". В этих случаях при определении сметных норм расхода материалов должны учитываться минимальные, практически неустранимые потери и отходы, связанные с перемещением материалов и изделий от приобъектного склада до рабочей зоны, и их обработка при укладке в дело в соответствии с правилами разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве в соответствии с #M12293 0 871001051 4292985309 3999457992 1578382585 3098862284 584910322 3723384248 4 2747717279РДС 82-202-96#S (Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве. Минстрой России №18-65 от 08.08.96).

Нормы расхода неоднократно используемых (оборачиваемых) материалов и деталей (опалубка, крепления и т.д.) определены с учетом нормального числа их оборотов и норм допустимых потерь после каждого оборота.

Нормы предусматривают применение конструкций, деталей, изделий и полуфабрикатов заводского изготовления. В отдельных случаях при небольшой потребности в деталях и изделиях, растворе и бетоне в соответствующих сметных нормах предусмотрено изготовление их в построечных условиях.

1.12. В нормах ГЭСНр предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и т.п.).

При использовании лесоматериалов твердых пород к нормам затрат труда следует применять следующие коэффициенты:

для дуба, бука, граба, ясеня - 1,2

для лиственницы, березы - 1,1

1.13. Работы по смене конструкций, не предусмотренные в ГЭСНр, но встречающиеся при ремонте зданий и сооружений, следует нормировать как разборку конструкций по сборнику ГЭСН на строительные работы № 46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений", а устройство их вновь - по соответствующим нормам сборников ГЭСН на строительные работы.

Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе затраты на возведение новых конструктивных элементов) и не учтенные в ГЭСНр, следует нормировать по соответствующим нормам ГЭСН (кроме норм Сборника ГЭСН № 46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений") на строительные работы с применением коэффициентов:

к затратам труда рабочих-строителей -1,15

к затратам на эксплуатацию машин (в том числе к затратам труда машинистов) - 1,25

1.14. В ГЭСНр приводятся примерные натуральные показатели (масса) выхода строительного мусора. Количество пригодных для дальнейшего использования возвратных материалов, получаемых от разборки и передаваемых заказчику или подлежащих складированию с целью дальнейшего использования, а также конкретная масса негодных материалов и строительного мусора, подлежащих вывозу на свалку, определяется на основании актов обследования и осмотра их в натуре, а условия передачи и взаиморасчетов за возвратные материалы определяются заказчиком и подрядчиком при заключении Договора подряда. Затраты трудовых и прочих ресурсов на приведение материалов и изделий от разборки в годное состояние в нормы ГЭСНр не включены.

Затраты по вывозке строительного мусора, получаемого от разборки конструктивных элементов и инженерно-технического оборудования зданий и сооружений, от пробивки отверстий и борозд, замены конструкций, а также завалов мусора на участке следует определять по действующим ценам (тарифам) на перевозки грузов для строительства, исходя из массы мусора (в тоннах) и расстояний отвозки его от строительной площадки до места свалки (в километрах).

1.15. Объемная масса строительного мусора в нормах ГЭСНр принята:

| #G0- при разборке каменных, бетонных, железобетонных конструкций и отбивке штукатурки | 1800 кг/м |
| --- | --- |
| - при разборке деревянных, каркасно-засыпных конструкций | 600 кг/м |
| - при выполнении прочих работ по разборке | 1200 кг/м |

2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ГЭСНр

2.1. Определение потребности в ресурсах на выполнение ремонтно-строительных работ осуществляется по нормам Сборников ГЭСНр. Перечни работ, учтенные в ГЭСНр, приведены в таблицах норм. Мелкие и второстепенные сопутствующие операции в составе работ не указаны.

В ГЭСНр учтены работы по выгрузке строительных материалов, изделий и конструкций на приобъектном складе, горизонтальное и вертикальное перемещение материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места их установки, монтажа или укладки в дело. Нормы также учитывают вертикальное транспортирование материалов, изделий и конструкций и мусора, получаемого при разборке и ремонте конструкций до места их складирования на строительной площадке.

Нормы учитывают вертикальное транспортирование материалов, изделий и конструкций и мусора, получаемого при разборке и ремонте конструкций, для зданий высотой: при производстве отделочных, стекольных, кровельных работ и заполнении проемов - 30 м; при производстве остальных видов работ - 15 м; при большей высоте ремонтируемых зданий учитывают дополнительные затраты на вертикальный транспорт.

При производстве ремонтно-строительных работ в условиях плотной городской застройки, если предусмотрено устройство перевалочной складской базы или установка грузоподъемных кранов для перемещения материалов, изделий и конструкций от места разгрузки на приобъектную площадку, дополнительные затраты на погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку материалов, изделий и конструкций и эксплуатацию строительных машин определяют отдельным расчетом, исходя из количества материалов (изделий и конструкций), завозимых на перевалочную складскую базу, и количества машино-смен работы грузоподъемных кранов.

2.2. При производстве работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов, и в других усложняющих условиях проведения ремонтно-строительных работ к затратам труда рабочих-строителей, затратам труда машинистов, времени использования строительных машин применяются следующие коэффициенты:

| #G0№№ п/п | Наименование работ | Коэффициенты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производство ремонтно-строительных работ в помещениях эксплуатируемых зданий, освобожденных от мебели, оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ | 1,2 |
| 2 | Производство ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям; производство работ в помещениях высотой до 1,8 м | 1,35 |
| 2.1 | То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40 градусов в помещениях | 1,5 |
| 2.2 | То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности | 1,5 |
| 2.3 | То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе | 1,55 |
| 2.4 | То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе | 2,3 |
| 3 | Производство ремонтно-строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта | 1,1 |
| 3.1 | То же, при особой стесненности рабочих мест | 1,15 |
| 3.2 | То же, с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.), где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности | 1,25 |
| 4 | Производство ремонтно-строительных работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи высокого напряжения | 1,2 |
| 5 | Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях и помещениях (коллекторах, резервуарах, бункерах, камерах и т.п.), верхняя отметка которых находится ниже 3 м от поверхности земли | 1,1 |
| 6 | Ремонт и замена инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части городов | 1,1 |

Примечания:

1) Стесненные условия в застроенной части городов характеризуются наличием трех из указанных ниже факторов:

- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;

- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке;

- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;

- стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

2) Применение коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано в проектах. Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением коэффициентов пунктов 4 и 5) не допускается. Коэффициенты, указанные в пунктах 4 и 5 могут применяться вместе с другими коэффициентами. При одновременном применении коэффициенты перемножаются.

3) Данные коэффициенты не распространяются на нормы сборника ГЭСН № 46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений".

4) Охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи является участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при неотклоненном их положении) на расстояние, м:

| #G0до 1 кВ | 2 |
| --- | --- |
| от 1 до 20 кВ включительно | 10 |
| 35 кВ | 15 |
| 110 кВ | 20 |
| 150 кВ | 25 |
| 330 кВ | 25 |
| 400 кВ | 30 |
| 500 кВ | 30 |
| 750 кВ | 40 |
| 800 кВ (постоянный ток) | 30 |

2.3. Затраты на выполнение работ по демонтажу (разборке) отдельных конструктивных элементов (конструкций) зданий и сооружений, внутренних санитарно-технических устройств и наружных инженерных сетей при отсутствии ГЭСНр на их демонтаж (разборку) и в ГЭСН №46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений" могут определяться по соответствующим ГЭСН на строительные работы с применением к затратам труда рабочих-строителей, затратам труда машинистов, времени использования машин и механизмов следующих коэффициентов:

а) при демонтаже сборных железобетонных и бетонных конструкций - 0,8;

б) то же, сборных деревянных конструкций - 0,8;

в) то же, внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) - 0,4;

г) то же, наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения - 0,6;

д) то же, металлических конструкций:

0,6 - к затратам труда основных рабочих;

0,7 - к затратам по эксплуатации машин, в том числе к затратам труда машинистов.

2.4. Для определения сметной стоимости конструкций и видов работ (в том числе уникальных), отсутствующих в сборниках ГЭСНр могут разрабатываться индивидуальные (фирменные) сметные нормы, утверждаемые заказчиком в составе проекта (рабочего проекта).

Для разработки индивидуальных норм ГЭСНр рекомендуется использовать один из следующих методов:

Первый метод - подбор аналогов по отдельным элементам затрат из имеющихся в ГЭСНр, наиболее близко подходящих к конкретным индивидуальным условиям устройства таких конструктивных элементов или выполнения видов работ, и формирования на этой основе нормы.

Второй метод предусматривает хронометраж работ при устройстве индивидуальных конструктивных элементов. Хронометраж имеет целью определить величину затрат труда с учетом разряда выполняемых работ, затрат по эксплуатации строительных машин в маш.-часах, расход строительных материалов, конструкций, узлов, деталей, а также других затрат. На основе этих данных составляются индивидуальные элементные сметные нормы.

Третий метод предусматривает сочетание элементов первого и второго методов, т.е. применение аналогов по одним видам затрат и хронометраж по другим.

3. ПРИМЕНЕНИЕ РЕСУРСНОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

3.1. Ресурсный метод определения стоимости - калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации проектного решения. Калькулирование ведется на основе выраженной в натуральных измерителях потребности в материалах, изделиях и конструкциях, времени, эксплуатации строительных машин и их состава, затрат труда рабочих. Указанные ресурсы при производстве ремонтно-строительных работ принимаются из сборников ГЭСНр.

3.2. Для определения сметной стоимости ремонтно-строительных работ ресурсным методом рекомендуется применять формы локальной ресурсной ведомости и локального сметного расчета (локальной сметы), приведенные в приложениях 1 и 2 к настоящим Общим указаниям. Допускается применение и других форм, более удобных для пользователя.

3.3. Оценку выделенных ресурсов при определении стоимости рекомендуется производить в текущем уровне цен. Для определения прямых затрат в локальных сметах на ремонтно-строительные работы рекомендуется предварительно составлять локальную ресурсную ведомость, в которой выделяются ресурсные показатели и заносятся в соответствующие графы ведомости, составляемой по форме № 5 (приложение 1):

- в графу 2 "Шифр, номера нормативов и коды ресурсов" - шифр применяемого норматива и коды соответствующих ресурсов;

- в графу 3 "Наименование работ и затрат" - виды работ и затрат, а вслед за каждым из видов - наименования ресурсов в следующей последовательности: затраты труда рабочих-строителей, средний разряд работы, затраты труда рабочих, занятых управлением строительных машин, наименования используемых строительных машин, виды применяемых материальных ресурсов;

- в графу 4 "Единица измерения" - единицы измерения работ и ресурсов;

- в графу 5 "Количество на единицу измерения" - расходы ресурсов на единицу измерения того вида работ, к которому они относятся;

- в графу 6 "Общее количество" - объем работ против наименования соответствующего вида работ, принимаемый по проектным данным, а против наименования соответствующих ресурсов - их количество, подсчитанное как произведение удельного расхода на объем работ.

3.4. Все ресурсные показатели, выделяемые из нормативов, применяются со всеми поправками (коэффициентами), которые приведены в соответствующих сборниках и настоящих Общих указаниях.

3.5. Суммирование ресурсных показателей производится по желанию пользователя либо в целом по объекту (зданию, сооружению), либо по соответствующим разделам локальной ресурсной ведомости (сметы). В необходимых случаях производится суммирование ресурсов и при определении стоимости работ, подлежащих выполнению соответствующим субподрядчиком.

Рекомендуется суммирование показателей фиксировать в следующей последовательности:

Трудовые ресурсы

Затраты труда рабочих-строителей, чел.-час

Средний разряд работ

Затраты труда машинистов, чел.-час

Строительные машины, маш.-час.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Материальные ресурсы, натуральные показатели

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В отдельной графе против наименований строительных машин и материальных ресурсов проставляются соответствующие коды ресурсов, приводимые в применяемых нормативах.

3.6. Допускается выделение и суммирование ресурсных показателей производить непосредственно в составе локальной ресурсной сметы, составляемой по форме № 4 (приложение 2).

3.7. При определении сметных прямых затрат оценке подлежат суммарные ресурсные показатели, приведенные в локальной ресурсной ведомости (в зависимости от выбора пользователя либо по итогу объекта в целом, либо по объекту в целом и также по соответствующим разделам сметы), с составлением локальной сметы по форме № 4 (приложение 2). При этом графы 1 - 5 заполняются путем перенесения итоговых данных из формы № 5 (приложение 1).

3.8. Определение сметных затрат - оценка ресурсов производится согласно положений МДС 81-1.99 (Методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Госстрой России от 26.04.1999 г. № 31).

3.9. При определении стоимости строительства ресурсным методом могут быть использованы действующие нормативно-методические документы по ценообразованию в строительстве, в которых излагаются принципы и методы оценки различных элементов сметной стоимости в текущих ценах.

Приложение 1.

ФОРМА № 5

_________________________________________________________________________

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № __________

на ___________________________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № _____________________________

| #G0 № п/п | Шифр, номера нормативов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | и коды ресурсов |  |  | на единицу измерения | общее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Составил: ___________________________

Проверил: __________________________

Приложение 2.

ФОРМА № 4

_____________________________________________________________

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № __________

(Локальная смета)

на _______________________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №№ ____________________________________________

Локальные ресурсные ведомости №№ _________________________________

Сметная стоимость ____________________________ тыс. рублей

Составлен в ценах _____________________________

| #G0 № п/п | Шифр, номера нормативов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | и коды ресурсов |  |  |  | единицы | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Составил: __________________________

Проверил: __________________________

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Госстрой России, 1999

#G0

ГЭСНр-81-04-51-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 51

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ГЭCНр-2001-51#S

Дата введения 2000-01-01

РАЗРАБОТАНЫ Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (Л.Н. Крылов, И.И. Дмитренко) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО “РЦЭС” (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков) при участии специалистов - В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков (31 ГПИ СС МО РФ, Москва), Н.М. Рязанова (институт “ЛенжилНИИпроект”, Санкт-Петербург), А.П. Иванов (АООТ “Стройкорпорация Санкт-Петербурга”), А.А. Козловская, С.М. Беллер (ОАО “Институт ЛенНИИпроект”, Санкт-Петербург), Т.Ю. Берлин (Институт “Ленгипроинжпроект”, Санкт-Петербург)

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, А.Ф. Лыкова, В.В. Сафорнов, Н.К. Кобозева, И.В. Кобец, Е.В. Сметанина).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2000 года постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 года № 77

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по разработке и перемещению грунтов при ремонте, подводке, смене или усилении фундаментов и оснований, а также при изменении уровня полов в здании.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, включая разрыхление грунта, необходимые дополнительные перекидки, очистку бровок, подноску и уборку материалов крепления.

1.3. Нормы расхода ресурсов определены на единицу объема работ (в т.ч. по толщине слоев уплотнения, глубине слоев разработки и рыхления) по обмеру в состоянии естественной плотности.

1.4. В нормах расход ресурсов на выполнение работ по разработке грунтов рассчитан исходя из условий послойного залегания грунтов I-III групп на полную глубину котлована (траншеи). Соотношение объемов работ по группам грунтов, исходя из проектной глубины разработки принято:

I группы - 10%;

II группы - 50%;

III группы - 40%.

1.5. В нормах таблиц 1 и 2 расход ресурсов рассчитан с учетом устройства креплений котлованов (траншей) в неустойчивых грунтах. При этом к неустойчивым грунтам следует относить песчаные, гравелистые и другие несвязные грунты, а к устойчивым - глинистые, суглинистые и другие связные грунты.

Соотношение объемов работ в зависимости от устойчивости грунтов приняты:

с креплениями - 70%;

без креплений - 30%.

1.6. В нормах расход ресурсов на выполнение работ по разработке грунтов рассчитан исходя из условий их естественной влажности, т.е. не находящихся во время их разработки под непосредственным воздействием грунтовых, проточных или дождевых вод. В нормах таблиц 2 и 5 расход ресурсов на выполнение указанных работ рассчитан исходя из условий разработки грунтов нормальной влажности в объеме 70%, повышенной влажности - 30%.

1.7. В нормах таблицы 5 расход ресурсов рассчитан на выполнение работ по разработке фунтов одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, с ковшом вместимостью 0,25 м и углом поворота стрелы до 135 град., и бульдозерами 37 (50) кВт (л.с.). Расход ресурсов на выполнение работ по засыпке траншей и котлованов рассчитан исходя из условий их осуществления вручную в объеме 50%, с использованием бульдозера - 50%.

1.8. В нормах расход ресурсов на выполнение работ по разработке грунта механизированным методом рассчитан с учетом времени внутрисменных перерывов в работе машин, не связанных с организацией ремонтно-строительного производства, а также времени перерывов в связи с переходом самоходных машин из одной рабочей зоны в другую и времени использования машин для выполнения трудно поддающихся нормированию работ.

1.9. Нормами учтено перемещение грунта тачками на расстояние до 20 м.

1.10. Коэффициенты на стесненные условия производства работ, предусмотренные п. 2.2. Общих указаний по применению ГЭСНр к нормам таблицы 51-5 не применяются.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем земляных работ следует определять по проектным данным или описи работ.

2.2. Глубину котлованов или траншей следует определять от черной отметки земли или подошвы подстилающего слоя под полы до отметки заложения фундаментов или трубопроводов (подошвы основания фундаментов или трубопроводов).

2.3. Ширина котлованов и траншей по дну принимается для рытья с откосами равной ширине основания под фундаменты, а при наличии креплений - равной ширине фундамента с добавлением 0,15 м с каждой стороны.

При необходимости спуска рабочих в котлован наименьшая ширина между боковой поверхностью конструкции и креплениями должна составлять не менее 0,7 метра.

2.4. При определении объема разработки мокрых грунтов следует иметь в виду, что к мокрым грунтам относятся как грунты, лежащие ниже уровня грунтовых вод, так и грунты, расположенные выше этого уровня:

на 0,3 м - для песков (кроме пылеватых);

на 0,5 м - для песков пылеватых и супесей;

на 1,0 м - для суглинков, глин и лессовых грунтов.

2.5. В нормах объем подсыпаемого грунта, используемого для изменения уровня полов в здании, принят с коэффициентом 1,05.

2.6. Объем излишнего грунта, подлежащего отвозке, следует принимать по количеству грунта, “вытесненного” фундаментами, трубами, основаниями под трубопроводы, специальными песчаными засыпками приямков, траншей и пазух.

Таблица ГЭСНр 51-1 Разработка грунта внутри здания

Состав работ:

01. Разработка грунта вручную с зачисткой дна. 02. Устройство и разборка креплений. 03. Обратная засыпка грунта с трамбованием ручными трамбовками. 04. Удаление лишнего грунта. 05. Устройство ходов для ручных тележек.

Измеритель: 100 м грунта

Разработка грунта внутри здания в:

| #G051-1-1 | котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м |
| --- | --- |
| 51-1-2 | котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м |
| 51-1-3 | котлованах глубиной более 3 м площадью до 10 м |
| 51-1-4 | котлованах глубиной более 3 м площадью более 10 м |
| 51-1-5 | траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м |
| 51-1-6 | траншеях глубиной до 3 м шириной более 1,5 м |
| 51-1-7 | траншеях более 3 м шириной более 1,5 м |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 51-1-1 | 51-1-2 | 51-1-3 | 51-1-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 667,0 | 500,19 | 751,74 | 607,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 102-0082 | Доски необрезные толщиной 44 мм и более, IV сорта | м | 2,29 | 1,07 | 3,05 | 1,14 |
| 102-0008 | Бревна строительные диаметром 14-24 см | м | 1,33 | 0,62 | 1,58 | 0,59 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0068 | 0,0032 | 0,006 | 0,0022 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 51-1-5 | 51-1-6 | 51-1-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 519,1 | 512,6 | 466,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,06 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,06 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 102-0082 | Доски необрезные толщиной 44 мм и более, IV сорта | м | 2,47 | 1,36 | 0,84 |
| 102-0008 | Бревна строительные диаметром 14-24 см | м | 0,36 | 0,36 | 0,4 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0045 | 0,0025 | 0,0015 |

Таблица ГЭСНр 51-2 Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов

Состав работ:

01. Разработка фунта вручную. 02. Устройство и разборка крепления стен котлованов (нормы 1-2). 03. Обратная засыпка грунта.

Измеритель: 100 м грунта

Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов:

| #G051-2-1 | грунт I-II группы с креплением |
| --- | --- |
| 51-2-2 | грунт III-IV группы с креплением |
| 51-2-3 | грунт I-II группы без крепления |
| 51-2-4 | грунт III-IV группы без крепления |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 51-2-1 | 51-2-2 | 51-2-3 | 51-2-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 433,4 | 660,2 | 346,5 | 524,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 102-0082 | Доски необрезные толщиной 44 мм и более, IV сорта | м | 1,73 | 1,73 | - | - |
| 102-0008 | Бревна строительные диаметром 14-24 см | м | 1,0 | 1,0 | - | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0025 | 0,0025 | - | - |

Таблица ГЭСНр 51-3 Изменение уровня пола в здании

Состав работ:

01. Перекидка и перемещение грунта. 02. Планировка поверхности. 03. Трамбование грунта ручными трамбовками. 04. Устройство ходов для ручных тележек.

Измеритель: 100 м грунта

Изменение уровня пола в здании:

51-3-1 подсыпкой грунта

51-3-2 выемкой грунта с погрузкой

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 51-3-1 | 51-3-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 474,0 | 619,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 102-0082 | Доски необрезные толщиной 44 мм и более, IV сорта | м | 0,47 | 0,23 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,003 | 0,001 |

Таблица ГЭСНр 51-4 Рытье ям для установки стоек и столбов

Состав работ:

01. Разработка грунта вручную. 02. Обратная засыпка. 03. Перекидка излишнего грунта.

Измеритель: 100 ям

Рытье ям для установки стоек и столбов:

51-4-1 глубиной 0,4 м

51-4-2 глубиной 0,7 м

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 51-4-1 | 51-4-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 260,0 | 554,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,1 | 2,1 |

Таблица ГЭСНр 51-5 Механизированная разработка грунта в стесненных условиях

Состав работ:

01. Разработка грунта. 02. Обратная засыпка котлованов. 03. Перекидка и погрузка в автомобиль-самосвал излишнего грунта (норма 1).

Измеритель: 100 м основания

Механизированная разработка грунта:

51-5-1 экскаваторами

51-5-2 бульдозерами

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 51-5-1 | 51-5-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 173,0 | 167,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17,72 | 2,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 060337 | Экскаваторы одноковшовые на пневмоколесном ходу | маш.-ч | 8,74 | - |
| 070147 | Бульдозеры | маш.-ч | 0,24 | 2,22 |
| 400051 | Автомобиль-самосвал | маш.-ч | 8,74 | - |

Таблица ГЭСНр 51-6 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой

Состав работ:

01. Погрузка грунта с выгрузкой и очисткой кузова.

Измеритель: 100 м грунта

51-6-1 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 51-6-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 83,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 42,0 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400051 | Автомобиль-самосвал | маш.-ч | 42,0 |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Госстрой России, 1999

#G0

ГЭСНр-81-04-52-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 52

ФУНДАМЕНТЫ

ГЭCНр-2001#S-52

Дата введения 2000-01-01

РАЗРАБОТАНЫ Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (Л.Н. Крылов, И.И. Дмитренко) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО “РЦЭС” (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков) при участии специалистов - В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков (31 ГПИ СС МО РФ, Москва), Н.М. Рязанова (институт “ЛенжилНИИпроект”, Санкт-Петербург), А.П. Иванов (АООТ “Стройкорпорация Санкт-Петербурга”), А.А. Козловская, С.М. Беллер (ОАО “Институт ЛенНИИпроект”, Санкт-Петербург), Т.Ю. Берлин (Институт “Ленгипроинжпроект”, Санкт-Петербург)

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, А.Ф. Лыкова, В.В. Сафорнов, Н.К. Кобозева, И.В. Кобец, Е.В. Сметанина).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2000 года постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 года № 77

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по усилению оснований фундаментов, ремонту каменных фундаментов с перекладкой отдельных участков, замене деревянных столбчатых фундаментов на кирпичные и бетонные, устройству новых каменных и бетонных фундаментов под стены, предусмотренные новой планировкой помещений и т.п., а также по ремонту гидроизоляции фундаментов и стен подвалов.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, выполняемых при ремонте и устройстве фундаментов, включая: очистку опалубки и арматуры от грязи и мусора; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов, полученных при разборке и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. В нормах на выполнение работ по разборке фундаментов расход ресурсов рассчитан для условий разборки их на отдельные элементы: кирпичи, доски и т.п. Разборка конструкций путем их валки или обрушения нормами не предусмотрена.

1.4. Нормы расхода ресурсов на выполнение работ по разборке фундаментов, пробивке и заделке отверстий, гнезд и борозд не подлежат корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и марок растворов в конструкциях.

1.5. В нормах приведен усредненный расход арматуры исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями). При применении норм расход арматуры и класс стали принимается по проектным данным без корректировки норм затрат труда и времени использования машин.

1.6. В нормах на производство работ с применением опалубки расход оборачиваемых лесоматериалов предусмотрен с учетом количества их возврата после разборки и дополнительного расхода материалов на восстановление потерь.

1.7. В нормах на выполнение работ с применением деревянных конструкций или лесоматериалов не предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по защите их от гниения. Расход ресурсов по антисептированию древесины следует нормировать дополнительно по сборнику #M12291 1200004450ГЭСНр-2001-69#S “Прочие ремонтно-строительные работы”.

1.8. Нормами предусматривается применение кирпича стандартного одинарного размером 250х120х65 мм. При применении кирпича других размеров и марок его расход следует определять по проектным данным.

1.9. В нормах предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по обычной кладке цоколя под штукатурку.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем конструкций из материалов, отличающихся от материала кладки фундаментов (фундаментные плиты, фундаментные балки и т.п.), следует исключать из объема кладки.

2.2. Указанная в нормах толщина фундаментов в кирпичах определяется по длине кирпича.

2.3. Объем работ по устройству цоколей определяется по площади его вертикальной проекции, считая высоту цоколя от отметки земли до верха сливной доски у ее примыкания к стене.

2.4. Объем работ по гидроизоляции фундаментов и стен подвалов определяется по площади изолируемой поверхности.

2.5. Объем сборных железобетонных конструкций фундаментов с единицей измерения 1 м принимается по проектным данным.

2.6. Площадь сборных конструкций с единицей измерения 1 м определяется по наружному обводу без вычета площади проемов.

2.7. Объем железобетонных и бетонных фундаментов определяется за вычетом объемов стаканов, ниш, проемов, колодцев и др. элементов, не заполняемых бетоном (за исключением гнезд сечением 150х150 мм для установки анкерных болтов).

Таблица ГЭСНр 52-1 Усиление фундаментов торкретированием

Состав работ:

01. Очистка и подготовка поверхности фундамента (норма 1). 02. Торкретирование поверхности фундамента и уход за нанесенным слоем.

Измеритель: 100 м поверхности

52-1-1 Усиление фундаментов торкретированием толщиной 10 мм

52-1-2 Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-1-1 | 53-1-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 107,51 | 24,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,22 | 3,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,5 | 0,4 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 3,36 | 1,53 |
| 110950 | Цемент-пушка | маш.-ч | 3,36 | 1,53 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1305 | Портландцемент М400 | т | 0,89 | 0,74 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,64 | 0,53 |
| 408-0094 | Песок | м | 1,82 | 1,51 |

Таблица ГЭСНр 52-2 Усиление фундаментов цементацией

Состав работ:

01. Очистка и подготовка поверхности фундамента. 02. Сверление отверстий в фундаменте с установкой трубок. 03. Заделка зазоров между трубками и поверхностью кладки цементным раствором. 04. Нагнетание раствора через трубки в кладку фундамента с загрузкой смеси в растворонагнетатель.

Измеритель: 100 м фундамента

52-2-1 Усиление фундаментов цементацией

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-2-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 505,82 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,48 |
| 253000 | Растворонагнетатели | маш.-ч | 51,0 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч | 27,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 402-9050 | Раствор цементный | м | П |
| 103-9210 | Трубы водогазопроводные | м | П |
| 402-9078 | Раствор цементно-известковый М50 | м | 0,224 |

Таблица ГЭСНр 52-3 Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий

Состав работ:

01. Пробивка борозд высотой в 2-3 кирпича участками длиной 1-1,5 м на половину толщины стены с одной стороны. 02. Выравнивание поверхности цементным раствором. 03. Прокладка первого слоя изоляционного материала с отгибанием концов. 04. Тщательная заделка борозды кирпичом на растворе. 05. Пробивка борозд с другой стороны с выравниванием поверхности раствором. 06. Отгибание концов первого слоя изоляционного материала и укладка второго (внахлестку). 07. Тщательная заделка борозды кирпичом на цементном растворе.

Измеритель: 100 м цоколя

Устройство изоляционного слоя существующих зданий при толщине цоколя:

| #G052-3-1 | в 2 кирпича |
| --- | --- |
| 52-3-2 | в 2,5 кирпича |
| 52-3-3 | в 3 кирпича |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-3-1 | 52-3-2 | 52-3-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 375 | 478 | 610 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 36,0 | 46,6 | 57,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 35,7 | 46,2 | 56,7 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 71,4 | 92,4 | 113,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 4,3 | 5,4 | 6,5 |
| 101-9120 | Материал рулонный | м | 112,0 | 141,0 | 169,0 |
| 402-0013 | Растворы тяжелые цементно-известковые М50 | м | 3,22 | 4,05 | 4,9 |
| 101-0594 | Мастика битумная | т | 0,19 | 0,26 | 0,29 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,38 | 0,49 | 0,56 |

Таблица ГЭСНр 52-4 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий

Состав работ:

01. Копание канавки под цоколь. 02. Устройство щебеночного основания. 03. Кладка цоколя с устройством продухов и обмазкой поверхности цоколя битумной мастикой с одной стороны. 04. Обратная засыпка канавки.

Измеритель: 100 м цоколя

Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной:

| #G052-4-1 | в 0,5 кирпича |
| --- | --- |
| 52-4-2 | в 1 кирпич |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-4-1 | 52-4-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 184,54 | 287,01 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,27 | 0,58 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,13 | 0,29 |
| 031811 | Погрузчики одноковшовые | маш.-ч | 0,14 | 0,29 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 5,04 | 10,15 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м | 2,9 | 7,2 |
| 408-9080 | Щебень | м | 5,3 | 12,0 |
| 101-0594 | Мастика битумная | т | 0,31 | 0,31 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,3 | 0,56 |

Таблица ГЭСНр 52-5 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов

Состав работ:

01. Кладка кирпичных столбчатых фундаментов.

Измеритель: 1 м

52-5-1 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-5-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,394 |
| 402-0013 | Растворы тяжелые цементно-известковые М50 | м | 0,24 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,44 |

Таблица ГЭСНр 52-6 Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов

Состав работ:

01. Поперечное перепиливание и окорка досок. 02. Изготовление щитов со сборкой на гвоздях. 03. Обработка щитов мастикой с обшивкой толем. 04. Установка щитов по месту.

Измеритель: 100 м щитов

52-6-1 Устройство осадочного шва из просмоленных досок

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-6-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 164,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 102-0052 | Доски обрезные толщиной 25 мм, II сорта | м | 3,15 |
| 101-1742 | Толь | м | 233,1 |
| 101-0594 | Мастика битумная | т | 0,31 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,078 |

Таблица ГЭСНр 52-7 Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов

Состав работ:

01. Разборка негодной части фундамента или стены. 02. Пробивка отверстий и заделка их кирпичом. 03. Заготовка и установка двутавровых балок. 04. Устройство щебеночного основания толщиной 15 см под новые фундаменты. 05. Кладка фундаментов из кирпича или камня с перевязкой со старой кладкой. 06. Подъем и установка блоков с заливкой швов и заделкой стыков. 07. Устройство горизонтальной изоляции рулонными материалами в два слоя.

Измеритель: 1м

Подводка под существующие деревянные стены фундаментов:

| #G052-7-1 | кирпичных |
| --- | --- |
| 52-7-2 | бутовых |

Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов:

| #G052-7-3 | кирпичных |
| --- | --- |
| 52-7-4 | бутовых |
| 52-7-5 | сборных бетонных |
| 52-7-6 | сборных железобетонных |

Ремонт отдельными местами фундаментов:

| #G052-7-7 | кирпичных |
| --- | --- |
| 52-7-8 | бутовых |

Уширение фундаментов:

| #G052-7-9 | кирпичом |
| --- | --- |
| 52-7-10 | бутом |
| 52-7-11 | бетонными блоками |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-7-1 | 52-7-2 | 52-7-3 | 52-7-4 | 52-7-5 | 52-7-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,98 | 13,92 | 29,35 | 19,61 | 14,96 | 4,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 3,77 | 3,1 | 17,41 | 17,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,18 | 0,18 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | - | - | - | - | 0,28 | 0,29 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | - | - | 3,76 | 3,09 | 16,95 | 16,95 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | - | - | 7,23 | 5,91 | 32,5 | 32,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,39 | - | 0,39 | 0,01 | 0,02 | - |
| 408-9011 | Камень бутовый | м | - | 1,03 | - | 0,98 | - | - |
| 403-9010 | Блоки бетонные | м | - | - | - | - | 0,84 | - |
| 440-9121 | Блоки железобетонные | м | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м | 0,25 | 0,37 | 0,27 | 0,35 | 0,11 | 0,015 |
| 408-9080 | Щебень | м | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 101-1742 | Толь | м | 1,8 | 1,8 | - | - | - | - |
| 101-0594 | Мастика битумная | т | 0,004 | 0,004 | - | - | - | - |
| 401-9001 | Бетон | м | - | - | - | - | 0,03 | - |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-7-7 | 52-7-8 | 52-7-9 | 52-7-10 | 52-7-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 47,56 | 37,24 | 37,12 | 28,54 | 20,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,05 | 0,48 | 0,46 | 0,69 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,05 | 0,24 | 0,24 | 0,18 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | - | - | - | - | 0,29 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | - | - | 0,24 | 0,22 | 0,22 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | - | - | 0,48 | 0,44 | 0,44 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,38 | 0,03 | 0,42 | 0,02 | 0,02 |
| 408-9011 | Камень бутовый | м | - | 0,92 | - | 1,03 | - |
| 403-9010 | Блоки бетонные | м | - | - | - | - | 0,88 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м | 0,27 | 0,38 | 0,25 | 0,39 | 0,1 |
| 101-1039 | Сталь двутавровая № 16-18 | т | - | - | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 408-9080 | Щебень | м | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 401-9001 | Бетон | м | - | - | - | - | 0,04 |

Таблица ГЭСНр 52-8 Смена деревянных стульев

Состав работ:

01. Выкапывание стульев с постановкой временных опор и разгрузочных креплений. 02. Устройство песчаного основания. 03. Постановка деревянных стульев с заготовкой. 04. Обратная засыпка фундаментов с трамбованием грунта вручную. 05. Разборка временных опор и разгрузочных креплений.

Измеритель: 1 стул

Смена деревянных стульев:

| #G052-8-1 | на подкладках |
| --- | --- |
| 52-8-2 | на лежнях |
| 52-8-3 | на крестовинах |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-8-1 | 52-8-2 | 52-8-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,07 | 10,88 | 11,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 102-0010 | Пластины толщиной 20-24 см, II сорта | м | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 102-0008 | Бревна строительные диаметром 14-24 см | м | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 101-0594 | Мастика битумная | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 408-9020 | Песок | м | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 102-0081 | Доски необрезные толщиной 44 мм и более, III сорта | м | 0,01 | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,08 | 0,07 | 0,07 |

Таблица ГЭСНр 52-9 Замена деревянных стульев

Состав работ:

01. Выкапывание стульев с постановкой временных опор и разгрузочных креплений. 02. Устройство песчаного основания. 03. Кладка столбов из кирпича (норма 1). 04. Устройство монолитных бетонных столбов с установкой и разборкой опалубки (норма 2), установка сборных бетонных или железобетонных конструкций (норма 3). 05. Обратная засыпка фундаментов с трамбованием грунта вручную. 06. Разборка временных опор и разгрузочных креплений.

Измеритель: 1 м

Замена деревянных стульев:

| #G052-9-1 | на кирпичные столбы |
| --- | --- |
| 52-9-2 | на бетонные столбы |
| 52-9-3 | сборные бетонные или железобетонные столбы |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-9-1 | 52-9-2 | 52-9-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 27,25 | 21,5 | 13,30 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 2,8 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,1 | 1,33 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | - | - | 1,27 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,02 | 0,1 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,41 | - | - |
| 401-9001 | Бетон | м | - | 1,015 | 0,067 |
| 403-9003 | Сборные конструкции | м | - | - | 1,0 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м | 0,27 | - | 0,006 |
| 408-9020 | Песок | м | 0,23 | 0,22 | 0,22 |
| 102-0052 | Доски обрезные толщиной 25 мм, II сорта | м | - | 0,00108 | - |
| 102-0056 | Доски обрезные толщиной 32-40 мм, II сорта | м | - | 0,00026 | - |
| 102-0081 | Доски необрезные толщиной 44 мм и более, III сорта | м | - | 0,0115 | - |
| 102-0008 | Бревна строительные диаметром 14-24 см | м | - | 0,132 | - |
| 101-1742 | Толь | м | 4,62 | 0,95 | - |
| 101-0594 | Мастика битумная | т | 0,003 | 0,0016 | 0,0018 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Таблица ГЭСНр 52-10 Смена забирки и обшивки деревянного засыпного цоколя

Состав работ:

01. Разборка забирки цоколя и устройство вновь из досок с продухами и заглушками с осмолкой нижней части забирки (норма 1). 02. Разборка и восстановление отливной доски (нормы 2, 3). 03. Разборка и восстановление обшивки с осмолкой нижней части (нормы 2, 3). 04. Ремонт продухов и заглушек (при необходимости) (нормы 2, 3). 05. Смена утепляющей засыпки (нормы 2, 3).

Измеритель: 100 м цоколя

Смена:

| #G052-10-1 | забирки цоколя из досок |
| --- | --- |
| 52-10-2 | облицовки цоколя |
| 52-10-3 | обшивки цоколя и забирки |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-10-1 | 52-10-2 | 52-10-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 298,5 | 385,3 | 657,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,21 | 0,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,18 | 0,21 | 0,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 102-0052 | Доски обрезные толщиной 25 мм, II сорта | м | 5,78 | 2,69 | 7,89 |
| 102-0076 | Доски необрезные толщиной 32-40 мм, II сорта | м | - | 6,3 | 4,2 |
| 101-0594 | Мастика битумная | т | 0,053 | 0,053 | 0,146 |
| 102-0301 | Пластины IV сорта | м | 1,74 | - | 1,74 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,023 | 0,019 | 0,036 |
| 409-9001 | Шлак | м | - | 28,1 | 28,1 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 4,3 | 24,0 | 28,0 |

Таблица ГЭСНр 52-11 Водоотлив из подвала

Состав работ:

01. Вычерпывание воды ведрами с выноской (норма 1). 02. Установка и передвижка насоса с прокладкой шлангов и устройством водостоков (нормы 2, 3). 03. Откачка воды ручным (норма 2) или электрическим (механическим) (норма 3) насосом.

Измеритель: 100 м воды

Водоотлив из подвала:

| #G052-11-1 | ведрами |
| --- | --- |
| 52-11-2 | ручными насосами |
| 52-11-3 | электрическими (механическими) насосами |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-11-1 | 52-11-2 | 52-11-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 154,5 | 14,01 | 7,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | 0,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 351363 | Насосы ручные | маш.-ч | - | 16,32 | - |
| 310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива | маш.-ч | - | - | 1,34 |

Таблица ГЭСНр 52-12 Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов

Состав работ:

01. Очистка поверхности фундамента. 02. Устройство каркаса. 03. Кладка кирпичной прижимной стенки толщиной 0,5 кирпича.

Измеритель: 100 м стенки

52-12-1 Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-12-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 199,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 5,2 |
| 402-9073 | Растворы тяжелые цементные | м | 3,1 |
| 102-0081 | Доски необрезные толщиной 44 мм и более, III сорта | м | 0,07 |
| 102-0073 | Доски необрезные толщиной 25 мм, III сорта | м | 0,06 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0012 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,3 |

Таблица ГЭСНр 52-13 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов

Состав работ:

01. Очистка изолируемой поверхности. 02. Нарезка изоляционного материала по размеру. 03. Наклейка изоляционного материала. 04. Промазка концов изоляционного материала мастикой и расчисткой швов. 05. Заделка швов.

Измеритель: 100 м изоляции

| #G052-13-1 | Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя |
| --- | --- |
| 52-13-2 | Добавлять или исключать на каждый последующий слой |
| 52-13-3 | Ремонт оклеечной гидроизоляции полов подвалов в 2 слоя |
| 52-13-4 | Добавлять или исключать на каждый последующий слой |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-13-1 | 52-13-2 | 52-13-3 | 52-13-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 128,7 | 38,7 | 88,1 | 19,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9120 | Материал рулонный | м | 240,0 | 120,0 | 220,0 | 110,0 |
| 101-0594 | Мастика битумная | т | 0,66 | 0,35 | 0,44 | 0,21 |

Таблица ГЭСНр 52-14 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов

Состав работ:

01. Очистка изолируемой поверхности. 02. Ремонт гидроизоляции.

Измеритель: 100 м

| #G052-14-1 | Ремонт обмазочной изоляции фундаментов |
| --- | --- |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-14-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 31,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0594 | Мастика битумная | т | 0,4 |

Таблица ГЭСНр 52-15 Герметизация вводов в подвальное помещение

Состав работ:

01. Очистка поверхности от загрязнений. 02. Обезжиривание поверхности. 03. Герметизация ввода паклей пропитанной раствором с уплотнением. 04. Гидроизоляция уплотнения.

Измеритель: 100 шт.

| #G052-15-1 | Герметизация вводов в подвальное помещение |
| --- | --- |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-15-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 64,45 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9041 | Герметик У-30м | кг | 20,9 |
| 402-9071 | Раствор тяжелый цементный | м | 0,1 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 14,1 |
| 113-0003 | Ацетон | т | 0,005 |

Таблица ГЭСНр 52-16 Заделка подвальных окон

Состав работ:

01. Очистка проема. 02. Раскрой фанеры (норма 1), железа (норма 2). 03. Заделка окна.

Измеритель: 10 м

Заделка подвальных окон:

| #G052-16-1 | фанерой |
| --- | --- |
| 52-16-2 | железом |
| 52-16-3 | кирпичом толщиной в 1 кирпич |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 52-16-1 | 52-16-2 | 52-16-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,4 | 3,04 | 40,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,1 | 2,1 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 102-0263 | Фанера | м | 0,05 | - | - |
| 101-9351 | Сталь листовая оцинкованная | т | - | 0,04 | - |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | - | - | 1,02 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м | - | - | 0,6 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,001 | - |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Госстрой России, 1999

#G0

ГЭСНр-81-04-53-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 53

СТЕНЫ

ГЭCНр-2001-53#S

Дата введения 2000-01-01

РАЗРАБОТАНЫ Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (Л.Н. Крылов, И.И. Дмитренко) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО “РЦЭС” (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков) при участии специалистов - В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков (31 ГПИ СС МО РФ, Москва), Н.М. Рязанова (институт “ЛенжилНИИпроект”, Санкт-Петербург), А.П. Иванов (АООТ “Стройкорпорация Санкт-Петербурга”), А.А. Козловская, С.М. Беллер (ОАО “Институт ЛенНИИпроект”, Санкт-Петербург), Т.Ю. Берлин (Институт “Ленгипроинжпроект”, Санкт-Петербург)

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, А.Ф. Лыкова, В.В. Сафорнов, Н.К. Кобозева, И.В. Кобец, Е.В. Сметанина).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2000 года постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 года № 77

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по ремонту каменных стен с перекладкой отдельных участков, смене отдельных участков рубленных и каркасных стен, усилению кирпичных стен, устройству новых стен, предусмотренных перепланировкой помещений и т.п.

1.2. Расход ресурсов в нормах рассчитан на выполнение всего комплекса работ, производимых при ремонте и устройстве стен, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования и т.п.

1.3. Расход ресурсов в нормах рассчитан исходя из условий разборки стен на отдельные элементы (кирпичи, доски, плитки и т.п.), а не путем валки или обрушения.

1.4. В нормах предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей, а также перестановке приставных лестниц и стремянок высотой до 4 метров.

1.5. В нормах не учтен расход ресурсов на выполнение работ по установке и разборке лесов.

1.6. В нормах предусмотрен расход исходя из условий применения одинарного кирпича размером 250х120х65 мм. При использовании кирпича других размеров и марок его расход следует определять по проектным данным.

1.7. Нормы расхода ресурсов на выполнение работ по разборке элементов стен не подлежат корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и марок растворов в разбираемых конструкциях.

1.8. В нормах расход ресурсов на выполнение работ рассчитан с использованием готовых бетонных смесей и растворов.

1.9. В нормах таблицы 9 на выполнение работ по смене венцов в рубленных стенах не учтен расход ресурсов на выполнение работ по вывешиванию стен домкратами.

1.10. В нормах таблицы 10 на выполнение работ по подъему рубленных стен домкратом не учтен расход ресурсов на выполнение работ по разборке цоколя или забирки в местах установки домкратов.

1.11. В нормах на выполнение работ по установке подкосов (опор) к стене предусмотрен расход ресурсов на выполнение при этом земляных работ.

1.12. В нормах предусмотрен усредненный расход арматуры исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями). Для случаев конкретного использования норм расход арматуры и класс стали принимается по проектным данным без корректировки норм затрат труда и времени использования машин.

1.13. В нормах расход ресурсов оборачиваемых лесоматериалов предусмотрен с учетом возвращаемого количества материалов после каждой разборки и дополнительного расхода их на восстановление потерь.

1.14. В нормах на выполнение работ с использованием деревянных конструкций или лесоматериалов не предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по защите их от гниения. Расход ресурсов по антисептированию древесины следует нормировать дополнительно по сборнику #M12291 1200004450ГЭСНр-2001-69#S “Прочие ремонтно-строительные работы”.

1.15. Предусмотренные в нормах марки растворов, предназначенных для заделки отверстий в бетонных и железобетонных стенах и т.п. усреднены и не подлежат корректировке независимо от марок, указанных в проекте строительства объекта. При этом марку бетона необходимо корректировать по проектным данным.

1.16. В нормах таблицы 20 расход ресурсов рассчитан на выполнение работ по кладке стен из кирпича в зависимости от их сложности в соответствии со следующей классификацией:

простые стены - с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 10% площади лицевой стороны наружных стен;

стены средней сложности - с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 20% площади лицевой стороны наружных стен;

сложные стены - с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 40% площади лицевой стороны наружных стен.

Нормы расхода ресурсов на устройство стен с усложненными частями, занимающими более 40% площади лицевой стороны наружных стен, которые относятся к особо сложным стенам, в настоящем Сборнике не приведены и, в случае необходимости, их следует определять по проектным данным. При этом следует иметь в виду, что к усложненным частям кладки относятся выполняемые из кирпича карнизы, сандрики, русты, пилястры, эркеры, лоджии, полуколонны, обрамление проемов криволинейного очертания, а также устройство ниш.

Сложность наружных стен в процентах определяется как отношение величины площади, занимаемой усложненными частями кладки на общих сторонах наружных стен, к величине общей площади лицевой стороны наружных стен без вычета величины площади проемов.

1.17. Нормой 53-21-1 предусмотрено утепление стыков прокладками в один ряд. При утеплении в два ряда к нормам затрат труда, времени эксплуатации строительных машин и расходу материалов следует применять коэффициент К =2.

1.18. В нормах таблицы 21 расход монтажной пены типа “Маkroflех”, “Soudal”, “Nео Flех”, “Сhemlux”, “Раsо” и т.п., силиконовых и акриловых герметиков определяется по проектно-технологическим данным.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем кирпичной кладки стен определяется за вычетом объемов проемов, рассчитываемых по наружному обводу коробок. При наличии в проеме двух коробок площадь проема определяется по обводу наружной коробки.

2.2. Объем кладки архитектурных деталей (пилястр, полуколонн, карнизов, парапетов, эркеров, лоджий и т.п.), выполняемых из материалов, предусмотренных в нормах, включается в общий объем кладки стен.

Объем мелких архитектурных деталей (сандриков, поясков и т.п.) высотой до 25 см в нормах предусмотрен и в объем кладки дополнительно не включается.

2.3. Объемы гнезд или борозд для заделки концов балок, панелей перекрытий плит, а также объемы ниш для отопительных приборов, вентиляционных и дымовых каналов и т.п. из объема кладки не исключаются. Объем ниш для встроенного оборудования в объем кладки не включается.

2.4. Периметр деревянных наружных стен определяется по наружным размерам здания, внутренних - по размерам между внутренними гранями наружных стен.

2.5. Высота деревянных стен принимается по проекту строительства объекта:

- стен рубленных и каркасных - между нижней гранью нижнего венца (обвязки) и верхней гранью верхнего венца (обвязки);

- стен из щитов заводского изготовления - от нижней грани цокольной обвязки до верха чердачной балки.

2.6. Площадь стен определяется за вычетом площади проемов.

2.7. Площадь дверных, оконных и воротных проемов определяется по наружным размерам коробок.

2.8. При укреплении стен сжимами (нормы 53-12-1 - 53-12-3) длину сжимов следует определять как сумму длин бревен, брусьев, пластин, установленных с наружной и внутренней стороны здания.

При установке подкосов из бревен к стенам (норма 53-12-4) длина подкосов определяется по надземной части бревна.

Таблица ГЭСНр 53-1 Разборка деревянных стен

Состав работ:

01. Разборка дощатой обшивки стен (нормы 1, 2). 02. Разборка элементов каркаса (нормы 3, 4). 03. Удаление засыпного утеплителя (норма 5). 04. Разборка бревенчатых или брусчатых стен (нормы 6-9).

Измеритель: 100 м стен

Разборка обшивки:

53-1-1 неоштукатуренной

53-1-2 оштукатуренной

Разборка каркаса:

| #G053-1-3 | из бревен |
| --- | --- |
| 53-1-4 | из брусьев |
| 53-1-5 | Разборка засыпного утеплителя |

Разборка стен:

| #G053-1-6 | бревенчатых неоштукатуренных |
| --- | --- |
| 53-1-7 | бревенчатых оштукатуренных |
| 53-1-8 | брусчатых неоштукатуренных |
| 53-1-9 | брусчатых оштукатуренных |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-1-1 | 53-1-2 | 53-1-3 | 53-1-4 | 53-1-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,3 | 41,6 | 54,2 | 51,2 | 84,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,45 | 2,21 | 3,01 | 2,87 | 3,95 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 0,45 | 2,21 | 3,01 | 2,87 | 3,95 |
| 110101 | Бадьи | маш.-ч | - | - | - | - | 3,95 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,94 | 5,73 | 2,74 | 2,74 | 9,8 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-1-6 | 53-1-7 | 53-1-8 | 53-1-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 101,8 | 128,6 | 92,2 | 135,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,33 | 7,48 | 4,37 | 5,50 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 6,33 | 7,48 | 4,37 | 5,50 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 19,37 | 22,87 | 10,26 | 13,76 |

Таблица ГЭСНр 53-2 Разборка каменной кладки

Состав работ:

01. Устройство временного настила с пробивкой гнезд и укладкой балок (норма 2). Перестановка и разборка настила (норма 2). 03. Разборка кладки стен и сводов. 04. Перестановка подмостей (нормы 1,3,5). 05. Выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель (нормы 1 - 3). 06. Очистка бутового камня от раствора с укладкой в штабель (норма 4).

Измеритель: 10 м кладки

Разборка кладки стен из:

53-2-1 кирпича

53-2-2 кирпича облегченной конструкции

53-2-3 бутового камня

53-2-4 шлакобетонных камней

53-2-5 Разборка кладки сводов из кирпича

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-2-1 | 53-2-2 | 53-2-3 | 53-2-4 | 53-2-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 212,41 | 109,85 | 188,73 | 164,78 | 247,11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,35 | 15,35 | 14,9 | 6,29 | 22,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 13,75 | 13,75 | 13,3 | 4,69 | 21,2 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 27,5 | 27,5 | 26,6 | 9,39 | 42,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 20,61 | 15,85 | 20,62 | 22,64 | 18,82 |

Таблица ГЭСНр 53-3 Прорезка проемов в стенах и перегородках

Состав работ:

01. Разметка проема. 02. Прорезка проема. 03. Обделка проема колодой или коробкой.

Измеритель: 1 м проемов

Прорезка проемов в стенах и перегородках:

53-3-1 из бревен

53-3-2 из брусьев

53-3-3 каркасно-обшивных

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-3-1 | 53-3-2 | 53-3-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,76 | 8,75 | 3,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 331532 | Пила электрическая цепная | маш.-ч | 2,0 | 1,8 | 1,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 203-0515 | Доски строганные в четверть толщиной 40-60 мм, III сорта | м | П | П | П |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,06 | 0,06 | 0,03 |

Таблица ГЭСНр 53-4 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках

Состав работ:

01. Снятие колод и наличников (нормы 1, 2). 02. Снятие наличников и коробок (нормы 3, 4). 03. Заготовка бревен, брусьев с выделкой сопряжений (нормы 1, 2). 04. Заготовка досок (нормы 3, 4). 05. Заделка проемов.

Измеритель: 10 м проемов

Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках:

| #G053-4-1 | из бревен |
| --- | --- |
| 53-4-2 | из брусьев |
| 53-4-3 | каркасно-обшивных |
| 53-4-4 | из досок забранных стоймя в обвязке |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-4-1 | 53-4-2 | 53-4-3 | 53-4-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 104,45 | 93,6 | 49,35 | 31,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,21 | 0,76 | 0,86 | 0,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 1,21 | 0,76 | 0,86 | 0,36 |
| 331441 | Рубанок электрический | маш.-ч | - | - | 2,4 | 1,6 |
| 331532 | Пила электрическая цепная | маш.-ч | 1,2 | 0,4 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 104-9281 | Утеплитель | м | - | - | П | - |
| 102-0008 | Бревна строительные диаметром 14-24 мм | м | 2,45 | - | - | - |
| 102-0024 | Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта | м | - | 1,88 | 0,16 | 0,93 |
| 102-0138 | Доски необрезные толщиной 32-40 мм, IV сорта | м | - | - | 0,53 | 0,32 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 12,0 | 13,0 | - | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | - | - | 0,004 | 0,002 |

Таблица ГЭСНр 53-5 Ремонт каркасных стен

Состав работ:

01. Разборка и восстановление чистой обшивки. 02. Смена части или целого элемента обвязки, стоек или подкосов с устройством сопряжений. 03. Осмолка нижней обвязки и нижней части стоек или подкосов.

Измеритель: 100 м элемента

Ремонт каркасных стен со сменой:

| #G053-5-1 | обвязки из бревен |
| --- | --- |
| 53-5-2 | обвязки из брусьев |
| 53-5-3 | стоек и подкосов из бревен |
| 53-5-4 | стоек и подкосов из брусьев |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-5-1 | 53-5-2 | 53-5-3 | 53-5-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 409,5 | 418,5 | 357,2 | 351,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,25 | 0,9 | 0,83 | 0,58 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 1,25 | 0,9 | 0,83 | 0,58 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 102-0008 | Бревна строительные диаметром 14-24 мм | м | 3,06 | - | 2,31 | - |
| 102-0024 | Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта | м | - | 2,59 | - | 1,79 |
| 101-1770 | Толь | м | 3,34 | 3,34 | - | - |
| 101-0594 | Мастика битумная | т | 0,007 | 0,007 | - | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 101-0782 | Поковки строительные | т | 0,039 | 0,039 | 0,0201 | 0,0201 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,82 | 1,33 | 1,5 | 1,1 |

Таблица ГЭСНр 53-6 Добавление утепляющей засыпки

Состав работ:

01. Добавление утепляющей засыпки с послойным трамбованием в стены или перегородки с подготовкой засыпки, снятием и обратной пришивкой досок обшивки.

Измеритель: 10 м засыпки

53-6-1 Добавление утепляющей засыпки

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-6-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 149,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 031811 | Погрузчики одноковшовые | маш.-ч | 1,23 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 4,93 |
| 110101 | Бадьи | маш.-ч | 4,93 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 104-9281 | Утеплитель | м | 10,8 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,027 |

Таблица ГЭСНр 53-7 Смена досок чистой обшивки стен

Состав работ:

01. Удаление поврежденных досок. 02. Пришивка досок с их заготовкой, острожкой с одной стороны, стеской двух кромок.

Измеритель: 100 м досок

53-7-1 Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-7-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 31,84 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 102-0112 | Доски обрезные толщиной 25 мм, II сорта | м | 0,363 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,002 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,25 |

Таблица ГЭСНр 53-8 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем

Состав работ:

01. Прибивка брусков каркаса. 02. Обшивка каркаса строганными досками. 03. Засыпка утеплителя с трамбованием.

Измеритель: 100 м обшивки

53-8-1 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-8-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 94,51 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,79 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,9 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 2,89 |
| 110101 | Бадьи | маш.-ч | 2,89 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 104-9281 | Утеплитель | м | П |
| 203-0515 | Доски строганные в четверть толщиной 40-60 мм, III сорта | м | 2,6 |
| 102-0025 | Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, III сорта | м | 1,1 |
| 101-1770 | Толь | м | 115,5 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0082 |

Таблица ГЭСНр 53-9 Смена венцов в стенах

Состав работ:

01. Установка подмостей или лесов (нормы 3, 4, 7, 8). 02. Расшивка венцов досками. 03. Крепление подкосами вышележащих венцов (или частей) или постановка стоек под балки при смене верхнего венца. 04. Удаление негодного венца или его части. 05. Заготовка нового венца или его части с изготовлением сопряжений в узлах и подмене. 06. Осмолка нижней поверхности венца и прокладка толя (нормы 1, 2, 5, 6). 07. Подгонка и укладка венца на место с прокладкой пакли и конопаткой. 08. Освобождение вышележащих венцов от креплений и досок расшивки.

Измеритель: 100 м венца

Смена венцов в стенах:

| #G053-9-1 | из бревен окладных диаметром 240 мм |
| --- | --- |
| 53-9-2 | из бревен окладных диаметром 270 мм |
| 53-9-3 | из бревен рядовых диаметром 240 мм |
| 53-9-4 | из бревен рядовых диаметром 270 мм |
| 53-9-5 | из брусьев окладных сечением 200х200 мм |
| 53-9-6 | из брусьев окладных сечением 220х220 мм |
| 53-9-7 | из брусьев рядовых сечением 200х200 мм |
| 53-9-8 | из брусьев рядовых сечением 220х220 мм |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-9-1 | 53-9-2 | 53-9-3 | 53-9-4 | 53-9-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 322,82 | 378,08 | 331,88 | 382,19 | 248,35 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,3 | 5,53 | 4,38 | 5,38 | 3,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 0,9 | 1,5 | 1,06 | 1,39 | 0,8 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 3,4 | 4,03 | 3,32 | 3,99 | 2,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0008 | Бревна строительные диаметром 14-24 мм | м | 6,47 | 7,58 | 5,86 | 7,0 | - |
| 102-0032 | Брусья обрезные толщиной 150 мм и более, II сорта | м | - | - | - | - | 4,47 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 25,0 | 28,1 | 26,2 | 27,6 | 28,0 |
| 101-1742 | Толь | м | 85,9 | 89,08 | - | - | 85,9 |
| 101-0594 | Мастика битумная | т | 0,041 | 0,05 | - | - | 0,041 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 3,83 | 4,87 | 3,96 | 4,63 | 2,66 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-9-6 | 53-9-7 | 53-9-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 286,86 | 251,95 | 321,68 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,95 | 3,21 | 3,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 0,92 | 0,71 | 0,87 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 3,03 | 2,5 | 2,99 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 102-0032 | Брусья обрезные толщиной 150 мм и более, II сорта | м | 5,32 | 4,4 | 5,32 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 24,9 | 23,1 | 24,9 |
| 101-1742 | Толь | м | 93,1 | - | - |
| 101-0594 | Мастика битумная | т | 0,05 | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 3,02 | 2,45 | 2,93 |

Таблица ГЭСНр 53-10 Подъем рубленных стен домкратом

Состав работ:

01. Подготовка места для домкрата. 02. Установка домкрата с проверкой его действия. 03. Подъем стен домкратом на необходимую высоту с перестановкой домкрата. 04. Закрепление положения подъема временными креплениями. 05. Разборка временных креплений и опускание домкрата.

Измеритель: 100 подъемов

53-10-1 Подъем рубленых стен домкратом

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-10-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 242,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030202 | Домкраты гидравлические | маш.-ч | 237,0 |

Таблица ГЭСНр 53-11 Ремонт конопатки стен

Состав работ:

01. Расчистка шва. 02. Конопатка шва с добавлением пакли.

Измеритель: 100 м шва с одной стороны

53-11-1 Ремонт конопатки шва с добавлением пакли

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-11-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,55 |

Таблица ГЭСНр 53-12 Укрепление деревянных стен

Состав работ:

01. Разметка отверстий для болтов (нормы 1-3). 02. Заготовка элементов для сжимов (нормы 1-3). 03. Подтеска горбин в венцах и установка временных подпорок (нормы 1-3). 04. Проолифливание и подгонка болтов (нормы 1-3). 05. Подтягивание стен болтами (нормы 1-3). 06. Защита болтов от промерзания (нормы 1-3). 07. Заготовка столбиков и подкосов (норма 4). 08. Установка столбиков с рытьем и засыпкой ям (норма 4). 09. Установка подкосов (норма 4).

Измеритель: 100 м сжимов и подкосов

Укрепление деревянных стен:

| #G053-12-1 | сжимами из бревен |
| --- | --- |
| 53-12-2 | сжимами из брусьев |
| 53-12-3 | сжимами из пластин |
| 53-12-4 | подкосами |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-12-1 | 53-12-2 | 53-12-3 | 53-12-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 218,45 | 209,18 | 175,03 | 201,53 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,69 | 0,81 | 0,62 | 1,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 1,69 | 0,81 | 0,62 | 1,18 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,3 | 0,28 | 0,15 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 102-0008 | Бревна строительные диаметром 14-24 мм | м | 3,77 | - | - | 4,025 |
| 102-0025 | Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, III сорта | м | - | 2,688 | 2,016 | - |
| 102-0138 | Доски необрезные толщиной 32-40 мм, IV сорта | м | - | - | - | 0,105 |
| 101-1714 | Болты строительные | т | 0,09 | 0,079 | 0,069 | - |
| 101-0782 | Поковки строительные | т | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,0225 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | - |

Таблица ГЭСНр 53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича

Состав работ:

01. Разборка кирпичной кладки вручную. 02. Расчистка и промывка разобранных мест водой. 03. Облицовка откосов проемов кирпичом. 04. Очистка поверхности облицовки от раствора. 05. Отеска неровностей и выступов.

Измеритель: 1 м откосов

53-13-1 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-1З-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,03 |
| 402-9078 | Раствор цементно-известковый М50 | м | 0,0184 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,03 |

Таблица ГЭСНр 53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах

Состав работ:

01. Разборка кирпичной кладки вдоль трещин (норма 2). 02. Расчистка и промывка поврежденных мест водой. 03. Заделка кирпичом с очисткой поверхности стен от раствора (норма 2). 04. Заделка трещин цементным раствором (норма 1). 05. Очистка поверхности стен от раствора.

Измеритель: 10 м трещин

Заделка трещин в кирпичных стенах:

53-14-1 цементным раствором

53-14-2 кирпичом

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-14-1 | 53-14-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,71 | 115,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 0,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | - | 0,38 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | - | 0,38 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м | 0,02 | - |
| 402-9078 | Раствор цементно-известковый М50 | м | - | 0,21 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,1 | 0,44 |

Таблица ГЭСНр 53-15 Ремонт поверхности кирпичных стен

Состав работ:

01. Разборка поврежденной кладки вручную. 02. Заделка разобранных участков с перевязкой новой кладки со старой и расшивкой швов. 03. Очистка поверхности заделки от раствора. 04. Подбор кирпича для лицевой части кладки (нормы 1-4, 6-9). 05. Отеска неровностей и выступов (норма 5, 10).

Измеритель: 100 м отремонтированной поверхности стен

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки:

| #G053-15-1 | в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м |
| --- | --- |
| 53-15-2 | в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м |
| 53-15-3 | в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м |
| 53-15-4 | в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м |
| 53-15-5 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм |

Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки:

| #G053-15-6 | в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м |
| --- | --- |
| 53-15-7 | в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м |
| 53-15-8 | в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м |
| 53-15-9 | в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м |
| 53-15-10 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-15-1 | 53-15-2 | 53-15-3 | 53-15-4 | 53-15-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 397,65 | 361,5 | 606,9 | 551,8 | 399,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | - | - | - | - | 48,0 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 5,2 | 5,2 | 10,33 | 10,ЗЗ | - |
| 402-9078 | Раствор цементно-известковый М50 | м | 2,4 | 2,4 | 5,8 | 5,8 | - |
| 411-1002 | Вода | м | 0,59 | 0,59 | 1,15 | 1,15 | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 24,8 | 24,8 | 51,3 | 51,3 | 2,3 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-15-6 | 53-15-7 | 53-15-8 | 53-15-9 | 53-15-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 397,65 | 361,5 | 606,9 | 551,8 | 399,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,0 | 11,0 | 22,0 | 22,0 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  | - |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | - | - | - | - | 48,0 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 5,2 | 5,2 | 10,33 | 10,33 | - |
| 402-9078 | Раствор цементно-известковый М50 | м | 2,4 | 2,4 | 5,8 | 5,8 | - |
| 411-1002 | Вода | м | 0,59 | 0,59 | 1,15 | 1,15 | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 24,8 | 24,8 | 51,3 | 51,3 | 2,3 |

Таблица ГЭСНр 53-16 Ремонт кладки стен отдельными местами

Состав работ:

01. Отбивка штукатурки на откосах и перемычках, пробивка штраб. 02. Расчистка участков стен в местах кладки, отверстий или гнезд. 03. Кладка отдельных участков стен с перевязкой новой кладки со старой. 04. Очистка поверхности кладки от подтеков раствора.

Измеритель: 1 м кладки

Ремонт кладки стен отдельными местами:

53-16-1 кирпичной

53-16-2 бутовой

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-16-1 | 53-16-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 35,39 | 28,68 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,43 | 0,82 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 0,2 | 0,37 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,23 | 0,45 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,402 | - |
| 408-9011 | Камень бутовый | м | - | 1,03 |
| 402-9078 | Раствор цементно-известковый М50 | м | 0,253 | 0,378 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,44 | - |

Таблица ГЭСНр 53-17 Ремонт стен из шлакобетонных камней

Состав работ:

01. Отбивка штукатурки на откосах и перемычках, пробивка штраб. 02. Расчистка участков стен в местах кладки, отверстий или гнезд. 03. Кладка отдельных участков стен с перевязкой новой кладки со старой. 04. Заполнение пустот утеплителем (норма 2). 05. Очистка поверхности кладки от подтеков раствора.

Измеритель: 1 м кладки

Ремонт стен из шлакобетонных камней

53-17-1 сплошных

53-17-2 пустотных

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-17-1 | 53-17-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,39 | 15,71 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,23 | 0,37 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,23 | 0,37 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 403-9210 | Камни легкобетонные | м | 0,92 | 0,92 |
| 104-9281 | Утеплитель | м | - | П |
| 402-9078 | Раствор цементно-известковый М50 | м | 0,11 | 0,11 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,79 | 1,58 |

Таблица ГЭСНр 53-18 Ремонт перемычек

Состав работ:

01. Устройство настила из досок (норма 1). 02. Разборка кладки перемычки (норма 1). 03. Пробивка борозд с очисткой их поверхности (норма 2). 04. Восстановление разобранной кладки перемычки с очисткой поверхности кладки от раствора (норма 1). 05. Разборка настила из досок (норма 1). 06. Устройство и разборка опалубки (норма 2). 07. Расстилание цементного раствора (норма 2). 08. Укладка арматуры и бетонной смеси (норма 2).

Измеритель: 1 м перемычки

53-18-1 Перекладка клинчатых кирпичных перемычек

53-18-2 Устройство монолитных железобетонных перемычек

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-18-1 | 53-18-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 39,26 | 59,84 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,95 | 6,73 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 3,18 | 5,63 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 3,18 | 5,63 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,77 | 1,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,422 | - |
| 401-9001 | Бетон | м | - | 1,02 |
| 402-9078 | Раствор цементно-известковый М50 | м | 0,242 | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,006 |
| 102-0008 | Бревна строительные диаметром 14-24 мм | м | 0,04 |  |
| 102-0061 | Доски обрезные толщиной 44 мм и более, III сорта | м | 0,082 |  |
| 102-0113 | Доски обрезные толщиной 25 мм, III сорта | м | - | 0,059 |
| 204-9171 | Арматура | т | - | 0,018 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,47 | - |

Таблица ГЭСНр 53-19 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную

Состав работ:

01. Разметка мест установки железобетонной брусковой перемычки. 02. Устройство настила из досок. 03. Разборка кладки перемычки. 04. Укладка брусков перемычки с заделкой гнезд и борозд кирпичом и заклинивание промежутка между старой и новой кладкой раствором. 05. Разборка настила из досок.

Измеритель: 1 перемычка

Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную:

53-19-1 разгрузочную

53-19-2 рядовую

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-19-1 | 53-19-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,81 | 3,51 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 440-9006 | Сборные железобетонные конструкции | м | П | П |
| 402-9050 | Раствор цементный | м | 0,084 | 0,07 |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,007 | 0,007 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,001 |
| 102-0008 | Бревна строительные диаметром 14-24 мм | м | 0,04 | 0,04 |
| 102-0061 | Доски обрезные толщиной 44 мм и более, III сорта | м | 0,082 | 0,082 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,05 | 0,03 |

Таблица ГЭСНр 53-20 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом

Состав работ:

01. Прием раствора из кузова автомобиля-самосвала. 02. Установка и перестановка подмостей. 03. Подача материалов на рабочее место башенным краном. 04. Кирпичная кладка стен. 05. Разборка подмостей.

Измеритель: 100 м кладки

Кладка отдельных участков стен из кирпича:

| #G053-20-1 | наружных простых |
| --- | --- |
| 53-20-2 | наружных средней сложности |
| 53-20-3 | наружных сложных |
| 53-20-4 | внутренних |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-20-1 | 53-20-2 | 53-20-3 | 53-20-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 563 | 628 | 706 | 670 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 3,3 | 3,9 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные | маш.-ч | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 39,2 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 402-9078 | Раствор цементно-известковый М50 | м | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 23,6 |
| 411-1002 | Вода | м | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |

Таблица ГЭСНр 53-21 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий

Состав работ:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. 02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. 03. Промазка и укладка жгута (норма 1). 04. Укладка термоизоляционных вкладышей (нормы 2-5, 20-22). 05. Покрытие изолируемой поверхности битумом (норма 3). 06. Герметизация стыка с нагнетанием мастики (монтажной пены или герметика) пневмошприцем (нормы 6-9, 19). 07. Устройство водоотбойной ленты в открытых стыках (норма 10) и водоотводящего фартука в местах пересечения вертикального и горизонтального швов в открытых и дренированных стыках (норма 11). 08. Солнцезащита нетвердеющих герметизирующих мастик (нормы 12, 13). 09. Зачистка и расшивка швов раствором (норма 14, 20). 10. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок (норма 15). 11. Раскрой полиэтилена на полосы (нормы 16-18). 12. Приварка полос (нормы 16-18). 13. Проверка качества швов дефектоскопом (нормы 16-18).

Измеритель: 100 м восстановленной герметизации стыков

| #G053-21-1 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд |
| --- | --- |

Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными пакетами, стык:

| #G053-21-2 | горизонтальный |
| --- | --- |
| 53-21-3 | вертикальный |

Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык:

| #G053-21-4 | горизонтальный |
| --- | --- |
| 53-21-5 | вертикальный |

Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей:

| #G053-21-6 | мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа “Маkrofleх”, “Soudal”, “Nео Flех”, “Chemlux”, “Раsо” и т.п. |
| --- | --- |
| 53-21-7 | мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками |

Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей:

| #G053-21-8 | мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа “Маkrofleх”, “Soudal”, “Nео Flех”, “Chemlux”, “Раsо” и т.п. |
| --- | --- |
| 53-21-9 | мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками |
| 53-21-10 | Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков |
| 53-21-11 | Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков |

Восстановление солнцезащиты:

| #G053-21-12 | полимерцементным составом |
| --- | --- |
| 53-21-13 | красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми) |
| 53-21-14 | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором |
| 53-21-15 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу |

Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами на поверхностях:

| #G053-21-16 | горизонтальных |
| --- | --- |
| 53-21-17 | вертикальных |
| 53-21-18 | потолочных |

Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов:

| #G053-21-19 | монтажной пеной типа “Маkrofleх”, “Soudal”, “Nео Flех”, “Chemlux”, “Раsо” и т.п. |
| --- | --- |
| 53-21-20 | прокладками ПРП в 2 слоя |

Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:

| #G053-21-21 | насухо |
| --- | --- |
| 53-21-22 | на мастике |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-21-1 | 53-21-2 | 53-21-3 | 53-21-4 | 53-21-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,48 | 6,72 | 20,3 | 7,67 | 15,96 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,81 | 1,21 | 0,64 | 1,09 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,05 | 0,81 | 1,21 | 0,64 | 1,09 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные | маш.-ч | - | - | 0,65 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1367 | Шнуры резиновые круглого сечения | кг | 1,05 | - | - | - | - |
| 104-9131 | Пакеты минераловатные | м | - | 0,8 | 1,16 | - | - |
| 104-9100 | Плиты пенополистирольные | м | - | - | - | 0,54 | 1,07 |
| 101-0609 | Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2 | кг | 13,0 | 30,0 | - | - | - |
| 101-0072 | Битумы изоляционные БНИ | т | - | - | 0,03 | - | - |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-21-6 | 53-21-7 | 53-21-8 | 53-21-9 | 53-21-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29,36 | 31,73 | 27,74 | 33,35 | 15,08 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,82 | 21,21 | 13,01 | 17,46 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,36 | 0,19 | 0,13 | 0,24 | 0,04 |
| 031051 | Автовышки телескопические | маш.-ч | 5,73 | 10,51 | 6,44 | 8,61 | - |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 5,73 | 10,51 | 6,44 | 8,61 | - |
| 331557 | Шприц пневматический для заделки швов | маш.-ч | 5,73 | 10,51 | 6,44 | 8,61 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0617 | Мастика тиоколовая (монтажная | кг | 20,9 | - | 13,4 | - | - |
|  | пена типа “Маkroflех”, “Soudal”, “Nео Flех”, “Chemlux”, “Раsо” и т.п.) | (П) | (П) |  | (П) |  |  |
| 101-0605 | Мастика герметизирующая | т | - | 0,0762 | - | 0,0721 | - |
|  | нетвердеющая (силиконовые и акриловые герметики) | (П) |  | (П) |  | (П) |  |
| 101-9443 | Водоотбойная лента | кг | - | - | - | - | 1,5 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-21-11 | 53-21-12 | 53-21-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,52 | 26,25 | 1,55 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,9 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,07 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | 0,07 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9444 | Водоотводящий фартук | кг | 0,05 | - | - |
| 113-9052 | Полимерцементный состав | м | - | 0,07 | - |
| 101-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная | т | - | - | 0,0042 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-21-14 | 53-21-15 | 53-21-16 | 53-21-17 | 53-21-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,29 | 49,69 | 131,07 | 173,42 | 201,77 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,4 | 3,9 | 3,9 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,01 | 9,21 | 12,3 | 14,47 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| 081600 | Агрегаты для сварки полиэтилена | маш.-ч | - | - | 9,2 | 12,27 | 14,44 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | - | - | 15,23 | 20,01 | 23,35 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 402-0004 | Растворы цементные М100 | м | 0,02 | 0,04 | - | - | - |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | - | 0,006 | - | - | - |
| 101-9466 | Лента полиэтиленовая | т | - | - | 0,033 | 0,033 | 0,033 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-21-19 | 53-21-20 | 53-21-21 | 53-21-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,63 | 40,89 | 7,5 | 11,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,71 | 0,2 | 0,14 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,14 | 0,04 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 10,51 | - | - | - |
| 331557 | Шприц пневматический для заделки швов | маш.-ч | 10,51 | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0617 | Монтажная пена типа “Маkroflех”, “Soudal”, “Nео Flех”, “Chemlux”, “Раsо” и т.п. | П | П | - | - | - |
| 402-0004 | Растворы цементные М100 | м | - | 0,2 | - | - |
| 101-0609 | Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2 | кг | - | 26,0 | - | 12,0 |
| 101-9891 | Прокладки ПРП уплотнительные | 100 м | - | 2,10 | 1,05 | 1,05 |

Таблица ГЭСНр 53-22 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен

Состав работ:

01. Заготовка деревянных стоек. 02. Установка стоек с креплением.

Измеритель: 100 м стоек

53-22-1 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-22-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 77,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 102-0008 | Бревна строительные диаметром 14-24 мм | м | 0,26 |
| 102-0134 | Доски необрезные толщиной 44 мм и более, IV сорта | м | 0,15 |
| 101-0782 | Поковки строительные | т | 0,015 |

Таблица ГЭСНр 53-23 Перекладка карнизов

Состав работ:

01. Разборка кирпичной кладки. 02. Кладка карниза с перевязкой со старой кладкой (нормы 1, 2). 03. Укладка карнизных плит с заделкой борозд и швов (норма 3). 04. Установка анкеров и крепление карнизных плит (норма 3).

Измеритель: 1м карниза (нормы 1, 2), 1 м плиты (норма 3)

Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах):

| #G053-23-1 | в 4 кирпича |
| --- | --- |
| 53-23-2 | в 6 кирпичей |
| 53-23-3 | Замена кирпичного карниза на сборный железобетонный |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-23-1 | 53-23-2 | 53-23-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,45 | 6,36 | 42,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020130 | Кран башенный | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,27 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,04 | 0,076 | - |
| 440-9009 | Плиты железобетонные | м | - | - | 1,0 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м | 0,025 | 0,0391 | 0,212 |
| 101-9662 | Болты анкерные | т | - | - | 0,03 |

Таблица ГЭСНр 53-24 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъекцирования

Состав работ:

01. Разметка, сверление и заделка отверстий в стенах. 02. Сушка стен до инъекцирования и после инъекцирования раствора. 03. Инъекцирование раствора в кладку стен.

Измеритель: 1 м изолируемой стены

Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъекцирования при толщине кладки стены:

| #G053-24-1 | 1 кирпич |
| --- | --- |
| 53-24-2 | 1,5 кирпича |
| 53-24-3 | 2 кирпича |
| 53-24-4 | 2,5 кирпича |
| 53-24-5 | 3 кирпича |
| 53-24-6 | 4 кирпича |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-24-1 | 53-24-2 | 53-24-3 | 53-24-4 | 53-24-5 | 53-24-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,1 | 12,7 | 13,5 | 13,7 | 13,9 | 14,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 331421 | Электрокалорифер | маш.-ч | 4,77 | 4,77 | 6,53 | 6,53 | 7,58 | 7,58 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0,32 | 0,41 | 0,53 | 0,61 | 0,74 | 0,86 |
| 050401 | Компрессоры передвижные электрические | маш.-ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 340502 | Бачки красконагнетательные | маш.-ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0043 | Жидкость ГЖК-10 | т | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,012 | 0,018 | 0,024 | 0,03 | 0,036 | 0,042 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 101-0244 | Замазка | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 402-0050 | Раствор известковый 1:3 | м | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Таблица ГЭСНр 53-25 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий

Состав работ:

01. Пробивка гнезд, борозд, отверстий. 02. Заготовка и установка металлических элементов. 03. Заделка гнезд и борозд.

Измеритель: 1 т металлоконструкций перемычек

53-25-1 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 53-25-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих строителей | чел.-ч | 165,88 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,67 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 0,92 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0,47 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч | 0,74 |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9002 | Стальные конструкции | т | 1,04 |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,57 |
| 402-9078 | Раствор цементно-известковый М50 | м | 0,54 |
| 101-1529 | Электроды | т | 0,009 |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Госстрой России, 1999

#G0

ГЭСНр-81-04-54-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 54

ПЕРЕКРЫТИЯ

ГЭСНр-2001#S-54

Дата введения 2000-01-01

РАЗРАБОТАНЫ Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (Л.Н. Крылов, И.И. Дмитренко) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО “РЦЭС” (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков) при участии специалистов - В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков (31 ГПИ СС МО РФ, Москва), Н.М. Рязанова (институт “ЛенжилНИИпроект”, Санкт-Петербург), А.П. Иванов (АООТ “Стройкорпорация Санкт-Петербурга”), А.А. Козловская, С.М. Беллер (ОАО “Институт ЛенНИИпроект”, Санкт-Петербург), Т.Ю. Берлин (Институт “Ленгипроинжпроект”, Санкт-Петербург)

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, А.Ф. Лыкова, В.В. Сафорнов, Н.К. Кобозева, И.В. Кобец, Е.В. Сметанина).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2000 года постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 года № 77

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по разборке, ремонту и устройству перекрытий.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте перекрытий, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.4. В нормах настоящего сборника предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей для условий производства работ в помещениях высотой до 4 метров. Для случаев производства работ в помещениях высотой более 4 м расход ресурсов на устройство лесов следует определять дополнительно по нормам сборника #M12291 1200004450ГЭСНр-2001-69#S “Прочие ремонтно-строительные работы”.

1.5. В нормах не предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по антисептированию древесины. Расход ресурсов по антисептированию древесины следует нормировать дополнительно по сборнику #M12291 1200004450ГЭСНр-2001-69#S “Прочие ремонтно-строительные работы”.

1.6. В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий использования готового раствора и бетона.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Величина площади ремонтируемых перекрытий определяется в пределах капитальных стен без вычета величины площади, занимаемой печами и трубами. При частичной смене перекрытий отдельными местами, объем работ следует определять по площади между осями балок и капитальными стенами.

2.2. Объем работ по разборке и устройству подшивки потолков определяется по величине площади подшивки.

2.3. Объем работ по смене подборов перекрытий определяется по величине площади перекрытия (расстояние между осями балок, умноженное на длину сменяемого участка).

Таблица ГЭСНр 54-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков

Состав работ:

01. Сборка инвентарных подмостей. 02. Разборка монолитных перекрытий. 03. Разборка стальных балок перекрытий. 04. Перестановка подмостей. 05. Разборка подмостей.

Измеритель: 100 м перекрытий

54-1-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-1-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 216,59 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 32,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020129 | Краны башенные | маш.-ч | 6,72 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 25,44 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 50,88 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 22,14 |

Таблица ГЭСНр 54-2 Разборка стальных балок перекрытий

Состав работ:

01. Высвобождение концов балки из кирпичной кладки. 02. Строповка балки и выдвижение ее из гнезд. 03. Перестроповка балки. 04. Укладка в штабель с расстроповкой.

Измеритель: 1 балка

54-2-1 Разборка стальных балок перекрытий

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-2-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,58 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020129 | Краны башенные | маш.-ч | 1,15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,12 |

Таблица ГЭСНр 54-3 Разборка подшивки потолков

Состав работ:

01. Отбивка штукатурки (норма 3). 02. Перерубка драни (норма 3). 03. Разборка подшивки.

Измеритель: 100 м подшивки

Разборка подшивки потолков:

| #G054-3-1 | чистой из строганных досок |
| --- | --- |
| 54-3-2 | чистой из фанеры |
| 54-3-3 | оштукатуренной |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-3-1 | 54-3-2 | 54-3-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,87 | 14,79 | 79,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,6 | 2 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,8 | 0,09 | 3,72 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,8 | 0,09 | 3,72 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 2,39 | 0,35 | 12,36 |

Таблица ГЭСНр 54-4 Ремонт деревянных балок

Состав работ:

01. Установка временной подпорной стойки под балку (норма 1). 02. Высвобождение концов балок (норма 1). 03. Замена пораженного гнилью конца балки с заготовкой нового конца, установкой дощатых накладок и прибивкой черепных брусков (норма 1). 04. Заделка концов балок кирпичом (норма 1). 05. Снятие старых черепных брусков (норма 2). 06. Заготовка по длине и прибивка новых черепных брусков (норма 2). 07. Стесывание пораженной поверхности балки (норма 3). 08. Установка дощатых накладок с креплением гвоздями.

Измеритель: 100 концов (норма 1), 100 м брусков (норма 2), 100 м досок (норма 3)

Ремонт деревянных балок:

| #G054-4-1 | с заменой концов |
| --- | --- |
| 54-4-2 | с заменой черепных брусков |
| 54-4-3 | нашивкой досок |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-4-1 | 54-4-2 | 54-4-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 914,32 | 22,19 | 68,47 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,4 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 23,7 | 0,1 | 1,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 15,2 | - | - |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 8,5 | 0,1 | 1,51 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 102-0008 | Бревна строительные диаметром 14-24 см | м | 11,54 | - | - |
| 102-0024 | Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта | м | 1,782 | 0,4 | - |
| 102-0057 | Доски обрезные толщиной 32-40 мм, III сорта | м | 2,73 | - | - |
| 102-0060 | Доски обрезные толщиной 44 мм и более, II сорта | м | 4,0 | - | 0,785 |
| 402-0001 | Раствор цементный | м | 0,336 | - | - |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,4 | - | - |
| 408-9020 | Песок | м | 0,32 | - | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,043 | 0,003 | 0,0143 |
| 101-0782 | Поковки строительные | т | 0,375 | - | - |
| 101-9270 | Проволока | т | 0,075 | - | - |
| 101-9540 | Цемент | т | 0,044 | - | - |
| 101-1770 | Толь | м | 26,1 | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 9,92 | 0,14 | 0,31 |

Таблица ГЭСНр 54-5 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов

Состав работ:

01. Разборка подборов. 02. Укладка по черепным брускам подбора.

Измеритель: 100 м перекрытий

Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из:

| #G054-5-1 | досок |
| --- | --- |
| 54-5-2 | горбыля, пластин неоштукатуренных |
| 54-5-3 | горбыля, пластин оштукатуренных |
| 54-5-4 | щитов |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-5-1 | 54-5-2 | 54-5-3 | 54-5-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 180,18 | 126,44 | 135,9 | 158,04 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,75 | 1,78 | 1,78 | 2,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 1,75 | 1,78 | 1,78 | 2,24 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 102-0084 | Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, III сорта | м | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 102-0121 | Доски обрезные толщиной 44 мм и более, III сорта | м | 5,675 | - | - | - |
| 102-0143 | Горбыль деловой | м | - | 5,8 | 5,8 | - |
| 203-0513 | Щиты из досок толщиной 50 мм | м | - | - | - | 87,4 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 2,48 | 3,48 | 5,48 | 2,23 |

Таблица ГЭСНр 54-6 Врубка деревянного ригеля между балками

Состав работ:

01. Установка временной стойки под балку. 02. Заготовка ригеля из брусьев. 03. Врубка ригеля в балки с устройством сопряжений.

Измеритель: 1 ригель

Врубка деревянного ригеля между балками при:

54-6-1 разобранной подшивке

54-6-2 неразобранной подшивке

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-6-1 | 54-6-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,89 | 15,46 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,07 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 102-0028 | Брусья обрезные, II сорта | м | 0,0814 | 0,0814 |
| 102-0061 | Доски обрезные толщиной 44 мм и более, III сорта | м | - | 0,036 |
| 102-0008 | Бревна строительные диаметром 14-24 мм | м | 0,0236 | 0,0236 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,05 | 0,05 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-0782 | Поковки строительные | т | 0,011 | 0,011 |

Таблица ГЭСНр 54-7 Смена засыпки перекрытия

Состав работ:

01. Разборка засыпки перекрытия. 02. Удаление смазки или толевой изоляции. 03. Укладка толевой изоляции (норма 1). 04. Устройство новой смазки глиняным раствором (норма 2). 05. Устройство засыпки.

Измеритель: 100 м перекрытия

Смена засыпки перекрытия:

54-7-1 с укладкой толя

54-7-2 со смазкой глиняным раствором

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-7-1 | 54-7-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 235,1 | 277,36 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,4 | 1,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,0 | 12,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 9,75 | 9,75 |
| 110501 | Глиномешалки | маш.-ч | - | 1,85 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,25 | 0,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 104-9281 | Утеплитель | м | П | П |
| 101-1742 | Толь | м | 112,0 | - |
| 408-9020 | Песок | м | - | 1,17 |
| 411-0002 | Глина | м | - | 1,8 |
| 411-1002 | Вода | м | - | 0,6 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 11,62 | 12,82 |

Таблица ГЭСНр 54-8 Укладка металлических балок

Состав работ:

01. Подтаскивание балок к месту укладки вручную. 02. Укладка балок вручную в готовые гнезда с установкой и приваркой подкладок. 03. Выверка балок по осям и уровню

Измеритель: 1 т балок

Укладка металлических балок в перекрытиях:

54-8-1 междуэтажных

54-8-2 чердачных

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-8-1 | 54-8-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29,26 | 27,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные | маш.-ч | 0,2 | 0,2 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч | 0,3 | 0,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1060 | Балки двутавровые | т | 1,02 | 1,02 |
| 401-9001 | Бетон | м | 0,265 | 0,265 |
| 402-9071 | Раствор тяжелый цементный | м | 0,22 | 0,22 |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,37 | 0,37 |
| 204-9160 | Анкерные детали | кг | 45,0 | 45,0 |
| 102-0084 | Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта | м | 0,0025 | 0,0025 |
| 101-1504 | Электроды | т | 0,00036 | 0,00036 |

Таблица ГЭСНр 54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м с заделкой швов

Состав работ:

01. Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м с заделкой швов

Измеритель: 100 м плит

54-9-1 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м с заделкой швов

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-9-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 112,22 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,45 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020129 | Краны башенные | маш.-ч | 3,45 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 440-9009 | Плиты железобетонные | м | П |
| 401-9001 | Бетон | м | 1,6 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м | 0,4 |

Таблица ГЭСНр 54-10 Установка деревянной стойки под балки или прогоны

Состав работ:

01. Установка стойки под балку или прогон на клиньях с заготовкой ее.

Измеритель: 100 м стоек

54-10-1 Установка деревянной стойки под балки или прогоны

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-10-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 107,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 102-0008 | Бревна строительные диаметром 14-24 см | м | 3,39 |
| 102-0040 | Брусья необрезные толщиной 150 мм и более, II сорта | м | 2,65 |
| 101-0782 | Поковки | т | 0,063 |

Таблица ГЭСНр 54-11 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок

Состав работ:

01. Разметка мест установки со сверлением отверстий в балках и креплением анкера глухарями.

Измеритель: 100 кг анкеров

54-11-1 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-11-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,05 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0782 | Поковки строительные | т | 0,11 |

Таблица ГЭСНр 54-12 Укрепление существующей подшивки потолка

Состав работ:

01. Отдирание отставших досок. 02. Смена негодных досок. 03. Пришивка досок гвоздями.

Измеритель: 100 м подшивки

54-12-1 Укрепление существующей подшивки потолка

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-12-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | маш.-ч | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 102-0077 | Доски необрезные толщиной 32, 40 мм, III сорта | м | 0,3 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,005 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,18 |

Таблица ГЭСНр 54-13 Устранение просадки конца балки на опоре

Состав работ:

01. Вскрытие гнезда. 02. Постановка временных стоек на клиньях. 03. Вывешивание балки. 04. Заделка гнезда.

Измеритель: 100 мест

54-13-1 Устранение просадки конца балки на опоре

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-13-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 669,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,8 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 12,7 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 25,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 401-9001 | Бетон | м | 1,1 |
| 102-0008 | Бревна строительные диаметром 14-24 мм | м | 0,5 |
| 102-0077 | Доски необрезные толщиной 32, 40 мм, III сорта | м | 0,2 |
| 102-0010 | Пластины толщиной 20-24 см, II сорта | м | 0,1 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0029 |
| 101-0782 | Поковки строительные | т | 0,048 |

Таблица ГЭСНр 54-14 Укрепление концов деревянных балок

Состав работ:

01. Подготовка элементов крепления. 02. Пробивка гнезд, сверление отверстий для болтов, изготовление врубок. 03. Постановка и разборка временных стоек. 04. Установка подбалок, подкосов. 05. Пригонка и сборка конструкций. 06. Заделка гнезд, постановка средств крепления.

Измеритель: 1 место

Укрепление концов деревянных балок у каменной стены:

| #G054-14-1 | при помощи подбалки из бруса сверху или снизу |
| --- | --- |
| 54-14-2 | при помощи коротыша, заделываемого в стену |
| 54-14-3 | Укрепление концов деревянных балок у рубленой стены при помощи коротыша на болтах к стене |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-14-1 | 54-14-2 | 54-14-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,04 | 12,36 | 8,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,55 | 0,55 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 050101 | Компрессоры с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0,45 | 0,45 | - |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 0,45 | 0,45 | - |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,6 | 0,2 | 0,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 401-9001 | Бетон | м | 0,025 | - | - |
| 102-0008 | Бревна строительные диаметром 14-24 см | м | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 102-0077 | Доски необрезные толщиной 32, 40 мм, III сорта | м | - | - | 0,005 |
| 102-0010 | Пластины толщиной 20-24 см, II сорта | м | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| 102-0028 | Брусья обрезные толщиной 100, 125 мм, II сорта | м | 0,024 | 0,03 | - |
| 101-1714 | Болты строительные | т | 0,003 | 0,0009 | 0,001 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0001 | - | 0,0001 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м | - | 0,001 | - |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | - | 0,0011 |  |
| 101-0782 | Поковки строительные | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |

Таблица ГЭСНр 54-15 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены

Состав работ:

01. Пробивка борозд в кирпичных стенах для укладки плит и гнезд для установки анкеров. 02. Приготовление постели из раствора. 03. Укладка плит перекрытия при помощи крана с подъемом их через верхние обрезы стен здания с выверкой и исправлением положения плит. 04. Заливка швов между настилами раствором. 05. Установка анкеров. 06. Заделка горизонтальных борозд и гнезд бетоном.

Измеритель: 100 м перекрытия

| #G054-15-1 | Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены |
| --- | --- |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-15-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 128,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 37,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020129 | Краны башенные | маш.-ч | 10,3 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,37 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 26,49 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 50,33 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч | 1,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 440-9005 | Сборные железобетонные конструкции | м | 100,0 |
| 401-9001 | Бетон | м | 1,58 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м | 0,43 |
| 101-1504 | Электроды | т | 0,0006 |
| 101-0782 | Поковки строительные | т | 0,026 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 3,5 |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Госстрой России, 1999

#G0

ГЭСНр-81-04-55-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 55

ПЕРЕГОРОДКИ

ГЭСНр-2001-55

Дата введения 2000-01-01

РАЗРАБОТАНЫ Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (Л.Н. Крылов, И.И. Дмитренко) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО “РЦЭС” (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков) при участии специалистов - В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков (31 ГПИ СС МО РФ, Москва), Н.М. Рязанова (институт “ЛенжилНИИпроект”, Санкт-Петербург), А.П. Иванов (АООТ “Стройкорпорация Санкт-Петербурга”), А.А. Козловская, С.М. Беллер (ОАО “Институт ЛенНИИпроект”, Санкт-Петербург), Т.Ю. Берлин (Институт “Ленгипроинжпроект”, Санкт-Петербург)

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, А.Ф. Лыкова, В.В. Сафорнов, Н.К. Кобозева, И.В. Кобец, Е.В. Сметанина).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2000 года постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 года № 77

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по разборке и ремонту перегородок.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте перегородок, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.4. В нормах настоящего сборника предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей для условий производства работ в помещениях высотой до 4 метров. Для случаев производства работ в помещениях высотой более 4 м расход ресурсов на устройство лесов следует определять дополнительно по нормам сборника #M12291 1200004450ГЭСНр-2001-69#S “Прочие ремонтно-строительные работы”.

1.5. В нормах не предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по антисептированию древесины. Расход ресурсов по антисептированию древесины следует нормировать дополнительно по сборнику #M12291 1200004450ГЭСНр-2001-69#S “Прочие ремонтно-строительные работы”.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь ремонтируемых перегородок определяется за вычетом площади проемов (по наружному обводу коробок). Высота перегородок определяется от уровня чистого пола до потолка (или верха перегородки).

2.2. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по площади сменяемых участков.

Таблица ГЭСНр 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок

Состав работ:

01. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки. 02. Заготовка и пригонка перегородок по месту. 03. Установка и крепление обвязки или каркаса. 04. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок, изготовлением и установкой нагелей (нормы 1-3). 05. Обшивка каркаса досками с двух сторон (нормы 3-6).

Измеритель: 100 м перегородок (за вычетом проемов)

Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки с добавлением новых досок:

| #G055-1-1 | до 10% |
| --- | --- |
| 55-1-2 | до 25% |
| 55-1-3 | до 50% |

Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок:

| #G055-1-4 | до 10% |
| --- | --- |
| 55-1-5 | до 25% |
| 55-1-6 | до 50% |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измер. | 55-1-1 | 55-1-2 | 55-1-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 223,64 | 226,98 | 232,57 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,41 | 0,72 | 1,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,41 | 0,72 | 1,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 102-0025 | Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, III сорта | м | 0,02 | 0,07 | 0,11 |
| 102-0121 | Доски обрезные толщиной 44 мм и более, III сорта | м | 0,43 | 1,19 | 2,16 |
| 101-1742 | Толь | м | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0782 | Поковки строительные | кг | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,24 | 0,5 | 0,8 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измер. | 55-1-4 | 55-1-5 | 55-1-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 292,49 | 296,56 | 300,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,38 | 0,76 | 1,21 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,38 | 0,76 | 1,21 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 102-0025 | Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, III сорта | м | 0,07 | 0,19 | 0,34 |
| 102-0112 | Доски обрезные толщиной 25 мм, II сорта | м | 0,43 | 1,19 | 2,16 |
| 102-0121 | Доски обрезные толщиной 44 мм и более, III сорта | м | 0,04 | 0,11 | 0,21 |
| 101-1742 | Толь | м | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 101-0782 | Поковки строительные | кг | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,32 | 0,53 | 0,91 |

Таблица ГЭСНр 55-2 Перестановка филенчатых перегородок

Состав работ:

01. Разборка перегородок. 02. Установка старых филенчатых полотен перегородок. 03. Пригонка новых готовых галтелей.

Измеритель: 100 м перегородок (за вычетом проемов)

55-2-1 Перестановка филенчатых перегородок

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 55-2-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 88,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 203-0259 | Раскладки | м | 140,0 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,065 |

Таблица ГЭСНр 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

Состав работ:

01. Удаление остатков битых стеклоблоков с расчисткой стыков от раствора. 02. Установка новых стеклоблоков на растворе.

Измеритель: 1 шт.

55-3-1 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 55-3-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,177 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0083 | Блоки стеклянные | 1000 шт. | 0,00103 |
| 402-9078 | Раствор цементно-известковый | м | 0,0005 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,004 |

Таблица ГЭСНр 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии “Knauf”

Состав работ:

01. Выравнивание готового основания раствором. 02. Приготовление гипсового монтажного клея. 03. Устройство по периметру перегородки изоляции из эластичных прокладок. 04. Установка плит на монтажном клее. 05. Затирка швов.

Измеритель: 100 м перегородок (за вычетом проемов)

Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит:

| #G055-4-1 | в 1 слой при высоте этажа до 4 м |
| --- | --- |
| 55-4-2 | в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м |
| 55-4-3 | в 2 слоя при высоте этажа до 4 м |
| 55-4-4 | в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 55-4-1 | 55-4-2 | 55-4-3 | 55-4-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 138,36 | 134,19 | 249,74 | 241,54 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,66 | 2,66 | 6,27 | 6,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемник мачтовый | маш.-ч | 2,41 | 2,41 | 5,70 | 5,70 |
| 110901 | Растворосмеситель передвижной | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,72 | 0,72 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,57 | 0,57 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 403-9096 | Плиты гипсовые толщиной до 100 мм | м | 101,2 | 101,2 | 202,4 | 202,4 |
| 104-9290 | Прокладки пробковые 100х80х5 мм | м | 7,2 | 7,2 | 14,4 | 14,4 |
| 101-9541 | Сухой гипсовый монтажный клей | т | 0,180 | 0,180 | 0,340 | 0,340 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,075 | 0,075 | 0,14 | 0,14 |

Таблица ГЭСНр 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

Состав работ:

01. Разборка перегородок. 02. Очистка годного кирпича от раствора. 03. Складирование годного кирпича в штабель.

Измеритель: 100 м перегородок

55-5-1 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 55-5-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 141,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,72 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 6,72 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 13,44 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 19,4 |

Таблица ГЭСНр 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов

Состав работ:

01. Пробивка проема. 02. Установка металлической перемычки (норма 2). 03. Отеска поверхности откосов. 04. Укрепление металлической сетки на откосах. 05. Оштукатуривание откосов. 06. Вырезка арматуры (норма 1). 07. Очистка годного кирпича от раствора (норма 2). 08. Складирование годного кирпича в штабель (норма 2).

Измеритель: 100 м проемов

Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках:

55-6-1 железобетонных

55-6-2 кирпичных

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 55-6-1 | 55-6-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 203,1 | 153,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 47,5 | 7,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 47,4 | 7,04 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 94,8 | 14,08 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 34,2 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1645 | Швеллер №12 | т | - | 0,645 |
| 101-0872 | Сетка стальная плетеная | м | 15,1 | 12,6 |
| 402-0041 | Растворы цементно-известковые | м | 3,4 | 1,14 |
| 101-0136 | Дюбели стальные | т | 0,01 | 0,01 |
| 101-0324 | Кислород | м | 20,1 | - |
| 101-1602 | Ацетилен | м | 2,7 | - |
| 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 23,8 | 20,4 |

Таблица ГЭСНр 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок

Состав работ:

01. Расчистка щелей. 02. Пропитка пакли раствором гипса. 03. Конопатка щелей. 04. Оштукатуривание заделанной поверхности.

Измеритель: 100 м заделанных щелей

55-7-1 Заделка щелей в верхней части перегородок

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 55-7-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 33,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 402-0041 | Растворы цементно-известковые | м | 0,11 |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | 0,01 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 84,8 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,01 |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Госстрой России, 1999

#G0

ГЭСНр-81-04-56-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 56

ПРОЕМЫ

ГЭСНр-2001-56

Дата введения 2000-01-01

РАЗРАБОТАНЫ Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (Л.Н. Крылов, И.И. Дмитренко) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО "РЦЭС" (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков) при участии специалистов - В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков (31 ГПИ СС МО РФ, Москва), Н.М. Рязанова (институт "ЛенжилНИИпроект", Санкт-Петербург), А.П. Иванов (АООТ "Стройкорпорация Санкт-Петербурга"), А.А. Козловская, С.М. Беллер (ОАО "Институт ЛенНИИпроект", Санкт-Петербург), Т.Ю. Берлин (Институт "Ленгипроинжпроект", Санкт-Петербург)

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, А.Ф. Лыкова, В.В. Сафорнов, Н.К. Кобозева, И.В. Кобец, Е.В. Сметанина).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2000 года постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 года № 77

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по разборке, ремонту и заполнению соответствующими элементами оконных и дверных проемов.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте и заполнении соответствующими элементами оконных и дверных проемов.

1.3. В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.4. В нормах предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по изготовлению профилированных деталей для заполнения проемов.

1.5. В нормах не учтен расход ресурсов на выполнение работ по антисептированию деталей и изделий, который, в необходимых случаях, следует определять по нормам сборника #M12291 1200004450ГЭСНр-2001-69#S "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.6. В нормах на выполнение работ по ремонту оконных переплетов и форточек не учтен расход ресурсов на выполнение работ по выемке и установке вновь стекол, который следует определять дополнительно по нормам сборника #M12291 1200004444ГЭСНр-2001-63#S "Стекольные, обойные и облицовочные работы".

1.7. В нормах на выполнение работ по ремонту элементов заполнения проемов не учтен расход ресурсов на выполнение работ по снятию и установке приборов; в нормах таблиц 7, 8, 21, 22 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по прирезке оконных и дверных приборов на рабочем месте в установленные блоки заполнения проемов.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Величина площади оконных и дверных проемов определяется по наружному обводу коробок.

2.2. Объем работ по заделке проемов определяется по величине их площади.

2.3. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по величине площади сменяемых участков.

Таблица ГЭСНр 56-1 Демонтаж оконных коробок

Состав работ:

01. Отбивка штукатурки в откосах (норма 1). 02. Выламывание четвертей в кладке (норма 2). 03. Снятие оконных коробок (нормы 1-3).

Измеритель: 100 коробок

Демонтаж оконных коробок:

| #G056-1-1 | в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
| --- | --- |
| 56-1-2 | в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке |
| 56-1-3 | в рубленых стенах |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 56-1-1 | 56-1-2 | 56-1-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 128,73 | 382,36 | 72,79 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,15 | 3,62 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,7 | 0,7 | - |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 1,45 | 2,92 | - |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 2,89 | 5,84 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 10,66 | 10,76 | 2,57 |

Таблица ГЭСНр 56-2 Снятие оконных переплетов

Состав работ:

01. Снятие оконных переплетов со снятием петель.

Измеритель: 100 м оконных переплетов

Снятие оконных переплетов:

56-2-1 неостекленных

56-2-2 остекленных

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 56-2-1 | 56-2-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 33,06 | 46,11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,48 | 0,93 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,48 | 0,93 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 2,52 | 3,42 |

Таблица ГЭСНр 56-3 Снятие подоконных досок

Состав работ:

01. Снятие старых подоконных досок.

Измеритель: 100 м

Снятие подоконных досок:

| #G056-3-1 | бетонных и мозаичных |
| --- | --- |
| 56-3-2 | деревянных в зданиях каменных |
| 56-3-3 | деревянных в зданиях деревянных |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 56-3-1 | 56-3-2 | 56-3-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 275,6 | 94,97 | 79,22 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,8 | 2,3 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,58 | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 1,58 | - | - |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 3,16 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 13,4 | 3,5 | 3,5 |

Таблица ГЭСНр 56-4 Ремонт оконных коробок и колод

Состав работ:

01. Снятие подоконных досок и оконных переплетов. 02. Смена на месте коробки или колоды с вырубкой негодной части, заготовкой новых элементов и установкой на место. 03. Осмолка и обивка толем сменяемых частей коробок (нормы 1, 2). 04. Оконопатка коробок паклей. 05. Обратная установка подоконных досок и навеска остекленных створок.

Измеритель: 100 коробок или колод

Ремонт оконных коробок:

| #G056-4-1 | в каменных стенах при одном переплете |
| --- | --- |
| 56-4-2 | в каменных стенах при двух переплетах |
| 56-4-3 | в рубленых и брусчатых стенах |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 56-4-1 | 56-4-2 | 56-4-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 505,0 | 910,0 | 970,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,19 | 0,09 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,13 | 0,19 | 0,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 102-0084 | Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта | м | 0,54 | 1,35 | 3,36 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 46,3 | 46,9 | 258,0 |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | 0,165 | 0,238 | - |
| 101-1480 | Шурупы | т | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,004 | 0,006 | 0,012 |
| 300-9240 | Крепления | кг | 1,24 | 1,24 | 1,87 |
| 101-1742 | Толь | м | 31,3 | 31,5 | - |
| 101-1814 | Клей столярный | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 101-0594 | Мастика битумная | т | 0,002 | 0,002 | - |
| 411-1002 | Вода | м | 0,17 | 0,24 | 0,001 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,59 | 1,18 | 2,4 |

Таблица ГЭСНр 56-5 Ремонт оконных переплетов

Состав работ:

01. Снятие и разборка створок. 02. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений. 03. Пригонка и постановка нового бруска. 04. Сборка, пригонка и навеска створок с прирезкой петель.

Измеритель: 100 створок или глухих переплетов

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков:

56-5-1 из профилированных заготовок

56-5-2 с изготовлением элементов по размеру и профилю

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 56-5-1 | 56-5-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 347,91 | 376,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,19 | 0,19 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,19 | 0,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 102-9216 | Деревянные профильные заготовки | м | 0,66 | - |
| 102-0084 | Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта | м | - | 0,66 |
| 101-1480 | Шурупы | т | 0,004 | 0,004 |
| 101-1814 | Клей столярный | кг | 0,8 | 0,8 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,004 | 0,004 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,55 | 0,55 |

Таблица ГЭСНр 56-6 Ремонт форточек

Состав работ:

01. Снятие форточек. 02. Смена бруска с заготовкой нового. 03. Пристрожка форточек с установкой угольников. 04. Навеска форточек с прирезкой петель.

Измеритель: 100 шт. форточек

56-6-1 Ремонт форточек

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 56-6-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 91,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 102-0084 | Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта | м | 0,1 |
| 101-1814 | Клей столярный | кг | 0,3 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,0015 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,1 |

Таблица ГЭСНр 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах

Состав работ:

01. Снятие створок со снятием петель. 02. Выемка стекол (нормы 1, 2). 03. Распиливание брусков створки. 04. Заготовка брусков. 05. Сборка створок и форточек. 06. Пригонка и навеска створок и форточек. 07. Нарезка и вставка стекол (нормы 1, 2). 08. Установка пришивных отливов. 09. Постановка оконных и форточных приборов.

Измеритель: 100 шт. форточек

Устройство форточек в оконных переплетах:

56-7-1 остекленных спаренных

56-7-2 остекленных створных

56-7-3 неостекленных

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 56-7-1 | 56-7-2 | 56-7-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 465,65 | 435,28 | 370,57 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 3,7 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,32 | 0,32 | 0,26 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,1 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,19 | 0,19 | 0,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 202-9156 | Приборы оконные | компл. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 102-0024 | Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта | м | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 101-9883 | Стекло оконное | м | 74,0 | 66,84 | - |
| 101-0244 | Замазка оконная | т | 0,028 | 0,025 | - |
| 101-1480 | Шурупы | т | 0,018 | 0,0056 | 0,018 |
| 101-0162 | Гвозди | т | 0,0004 | 0,0004 | - |
| 101-1814 | Клей столярный | кг | 1,6 | 1,1 | 1,6 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,008 | 0,005 | 0,008 |

Таблица ГЭСНр 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки

Состав работ:

01. Пригонка створок к коробкам. 02. Навеска створок с разметкой мест врезки петель и врезкой петель. 03. Установка оконных приборов.

Измеритель: 100 створок, фрамуг, форточек

Установка неостекленных оконных переплетов:

56-8-1 створных

56-8-2 глухих

56-8-3 форточек

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 56-8-1 | 56-8-2 | 56-8-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 224,57 | 84,93 | 61,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,5 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,48 | 0,96 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,16 | 0,04 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,28 | 0,8 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 202-9053 | Переплеты оконные | м | П | П | П |
| 202-9156 | Приборы оконные | комплект | 100,0 | - | 100,0 |
| 101-1480 | Шурупы | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

Таблица ГЭСНр 56-9 Демонтаж дверных коробок

Состав работ:

01. Отбивка штукатурки в откосах (норма 1). 02. Выламывание четвертей в кладке (норма 2). 03. Снятие дверных коробок (нормы 1-4).

Измеритель: 100 коробок

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах:

56-9-1 с отбивкой штукатурки в откосах

56-9-2 с выломкой четвертей в кладке

Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах:

56-9-3 рубленных

56-9-4 каркасных и в перегородках

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 56-9-1 | 56-9-2 | 56-9-3 | 56-9-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 179,3 | 449,6 | 134,1 | 67,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,97 | 3,97 | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 3,97 | 3,97 | - | - |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 7,93 | 7,93 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 10,5 | 10,6 | 2,4 | 1,34 |

Таблица ГЭСНр 56-10 Снятие дверных полотен

Состав работ:

01. Снятие дверных полотен со снятием петель.

Измеритель: 100 м дверных полотен

56-10-1 Снятие дверных полотен

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 56-10-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 36,28 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,18 |

Таблица ГЭСНр 56-11 Снятие наличников

Состав работ:

01. Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов.

Измеритель: 100 м наличников

56-11-1 Снятие наличников

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 56-11-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,4 |

Таблица ГЭСНр 56-12 Смена дверных и оконных приборов

Состав работ:

01. Снятие приборов. 02. Установка новых приборов.

Измеритель: 100 шт. приборов

Смена дверных приборов:

| #G056-12-1 | петли |
| --- | --- |
| 56-12-2 | шпингалеты |
| 56-12-3 | ручки-скобы |
| 56-12-4 | ручки-кнопки |
| 56-12-5 | замки врезные |
| 56-12-6 | замки накладные |
| 56-12-7 | пружины |
| 56-12-8 | задвижки |
| 56-12-9 | щеколды |

Смена оконных приборов:

| #G056-12-10 | петли |
| --- | --- |
| 56-12-11 | ручки |
| 56-12-12 | остановы |
| 56-12-13 | фрамужные приборы |
| 56-12-14 | петли форточные |
| 56-12-15 | завертки форточные |
| 56-12-16 | задвижки |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 56-12-1 | 56-12-2 | 56-12-3 | 56-12-4 | 56-12-5 | 56-12-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 99,6 | 147,6 | 32,76 | 16,32 | 73,2 | 106,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-9155 | Приборы дверные | компл. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 101-1480 | Шурупы | т | 0,016 | 0,01 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,008 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 56-12-7 | 56-12-8 | 56-12-9 | 56-12-10 | 56-12-11 | 56-12-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 57,24 | 32,76 | 57,24 | 98,4 | 24,6 | 16,32 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-9155 | Приборы дверные | компл. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| 202-9156 | Приборы оконные |  | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 101-1480 | Шурупы | т | 0,008 | 0,004 | 0,004 | 0,016 | 0,002 | 0,004 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 56-12-13 | 56-12-14 | 56-12-15 | 56-12-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 106,8 | 40,92 | 32,76 | 38,76 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 202-9156 | Приборы оконные | компл. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 101-1480 | Шурупы | т | 0,008 | 0,012 | 0,004 | 0,004 |

Таблица ГЭСНр 56-13 Ремонт дверных коробок

Состав работ:

01. Снятие дверных полотен (нормы 2, 4, 6). 02. Смена на месте бруска коробки с заготовкой нового элемента (нормы 1-6). 03. Обратная навеска дверных полотен (нормы 2, 4, 6). 04. Конопатка коробок (нормы 1-6). 05. Выравнивание перекосов, дополнительное крепление, пристрожка четвертей (норма 7).

Измеритель: 10 коробок

Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах:

56-13-1 без снятия полотен

56-13-2 со снятием полотен

Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах:

56-13-3 без снятия полотен

56-13-4 со снятием полотен

Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах:

56-13-5 без снятия полотен

56-13-6 со снятием полотен

56-13-7 выправка, укрепление и пристрожка четвертей

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 56-13-1 | 56-13-2 | 56-13-3 | 56-13-4 | 56-13-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 46,99 | 64,84 | 32,77 | 69,52 | 149,77 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,19 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0084 | Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта | м | 0,165 | 0,165 | - | - | 0,33 |
| 102-0048 | Доски обрезные толщиной 19-22 мм, II сорта | м | - | - | 0,029 | 0,029 | - |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | 0,14 | 0,14 | - | - | 0,168 |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 0,088 | 0,088 | 0,078 | 0,078 | 0,105 |
| 101-1742 | Толь | м | 2,7 | 2,7 | - | - | 9,84 |
| 101-1480 | Шурупы | т | - | 0,0004 | - | 0,0004 | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0007 | 0,0013 | 0,0005 |
| 101-1814 | Клей столярный | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,15 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,17 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 56-13-6 | 56-13-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 167,62 | 11,84 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,19 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,19 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 102-0084 | Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта | м | 0,33 | - |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | 0,168 | - |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 0,105 | - |
| 101-1742 | Толь | м | 9,84 | - |
| 101-1480 | Шурупы | т | 0,0004 | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0005 | - |
| 101-1814 | Клей столярный | кг | 0,4 | - |
| 411-1002 | Вода | м | 0,17 | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,44 | - |

Таблица ГЭСНр 56-14 Перевязка дверных полотен

Состав работ:

01. Разборка дверного полотна. 02. Опиливание торцов обвязки и средников, филенок. 03. Выделка новых сопряжений. 04. Сборка на клею, постановка нагелей и зачистка.

Измеритель: 100 полотен

Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по:

56-14-1 высоте

56-14-2 ширине

56-14-3 высоте и ширине

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 56-14-1 | 56-14-2 | 56-14-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 169,46 | 284,96 | 400,46 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1814 | Клей столярный | кг | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Таблица ГЭСНр 56-15 Ремонт дверных полотен

Состав работ:

01. Высверливание нагелей. 02. Снятие негодного бруса. 03. Очистка сопряжений от клея. 04. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений. 05. Пригонка бруска. 06. Постановка на клей. 07. Высверливание отверстий для нагелей, изготовление и постановка нагелей.

Измеритель: 100 брусков

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения:

56-15-1 верхних

56-15-2 нижних

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений:

56-15-3 2

56-15-4 3

56-15-5 4

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 56-15-1 | 56-15-2 | 56-15-3 | 56-15-4 | 56-15-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 200,73 | 263,73 | 306,33 | 380,75 | 454,58 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,17 | 0,26 | 0,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,17 | 0,26 | 0,28 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 14,1 | 18,4 | 21,5 | 26,7 | 31,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0084 | Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта | м | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,0 |
| 101-1814 | Клей столярный | кг | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,45 | 2,4 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,012 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,27 | 0,27 | 0,4 | 0,6 | 0,66 |

Таблица ГЭСНр 56-16 Ремонт калевки дверных полотен

Состав работ:

01. Вырезка или выдалбливание части бруска с калевкой длиной до 30 см. 02. Постановка готовой части бруска с калевкой на клею и пришивкой шпильками.

Измеритель: 100 отремонтированных мест

56-16-1 Ремонт калевки дверного полотна

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 56-16-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,62 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 102-0084 | Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта | м | 0,33 |
| 101-1814 | Клей столярный | кг | 0,9 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,0045 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,22 |

Таблица ГЭСНр 56-17 Ремонт порогов

Состав работ:

01. Отеска и острожка поврежденного места порога. 02. Пригонка нового бруска. 03. Установка бруска на порог с закреплением гвоздями.

Измеритель: 100 отремонтированных мест

Ремонт порогов шириной:

56-17-1 100 мм

56-17-2 до 150 мм

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 56-17-1 | 56-17-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 74,0 | 105,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,24 | 0,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,24 | 0,32 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 102-9216 | Деревянные профильные заготовки | м | 0,86 | 1,11 |
| 101-0180 | Гвозди строительные | т | 0,0017 | 0,0025 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,56 | 0,72 |

Таблица ГЭСНр 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок

Состав работ:

01. Закрепление коробок дополнительными ершами. 02. Конопатка паклей (норма 1).

Измеритель: 100 коробок

Укрепление оконных и дверных коробок:

56-18-1 с конопаткой

56-18-2 без конопатки

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 56-18-1 | 56-18-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 115,88 | 21,28 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 17,2 | 17,2 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 301,0 | - |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | 0,049 | - |
| 411-1002 | Вода | м | 0,015 | - |

Таблица ГЭСНр 56-19 Обивка дверей дермантином

Состав работ:

01. Прибивка дермантина с прокладкой войлока с устройством валиков и набивкой тесьмы.

Измеритель: 100 м обивки

56-19-1 Обивка дверей дермантином

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 56-19-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 71,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1670 | Дермантин | м | 151,2 |
| 101-1704 | Войлок строительный | м | 128,0 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,0043 |

Таблица ГЭСНр 56-20 Ремонт ворот и калиток

Состав работ:

01. Снятие калиток и ворот. 02. Укрепление столбов. 03. Ремонт калиток (или ворот) со сменой частей в полотнах до 25% нового готового материала. 04. Прирезка приборов. 05. Навеска калиток и ворот.

Измеритель: 100 м полотна

Ремонт:

56-20-1 калиток

56-20-2 ворот

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 56-20-1 | 56-20-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 107,04 | 212,37 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 331532 | Пила электрическая цепная | маш.-ч | 5,7 | 14,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 102-0048 | Доски обрезные толщиной 19-22 мм, II сорта | м | 0,52 | 0,52 |
| 102-0088 | Брусья обрезные толщиной 100, 125 мм, II сорта | м | 0,64 | 0,81 |
| 101-1714 | Болты строительные | т | 0,02 | 0,05 |

Таблица ГЭСНр 56-21 Установка дверных полотен

Состав работ:

01. Пригонка дверных полотен к коробке. 02. Разметка мест острожки. 03. Острожка четвертей с пригонкой полотен. 04. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. 05. Крепление петель шурупами. 06. Навеска дверных полотен.

Измеритель: 100 полотен

Установка полотен:

| #G056-21-1 | наружных кроме балконных |
| --- | --- |
| 56-21-2 | наружных балконных спаренных |
| 56-21-3 | наружных балконных без фрамуг |
| 56-21-4 | наружных балконных раздельных с фрамугами |
| 56-21-5 | внутренних межкомнатных |
| 56-21-6 | внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 56-21-1 | 56-21-2 | 56-21-3 | 56-21-4 | 56-21-5 | 56-21-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 151,8 | 140,46 | 120,3 | 163,14 | 120,3 | 114,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-9062 | Полотна дверные деревянные | м | П | П | П | П | П | П |
| 202-9155 | Приборы дверные | компл. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 101-1480 | Шурупы | т | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 |

Таблица ГЭСНр 56-22 Навеска плотничных дверей

Состав работ:

01. Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. 02. Установка и крепление петель на шурупах. 03. Постановка приборов и навеска дверей на петлях.

Измеритель: 100 м полотен

Навеска плотничных дверей:

| #G056-22-1 | на шпонках или в наконечник при числе створок 1 |
| --- | --- |
| 56-22-2 | на шпонках или в наконечник при числе створок 2 |
| 56-22-3 | на планках при числе створок 1 |
| 56-22-4 | на планках при числе створок 2 |
| 56-22-5 | на качающихся петлях |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 56-22-1 | 56-22-2 | 56-22-3 | 56-22-4 | 56-22-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 25,21 | 43,18 | 16,81 | 30,58 | 6,88 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 202-9062 | Полотна дверные деревянные | м | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 202-9155 | Приборы дверные | компл. | П | П | П | П | П |
| 101-1480 | Шурупы | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |

Таблица ГЭСНр 56-23 Обрамление проемов угловой сталью

Состав работ:

01. Отбивка штукатурки вручную. 02. Установка металлоконструкций со сваркой.

Измеритель: 1 т

56-23-1 Обрамление проемов угловой сталью

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 56-23-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 44,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | маш.-ч | 0,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,38 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш.-ч | 0,43 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0996 | Сталь угловая | т | 0,98 |
| 101-0982 | Сталь полосовая | т | 0,05 |
| 101-1529 | Электроды | т | 0,0051 |

Таблица ГЭСНр 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита

Состав работ:

01. Выемка негодных элементов. 02. Установка новых элементов стеклопрофилита с герметизацией стыков.

Измеритель: 100 м

56-24-1 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 56-24-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 288,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | маш.-ч | 1,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 1,7 |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 3,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1287 | Стеклопрофилит | м | 99,0 |
| 101-9090 | Мастика | т | 0,048 |
| 101-0306 | Изделия резиновые технические | кг | 42,0 |
| 101-0848 | Пластина губчатая резиновая | кг | 38,0 |
| 101-0329 | Клей №88 | кг | 4,0 |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Госстрой России, 1999

#G0

ГЭСНр-81-04-57-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 57

ПОЛЫ

ГЭСНр-2001-57

Дата введения 2000-01-01

РАЗРАБОТАНЫ Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (Л.Н. Крылов, И.И. Дмитренко) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО “РЦЭС” (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков) при участии специалистов - В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков (31 ГПИ СС МО РФ, Москва), Н.М. Рязанова (институт “ЛенжилНИИпроект”, Санкт-Петербург), А.П. Иванов (АООТ “Стройкорпорация Санкт-Петербурга”), А.А. Козловская, С.М. Беллер (ОАО “Институт ЛенНИИпроект”, Санкт-Петербург), Т.Ю. Берлин (Институт “Ленгипроинжпроект”, Санкт-Петербург)

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, А.Ф. Лыкова, В.В. Сафорнов, Н.К. Кобозева, И.В. Кобец, Е.В. Сметанина).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2000 года постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 года № 77

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по разборке и ремонту полов.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте и устройстве полов, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборка материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировка, очистка и штабелировка материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования и т.п.

1.3. В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.4. В нормах не учтены трудозатраты и ресурсы на выполнение работ по антисептированию деталей и изделий, которые в необходимых случаях, следует определять по нормам сборника #M12291 1200004450ГЭСНр-2001-69#S “Прочие ремонтно-строительные работы”.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по разборке, ремонту и устройству полов определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом покрытия в подоконных нишах и дверных проемах.

2.2. Площади, занимаемые перегородками (кроме чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, в объем работ не включаются.

2.3. Объем работ по разборке и смене лаг следует принимать по площади пола.

Таблица ГЭСНр 57-1 Разборка оснований покрытия полов

Измеритель: 100 м основания

Разборка оснований покрытия полов:

| #G057-1-1 | кирпичных столбиков под лаги |
| --- | --- |
| 57-1-2 | лаг из досок и брусков |
| 57-1-3 | простильных полов |
| 57-1-4 | дощатых оснований щитового паркета |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 57-1-1 | 57-1-2 | 57-1-3 | 57-1-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,71 | 7,67 | 17,44 | 14,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 3,62 | 0,7 | 4,67 | 1,92 |

Таблица ГЭСНр 57-2 Разборка покрытий полов

Состав работ:

01. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 02. Укладка на строительной площадке.

Измеритель: 100 м покрытий

Разборка покрытий полов:

| #G057-2-1 | из линолеума и релина |
| --- | --- |
| 57-2-2 | из плиток поливинилхлоридных |
| 57-2-3 | из керамических плиток |
| 57-2-4 | цементных |
| 57-2-5 | из древесностружечных плит в один слой |
| 57-2-6 | из древесностружечных плит в два слоя |
| 57-2-7 | из древесноволокнистых плит |
| 57-2-8 | паркетных |
| 57-2-9 | дощатых |
| 57-2-10 | асфальтовых |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 57-2-1 | 57-2-2 | 57-2-3 | 57-2-4 | 57-2-5 | 57-2-6 | 57-2-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,39 | 35,49 | 69,87 | 111,2 | 16,17 | 23,94 | 11,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,13 | 1,44 | 21,0 | 0,15 | 0,31 | 0,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 1,44 | 1,8 | 0,15 | 0,31 | 0,12 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | - | - | - | 19,2 | - | - | - |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | - | - | - | 38,4 | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,47 | 1,4 | 5,2 | 6,6 | 1,25 | 2,5 | 0,55 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 57-2-8 | 57-2-9 | 57-2-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 40,59 | 38,30 | 33,83 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,67 | 0,86 | 4,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,67 | 0,86 | - |
| 031811 | Погрузчики одноковшовые | маш.-ч | - | - | 0,88 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | - | - | 3,76 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | - | - | 7,52 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 3,08 | 2,49 | 6,15 |

Таблица ГЭСНр 57-3 Разборка плинтусов

Измеритель: 100 м плинтусов

Разборка плинтусов:

57-3-1 деревянных и из пластмассовых материалов

57-3-2 цементных и из керамической плитки

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 57-3-1 | 57-3-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,77 | 14,28 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,11 | 0,62 |

Таблица ГЭСНр 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов

Состав работ:

01. Разборка полов с плинтусами и вентиляционными решетками. 02. Настилка пола из досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения с подготовкой досок по толщине с добавлением новых досок. 03. Острожка провесов.

Измеритель: 100 м

Перестилка дощатых полов:

| #G057-4-1 | не крашеных |
| --- | --- |
| 57-4-2 | добавлять к 57-4-1 при крашеных полах |
| 57-4-3 | добавлять к 57-4-1 при площади пола до 5 м |

Смена дощатых полов с добавлением новых досок до:

| #G057-4-4 | 25% |
| --- | --- |
| 57-4-5 | 50% |
| 57-4-6 | добавлять к 57-4-4 при крашеных полах |
| 57-4-7 | добавлять к 57-4-4 при площади пола до 5 м |
| 57-4-8 | добавлять к 57-4-5 при крашеных полах |
| 57-4-9 | добавлять к 57-4-5 при площади пола до 5 м |
| 57-4-10 | Выравнивание лаг с изготовлением прокладок |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 57-4-1 | 57-4-2 | 57-4-3 | 57-4-4 | 57-4-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 121,0 | 11,8 | 59,3 | 125,0 | 146,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 |  |  | 1,2 | 2,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | - | - | 0,3 | 0,9 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,3 | - | - | 0,9 | 1,9 |
| 340311 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 5,69 | - | - | 5,69 | 5,69 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 202-9150 | Доски для чистого пола | м | 0,19 | - | - | 0,59 | 1,56 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,024 | - | - | 0,024 | 0,024 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 57-4-6 | 57-4-7 | 57-4-8 | 57-4-9 | 57-4-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,1 | 61,0 | 13,8 | 69,0 | 8,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0056 | Доски обрезные 32-40 мм, II сорта | м | - | - | - | - | 0,036 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | - | - | - | - | 0,001 |

Таблица ГЭСНр 57-5 Ремонт дощатых покрытий

Состав работ:

01. Расчистка щелей, заготовка реек с загонкой их в щели с прострожкой провесов вручную (норма 1). 02. Удаление негодных досок в полах с укладкой новых, укреплением и острожкой провесов вручную (норма 2).

Измеритель: 100 м (норма 1), 100 м досок (норма 2)

| #G057-5-1 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек |
| --- | --- |
| 57-5-2 | Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 57-5-1 | 57-5-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45,0 | 58,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,27 | 0,94 |
| 3 | МАШИНЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,07 | 0,24 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,2 | 0,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 202-9150 | Доски для чистого пола | м | 0,1 | 0,46 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,003 |

Таблица ГЭСНр 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации

Состав работ:

01. Подметание пола. 02. Утапливание шляпок гвоздей (нормы 1-4). 03. Острожка (нормы 1-5) и циклевка (нормы 5, 6) пола. 04. Уборка стружки.

Измеритель: 100 м пола

Острожка провесов дощатых покрытий площадью:

57-6-1 до 5 м

57-6-2 свыше 5 м

Острожка дощатых покрытий площадью:

57-6-3 до 5 м

57-6-4 свыше 5 м

57-6-5 Острожка и циклевка паркетных полов

57-6-6 Циклевка паркетных полов

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 57-6-1 | 57-6-2 | 57-6-3 | 57-6-4 | 57-6-5 | 57-6-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,6 | 9,7 | 60,3 | 40,2 | 47,7 | 36,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 331441 | Рубанок электрический | маш.-ч | 7,3 | 4,85 | - | - | - | - |
| 340311 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | - | - | 30,15 | 19,30 | 16,70 | - |
| 340310 | Машина паркетно-шлифовальная | маш.-ч | - | - | - | - | 7,15 | 18,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная | м | - | - | - | - | 15,7 | 21,3 |

Таблица ГЭСНр 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета

Состав работ:

01. Удаление негодных планок. 02. Очистка основания. 03. Укладка мастики с выравниванием (нормы 4-6). 04. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой. 05. Прибивка гвоздями (нормы 1-3). 06. Острожка и циклевка вручную.

Измеритель: 100 мест

Ремонт паркетных покрытий на гвоздях площадью в одном месте до:

| #G057-7-1 | 5 планок |
| --- | --- |
| 57-7-2 | 0,5 м |
| 57-7-3 | 1 м |

Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до:

| #G057-7-4 | 5 планок |
| --- | --- |
| 57-7-5 | 0,5 м |
| 57-7-6 | 1 м |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 57-7-1 | 57-7-2 | 57-7-3 | 57-7-4 | 57-7-5 | 57-7-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 34,99 | 114,46 | 176,19 | 35,16 | 109,59 | 177,19 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,33 | 0,69 | 0,12 | 0,61 | 1,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,05 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,8 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,02 | 0,13 | 0,29 | 0,02 | 0,21 | 0,42 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-9091 | Паркет штучный | м | 6,1 | 40,8 | 82,0 | 6,1 | 40,8 | 82,0 |
| 101-0180 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,011 | 0,023 | - | - | - |
| 101-0609 | Мастика КН-2 | кг | - | - | - | 16,5 | 150,0 | 300,0 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,14 | 0,94 | 1,89 | 0,072 | 0,66 | 1,32 |

Таблица ГЭСНр 57-8 Смена простильных дощатых полов

Состав работ:

01. Разборка простильных полов с очисткой годных досок. 02. Устройство настила из досок по готовым опорам. 03. Пробивка досок гвоздями.

Измеритель: 100 м пола

Смена простильных дощатых полов:

| #G057-8-1 | с добавлением новых досок до 25% |
| --- | --- |
| 57-8-2 | с добавлением новых досок до 50% |
| 57-8-3 | полная смена досок |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 57-8-1 | 57-8-2 | 57-8-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 42,62 | 44,66 | 62,07 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,17 | 0,49 | 1,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,3 | 0,7 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,07 | 0,19 | 0,47 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 102-0057 | Доски обрезные толщиной 32, 40 мм, III сорта | м | 0,63 | 1,68 | 4,2 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,39 | 0,82 | 1,86 |

Таблица ГЭСНр 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных

Состав работ:

01. Снятие отставших плиток. 02. Очистка основания. 03. Смазка основания мастикой. 04. Наклеивание плиток.

Измеритель: 100 плиток

Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером:

57-9-1 200х200 мм

57-9-2 300х300 мм

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 57-9-1 | 57-9-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,52 | 9,03 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1865 | Плитки поливинилхлоридные | шт. | 100,0 | 100,0 |
| 101-0609 | Мастика КН-2 | кг | 1,81 | 4,08 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,12 | 0,18 |

Таблица ГЭСНр 57-10 Заделка выбоин в полах

Состав работ:

01. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 02. Промазка кромок мастикой битумной (нормы 7-12). 03. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифованием вручную. 04. Железнение поверхности.

Измеритель: 100 мест

Заделка выбоин в полах цементных площадью до:

| #G057-10-1 | 0,25 планок |
| --- | --- |
| 57-10-2 | 0,5 м |
| 57-10-3 | 1,0 м |

Заделка выбоин в полах мозаичных площадью до:

| #G057-10-4 | 0,25 м |
| --- | --- |
| 57-10-5 | 0,5 м |
| 57-10-6 | 1,0 м |

Заделка выбоин в полах асфальтовых площадью до:

| #G057-10-7 | 0,25 м |
| --- | --- |
| 57-10-8 | 0,5 м |
| 57-10-9 | 1,0 м |

Заделка выбоин в полах ксилолитовых площадью до:

| #G057-10-10 | 0,25 м |
| --- | --- |
| 57-10-11 | 0,5 м |
| 57-10-12 | 1,0 м |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 57-10-1 | 57-10-2 | 57-10-3 | 57-10-4 | 57-10-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 40,73 | 69,35 | 124,23 | 108,03 | 184,44 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,32 | 0,68 | 1,38 | 0,51 | 1,23 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0,32 | 0,68 | 1,38 | 0,51 | 1,23 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 0,32 | 0,68 | 1,38 | 0,51 | 1,23 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 402-9071 | Раствор тяжелый цементный | м | 0,43 | 1,0 | 2,14 | 0,31 | 0,71 |
| 402-9021 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) | м | - | - | - | 0,43 | 1,0 |
| 101-9540 | Цемент | т | 0,01 | 0,02 | 0,045 | - | - |
| 411-1002 | Вода | м | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,05 | 0,07 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,3 | 0,7 | 1,48 | 0,51 | 1,19 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 57-10-6 | 57-10-7 | 57-10-8 | 57-10-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 372,18 | 28,74 | 51,21 | 90,45 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,53 | 0,16 | 0,38 | 0,84 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 2,53 | 0,16 | 0,38 | 0,84 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 2,53 | 0,16 | 0,38 | 0,84 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 410-9001 | Асфальтобетон | т | - | 0,83 | 1,93 | 4,1 |
| 402-9021 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) | м | 2,14 | - | - | - |
| 402-9071 | Раствор тяжелый цементный | м | 1,53 | - | - | - |
| 101-9090 | Мастика | т | - | 0,006 | 0,014 | 0,03 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,1 | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 2,54 | 0,26 | 0,61 | 1,28 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 57-10-10 | 57-10-11 | 57-10-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 53,16 | 111,6 | 136,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,06 | 2,64 | 5,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0,17 | 0,47 | 0,98 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 0,17 | 0,47 | 0,98 |
| 110901 | Растворосмесители передвижные | маш.-ч | 0,89 | 2,17 | 4,44 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0631 | Опилки древесные | м | 0,47 | 1,1 | 2,35 |
| 113-0072 | Кислота соляная | т | 0,23 | 0,47 | 1,01 |
| 115-9067 | Магнезит каустический | т | 0,2 | 0,6 | 1,08 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,012 | 0,028 | 0,06 |
| 101-0580 | Магний хлористый | т | 0,011 | 0,028 | 0,056 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,23 | 0,54 | 1,15 |

Таблица ГЭСНр 57-11 Устройство оснований под покрытие пола

Состав работ:

01. Подготовка основания. 02. Разметка и заготовка материалов. 03. Нанесение мастики (нормы 3-6). 04. Укладка плит (нормы 1-6). 05. Очистка швов от мастики (нормы 3-6), острожка провесов вручную (норма 7).

Измеритель: 100 м основания

Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волокнистых плит насухо в два слоя площадью:

57-11-1 до 20 м

57-11-2 свыше 20 м

Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волокнистых плит на мастике в один слой площадью:

57-11-3 до 20 м

57-11-4 свыше 20 м

Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью:

57-11-5 до 20 м

57-11-6 свыше 20 м

Устройство обрешетки из досок под паркет:

57-11-7 щитовой

57-11-8 штучный

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 57-11-1 | 57-11-2 | 57-11-3 | 57-11-4 | 57-11-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 26,03 | 22,64 | 30,56 | 26,04 | 46,06 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,42 | 0,42 | 0,25 | 0,25 | 0,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,28 | 0,28 | 0,13 | 0,13 | 0,10 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0684 | Плиты древесноволокнистые твердые | 1000 м | 0,204 | 0,204 | 0,102 | 0,102 | - |
| 101-0698 | Плиты древесностружечные | 100 м | - | - | - | - | 1,02 |
| 101-0609 | Мастика КН-2 | кг | - | - | 133,0 | 133,0 | 133,0 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 57-11-6 | 57-11-7 | 57-11-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 38,12 | 47,24 | 25,99 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,8 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,4 | 0,82 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,10 | 0,27 | 0,53 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,08 | 0,13 | 0,29 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0698 | Плиты древесностружечные | 100 м | 1,02 | - | - |
| 102-0076 | Доски необрезные толщиной 32-40 мм, II сорта | м | - | 1,42 | 2,88 |
| 101-0609 | Мастика КН-2 | кг | 133,0 | - | - |
| 101-0180 | Гвозди строительные | т | - | 0,004 | 0,0125 |

Таблица ГЭСНр 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях

Состав работ:

01. Подготовка основания. 02. Укладка паркетной планки (норма 1), доски (норма 2) на гвоздях. 03. Укладка, пригонка и прирезка в местах примыкания.

Измеритель: 100 м покрытия

57-12-1 Устройство паркетного покрытия из штучного паркета без жилок на гвоздях

57-12-2 Устройство паркетного покрытия из паркетных досок на гвоздях

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 57-12-1 | 57-12-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 142,78 | 96,07 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,27 | 0,67 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,2 | 0,6 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,07 | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 102-9091 | Паркет штучный | м | 102,0 | - |
| 102-9090 | Паркетные доски | м | - | 102,0 |
| 101-0109 | Бумага битумированная | т | 0,012 | 0,012 |
| 101-0180 | Гвозди строительные | т | 0,0136 | 0,003 |

Таблица ГЭСНр 57-13 Смена вентиляционных решеток

Состав работ:

01. Снятие вентиляционных половых решеток с расчисткой места. 02. Установка и укрепление новых решеток.

Измеритель: 100 штук

57-13-1 Смена вентиляционных решеток

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 57-13-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 34,45 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9182 | Металлические вентиляционные решетки для пола | шт. | 100,0 |
| 101-1480 | Шурупы | т | 0,0004 |

Таблица ГЭСНр 57-14 Ремонт полов из щитового паркета

Состав работ:

01. Снятие старых квадр (норма 1). 02. Очистка основания и углубление его при надобности (норма 1). 03. Укладка квадр на клею (норма 1). 04. Снятие паркетных полов с плинтусами и очистка основания (норма 2). 05. Укладка вновь паркетных щитов с выверкой и пришивкой гвоздями (норма 2). 06. Заделка стыков соединений квадрами (норма 2). 07. Настилка добора и фриза с прострожкой провесов (норма 2). 08. Установка плинтусов (норма 2). 09. Снятие квадр и негодных филенок (норма 3). 10. Установка новых филенок с прокладкой квадр и добавлением новых (норма 3). 11. Острожка и циклевка паркетных полов.

Измеритель: 100 м пола (нормы 1, 2), 100 щитов (норма 3)

57-14-1 Смена квадр

57-14-2 Перестилка обрешетки

57-14-3 Ремонт филенок щитов

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 57-14-1 | 57-14-2 | 57-14-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 583,5 | 206,1 | 701,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,7 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,3 | 0,82 | 0,31 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,4 | 0,1 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,42 | 0,21 |
| 340310 | Машина паркетно-шлифовальная | маш.-ч | 11,06 | 11,06 | 11,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 102-9092 | Паркетные щиты | м | 100,0 | 100,0 | 49,0 |
| 102-0060 | Доски обрезные толщиной 44 мм и более, II сорта | м | - | 0,8 | 0,2 |
| 203-0352 | Плинтусы из древесины | м | - | 73,0 | - |
| 101-0180 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,034 | 0,001 |
| 101-1814 | Клей столярный | кг | 8,7 | 2,6 | 17,2 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная | м | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,043 | 0,013 | 0,086 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 3,54 | 1,67 | - |

Таблица ГЭСНр 57-15 Смена керамических плиток в полах

Состав работ:

01. Вырубка старых поврежденных плиток вручную с расчисткой мест. 02. Укладка плиток на растворе с расшивкой швов и протиркой поверхности.

Измеритель: 100 плиток

Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах:

57-15-1 до 10 шт.

57-15-2 более 10 шт.

Смена метлахских плиток в полах:

57-15-3 до 10 шт.

57-15-4 более 10 шт.

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 57-15-1 | 57-15-2 | 57-15-3 | 57-15-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,3 | 7,38 | 16,65 | 10,99 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0287 | Плитки керамические | м | П | П | П | П |
| 402-9050 | Раствор цементный | м | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Госстрой России, 1999

#G0

ГЭСНр-81-04-58-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 58

КРЫШИ, КРОВЛИ

ГЭСНр-2001#S-58

Дата введения 2000-01-01

РАЗРАБОТАНЫ Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (Л.Н. Крылов, И.И. Дмитренко) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО “РЦЭС” (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков) при участии специалистов - В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков (31 ГПИ СС МО РФ, Москва), Н.М. Рязанова (институт “ЛенжилНИИпроект”, Санкт-Петербург), А.П. Иванов (АООТ “Стройкорпорация Санкт-Петербурга”), А.А. Козловская, С.М. Беллер (ОАО “Институт ЛенНИИпроект”, Санкт-Петербург), Т.Ю. Берлин (Институт “Ленгипроинжпроект”, Санкт-Петербург)

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, А.Ф. Лыкова, В.В. Сафорнов, Н.К. Кобозева, И.В. Кобец, Е.В. Сметанина).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2000 года постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 года № 77

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по разборке, ремонту и смене основных видов конструкций крыш и кровель.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте, смене и устройству основных видов конструкций крыш и кровель, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборка материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировка и штабелировка материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.4. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение работ рассчитан исходя из условий их производства:

а) на высоте не более 15 м (на каждый последующий метр высоты норма затрат труда увеличивается на 0,5%);

б) при усредненном уклоне крыш для каждого вида покрытий;

в) с использованием оцинкованной листовой стали толщиной 0,7 мм при весе 1 м - 4 кг (или одного листа размерами 1420х710 мм; для случаев использования черной кровельной стали нормы расхода ресурсов принимаются те же с добавлением нормы расхода олифы на проолифку покрытия в количестве 2,8 кг на 100 м).

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по покрытию кровель определяется по площади ремонтируемого покрытия без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами, и без учета их обделки.

2.2. При определении объемов работ по смене покрытий из кровельной стали стоячие фальцы не учитываются.

2.3. Длина ската кровли принимается от конька до крайней грани карниза; в кровлях без настенных желобов - с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами - с уменьшением на 0,07 метра.

Таблица ГЭСНр 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш

Состав работ:

01. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке.

Измеритель: 100 м кровли

Разборка:

| #G058-1-1 | обрешетки из брусков с прозорами |
| --- | --- |
| 58-1-2 | стропил со стойками и подкосами из досок |
| 58-1-3 | стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен |
| 58-1-4 | мауэрлатов |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-1-1 | 58-1-2 | 58-1-3 | 58-1-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,16 | 22,68 | 27,08 | 6,73 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,46 | 0,29 | 0,42 | 0,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные | маш.-ч | 0,46 | 0,29 | 0,42 | 0,27 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,4 | 0,9 | 1,25 | 0,81 |

Таблица ГЭСНр 58-2 Разборка слуховых окон

Состав работ:

01. Разборка с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке.

Измеритель: 100 окон

Разборка слуховых окон:

| #G058-2-1 | прямоугольных двускатных |
| --- | --- |
| 58-2-2 | прямоугольных односкатных |
| 58-2-3 | полукруглых и треугольных |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-2-1 | 58-2-2 | 58-2-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 341,3 | 309,3 | 138,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 6,1 | 6,1 | 4,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 5,6 | 5,6 | 4,6 |

Таблица ГЭСНр 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали

Состав работ:

01. Разборка креплений. 02. Разборка на элементы. 03. Укладка на стройплощадке.

Измеритель: 100 м труб и покрытий

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:

| #G058-3-1 | поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т. п. |
| --- | --- |
| 58-3-2 | водосточных труб с земли и подмостей |
| 58-3-3 | водосточных труб с люлек |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 58-3-1 | 58-3-2 | 58-3-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,1 | 11,04 | 29,34 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2,3 | 2,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,12 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,12 | 0,325 | 0,325 |

Таблица ГЭСНр 58-4 Разборка парапетных решеток

Состав работ:

01. Разборка креплений. 02. Разборка на элементы. 03. Укладка на стройплощадке.

Измеритель: 100 м парапетных решеток

58-4-1 Разборка парапетных решеток

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-4-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,95 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,8 |

Таблица ГЭСНр 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш

Состав работ:

01. Установка и снятие временных разгрузочных креплений. 02. Удаление негодного элемента. 03. Заготовка и установка нового элемента.

Измеритель: 100 м (нормы 1-5), 1 шт. (нормы 6, 7)

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш:

| #G058-5-1 | укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон |
| --- | --- |
| 58-5-2 | смена стропильных ног из бревен |
| 58-5-3 | смена стропильных ног из брусьев |
| 58-5-4 | смена стропильных ног из досок |
| 58-5-5 | смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью |
| 58-5-6 | выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов |
| 58-5-7 | смена концов деревянных стропильных с установкой стоек подстропильные ноги |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-5-1 | 58-5-2 | 58-5-3 | 58-5-4 | 58-5-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 39,87 | 160,21 | 150,09 | 133,25 | 160,21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,35 | 0,63 | 0,32 | 0,19 | 0,63 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,35 | 0,63 | 0,32 | 0,19 | 0,63 |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,64 | 1,81 | 1,18 | 0,52 | 1,81 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0008 | Бревна строительные диаметром 14-24 см | м | - | 4,72 | - | - | 4,72 |
| 102-0032 | Брусья обрезные 150 мм и более, II сорта | м | - | - | 2,66 | - | - |
| 102-0060 | Доски обрезные 44 мм и более, II сорта | м | 2,1 | - | - | 0,95 | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,038 | 0,007 | 0,005 | 0,013 | 0,004 |
| 101-0782 | Поковки строительные | т | - | 0,025 | 0,025 | - | - |
| 101-9270 | Проволока | т | - | 0,012 | 0,012 | 0,012 | - |
| 101-1742 | Толь | м | - | - | - | - | 37,0 |
| 101-9090 | Мастика | т | - | - | - | - | 0,08 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | - | 2,66 | 0,97 | 0,564 | 1,27 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-5-6 | 58-5-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,42 | 4,24 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,27 | 0,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,27 | 0,34 |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,51 | 0,63 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 102-0008 | Бревна строительные диаметром 14-24 см | м | 0,067 | 0,063 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | - | 0,001 |
| 101-0782 | Поковки строительные | т | 0,001 | 0,002 |

Таблица ГЭСНр 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов

Состав работ:

01. Снятие покрытия. 02. Укладка листов с прибивкой гвоздями и прокладкой шайб.

Измеритель: 100 м покрытий

Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов:

58-6-1 обыкновенного профиля

58-6-2 усиленного профиля

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-6-1 | 58-6-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 81,2 | 94,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,41 | 3,21 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 1,52 | 2,32 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,89 | 0,89 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля | м | 135,0 | - |
| 101-0035 | Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля | м | - | 130,0 |
| 101-9351 | Сталь листовая оцинкованная | т | 0,04 | 0,02 |
| 101-0173 | Гвозди шиферные оцинкованные | т | 0,0019 | 0,0011 |
| 101-0782 | Поковки строительные | т | 0,005 | 0,005 |
| 101-1770 | Толь | м | 5,0 | 5,0 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,47 | 2,35 |

Таблица ГЭСНр 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов

Состав работ:

01. Снятие старого покрытия (нормы 6, 7). 02. Расчистка покрытия (нормы 1-5) или основания (нормы 6, 7). 03. Разогревание готовой мастики (нормы 1-5). 04. Покрытие новыми материалами.

Измеритель: 100 м покрытий

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами:

58-7-1 с заменой 1 слоя

58-7-2 с заменой 2 слоев

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой

58-7-3 рубероидной мастикой

58-7-4 смолой

58-7-5 битумным лаком

Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов:

58-7-6 в два слоя

58-7-7 в один слой

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-7-1 | 58-7-2 | 58-7-3 | 58-7-4 | 58-7-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,35 | 43,04 | 12,53 | 13,30 | 11,05 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | 0,45 | 0,33 | 0,37 | 0,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,18 | 0,1 | 0,12 | 0,06 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,15 | 0,27 | 0,23 | 0,25 | 0,18 |
| 121011 | Котлы битумные | маш.-ч | 0,75 | 1,49 | 0,61 | 0,32 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9123 | Материалы рулонные кровельные | м | 115,0 | 233,0 | - | - | - |
| 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,33 | 0,57 | 0,25 | - | - |
| 113-0299 | Лак битумный | т | - | - | - | - | 0,2 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная | т | - | - | - | 0,15 | - |
| 408-0094 | Песок | м | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,34 | 0,65 | - | - | - |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-7-6 | 58-7-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 154,87 | 146,47 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,45 | 0,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,18 | 0,1 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,27 | 0,15 |
| 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 7,58 | 4,39 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9121 | Наплавляемый материал для верхнего слоя (марка по проекту) | м | 114,0 | 164,0 |
| 101-9122 | Наплавляемый материал для нижнего слоя (марка по проекту) | м | 164,0 | - |
| 402-9073 | Раствор цементный | м | 1,5 | 1,5 |
| 101-9351 | Сталь листовая оцинкованная | т | 0,1 | 0,1 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 6,9 | 3,45 |
| 101-0782 | Поковки строительные | т | 0,043 | 0,043 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0014 | 0,0014 |
| 101-9090 | Мастика | т | 0,0021 | 0,0021 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,78 | 0,78 |

Таблица ГЭСНр 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат

Состав работ:

01. Смена негодных листов не более 5 шт. в одном месте с заготовкой и укладкой новых листов с закреплением (нормы 1, 2). 02. Вырубка негодной части кровли с разгибанием фальцев (нормы 3-6). 03. Заготовка и прибивка кляммер. 04. Заготовка заплаты (нормы 3-6). 05. Постановка заплаты из кровельной стали на место и соединение ее с рядовым покрытием (нормы 3-6).

Измеритель: 100 листов (нормы 1, 2), 100 заплат (нормы 3-6)

Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали:

58-8-1 черной

58-8-2 оцинкованной

Постановка заплат из листовой кровельной стали:

| #G058-8-3 | черной размером 1/4 листа |
| --- | --- |
| 58-8-4 | черной размером 1/2 листа |
| 58-8-5 | оцинкованной размером 1/4 листа |
| 58-8-6 | оцинкованной размером 1/2 листа |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-8-1 | 58-8-2 | 58-8-3 | 58-8-4 | 58-8-5 | 58-8-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 131,6 | 128,6 | 58,4 | 71,3 | 57,5 | 69,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 2,9 | 2,9 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,82 | 0,82 | 0,24 | 0,47 | 0,24 | 0,47 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9350 | Сталь листовая | т | П | П | П | П | П | П |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,0018 | 0,001 | 0,0018 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,003 | - | 0,001 | 0,0015 | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,37 | 0,16 | 0,05 | 0,09 | 0,04 | 0,08 |

Таблица ГЭСНр 58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали

Состав работ:

01. Очистка поврежденных мест от краски, замазки и ржавчины. 02. Выправка загибов и заусенец на ремонтируемых местах. 03. Промазка фальцев и свищей.

Измеритель: 100 м кровли

58-9-1 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-9-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0388 | Краски масляные | т | 0,001 |
| 101-1847 | Замазка | кг | 0,6 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,001 |

Таблица ГЭСНр 58-10 Смена частей водосточных труб

Состав работ:

01. Снятие негодных частей. 02. Навеска новых готовых частей труб с укреплением.

Измеритель: 100 м (норма 1, 2), 100 шт. (нормы 3-7)

Смена частей водосточных труб:

| #G058-10-1 | Прямые звенья с земли, лестниц или подмостей |
| --- | --- |
| 58-10-2 | Прямые звенья с люлек |
| 58-10-3 | Колена с земли, лестниц и подмостей |
| 58-10-4 | Колена с люлек |
| 58-10-5 | Отливы (отметы) |
| 58-10-6 | Воронки с земли, лестниц или подмостей |
| 58-10-7 | Воронки с люлек |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-10-1 | 58-10-2 | 58-10-3 | 58-10-4 | 58-10-5 | 58-10-6 | 58-10-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 36,8 | 88,6 | 63,9 | 134,1 | 53,1 | 53,1 | 119,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103-9001 | Трубы | м | 114,5 | 114,5 | - | - | - | - | - |
| 202-9130 | Изделия | шт. | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 101-9344 | Проволока катанная | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |

Таблица ГЭСНр 58-11 Ремонт металлических парапетных решеток

Состав работ:

01. Выправление погнутых элементов без снятия. 02. Укрепление отдельных элементов решеток. 03. Крепление решетки в местах заделки.

Измеритель: 10 м решеток

58-11-1 Ремонт металлических парапетных решеток

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-11-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,73 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч | 0,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 |
| 101-1515 | Электроды | т | 0,0012 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые | кг | 1,14 |

Таблица ГЭСНр 58-12 Устройство обрешетки

Состав работ:

01. Раскрой брусков и досок. 02. Крепление элементов обрешетки гвоздями.

Измеритель: 100 м

58-12-1 Устройство обрешетки сплошной из досок

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из:

58-12-2 листовой стали

58-12-3 асбестоцементных листов

58-12-4 черепицы

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-12-1 | 58-12-2 | 58-12-3 | 58-12-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 31,83 | 21,35 | 18,80 | 18,41 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,75 | 0,51 | 0,29 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,31 | 0,19 | 0,1 | 0,08 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,44 | 0,32 | 0,19 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 102-0025 | Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, III сорта | м | - | - | 0,54 | 0,9 |
| 102-0077 | Доски необрезные толщиной 32-40 мм, III сорта | м | 2,64 | 1,8 | 0,48 | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,009 | 0,006 | 0,006 | 0,0042 |

Таблица ГЭСНр 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо

Состав работ:

01. Раскрой материала. 02. Укладка материалов. 03. Пришивка гвоздями и шпаклевка стыков мастикой (норма 2).

Измеритель: 100 м кровли

Устройство покрытия из рулонных материалов:

58-13-1 насухо без промазки кромок

58-13-2 насухо с промазкой кромок мастикой

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-13-1 | 58-13-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,52 | 8,36 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,07 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9123 | Материалы рулонные кровельные | м | 115,0 | 115,0 |
| 101-0594 | Мастика битумная | т | - | 0,022 |
| 101-0195 | Гвозди толевые | т | 0,003 | 0,003 |

Таблица ГЭСНр 58-14 Смена покрытия из листовой стали

Состав работ:

01. Разборка старой кровли. 02. Заготовка картин для рядового покрытия скатов, свесов, настенных желобов и разжелобков. 03. Покрытие кровли готовыми картинами с установкой и прибивкой кляммер, присоединением рядового покрытия к желобам и разжелобкам. 04. Изоляция готовой герметизирующей замазкой всех фальцев открытия карнизного свеса, настенного желоба, разжелобков, а также фальцев рядового покрытия, расположенных в полосе, равной 1 м и лежащей выше фальца, соединяющего рядовое покрытие с желобом. 05. Укладка подкладочного слоя из толя на мастике по всей ширине сплошной опалубки свеса, а также подкладочного слоя из старой кровельной стали вдоль желоба и нижней части разжелобков. 06. Защита специальными щитами перекрытий зданий от атмосферных осадков в перерывах между рабочими сменами.

Измеритель: 100 м покрытий

Смена кровли средней сложности:

| #G058-14-1 | с настенными желобами и свесами |
| --- | --- |
| 58-14-2 | без настенных желобов и свесов |
| 58-14-3 | с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м |
| 58-14-4 | без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м |

Смена кровли простой сложности:

58-14-5 с настенными желобами и свесами

58-14-6 без настенных желобов и свесов

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-14-1 | 58-14-2 | 58-14-3 | 58-14-4 | 58-14-5 | 58-14-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 148,46 | 138,96 | 152,91 | 143,12 | 117,28 | 109,77 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,78 | 2,62 | 2,86 | 2,69 | 2,78 | 2,62 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,6 | 0,57 | 0,62 | 0,58 | 0,6 | 0,57 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 2,18 | 2,05 | 2,24 | 2,11 | 2,18 | 2,05 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-14-1 | 58-14-2 | 58-14-3 | 58-14-4 | 58-14-5 | 58-14-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9351 | Сталь листовая оцинкованная | т | П | П | П | П | П | П |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0013 | 0,0012 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0009 |
| 101-0782 | Поковки строительные | т | 0,073 | 0,052 | 0,073 | 0,052 | 0,071 | 0,065 |
| 101-0594 | Мастика битумная | т | 0,032 | - | 0,032 | - | 0,032 | - |
| 101-1847 | Замазка | кг | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 101-1742 | Толь | м | 15,7 | - | 15,7 | - | 15,7 | - |

Таблица ГЭСНр 58-15 Перенавеска водосточных труб

Состав работ:

01. Снятие труб с коленами и воронками. 02. Выправка помятых мест частей труб и креплений. 03. Навеска труб с креплением ухватами или хомутами. 04. Замена негодных ухватов и пробок.

Измеритель: 100 м труб

Перенавеска водосточных труб:

58-15-1 с земли, лестниц или подмостей

58-15-2 с люлек

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-15-1 | 58-15-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 60,4 | 108,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0782 | Поковки строительные - | т | П | П |
| 101-0794 | Проволока оцинкованная | т | 0,001 | 0,001 |

Таблица ГЭСНр 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами

Состав работ:

01. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 02. Заделка выбоин цементным раствором с железнением (нормы 1-3). 03. Огрунтовка подготовленных мест, заделка выбоин асфальтовой смесью с уплотнением и трамбованием поверхности вручную (нормы 4-6).

Измеритель: 100 мест

Ремонт цементной стяжки площадью заделки до:

58-16-1 0,25 м

58-16-2 0,5 м

58-16-3 1,0 м

Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до:

58-16-4 0,25 м

58-16-5 0,5 м

58-16-6 1,0 м

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-16-1 | 58-16-2 | 58-16-3 | 58-16-4 | 58-16-5 | 58-16-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45,4 | 75,3 | 129,9 | 24,3 | 43,2 | 76,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,32 | 0,68 | 1,38 | 0,16 | 0,38 | 0,84 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0,32 | 0,68 | 1,38 | 0,16 | 0,38 | 0,84 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 0,32 | 0,68 | 1,38 | 0,16 | 0,38 | 0,84 |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,51 | 1,02 | 2,1 | 0,32 | 0,67 | 1,37 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-9073 | Раствор тяжелый цементный | м | 0,43 | 1,0 | 2,14 | - | - | - |
| 410-9010 | Асфальтобетонная смесь | т | - | - | - | 0,83 | 1,93 | 4,1 |
| 101-9540 | Цемент | т | 0,004 | 0,009 | 0,021 | - | - | - |
| 101-0594 | Мастика битумная | т | - | - | - | 0,006 | 0,014 | 0,03 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,3 | 0,7 | 1,48 | 0,26 | 0,61 | 1,28 |

Таблица ГЭСНр 58-17 Разборка покрытий кровель

Измеритель: 100 м покрытий кровель

Разборка покрытий кровель:

| #G058-17-1 | из рулонных материалов |
| --- | --- |
| 58-17-2 | из листовой стали |
| 58-17-3 | из черепицы |
| 58-17-4 | из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-17-1 | 58-17-2 | 58-17-3 | 58-17-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих строителей | чел.-ч | 17,41 | 10,49 | 67,19 | 24,39 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,84 | 0,25 | 1,7 | 0,63 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,78 | 0,51 | 11,55 | 1,45 |

Таблица ГЭСНр 58-18 Смена обрешетки

Состав работ:

01. Снятие досок или брусков обрешетки. 02. Перепиливание новых досок. 03. Укладка новых досок или брусков на место с пришивкой гвоздями.

Измеритель: 100 м сменяемой обрешетки

Смена обрешетки с прозорами из:

| #G058-18-1 | досок толщиной до 30 мм |
| --- | --- |
| 58-18-2 | досок толщиной до 50 мм |
| 58-18-3 | брусков толщиной 50 мм и выше |

Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до:

58-18-4 30 мм

58-18-5 50 мм

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-18-1 | 58-18-2 | 58-18-3 | 58-18-4 | 58-18-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45,7 | 65,12 | 81,26 | 95,69 | 138,49 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,28 | 0,5 | 0,78 | 1,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,18 | 0,28 | 0,5 | 0,78 | 1,12 |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,23 | 0,39 | 0,63 | 0,87 | 1,56 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0080 | Доски необрезные толщиной 32-40 мм, II сорта | м | 0,8 | 1,3 | - | 3,2 | 5,2 |
| 102-0024 | Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта | м | - | - | 1,03 | - | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,004 | 0,001 | 0,004 | 0,001 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,27 | 2,11 | 2,11 | 1,70 | 2,83 |

Таблица ГЭСНр 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали

Состав работ:

01. Разборка старого покрытия. 02. Заготовка картин и кляммер. 03. Укладка картин на место с выправкой костылей для карнизных свесов и крючьев для желобов. 04. Восстановление примыкания обделок к существующей кровле.

Измеритель: 100 м покрытий

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов:

| #G058-19-1 | разжелобков |
| --- | --- |
| 58-19-2 | настенных желобов |
| 58-19-3 | карнизных свесов |

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических:

| #G058-19-4 | разжелобков |
| --- | --- |
| 58-19-5 | настенных желобов |
| 58-19-6 | карнизных свесов с настенными желобами |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-19-1 | 58-19-2 | 58-19-3 | 58-19-4 | 58-19-5 | 58-19-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 151,27 | 117,45 | 101,24 | 101,64 | 78,32 | 117,45 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,18 | 0,18 | 0,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,18 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,13 | 0,18 | 0,25 | 0,13 | 0,13 | 0,42 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9351 | Сталь листовая оцинкованная | т | 0,459 | 0,298 | 0,294 | 0,459 | 0,298 | 0,592 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0782 | Поковки строительные | т | - | 0,117 | 0,116 | - | 0,117 | 0,233 |
| 101-0794 | Проволока оцинкованная | т | - | 0,006 | 0,006 | - | 0,006 | 0,012 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,465 | 0,358 | 0,594 | 0,468 | 0,358 | 0,712 |

Таблица ГЭСНр 58-20 Смена обделок из листовой стали

Состав работ:

01. Снятие старых элементов. 02. Заготовка новых деталей. 03. Укрепление элементов на месте.

Измеритель: 100 м

Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до:

58-20-1 0,4 м

58-20-2 0,7 м

Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до:

58-20-3 1 м

58-20-4 1,75 м

Смена обделок из листовой стали, примыканий к:

| #G058-20-5 | каменным стенам |
| --- | --- |
| 58-20-6 | деревянным стенам |
| 58-20-7 | дымовым трубам |
| 58-20-8 | вытяжным трубам |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-20-1 | 58-20-2 | 58-20-3 | 58-20-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 41,41 | 63,22 | 70,25 | 113,23 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,2 | 0,25 | 0,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,12 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,08 | 0,14 | 0,18 | 0,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9351 | Сталь листовая оцинкованная | т | 0,184 | 0,324 | 0,412 | 0,74 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,002 |
| 101-0794 | Проволока оцинкованная | т | 0,006 | 0,006 | 0,012 | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,224 | 0,33 | 0,492 | 0,89 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-20-5 | 58-20-6 | 58-20-7 | 58-20-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 65,21 | 51,97 | 87,18 | 92,86 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,4 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9351 | Сталь листовая оцинкованная | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,013 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,18 |

Таблица ГЭСНр 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах

Состав работ:

01. Снятие старого колпака. 02. Изготовление нового колпака. 03. Установка на место с креплением.

Измеритель: 10 шт.

Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах:

58-21-1 в один канал

58-21-2 добавлять на каждый следующий канал

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-21-1 | 58-21-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,6 | 5,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,03 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9351 | Сталь листовая оцинкованная | т | 0,052 | 0,015 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,052 | 0,015 |

Таблица ГЭСНр 58-22 Смена ухватов для водосточных труб

Состав работ:

01. Снятие старых ухватов. 02. Установка новых ухватов в прежние гнезда с заготовкой и заменой пробок.

Измеритель: 100 шт.

Смена ухватов для водосточных труб:

58-22-1 в каменных стенах

58-22-2 в деревянных стенах

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-22-1 | 58-22-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 37,8 | 21,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0782 | Поковки строительные | т | 0,092 | 0,092 |
| 101-0794 | Проволока оцинкованная | т | 0,0004 | 0,0004 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,01 | 0,01 |

Таблица ГЭСНр 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам

Состав работ:

01. Очистка поверхности кровли. 02. Устройство бетонной подушки. 03. Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком. 04. Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей. 05. Покрытие поверхности рубероидом в 3 слоя на мастике. 06. Установка фартуков с креплением хомутами.

Измеритель: 1 место

58-23-1 Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-23-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,83 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч | 0,5 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9351 | Сталь листовая оцинкованная | т | 0,005 |
| 101-0594 | Мастика битумная | т | 0,06 |
| 300-9518 | Гильзы стальные с фланцами | т | 0,015 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м | 0,052 |
| 401-9001 | Бетон | м | 0,032 |
| 101-0849 | Пластина резиновая | кг | 0,11 |
| 101-0852 | Рубероид | м | 17,25 |
| 101-0388 | Краски масляные | т | 0,001 |
| 101-1522 | Электроды | т | 0,0005 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,45 |

Таблица ГЭСНр 58-24 Смена кровли из черепицы

Состав работ:

01. Разборка кровли из черепицы. 02. Подбор черепицы и укладка ее по обрешетке с пригонкой. 03. Крепление черепицы. 04. Промазка швов со стороны чердака готовым цементным раствором с добавлением в него волокнистых веществ. 05. Укладка фасонных деталей на коньки и ребра. 06. Обделка мест примыкания к слуховым окнам, трубам, брандмауэрам и другим выступающим частям с конопаткой швов.

Измеритель: 100 м покрытия кровли

Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала до:

| #G058-24-1 | 50% |
| --- | --- |
| 58-24-2 | 75% |
| 58-24-3 | При смене покрытия с уклоном более 35 град. (более 1:1,43) добавлять к 58-24-1 и 58-24-2 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-24-1 | 58-24-2 | 58-24-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 149,34 | 170,0 | 29,98 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,87 | 2,74 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 1,36 | 2,11 | - |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,51 | 0,63 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 404-9095 | Черепица | тыс. шт. | П | П | - |
| 402-9071 | Раствор тяжелый цементный | м | 0,27 | 0,27 | - |
| 102-0062 | Доски обрезные 44 мм и более, IV сорта | м | 0,02 | 0,02 | - |
| 101-0782 | Поковки строительные | т | 0,005 | 0,005 | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,002 | 0,002 | - |
| 101-9351 | Сталь листовая оцинкованная | т | 0,03 | 0,03 | - |
| 101-9921 | Примеси волокнистых веществ | кг | 1,35 | 1,35 | - |
| 101-1742 | Толь | м | 11,0 | 11,0 | - |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Госстрой России, 1999

#G0

ГЭСНр-81-04-59-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 59

ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА

ГЭСНр-2001#S-59

Дата введения 2000-01-01

РАЗРАБОТАНЫ Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (Л.Н. Крылов, И.И. Дмитренко) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО “РЦЭС” (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков) при участии специалистов - В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков (31 ГПИ СС МО РФ, Москва), Н.М. Рязанова (институт “ЛенжилНИИпроект”, Санкт-Петербург), А.П. Иванов (АООТ “Стройкорпорация Санкт-Петербурга”), А.А. Козловская, С.М. Беллер (ОАО “Институт ЛенНИИпроект”, Санкт-Петербург), Т.Ю. Берлин (Институт “Ленгипроинжпроект”, Санкт-Петербург)

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, А.Ф. Лыкова, В.В. Сафорнов, Н.К. Кобозева, И.В. Кобец, Е.В. Сметанина).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2000 года постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 года № 77

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по разборке элементов лестниц, ремонту и устройству лестничных маршей и площадок, ремонту на месте, смене и установке отдельных ступеней, ремонту и укреплению стоек металлических лестничных решеток, ремонту других несгораемых и деревянных элементов лестниц.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте, смене и устройстве лестничных площадок и маршей, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы (прямые части и закругления поручней, отдельные ступени и т.п.). Разборка путем валки или обрушения не предусмотрена.

1.4. В нормах настоящего сборника предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по установке и разборке подмостей.

1.5. В нормах расход ресурсов на выполнение работ по заделке гнезд рассчитан исходя из условий использования одинарного кирпича размером 250х120х65 мм. При применении кирпича другого размера и марки расход его следует определять по проектным данным.

1.6. В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий использования готовых бетонных смесей и растворов.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по разборке чистых деревянных лестниц определяется по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.2. Объем работ по установке и смене отдельных каменных, железобетонных и мозаичных ступеней определяется по суммарной длине ступеней с учетом длины их заделки в стены.

Таблица ГЭСНр 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец

Состав работ:

01. Разборка лестничных маршей с перилами и площадками (норма 1). 02. Разборка крылец с площадками и ступенями (норма 2). 03. Выкапывание деревянных стульев крыльца (норма 2).

Измеритель: 100 м горизонтальной проекции

Разборка деревянных:

59-1-1 лестниц с маршами и площадками

59-1-2 крылец с площадками и ступенями

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 59-1-1 | 59-1-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 125,57 | 206,23 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 6,16 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 17,82 | 23,12 |

Таблица ГЭСНр 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц

Состав работ:

01. Разборка деревянных чердачных лестниц.

Измеритель: 100 м марша

59-2-1 Разборка деревянных чердачных лестниц

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 59-2-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 53,83 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 3,35 |

Таблица ГЭСНр 59-3 Разборка металлических лестничных решеток

Состав работ:

01. Снятие решетки с перерезкой звеньев решетки автогеном.

Измеритель: 100 м решетки

Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки:

59-3-1 до 60 кг

59-3-2 свыше 60 кг

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 59-3-1 | 59-3-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 47,3 | 69,34 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 040504 | Аппарат для газовой резки и сварки | маш.-ч | 4,7 | 6,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м | 3,9 | 5,3 |
| 101-1602 | Ацетилен | м | 0,6 | 0,8 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 2,5 | 5,0 |

Таблица ГЭСНр 59-4 Разборка поручней

Состав работ:

01. Снятие поручня. 02. Вывертывание шурупов (нормы 1, 2).

Измеритель: 100 м поручня (нормы 1, 3), 100 шт. (норма 2)

Разборка поручней деревянных:

| #G059-4-1 | прямой части |
| --- | --- |
| 59-4-2 | закруглений |
| 59-4-3 | Разборка поручней поливинилхлоридных |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 59-4-1 | 59-4-2 | 59-4-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,25 | 26,11 | 3,36 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,8 | 2,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,14 | 0,08 | 0,07 |

Таблица ГЭСНр 59-5 Ремонт ступеней

Состав работ:

01. Снятие негодных ступеней (норма 1). 02. Изготовление новых ступеней и установка их на место (норма 1). 03. Расчистка трещин и отбитых мест (нормы 2, 3). 04. Устройство и разборка опалубки (нормы 2, 3). 05. Заделка мест ремонта (нормы 2, 3). 06. Шлифование отремонтированных мест вручную (нормы 2, 3). 07. Затирка и железнение отремонтированных мест (нормы 2, 3).

Измеритель: 100 ступеней

Ремонт ступеней:

59-5-1 деревянных

59-5-2 бетонных

59-5-3 мозаичных

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 59-5-1 | 59-5-2 | 59-5-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 318,6 | 102,89 | 107,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3,1 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,01 | 0,44 | 0,62 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,4 | 0,15 | 0,26 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,61 | 0,29 | 0,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 102-0112 | Доски обрезные толщиной 25 мм, II сорта | м | 0,369 | - | - |
| 102-0116 | Доски обрезные толщиной 32-40 мм, II сорта | м | 1,6 | - | - |
| 102-0138 | Доски необрезные толщиной 32-40 мм, IV сорта | м | - | 0,529 | 0,562 |
| 401-9001 | Бетон | м | - | 0,28 | - |
| 402-9021 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) | м | - | - | 0,29 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,003 | 0,001 | 0,001 |
| 204-0028 | Проволока арматурная | т | - | 0,002 | 0,002 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 3,34 | - | - |

Таблица ГЭСНр 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях

Состав работ:

01. Вырубка гнезд в поврежденных местах. 02. Установка вставок в гнезда с заготовкой вставок.

Измеритель: 100 мест

59-6-1 Устройство вставок в каменных ступенях

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 59-6-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 179,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 050101 | Компрессоры с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 4,3 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 4,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 411-9180 | Плиты облицовочные | м | П |
| 402-9050 | Раствор цементный | м | 0,04 |

Таблица ГЭСНр 59-7 Ремонт деревянного поручня

Состав работ:

01. Снятие сменяемой части поручня. 02. Расчистка поврежденных мест. 03. Постановка заделок с зачисткой после заделки со шпаклевкой и шлифовкой.

Измеритель: 100 заделок в поручнях

Ремонт:

59-7-1 прямой части поручня с постановкой заделок

59-7-2 закруглений поручня с постановкой заделок

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 59-7-1 | 59-7-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 37,92 | 42,29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 2,4 | 3,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 102-0116 | Доски обрезные толщиной 32, 40 мм, II сорта | м | 0,1 | 0,1 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0055 | 0,0055 |
| 101-1480 | Шурупы | т | 0,0023 | 0,0023 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м | 0,0012 | 0,0012 |

Таблица ГЭСНр 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений

Состав работ:

01. Расчистка гнезд. 02. Расклинивание стойки металлическими клиньями. 03. Заделка гнезд цементным раствором с затиркой и заглаживанием поверхности.

Измеритель: 100 укрепленных стоек

59-8-1 Укрепление стоек металлических решеток ограждений

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 59-8-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,05 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 402-9050 | Раствор цементный | м | 0,07 |
| 201-9014 | Металлические изделия | т | 0,036 |

Таблица ГЭСНр 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток

Состав работ:

01. Очистка решеток от коррозии. 02. Выправка решеток.

Измеритель: 100 м решетки

59-9-1 Ремонт металлических лестничных решеток

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 59-9-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,71 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 402-9050 | Раствор цементный | м | 0,084 |
| 201-9014 | Металлические изделия | т | 0,038 |

Таблица ГЭСНр 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней

Состав работ:

01. Пробивка вручную гнезд или борозд в кирпичных стенах. 02. Снятие ступеней с опоры с устройством временного крепления вышележащей ступени. 03. Установка ступеней с заделкой их концов в стену и выверкой правильности установки ступеней.

Измеритель: 100 м ступеней

Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней:

59-10-1 смена на косоурах

59-10-2 смена на сплошном основании или с заделкой двух концов

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 59-10-1 | 59-10-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 189,8 | 278,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,74 | 4,79 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 0,2 | 0,4 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 4,54 | 4,39 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 403-9178 | Ступени | м | 100,0 | 100,0 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м | 0,353 | 0,706 |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,25 | 0,5 |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Госстрой России, 1999

#G0

ГЭСНр-81-04-60-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 60

ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001-60#S

Дата введения 2000-01-01

РАЗРАБОТАНЫ Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (Л.Н. Крылов, И.И. Дмитренко) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО "РЦЭС" (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков) при участии специалистов - В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков (31 ГПИ СС МО РФ, Москва), Н.М. Рязанова (институт "ЛенжилНИИпроект", Санкт-Петербург), А.П. Иванов (АООТ "Стройкорпорация Санкт-Петербурга"), А.А. Козловская, С.М. Беллер (ОАО "Институт ЛенНИИпроект", Санкт-Петербург), Т.Ю. Берлин (Институт "Ленгипроинжпроект", Санкт-Петербург)

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, А.Ф. Лыкова, В.В. Сафорнов, Н.К. Кобозева, И.В. Кобец, Е.В. Сметанина).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2000 года постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 года № 77

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по разборке и ремонту элементов печей.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке и ремонте элементов печей, включая: устройство кружал для кладки сводов; теску, околку и сортировку кирпичей; приготовление раствора; пробную топку отремонтированных печей; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы. Разборка путем валки или обрушения не предусмотрена.

1.4. В нормах настоящего сборника предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по перестановке лестниц и стремянок высотой до 3,5 м, а также по сборке, разборке и передвижке подмостей высотой до 2 м в пределах помещения.

1.5. В нормах предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по оштукатуриванию поверхности печей и труб.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по кладке и разборке печей и очагов определяется без вычета объема пустот.

2.2. В объем кладки включается кладка от обреза фундамента или основания до верхнего уровня чистого пола.

2.3. Объем работ по устройству разделок и холодных четвертей в объем работ по кладке и разборке печей не включается.

Таблица ГЭСНр 60-1 Разборка кладки печей и очагов

Состав работ:

01. Снятие изразцов (нормы 2, 4) или футляров из кровельной стали (норма 5). 02. Снятие приборов. 03. Разборка кладки.

Измеритель: 1 м кладки

Разборка кладки печей:

60-1-1 необлицованных

60-1-2 облицованных

Разборка кладки очагов:

60-1-3 необлицованных

60-1-4 облицованных

60-1-5 Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-1-1 | 60-1-2 | 60-1-3 | 60-1-4 | 60-1-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,74 | 8,01 | 6,07 | 6,39 | 7,76 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 | 2,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 2,04 | 2,19 | 1,79 | 1,94 | 2,05 |

Таблица ГЭСНр 60-2 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов

Состав работ:

01. Разборка дымовых кирпичных труб и боровов.

Измеритель: 100 м

Разборка дымовых кирпичных труб и боровов:

60-2-1 в один канал

60-2-2 добавлять на каждый следующий канал

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-2-1 | 60-2-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 164,47 | 94,44 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,98 | 1,82 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 3,98 | 1,82 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 31,1 | 19,89 |

Таблица ГЭСНр 60-3 Большой ремонт печей

Состав работ:

01. Разборка лицевой стороны печи, прогоревших дымоходов и топливников. 02. Восстановление разобранной кладки с добавлением нового кирпича. 03. Установка изразцов (норма 1). 04. Снятие и установка печных приборов. 05. Промывка и протирка поверхности облицовки печей (норма 1).

Измеритель: 10 печей

Большой ремонт печей:

60-3-1 облицованных

60-3-2 необлицованных

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-3-1 | 60-3-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 190,94 | 156,46 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 2,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 2,14 | 1,57 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | П | П |
| 101-9053 | Изразцы | м | П | - |
| 408-9020 | Песок | м | 1,31 | 0,81 |
| 411-0002 | Глина | м | 2,03 | 1,26 |
| 101-0180 | Гвозди строительные | т | 0,005 | - |
| 101-0799 | Проволока | т | 0,004 | - |
| 411-1002 | Вода | м | 0,91 | 0,54 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 9,29 | 6,49 |

Таблица ГЭСНр 60-4 Малый ремонт печей

Состав работ:

01. Разборка поврежденных участков кладки. 02. Восстановление кладки разобранного участка. 03. Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки.

Измеритель: 100 шт.

Малый ремонт печей русских:

| #G060-4-1 | сводов |
| --- | --- |
| 60-4-2 | пода, наружной стенки |

Малый ремонт печей голландских:

| #G060-4-3 | сводов |
| --- | --- |
| 60-4-4 | пода, топочного или поддувального отверстия |

Малый ремонт кухонных очагов:

| #G060-4-5 | боковой или задней стенки |
| --- | --- |
| 60-4-6 | топочного или поддувального отверстия |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-4-1 | 60-4-2 | 60-4-3 | 60-4-4 | 60-4-5 | 60-4-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 576,88 | 177,88 | 617,34 | 312,84 | 239,34 | 149,04 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3 | 2,8 | 2,8 | 2,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | П | П | П | П | П | П |
| 408-9020 | Песок | м | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 411-0002 | Глина | м | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |

Таблица ГЭСНр 60-5 Перекладка частей русской печи

Состав работ:

01. Разборка кладки частей печи. 02. Восстановление разобранной кладки с добавлением нового кирпича.

Измеритель: 100 мест

Перекладка частей русской печи:

| #G060-5-1 | устья |
| --- | --- |
| 60-5-2 | свода |
| 60-5-3 | пода |
| 60-5-4 | наружной стенки |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-5-1 | 60-5-2 | 60-5-3 | 60-5-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 337,7 | 936,2 | 351,2 | 400,37 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,17 | 0,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,17 | 0,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | П | П | П | П |
| 408-9020 | Песок | м | 0,95 | 0,95 | 2,07 | 2,07 |
| 411-0002 | Глина | м | 1,47 | 1,47 | 3,22 | 3,22 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,64 | 0,64 | 1,28 | 1,28 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 8,79 | 8,79 | 17,58 | 17,58 |

Таблица ГЭСНр 60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов

Состав работ:

01. Разборка кладки со снятием старого котла. 02. Установка нового котла с восстановлением разобранной кладки и добавлением нового кирпича.

Измеритель: 100 котлов

Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью:

| #G060-6-1 | 75 литров |
| --- | --- |
| 60-6-2 | 185 литров |
| 60-6-3 | 300 литров |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-6-1 | 60-6-2 | 60-6-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 223,75 | 283,46 | 406,98 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,44 | 1,56 | 1,72 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 1,44 | 1,56 | 1,72 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | П | П | П |
| 300-9222 | Котел чугунный пищеварочный | шт. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 408-9020 | Песок | м | 1,31 | 1,4 | 1,51 |
| 411-0002 | Глина | м | 2,03 | 2,17 | 2,38 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,98 | 1,03 | 1,12 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 14,55 | 19,86 | 25,33 |

Таблица ГЭСНр 60-7 Перекладка дымовых труб

Состав работ:

01. Разборка кладки. 02. Кладка труб с добавлением нового кирпича. 03. Устройство горизонтальных разделок (нормы 1-4). 04. Выкладка выдр и головок с устройством отливов (нормы 5-8). 05. Швабровка каналов.

Измеритель: 100 м труб

Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до:

| #G060-7-1 | 25 % в один канал |
| --- | --- |
| 60-7-2 | 25 % добавлять на каждый следующий канал |
| 60-7-3 | 50% в один канал |
| 60-7-4 | 50% добавлять на каждый следующий канал |

Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до:

| #G060-7-5 | 25 % в один канал |
| --- | --- |
| 60-7-6 | 25 % добавлять на каждый следующий канал |
| 60-7-7 | 50% в один канал |
| 60-7-8 | 50% добавлять на каждый следующий канал |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-7-1 | 60-7-2 | 60-7-3 | 60-7-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 566,95 | 320,45 | 608,12 | 336,47 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,22 | 0,56 | 2,21 | 1,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,85 | 0,39 | 1,55 | 0,85 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 0,37 | 0,17 | 0,66 | 0,37 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | П | П | П | П |
| 408-9020 | Песок | м | 1,2 | 0,5 | 1,2 | 0,5 |
| 411-0002 | Глина | м | 1,8 | 0,7 | 1,8 | 0,7 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,74 | 0,31 | 0,74 | 0,31 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 9,09 | 3,74 | 12,28 | 7,43 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-7-5 | 60-7-6 | 60-7-7 | 60-7-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 565,48 | 320,45 | 609,21 | 336,37 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,29 | 1,02 | 4,43 | 1,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 1,6 | 0,71 | 3,1 | 1,16 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 0,69 | 0,31 | 1,33 | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | П | П | П | П |
| 402-0012 | Растворы цементно-известковые | м | 5,0 | 2,68 | 5,0 | 2,68 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 12,34 | 5,37 | 17,34 | 8,28 |

Таблица ГЭСНр 60-8 Перекладка вертикальных разделок печей

Состав работ:

01. Разборка кладки поврежденной части разделки. 02. Восстановление разобранного участка разделки с добавлением нового кирпича.

Измеритель: 100 м разделок

Перекладка вертикальных разделок печей толщиной:

| #G060-8-1 | 0,25 кирпича |
| --- | --- |
| 60-8-2 | 0,5 кирпича |
| 60-8-3 | 1,0 кирпич |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-8-1 | 60-8-2 | 60-8-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 72,73 | 89,47 | 157,93 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,73 | 1,30 | 2,49 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 0,73 | 1,30 | 2,49 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | П | П | П |
| 408-9020 | Песок | м | 0,119 | 0,225 | 0,428 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,07 | 0,14 | 0,3 |
| 411-0002 | Глина | м | 0,185 | 0,35 | 0,665 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 2,56 | 3,4 | 6,96 |

Таблица ГЭСНр 60-9 Ремонт отдельных частей трубы

Состав работ:

01. Укрепление отдельных кирпичей патрубка или их замена (норма 1). 02. Закрепление существующих приборов (норма 1). 03. Швабровка отремонтированных поверхностей (норма 1). 04. Разборка поврежденной кладки (нормы 2, 3). 05. Восстановление разобранной части кладки с добавлением нового кирпича.

Измеритель: 100 шт.

Ремонт отдельных частей трубы:

| #G060-9-1 | патрубков |
| --- | --- |
| 60-9-2 | разделок в один канал |
| 60-9-3 | разделок, добавлять на каждый следующий канал |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-9-1 | 60-9-2 | 60-9-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 177,77 | 240,06 | 65,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,78 | 1,06 | 0,41 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 0,78 | 1,06 | 0,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | П | П | П |
| 408-9020 | Песок | м | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| 411-0002 | Глина | м | 0,6 | 0,6 | 0,2 |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | - | 0,13 | 0,1 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,27 | 0,27 | 0,08 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 2,0 | 2,0 | 1,0 |

Таблица ГЭСНр 60-10 Исправление кладки дымовой трубы

Состав работ:

01. Разборка неисправной кирпичной кладки с очисткой кирпича. 02. Восстановление разобранной кладки с заменой негодных кирпичей. 03. Швабровка восстановленной поверхности.

Измеритель: 100 кирпичей (норма 1), 100 труб (нормы 2-4)

60-10-1 Исправление кладки дымовой трубы

Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича:

| #G060-10-2 | с одним каналом |
| --- | --- |
| 60-10-3 | с двумя каналами |
| 60-10-4 | добавлять на каждый последующий канал сверх двух |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-10-1 | 60-10-2 | 60-10-3 | 60-10-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,77 | 126,22 | 200,68 | 62,61 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,98 | 1,67 | 0,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 0,08 | 0,98 | 1,67 | 0,52 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | П | П | П | П |
| 402-0012 | Растворы цементно-известковые | м | 0,06 | 1,3 | 2,0 | 0,6 |
| 411-0002 | Глина | м | 0,004 | - | - | - |
| 408-9020 | Песок | м | 0,003 | - | - | - |
| 411-1002 | Вода | м | 0,002 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,51 | 5,46 | 8,31 | - |

Таблица ГЭСНр 60-11 Смена изразцов облицовки печей

Состав работ:

01. Удаление поврежденных изразцов с расчисткой и промывкой мест установки. 02. Подбор новых изразцов по цвету с подтеской их по месту. 03. Установка изразцов на растворе с закреплением и расшивкой швов. 04. Протирка облицовки ветошью.

Измеритель: 100 изразцов

60-11-1 Смена изразцов облицовки печей

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-11-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 118,76 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9053 | Изразцы | м | П |
| 408-9020 | Песок | м | 0,1 |
| 411-0002 | Глина | м | 0,2 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,07 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,93 |

Таблица ГЭСНр 60-12 Промазка трещин в кладке печи

Состав работ:

01. Расчистка и расшивка трещин. 02. Промазка трещин глиняным раствором.

Измеритель: 1 печь или очаг

60-12-1 Промазка трещин в кладке печи

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-12-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,57 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 411-0002 | Глина | м | 0,006 |
| 408-9020 | Песок | м | 0,003 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,002 |

Таблица ГЭСНр 60-13 Обделка кирпичом топливников

Состав работ:

01. Обделка кирпичом топливников. 02. Промазка трещин в кладке.

Измеритель: 100 топливников

Обделка кирпичом топливников:

60-13-1 ванных колонок

60-13-2 очагов

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-13-1 | 60-13-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 231,28 | 155,68 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | 0,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 0,34 | 0,34 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 1,6 | 1,6 |
| 408-9020 | Песок | м | 1,0 | 1,0 |
| 411-0002 | Глина | м | 1,2 | 0,7 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,54 | 0,29 |

Таблица ГЭСНр 60-14 Смена приборов в печах

Состав работ:

01. Снятие старых приборов. 02. Постановка нового прибора с укреплением его проволокой.

Измеритель: 100 приборов

Смена приборов в печах необлицованных:

| #G060-14-1 | вычистных и поддувальных дверок |
| --- | --- |
| 60-14-2 | топочных дверок |
| 60-14-3 | вьюшек |
| 60-14-4 | задвижек |
| 60-14-5 | духовых шкафов |
| 60-14-6 | водогрейных коробок |
| 60-14-7 | душников и розеток |

Смена приборов в печах, облицованных без исправления облицовки:

| #G060-14-8 | вычистных и поддувальных дверок |
| --- | --- |
| 60-14-9 | топочных дверок |
| 60-14-10 | вьюшек |
| 60-14-11 | задвижек |
| 60-14-12 | духовых шкафов |
| 60-14-13 | водогрейных коробок |
| 60-14-14 | душников и розеток |

Смена приборов в печах, облицованных с исправлением облицовки:

| #G060-14-15 | вычистных и поддувальных дверок |
| --- | --- |
| 60-14-16 | топочных дверок |
| 60-14-17 | духовых шкафов |
| 60-14-18 | водогрейных коробок |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-14-1 | 60-14-2 | 60-14-3 | 60-14-4 | 60-14-5 | 60-14-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 109,4 | 197,57 | 138,7 | 69,4 | 206,56 | 175,78 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 3,3 | 2,7 | 3,4 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 030801 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,58 | 0,44 | 0,3 | 0,3 | 1,9 | 1,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 300-9340 | Приборы | компл. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,9 |
| 408-9020 | Песок | м | 0,216 | 0,162 | 0,11 | 0,108 | 0,27 | 0,513 |
| 411-0002 | Глина | м | 0,336 | 0,252 | 0,17 | 0,168 | 0,42 | 0,798 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,16 | 0,12 | 0,08 | 0,078 | 0,19 | 0,37 |
| 101-0799 | Проволока | т | 0,005 | 0,005 | - | - | - | - |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-14-7 | 60-14-8 | 60-14-9 | 60-14-10 | 60-14-11 | 60-14-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 38,35 | 130,4 | 239,66 | 170,2 | 138,7 | 277,27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3,6 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 030801 | Лебедки электрические | маш.-ч | - | 0,58 | 0,44 | 0,3 | 0,3 | 1,81 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 300-9340 | Приборы | компл. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,011 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 1,0 |
| 408-9020 | Песок | м | - | 0,216 | 0,162 | 0,108 | 0,108 | 0,27 |
| 411-0002 | Глина | м | 0,007 | 0,336 | 0,252 | 0,168 | 0,168 | 0,42 |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | - | - | 0,03 | - | - | 0,005 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,003 | 0,16 | 0,12 | 0,078 | 0,078 | 0,21 |
| 101-0799 | Проволока | т | - | 0,005 | 0,014 | - | - | 0,002 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-14-13 | 60-14-14 | 60-14-15 | 60-14-16 | 60-14-17 | 60-14-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 239,6 | 57,25 | 151,55 | 239,66 | 287,77 | 270,56 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 4 | 4,6 | 4,8 | 4,4 | 3,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 030801 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,4 | - | 0,58 | 0,44 | 1,81 | 1,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 300-9340 | Приборы | компл. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 1,9 | - | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 1,9 |
| 408-9020 | Песок | м | 0,573 | 0,007 | 0,216 | 0,162 | 0,27 | 0,513 |
| 411-0002 | Глина | м | 0,798 | 0,011 | 0,336 | 0,252 | 0,42 | 0,798 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,39 | 0,005 | 0,16 | 0,12 | 0,21 | 0,39 |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | 0,01 | - | 0,004 | 0,003 | 0,005 | 0,01 |
| 101-0799 | Проволока | т | 0,03 | - | 0,018 | 0,015 | 0,02 | 0,03 |

Таблица ГЭСНр 60-15 Смена предтопочных листов

Состав работ:

01. Снятие старых листов. 02. Заготовка новых из кровельной стали. 03. Установка листов на место.

Измеритель: 100 листов

Смена предтопочных листов:

60-15-1 дугообразных

60-15-2 прямоугольных

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-15-1 | 60-15-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 36,04 | 29,32 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,05 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9350 | Сталь листовая | т | 0,108 | 0,138 |
| 101-0180 | Гвозди строительные | т | 0,008 | 0,008 |

Таблица ГЭСНр 60-16 Прочистка дымохода

Состав работ:

01. Пробивка отверстия. 02. Удаление сажи. 03. Обратная заделка дымохода. 04. Опробование дымохода.

Измеритель: 100 м дымохода

Прочистка дымохода:

| #G060-16-1 | из кирпича горизонтального |
| --- | --- |
| 60-16-2 | из кирпича вертикального |
| 60-16-3 | из кровельной стали |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-16-1 | 60-16-2 | 60-16-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 17,74 | 9,24 | 17,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2,2 | 2,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 402-0012 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | 0,001 | 0,001 | - |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,03 | 0,03 | - |
| 408-9020 | Песок | м | 0,021 | 0,021 | 0,06 |
| 411-0002 | Глина | м | - | - | 0,07 |
| 411-1002 | Вода | м | - | - | 0,034 |
| 101-0180 | Гвозди строительные | т | - | - | 0,002 |
| 101-0799 | Проволока | т | - | - | 0,004 |

Таблица ГЭСНр 60-17 Устройство отверстий для печей и труб

Состав работ:

01. Разметка отверстий. 02. Удаление засыпки и смазки (нормы 1, 2). 03. Отбивка штукатурки и перерубка драни (при оштукатуренных потолках) (нормы 1, 2). 04. Выпиливание отверстий в накате и подшивке потолка (нормы 1, 2). 05. Выпиливание отверстий в полах (нормы 2-4).

Измеритель: 100 отверстий

Устройство отверстий для печей и труб в:

| #G060-17-1 | перекрытиях чердачных |
| --- | --- |
| 60-17-2 | перекрытиях междуэтажных |
| 60-17-3 | полах без отделки фриза |
| 60-17-4 | полах с отделкой фриза |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-17-1 | 60-17-2 | 60-17-3 | 60-17-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 246,13 | 281,23 | 205,07 | 322,75 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | 0,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 331532 | Пила электрическая цепная | маш.-ч | 86,14 | 98,43 | 71,77 | 112,96 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | - | - | - | 0,15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 102-0116 | Доски обрезные толщиной 32-40 мм, II сорта | м | - | - | - | 0,725 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | - | - | - | 0,001 |

Таблица ГЭСНр 60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах

Состав работ:

01. Отбивка штукатурки. 02. Пробивка борозды для устройства каналов сечением 1х0,5 кирпича. 03. Заделка борозды с внешней стороны кирпичом на растворе. 04. Смазка и швабровка стенок канала.

Измеритель: 100 м канала

Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах:

60-18-1 в один канал

60-18-2 добавлять на каждый следующий канал

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-18-1 | 60-18-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 423,27 | 325,83 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,3 | 2,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 2,3 | 2,3 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 4,6 | 4,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | П | П |
| 408-9020 | Песок | м | 0,5 | 0,7 |
| 411-0002 | Глина | м | 0,7 | 1,1 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,34 | 0,49 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 4,8 | 4,8 |

Таблица ГЭСНр 60-19 Смена колпаков на дымовых трубах

Состав работ:

01. Снятие старого колпака. 02. Изготовление нового колпака. 03. Установка колпака на место с закреплением проволокой.

Измеритель: 100 колпаков

Смена колпаков на дымовых трубах:

60-19-1 на один канал

60-24-2 добавлять на каждый следующий канал

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 60-19-1 | 60-19-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 263,25 | 78,37 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,47 | 0,13 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,25 | 0,07 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,22 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9350 | Сталь листовая | т | 0,6 | 0,17 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,006 | 0,003 |
| 101-0799 | Проволока | т | 0,0025 | 0,0013 |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Госстрой России, 1999

#G0

ГЭСНр-81-04-61-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 61

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001#S-61

Дата введения 2000-01-01

РАЗРАБОТАНЫ Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (Л.Н. Крылов, И.И. Дмитренко) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО "РЦЭС" (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков) при участии специалистов - В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков (31 ГПИ СС МО РФ, Москва), Н.М. Рязанова (институт "ЛенжилНИИпроект", Санкт-Петербург), А.П. Иванов (АООТ "Стройкорпорация Санкт-Петербурга"), А.А. Козловская, С.М. Беллер (ОАО "Институт ЛенНИИпроект", Санкт-Петербург), Т.Ю. Берлин (Институт "Ленгипроинжпроект", Санкт-Петербург)

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, А.Ф. Лыкова, В.В. Сафорнов, Н.К. Кобозева, И.В. Кобец, Е.В. Сметанина).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2000 года постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 года № 77

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по ремонту внутренней штукатурки и штукатурки фасадов.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте штукатурки, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение работ по ремонту штукатурки рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно по нормам сборника #M12291 1200004450ГЭСНр-2001-69#S "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.5. В нормах на выполнение работ расход ресурсов рассчитан исходя из условий производства их в помещениях площадью пола более 5 м; для условий производства работ в помещениях площадью пола до 5 м расход ресурсов определяется по этим же нормам с учетом коэффициента 1,5 к нормам затрат труда рабочих-строителей.

1.6. В нормах предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по предохранению и очистке санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.7. Расход ресурсов на выполнение работ по ремонту штукатурки цементным раствором (состав 1:3, код 402-0036) определятся по соответствующим нормам для условий их производства с использованием цементно-известкового раствора.

1.8. В нормах табл. 61-12, 61-15, 61-16, с 61-19 по 61-23, 61-25 и 61-26, предусматривающих производство работ с наружных подвесных люлек, последние в состав ГЭСНр по статье "Машины и механизмы" не включаются. Расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой наружных подвесных люлек, в соответствии с Перечнем статей затрат накладных расходов в строительстве (Приложение 6 МДС 81-1.99 Методических указаний но определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации) учтены в составе накладных расходов по статье "Расходы на организацию работ на строительных площадках". Нормами учтено перемещение люлек по вертикали и горизонтали.

1.9. Расход ресурсов на выполнение работ по ремонту штукатурки приямков, независимо от ремонтируемой площади, следует определять как на выполнение работ по ремонту внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м.

1.10. При выполнении работ по оштукатуриванию фасадов с земли затраты на эксплуатацию электрических лебедок из соответствующих норм следует исключать.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированной поверхности.

2.2. Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками, а высоту стен принимать от чистого пола до потолка.

2.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, рассчитываемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий - 1,6; для кессонных потолков - 1,75.

2.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.6. Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

Таблица ГЭСНр 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания

Состав работ:

01. Приготовление 7% раствора дисперсии ПВА (нормы 3, 4, 7, 8). 02. Грунтовка поверхности (нормы 3, 4, 7, 8, 9-12). 03. Приготовление полимерцементного раствора из сухой цементно-песчаной смеси 50% дисперсии ПВА (нормы 3, 4, 7, 8), приготовление раствора из сухих смесей (нормы 9-12). 04. Нанесение раствора вручную с затиркой. 05. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

Измеритель: 100 м поверхности

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:

61-1-1 до 5 мм

61-1-2 до 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:

61-1-3 до 5 мм

61-1-4 до 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:

61-1-5 до 5 мм

61-1-6 до 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:

61-1-7 до 5 мм

61-1-8 до 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:

| #G061-1-9 | стен |
| --- | --- |
| 61-1-10 | потолков |
| 61-1-11 | оконных и дверных откосов плоских |
| 61-1-12 | оконных и дверных откосов криволинейных |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-1-1 | 61-1-2 | 61-1-3 | 61-1-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29,58 | 42,37 | 35,73 | 50,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,32 | 0,64 | 0,29 | 0,58 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,32 | 0,64 | 0,29 | 0,58 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы цементно-известковые | м | 0,53 | 1,06 | - | - |
| 410-9040 | Пескоцементная смесь | м | - | - | 0,568 | 1,135 |
| 101-1813 | Дисперсия ПВА | т | - | - | 0,0253 | 0,0506 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-1-5 | 61-1-6 | 61-1-7 | 61-1-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 37,24 | 48,23 | 44,41 | 57,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | 0,67 | 0,3 | 0,61 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,34 | 0,67 | 0,3 | 0,61 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы цементно-известковые | м | 0,56 | 1,12 | - | - |
| 410-9040 | Пескоцементная смесь | м | - | - | 0,593 | 1,19 |
| 101-1813 | Дисперсия ПВА | т | - | - | 0,0266 | 0,0532 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-1-9 | 61-1-10 | 61-1-11 | 61-1-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 73,80 | 89,76 | 130,63 | 277,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 110901 | Растворосмесители передвижные | маш.-ч | 1,44 | 1,68 | 2,55 | 2,55 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9541 | Сухая растворная смесь | т | 0,96 | 1,12 | 1,70 | 1,70 |
| 101-9732 | Грунтовка | т | 0,010 | 0,011 | 0,018 | 0,018 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,63 | 0,74 | 1,12 | 1,12 |

Таблица ГЭСНр 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхностей насечкой вручную. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

Измеритель: 100 м отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

| #G061-2-1 | до 1 м толщиной слоя до 20 мм |
| --- | --- |
| 61-2-2 | до 1 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-2-3 | до 10 м толщиной слоя до 20 мм |
| 61-2-4 | до 10 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-2-5 | более 10 м толщиной слоя до 20 мм |
| 61-2-6 | более 10 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:

| #G061-2-7 | до 1 м толщиной слоя до 20 мм |
| --- | --- |
| 61-2-8 | до 1 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-2-9 | до 10 м толщиной слоя до 20 мм |
| 61-2-10 | до 10 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-2-11 | более 10 м толщиной слоя до 20 мм |
| 61-2-12 | более 10 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-2-1 | 61-2-2 | 61-2-3 | 61-2-4 | 61-2-5 | 61-2-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 203,07 | 29,21 | 146,07 | 20,66 | 129,92 | 18,76 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые | м | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-2-7 | 61-2-8 | 61-2-9 | 61-2-10 | 61-2-11 | 61-2-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 228,35 | 32,58 | 157,10 | 22,13 | 142,65 | 20,33 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |

Таблица ГЭСНр 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности частичной прибивкой драни. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

Измеритель: 100 м отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:

| #G061-3-1 | до 1 м толщиной слоя до 25 мм |
| --- | --- |
| 61-3-2 | до 1 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-3-3 | до 10 м толщиной слоя до 25 мм |
| 61-3-4 | до 10 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-3-5 | более 10 м толщиной слоя до 25 мм |
| 61-3-6 | более 10 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-3-1 | 61-3-2 | 61-3-3 | 61-3-4 | 61-3-5 | 61-3-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 220,92 | 35,01 | 161,33 | 23,05 | 153,52 | 25,84 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,78 | 0,34 | 0,78 | 0,34 | 0,78 | 0,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,78 | 0,34 | 0,78 | 0,34 | 0,78 | 0,34 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые | м | 2,0 | 0,8 | 2,0 | 0,8 | 2,0 | 0,8 |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | 1,05 | 0,25 | 1,05 | 0,25 | 1,05 | 0,25 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,001 | - | 0,001 | - | 0,001 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | 0,6 | - | 0,6 | - | 0,6 | - |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 4,23 | 1,65 | 4,23 | 1,65 | 4,23 | 1,65 |

Таблица ГЭСНр 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности насечкой вручную. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка поверхности штукатурки.

Измеритель: 100 м отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

| #G061-4-1 | до 1 м толщиной слоя до 20 мм |
| --- | --- |
| 61-4-2 | до 1 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-4-3 | до 10 м толщиной слоя до 20 мм |
| 61-4-4 | до 10 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-4-5 | более 10 м толщиной слоя до 20 мм |
| 61-4-6 | более 10 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:

| #G061-4-7 | до 1 м толщиной слоя до 20 мм |
| --- | --- |
| 61-4-8 | до 1 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-4-9 | до 10 м толщиной слоя до 20 мм |
| 61-4-10 | до 10 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-4-11 | более 10 м толщиной слоя до 20 мм |
| 61-4-12 | более 10 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-4-1 | 61-4-2 | 61-4-3 | 61-4-4 | 61-4-5 | 61-4-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 229,75 | 39,35 | 195,75 | 33,35 | 169,75 | 30,35 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые | м | 2,31 | 1,16 | 2,31 | 1,16 | 2,31 | 1,16 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-4-7 | 61-4-8 | 61-4-9 | 61-4-10 | 61-4-11 | 61-4-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 290,27 | 50,15 | 226,27 | 39,15 | 199,73 | 35,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | 2,31 | 1,16 | 2,31 | 1,16 | 2,31 | 1,16 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |

Таблица ГЭСНр 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности с частичной прибивкой драни. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка поверхности штукатурки.

Измеритель: 100 м отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:

| #G061-5-1 | до 1 м толщиной слоя до 25 мм |
| --- | --- |
| 61-5-2 | до 1 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-5-3 | до 10 м толщиной слоя до 25 мм |
| 61-5-4 | до 10 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-5-5 | более 10 м толщиной слоя до 25 мм |
| 61-5-6 | более 10 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-5-1 | 61-5-2 | 61-5-3 | 61-5-4 | 61-5-5 | 61-5-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 255,53 | 40,87 | 217,53 | 34,87 | 191,98 | 31,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые | м | 2,1 | 0,84 | 2,1 | 0,84 | 2,1 | 0,84 |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | 1,1 | 0,26 | 1,1 | 0,26 | 1,1 | 0,26 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,001 | - | 0,001 | - | 0,001 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | 0,65 | - | 0,65 | - | 0,65 | - |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 4,23 | 1,65 | 4,23 | 1,65 | 4,23 | 1,65 |

Таблица ГЭСНр 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности насечкой вручную или частичной прибивкой драни. 03. Оштукатуривание отдельных мест.

Измеритель: 100 м отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:

| #G061-6-1 | известковым раствором толщиной слоя до 20 мм |
| --- | --- |
| 61-6-2 | известковым раствором добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-6-3 | цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм |
| 61-6-4 | цементно-известковым раствором добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором:

61-6-5 толщиной слоя до 20 мм

61-6-6 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-6-1 | 61-6-2 | 61-6-3 | 61-6-4 | 61-6-5 | 61-6-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 282,49 | 47,85 | 318,28 | 56,55 | 316,14 | 47,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,68 | 0,34 | 0,68 | 0,34 | 0,78 | 0,39 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,68 | 0,34 | 0,68 | 0,34 | 0,78 | 0,39 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | - | - | 2,2 | 1,1 | - | - |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые | м | 2,2 | 1,1 | - | - | 2,0 | 0,8 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | - | - | - | - | 0,0013 | - |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | - | - | - | - | 1,05 | 0,25 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | - | - | - | - | 0,65 | - |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 4,84 | 2,42 | 5,49 | 2,0 |

Таблица ГЭСНр 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест.

Измеритель: 100 м отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-7-1 прямолинейных

61-7-2 криволинейных

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:

61-7-3 прямолинейных

61-7-4 криволинейных

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-7-1 | 61-7-2 | 61-7-3 | 61-7-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 383,06 | 431,29 | 349,45 | 393,45 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | 4,4 | 4,4 | - | - |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые | м | - | - | 3,2 | 3,2 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | - | - | 0,00134 | 0,00134 |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | - | - | 1,04 | 1,04 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | - | - | 0,65 | 0,65 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |

Таблица ГЭСНр 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок.

Измеритель: 100 м отремонтированной площади развернутой поверхности тяг

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

| #G061-8-1 | горизонтальных длиной до 5 м |
| --- | --- |
| 61-8-2 | горизонтальных длиной до 10 м |
| 61-8-3 | вертикальных длиной до 5 м |
| 61-8-4 | вертикальных длиной до 10 м |

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:

| #G061-8-5 | горизонтальных длиной до 5 м |
| --- | --- |
| 61-8-6 | горизонтальных длиной до 10 м |
| 61-8-7 | вертикальных длиной до 5 м |
| 61-8-8 | вертикальных длиной до 10 м |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-8-1 | 61-8-2 | 61-8-3 | 61-8-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 584,16 | 513,46 | 715,77 | 628,81 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-8-5 | 61-8-6 | 61-8-7 | 61-8-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 471,25 | 414,71 | 577,12 | 502,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые | м | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |

Таблица ГЭСНр 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест.

Измеритель: 100 м отремонтированной поверхности

61-9-1 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-9-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 325,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,19 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 1,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | 3,85 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 8,5 |

Таблица ГЭСНр 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя (нормы 5, 6). 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6). 06. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 м отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

| #G061-10-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м толщиной слоя до 20 мм |
| --- | --- |
| 61-10-2 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-10-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м толщиной слоя до 20 мм |
| 61-10-4 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-10-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м толщиной слоя 30 мм |
| 61-10-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м толщиной слоя 30 мм |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-10-1 | 61-10-2 | 61-10-3 | 61-10-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 201,84 | 36,18 | 188,25 | 32,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,71 | 0,36 | 0,71 | 0,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 4,84 | 2,42 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-10-5 | 61-10-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 347,17 | 300,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,03 | 1,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | 2,64 | 2,64 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м | 0,66 | 0,66 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 7,3 | 7,3 |

Таблица ГЭСНр 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя (нормы 5, 6). 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6). 06. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 м отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:

| #G061-11-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м толщиной слоя до 20 мм |
| --- | --- |
| 61-11-2 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-11-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м толщиной слоя до 20 мм |
| 61-11-4 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-11-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м толщиной слоя 30 мм |
| 61-11-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м толщиной слоя 30 мм |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-11-1 | 61-11-2 | 61-11-3 | 61-11-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 245,92 | 42,18 | 224,25 | 38,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 4,84 | 2,42 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-11-5 | 61-11-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 407,17 | 352,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | 2,64 | 2,64 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м | 0,66 | 0,66 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 7,3 | 7,3 |

Таблица ГЭСНр 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием (нормы 5, 6). 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6). 06. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 м отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек:

| #G061-12-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м толщиной слоя до 20 мм |
| --- | --- |
| 61-12-2 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-12-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м толщиной слоя до 20 мм |
| 61-12-4 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-12-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м толщиной слоя 30 мм |
| 61-12-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м толщиной слоя 30 мм |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-12-1 | 61-12-2 | 61-12-3 | 61-12-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 236,64 | 41,18 | 217,25 | 37,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 4,84 | 2,42 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-12-5 | 61-12-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 395,17 | 341,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | 2,64 | 2,64 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м | 0,66 | 0,66 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 7,3 | 7,3 |

Таблица ГЭСНр 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (нормы 5, 6). 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6). 06. Прорезка рустов. 07. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 м отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

| #G061-13-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м толщиной слоя до 40 мм |
| --- | --- |
| 61-13-2 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-13-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м толщиной слоя до 40 мм |
| 61-13-4 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-13-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м толщиной слоя до 40 мм |
| 61-13-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м толщиной слоя до 40 мм |
| 61-13-7 | на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-13-1 и 61-13-3 |
| 61-13-8 | на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-13-5 и 61-13-6 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-13-1 | 61-13-2 | 61-13-3 | 61-1-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 318,47 | 47,85 | 285,47 | 42,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,36 | 0,34 | 1,36 | 0,34 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | 4,4 | 1,1 | 4,4 | 1,1 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 9,7 | 2,4 | 9,7 | 2,4 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-13-5 | 61-13-6 | 61-13-7 | 61-13-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 548,12 | 487,66 | 17,05 | 23,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 3,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,36 | 1,36 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | 3,41 | 3,41 | - | - |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м | 0,99 | 0,99 | - | - |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | 0,35 | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 9,8 | 9,8 | - | - |

Таблица ГЭСНр 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием нарезкой борозд (нормы 5, 6). 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6). 06. Прорезка рустов. 07. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 м отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:

| #G061-14-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м толщиной слоя до 40 мм |
| --- | --- |
| 61-14-2 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-14-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м толщиной слоя до 40 мм |
| 61-14-4 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-14-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м толщиной слоя до 40 мм |
| 61-14-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м толщиной слоя до 40 мм |
| 61-14-7 | на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-14-1 и 61-14-3 |
| 61-14-8 | на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-14-5 и 61-14-6 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-14-1 | 61-14-2 | 61-14-3 | 61-14-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 373,47 | 55,85 | 340,47 | 50,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | 4,4 | 1,1 | 4,4 | 1,1 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 9,7 | 2,4 | 9,7 | 2,4 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-14-5 | 61-14-6 | 61-14-7 | 61-14-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 643,12 | 577,43 | 21,34 | 28,49 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 3,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | 3,41 | 3,41 | - | - |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м | 0,99 | 0,99 | - | - |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | 0,35 |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 9,8 | 9,8 | - | - |

Таблица ГЭСНр 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (нормы 5, 6). 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6). 06. Прорезка рустов. 07. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 м отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:

| #G061-15-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м толщиной слоя до 40 мм |
| --- | --- |
| 61-15-2 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-15-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м толщиной слоя до 40 мм |
| 61-15-4 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-15-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м толщиной слоя до 40 мм |
| 61-15-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м толщиной слоя до 40 мм |
| 61-15-7 | на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-15-1 и 61-15-3 |
| 61-15-8 | на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-15-5 и 61-15-6 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-15-1 | 61-15-2 | 61-15-3 | 61-15-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 362,47 | 54,85 | 329,47 | 49,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | 4,4 | 1,1 | 4,4 | 1,1 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 9,7 | 2,4 | 9,7 | 2,4 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-15-5 | 61-15-6 | 61-15-7 | 61-15-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 624,12 | 568,43 | 20,42 | 27,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 3,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | 3,41 | 3,41 | - | - |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м | 0,99 | 0,99 | - | - |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | 0,35 |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 9,8 | 9,8 | - | - |

Таблица ГЭСНр 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Частичная прибивка новой драни. 04. Оштукатуривание отдельных мест. 05. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 м отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест:

| #G061-16-1 | до 5 м толщиной слоя до 25 мм |
| --- | --- |
| 61-16-2 | до 5 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-16-3 | более 5 м толщиной слоя до 25 мм |
| 61-16-4 | более 5 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест:

| #G061-16-5 | до 5 м толщиной слоя до 25 мм |
| --- | --- |
| 61-16-6 | до 5 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-16-7 | более 5 м толщиной слоя до 25 мм |
| 61-16-8 | более 5 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест:

| #G061-16-9 | до 5 м толщиной слоя до 25 мм |
| --- | --- |
| 61-16-10 | до 5 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-16-11 | более 5 м толщиной слоя до 25 мм |
| 61-16-12 | более 5 м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-16-1 | 61-16-2 | 61-16-3 | 61-16-4 | 61-16-5 | 61-16-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 213,15 | 31,87 | 191,15 | 27,87 | 250,15 | 37,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,87 | 0,34 | 0,87 | 0,34 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые | м | 2,8 | 1,1 | 2,8 | 1,1 | 2,8 | 1,1 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,0007 | - | 0,0007 | - | 0,0007 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | 0,6 | - | 0,6 | - | 0,6 | - |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 6,2 | 2,42 | 6,2 | 2,42 | 6,2 | 2,42 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-16-7 | 61-16-8 | 61-16-9 | 61-16-10 | 61-16-11 | 61-16-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 228,15 | 33,87 | 242,15 | 36,87 | 220,15 | 32,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые | м | 2,8 | 1,1 | 2,8 | 1,1 | 2,8 | 1,1 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,0007 | - | 0,0007 | - | 0,0007 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | 0,6 | - | 0,6 | - | 0,6 | - |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 6,2 | 2,42 | 6,2 | 2,42 | 6,2 | 2,42 |

Таблица ГЭСНр 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 05. Насечка и смачивание поверхности водой (нормы 7-10). 06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд (нормы 7-10). 07. Нанесение декоративного слоя (нормы 7-10). 08. Обработка и очистка поверхности (нормы 7-10).

Измеритель: 100 м отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:

| #G061-17-1 | цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм |
| --- | --- |
| 61-17-2 | цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-17-3 | цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-17-4 | цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-17-5 | цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-17-6 | цементно-известковым раствором с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м |
| 61-17-7 | декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм |
| 61-17-8 | декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-17-9 | декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-17-10 | декоративным раствором с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м |

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву:

| #G061-17-11 | известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм |
| --- | --- |
| 61-17-12 | известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм |
| 61-17-13 | известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-17-14 | известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-17-1 | 61-17-2 | 61-17-3 | 61-17-4 | 61-17-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 250,76 | 34,88 | 414,18 | 48,6 | 378,43 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,68 | 0,34 | 1,36 | 0,34 | 1,32 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | 2,2 | 1,1 | 4,4 | 1,1 | 4,4 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 9,9 | 2,42 | 9,7 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-17-6 | 61-17-7 | 61-17-8 | 61-17-9 | 61-17-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,35 | 457,37 | 496,27 | 590,81 | 19,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 | 3,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | - | 1,03 | 1,36 | 1,36 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | - | 2,64 | 3,4 | 3,4 | - |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м | - | 0,66 | 0,99 | 0,99 | - |
| 411-1002 | Вода | м | - | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | - | 7,39 | 9,86 | 9,9 | - |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-17-11 | 61-17-12 | 61-17-13 | 61-17-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 305,57 | 47,27 | 439,69 | 50,04 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,87 | 0,34 | 1,74 | 0,34 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые состава | м | 2,8 | 1,1 | 4,4 | 1,1 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,0013 | - | 0,0026 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | 0,7 | - | 1,34 | - |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | - | 0,35 |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 6,2 | 2,42 | 9,9 | 2,42 |

Таблица ГЭСНр 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 05. Насечка и смачивание поверхности водой (нормы 7-10). 06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд (нормы 7-10). 07. Нанесение декоративного слоя (нормы 7-10). 08. Обработка и очистка поверхности (нормы 7-10).

Измеритель: 100 м отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:

| #G061-18-1 | цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм |
| --- | --- |
| 61-18-2 | цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-18-3 | цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-18-4 | цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-18-5 | цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-18-6 | цементно-известковым раствором с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м |
| 61-18-7 | декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм |
| 61-18-8 | декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-18-9 | декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-18-10 | декоративным раствором с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м |

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:

| #G061-18-11 | известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм |
| --- | --- |
| 61-18-12 | известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-18-13 | известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-18-14 | известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-18-1 | 61-18-2 | 61-18-3 | 61-18-4 | 61-18-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 287,63 | 42,48 | 457,32 | 53,35 | 426,98 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | 2,2 | 1,1 | 4,4 | 1,1 | 4,4 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 9,9 | 2,42 | 9,7 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер. | 61-18-6 | 61-18-7 | 61-18-8 | 61-18-9 | 61-18-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,8 | 526,17 | 574,55 | 651,72 | 19,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 | 3,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | - | 2,64 | 3,4 | 3,4 | - |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м | - | 0,66 | 0,99 | 0,99 | - |
| 411-1002 | Вода | м | - | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | - | 7,39 | 9,86 | 9,9 | - |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-18-11 | 61-18-12 | 61-18-13 | 61-18-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 352,45 | 54,59 | 484,17 | 60,83 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые | м | 2,8 | 1,1 | 4,4 | 1,1 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,0013 | - | 0,0026 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | 0,7 | - | 1,34 | - |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 6,2 | 2,42 | 9,9 | 2,42 |

Таблица ГЭСНр 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02 Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 05. Насечка и смачивание поверхности водой (нормы 7-10). 06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд (нормы 7-10). 07. Нанесение декоративного слоя (нормы 7-10). 08. Обработка и очистка поверхности (нормы 7-10).

Измеритель: 100 м отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:

| #G061-19-1 | цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм |
| --- | --- |
| 61-19-2 | цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-19-3 | цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-19-4 | цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-19-5 | цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-19-6 | цементно-известковым раствором с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м |
| 61-19-7 | декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм |
| 61-19-8 | декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-19-9 | декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-19-10 | декоративным раствором с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м |

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:

| #G061-19-11 | известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм |
| --- | --- |
| 61-19-12 | известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-19-13 | известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-19-14 | известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-19-1 | 61-19-2 | 61-19-3 | 61-19-4 | 61-19-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 303,64 | 39,71 | 477,85 | 56,18 | 479,11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | 2,2 | 1,1 | 4,4 | 1,1 | 4,4 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 9,9 | 2,42 | 9,7 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-19-6 | 61-19-7 | 61-19-8 | 61-19-9 | 61-19-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,1 | 559,45 | 606,51 | 712,19 | 20,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 | 3,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | - | 2,64 | 3,4 | 3,4 | - |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м | - | 0,66 | 0,99 | 0,99 | - |
| 411-1002 | Вода | м | - | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | - | 7,39 | 9,86 | 9,9 | - |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-19-11 | 61-19-12 | 61-19-13 | 61-19-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 358,56 | 53,85 | 513,28 | 59,89 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые | м | 2,8 | 1,1 | 4,4 | 1,1 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,0013 | - | 0,0026 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | 0,7 | - | 1,34 | - |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 6,2 | 2,42 | 9,9 | 2,42 |

Таблица ГЭСНр 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест. 03. Нанесение декоративного слоя (нормы 4-6). 04. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 4-6). 05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 м отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-20-1 с земли и лесов

61-20-2 с лестниц

61-20-3 с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:

61-20-4 с земли и лесов

61-20-5 с лестниц

61-20-6 с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:

61-20-7 с земли и лесов

61-20-8 с лестниц

61-20-9 с люлек

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-20-1 | 61-20-2 | 61-20-3 | 61-20-4 | 61-20-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 323,4 | 389,0 | 375,8 | 764,4 | 940,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,36 | - | - | 1,36 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 3,41 | 3,41 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м | - | - | - | 0,99 | 0,99 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,88 | 9,88 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-20-6 | 61-20-7 | 61-20-8 | 61-20-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 940,2 | 288,0 | 405,8 | 331,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  | - |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | - | 1,36 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | 3,41 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м | 0,99 | - | - | - |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | - | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | - | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 9,88 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |

Таблица ГЭСНр 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест. 03. Нанесение декоративного слоя (нормы 4-6). 04. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 4-6). 05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 м отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-21-1 с земли и лесов

61-21-2 с лестниц

61-21-3 с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:

61-21-4 с земли и лесов

61-21-5 с лестниц

61-21-6 с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:

61-21-7 с земли и лесов

61-21-8 с лестниц

61-21-9 с люлек

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-21-1 | 61-21-2 | 61-21-3 | 61-21-4 | 61-21-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 389,0 | 471,4 | 454,6 | 940,2 | 1161,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,36 | - | - | 1,36 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 3,41 | 3,41 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м | - | - | - | 0,99 | 0,99 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,88 | 9,88 |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-21-6 | 61-21-7 | 61-21-8 | 61-21-9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1161,3 | 337,5 | 413,5 | 399,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | - | 1,36 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | 3,41 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м | 0,99 | - | - | - |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | - | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | - | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 9,88 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |

Таблица ГЭСНр 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Насечка и смачивание поверхности водой. 03. Разметка и установка правил. 04. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 05. Нарезка на грунте борозд. 06. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. 07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 08. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, щеткой, гребенкой. 09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 м отремонтированной площади развернутой поверхности тяг

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором:

| #G061-22-1 | длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов |
| --- | --- |
| 61-22-2 | длиной в одном месте до 5 м с лестниц |
| 61-22-3 | длиной в одном месте до 5 м с люлек |
| 61-22-4 | длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов |
| 61-22-5 | длиной в одном месте более 5 м с лестниц |
| 61-22-6 | длиной в одном месте более 5 м с люлек |

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором:

| #G061-22-7 | длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов |
| --- | --- |
| 61-22-8 | длиной в одном месте до 5 м с лестниц |
| 61-22-9 | длиной в одном месте до 5 м с люлек |
| 61-22-10 | длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов |
| 61-22-11 | длиной в одном месте более 5 м с лестниц |
| 61-22-12 | длиной в одном месте более 5 м с люлек |

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором:

| #G061-22-13 | длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов |
| --- | --- |
| 61-22-14 | длиной в одном месте до 5 м с лестниц |
| 61-22-15 | длиной в одном месте до 5 м с люлек |
| 61-22-16 | длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов |
| 61-22-17 | длиной в одном месте более 5 м с лестниц |
| 61-22-18 | длиной в одном месте более 5 м с люлек |

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором:

| #G061-22-19 | площадью в одном месте до 5 м с земли и лесов |
| --- | --- |
| 61-22-20 | площадью в одном месте до 5 м с лестниц |
| 61-22-21 | площадью в одном месте до 5 м с люлек |

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором:

| #G061-22-22 | площадью в одном месте до 5 м с земли и лесов |
| --- | --- |
| 61-22-23 | площадью в одном месте до 5 м с лестниц |
| 61-22-24 | площадью в одном месте до 5 м с люлек |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-22-1 | 61-22-2 | 61-22-3 | 61-22-4 | 61-22-5 | 61-22-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 549,55 | 678,55 | 652,55 | 466,91 | 595,91 | 569,91 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,78 | - | - | 1,78 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы цементно-известковые | м | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-22-7 | 61-22-8 | 61-22-9 | 61-22-10 | 61-22-11 | 61-22-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 717,75 | 846,75 | 820,75 | 635,12 | 764,12 | 738,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,78 | - | - | 1,78 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы цементно-известковые | м | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-22-13 | 61-22-14 | 61-22-15 | 61-22-16 | 61-22-17 | 61-22-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 603,21 | 745,21 | 716,21 | 513,27 | 655,27 | 626,27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,78 | - | - | 1,78 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы цементно-известковые | м | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-22-19 | 61-22-20 | 61-22-21 | 61-22-22 | 61-22-23 | 61-22-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 904,73 | 1117,73 | 1074,73 | 1220,26 | 1508,26 | 1450,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,78 | - | - | 1,78 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы цементно-известковые | м | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |

Таблица ГЭСНр 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Насечка и смачивание поверхности водой. 03. Разметка и установка правил. 04. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 05. Нарезка на грунте борозд. 06. Нанесение отдельного слоя и отделка шаблоном набело. 07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 08. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, щеткой, гребенкой. 09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 м отремонтированной площади развернутой поверхности тяг

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором:

| #G061-23-1 | длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов |
| --- | --- |
| 61-23-2 | длиной в одном месте до 5 м с лестниц |
| 61-23-3 | длиной в одном месте до 5 м с люлек |
| 61-23-4 | длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов |
| 61-23-5 | длиной в одном месте более 5 м с лестниц |
| 61-23-6 | длиной в одном месте более 5 м с люлек |

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором:

| #G061-23-7 | длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов |
| --- | --- |
| 61-23-8 | длиной в одном месте до 5 м с лестниц |
| 61-23-9 | длиной в одном месте до 5 м с люлек |
| 61-23-10 | длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов |
| 61-23-11 | длиной в одном месте более 5 м с лестниц |
| 61-23-12 | длиной в одном месте более 5 м с люлек |

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором:

| #G061-23-13 | длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов |
| --- | --- |
| 61-23-14 | длиной в одном месте до 5 м с лестниц |
| 61-23-15 | длиной в одном месте до 5 м с люлек |
| 61-23-16 | длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов |
| 61-23-17 | длиной в одном месте более 5 м с лестниц |
| 61-23-18 | длиной в одном месте более 5 м с люлек |

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором:

| #G061-23-19 | площадью в одном месте до 5 м с земли и лесов |
| --- | --- |
| 61-23-20 | площадью в одном месте до 5 м с лестниц |
| 61-23-21 | площадью в одном месте до 5 м с люлек |

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором:

| #G061-23-22 | площадью в одном месте до 5 м с земли и лесов |
| --- | --- |
| 61-23-23 | площадью в одном месте до 5 м с лестниц |
| 61-23-24 | площадью в одном месте до 5 м с люлек |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-23-1 | 61-23-2 | 61-23-3 | 61-23-4 | 61-23-5 | 61-23-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 985,55 | 1114,55 | 1061,55 | 902,91 | 1031,91 | 1005,91 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,78 | - | - | 1,78 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы цементно-известковые | м | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-23-7 | 61-23-8 | 61-23-9 | 61-23-10 | 61-23-11 | 61-23-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1153,75 | 1282,75 | 1256,75 | 1071,12 | 1200,12 | 1174,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,78 | - | - | 1,78 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы цементно-известковые | м | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-23-13 | 61-23-14 | 61-23-15 | 61-23-16 | 61-23-17 | 61-23-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1081,21 | 1223,21 | 1194,21 | 991,27 | 1133,27 | 1104,27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,78 | - | - | 1,78 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | - |
| 402-0041 | Растворы цементно-известковые | м | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-23-19 | 61-23-20 | 61-23-21 | 61-23-22 | 61-23-23 | 61-23-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1621,73 | 1834,73 | 1791,73 | 2188,26 | 2476,26 | 2418,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,78 | - | - | 1,78 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы цементно-известковые | м | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |

Таблица ГЭСНр 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")

Состав работ:

01. Очистка поверхности. 02. Расшивка трещин. 03. Заполнение трещин "Ветонитом". 04. Двукратное нанесение "Ветонита". 05. Шлифование поверхности. 06. Подготовка поверхности фасада латексом под окраску. 06. Приготовление раствора "Ветонита" на месте.

Измеритель: 100 м отремонтированной поверхности

61-24-1 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-24-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 62,91 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,21 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,57 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные | маш.-ч | 5,64 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9541 | Сухая растворная смесь (типа "Ветонит") | т | 0,54 |
| 101-1749 | Латекс | т | 0,01 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м | 0,002 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,41 |

Таблица ГЭСНр 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом

Состав работ:

01. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления. 02. Просеивание песка и заполнение аппарата. 03. Очистка поверхности пескоструйным аппаратом с подъемом, спуском и перемещением шлангов. 04. Собирание отработанного песка.

Измеритель: 100 м очищенной поверхности

Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:

| #G061-25-1 | гладкой с земли и лесов |
| --- | --- |
| 61-25-2 | гладкой с лестниц |
| 61-25-3 | гладкой с люлек |
| 61-25-4 | с рустами с земли и лесов |
| 61-25-5 | с рустами с лестниц |
| 61-25-6 | с рустами с люлек |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-25-1 | 61-25-2 | 61-25-3 | 61-25-4 | 61-25-5 | 61-25-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,33 | 22,85 | 21,92 | 21,92 | 27,38 | 26,33 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,16 | 11,42 | 10,96 | 10,96 | 13,69 | 13,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 9,16 | 11,42 | 10,96 | 10,96 | 13,69 | 13,15 |
| 331410 | Аппарат пескоструйный | маш.-ч | 9,16 | 11,42 | 10,96 | 10,96 | 13,69 | 13,15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 408-9020 | Песок | м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Таблица ГЭСНр 61-26 Перетирка штукатурки

Состав работ:

01. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности. 02. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

Измеритель: 100 м перетертой поверхности

Перетирка штукатурки:

61-26-1 внутренних помещений

61-26-2 фасадов гладких с земли и лесов

61-26-3 фасадов гладких с лестниц

61-26-4 фасадов гладких с люлек

Перетирка штукатурки фасадов с рустами:

61-26-5 с земли и лесов

61-26-6 с лестниц

61-26-7 с люлек

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-26-1 | 61-26-2 | 61-26-3 | 61-26-4 | 61-26-5 | 61-26-6 | 61-26-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,07 | 35,73 | 44,2 | 43,04 | 47,91 | 60,08 | 57,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые | м | 0,034 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Таблица ГЭСНр 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку

Состав работ:

01. Насечка поверхности штрихами глубиной 3-5 мм. 02. Очистка поверхности от пыли и грязи.

Измеритель: 100 м поверхности

Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса:

61-27-1 по кирпичу

61-27-2 по бетону

Насечка поверхностей под штукатурку, потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей:

61-27-3 по кирпичу

61-27-4 по бетону

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-27-1 | 61-27-2 | 61-27-3 | 61-27-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,48 | 57,42 | 39,44 | 70,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,14 | 5,73 | 3,81 | 6,94 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 3,14 | 5,73 | 3,81 | 6,94 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 3,14 | 5,73 | 3,81 | 6,94 |

Таблица ГЭСНр 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки

Состав работ:

01. Разметка и нарезка сетки на полосы. 02. Крепление сетки к кирпичным и бетонным поверхностям раствором (нормы 1, 3). 03. Крепление сетки к деревянным поверхностям и гипсовым плитам гвоздями (норма 2). 04. Обертывание балок сеткой с креплением (норма 4). 05. Обмазка сетки раствором с приготовлением известково-гипсового раствора (нормы 5-8). 06. Приготовление гипсового раствора вручную.

Измеритель: 100 м поверхности

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:

61-28-1 по кирпичным и бетонным поверхностям

61-28-2 по дереву и гипсовым плитам

61-28-3 в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным

61-28-4 Обертывание балок сеткой

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором:

61-28-5 стен и перегородок

61-28-6 потолков, лестничных маршей

61-28-7 столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера

61-28-8 цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-28-1 | 61-28-2 | 61-28-3 | 61-28-4 | 61-28-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 81,6 | 52,0 | 71,14 | 26,2 | 60,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,1 | 0,16 | 0,08 | 0,45 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,2 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,13 | 0,1 | 0,16 | 0,08 | 0,45 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0874 | Сетка проволочная тканая | м | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 108,0 | 108,0 |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые | м | - | - | - | - | 0,38 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | - | 0,0065 | 0,0035 | - | - |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | 0,25 | - | 0,125 | - | 0,25 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,18 | - | 0,09 | - | 0,18 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-28-6 | 61-28-7 | 61-28-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 68,0 | 86,6 | 102,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,47 | 0,45 | 0,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,47 | 0,45 | 0,48 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0874 | Сетка проволочная тканая | м | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые | м | 0,42 | 0,39 | 0,43 |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

Таблица ГЭСНр 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности

Состав работ:

01. Набивка гвоздей (норма 1). 02. Оплетение проволокой с ячейками размером 50х50 мм (норма 1). 03. Прибивка драни (норма 2).

Измеритель: 100 м поверхности

Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности:

61 -29-1 из гвоздей с оплетением проволокой

61-29-2 из драни штукатурной

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-29-1 | 61-29-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 105,9 | 39,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0816 | Проволока | т | 0,06 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | - | 2,60 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,005 | 0,004 |

Таблица ГЭСНр 61-30 Замена основания под штукатурку из драни

Состав работ:

01. Очистка поверхности от негодной драни. 02. Удаление гвоздей. 03. Подбивка новой драни. 04. Удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала (7-10).

Измеритель: 100 м поверхности

Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя:

| #G061-30-1 | стен площадью до 10 м |
| --- | --- |
| 61-30-2 | стен площадью до 20 м |
| 61-30-3 | потолков площадью до 10 м |
| 61-30-4 | потолков площадью до 20 м |
| 61-30-5 | столбов, колонн площадью до 10 м |
| 61-30-6 | столбов, колонн площадью до 20 м |

Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем:

| #G061-30-7 | стен площадью до 10 м |
| --- | --- |
| 61-30-8 | стен площадью до 20 м |
| 61-30-9 | потолков площадью до 10 м |
| 61-30-10 | потолков площадью до 20 м |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-30-1 | 61-30-2 | 61-30-3 | 61-30-4 | 61-30-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 48,3 | 41,0 | 57,8 | 49,4 | 72,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-30-6 | 61-30-7 | 61-30-8 | 61-30-9 | 61-30-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 62,0 | 58,8 | 50,4 | 71,4 | 60,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 104-9290 | Материалы изоляционные | м | - | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,0041 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |

Таблица ГЭСНр 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

Состав работ:

01. Оштукатуривание поверхности труб с навеской и снятием правил.

Измеритель: 100 м поверхности

61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-31-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 131,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м | 1,82 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,35 |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Госстрой России, 1999

#G0

ГЭСНр-81-04-62-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 62

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001-62

Дата введения 2000-01-01

РАЗРАБОТАНЫ Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (Л.Н. Крылов, И.И. Дмитренко) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО “РЦЭС” (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков) при участии специалистов - В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков (31 ГПИ СС МО РФ, Москва), Н.М. Рязанова (институт “ЛенжилНИИпроект”, Санкт-Петербург), А.П. Иванов (АООТ “Стройкорпорация Санкт-Петербурга”), А.А. Козловская, С.М. Беллер (ОАО “Институт ЛенНИИпроект”, Санкт-Петербург), Т.Ю. Берлин (Институт “Ленгипроинжпроект”, Санкт-Петербург)

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, А.Ф. Лыкова, В.В. Сафорнов, Н.К. Кобозева, И.В. Кобец, Е.В. Сметанина).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2000 года постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 года № 77

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение малярных работ при ремонте зданий и сооружений. Сборник разработан в составе следующих частей:

01. Окраска внутренних помещений

02. Окраска фасадов

03. Окраска металлических поверхностей

04. Разные работы

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при окраске ранее окрашенных поверхностей, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при подготовке поверхностей к окраске.

1.3. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитанных исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой от пола до потолка до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства малярных работ (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно по нормам сборника #M12291 1200004450ГЭСНр-2001-69#S “Прочие ремонтно-строительные работы”.

1.5. В нормах табл. с 62-19 по 62-27, 62-30, 62-31, 62-36, 62-39, 62-40, 62-41 и 62-43, предусматривающих производство работ с наружных подвесных люлек, последние в состав ГЭСНр по статье “Машины и механизмы” не включаются. Расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой наружных подвесных люлек, в соответствии с Перечнем статей затрат накладных расходов в строительстве (Приложение 6 МДС 81-1.99 Методических указаний по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации) учтены в составе накладных расходов по статье “Расходы на организацию работ на строительных площадках”. Нормами учтено перемещение люлек по вертикали и горизонтали.

1.6. В нормах расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитан исходя из условий их производства с использованием готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров; расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей с приготовлением необходимых составов в построечных условиях также определяется по нормам настоящего сборника.

1.7. Расход ресурсов на выполнение работ по окраске заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует определять по нормам на окраску окон.

1.8. В нормах на выполнение работ по улучшенной и высококачественной окраске расход ресурсов рассчитан для условий расколеровки в два тона; при определении расхода ресурсов для условий расколеровки одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м окрашиваемой поверхности - 1,5 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 2,5.

1.9. При определении расхода ресурсов на выполнение работ по окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок следует добавлять на 100 м окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 1,0.

1.10. При выполнении малярных работ на фасадах с земли затраты на эксплуатацию грузоподъемных машин из соответствующих норм следует исключать.

1.11. В таблицах настоящего сборника, в которых не приведен состав работ, расход ресурсов рассчитан для технологий производства работ, указанных в таблицах 1-1 и 1-2.

ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица 1-1

| #G0№ п/п | Наименование операции | Окраска поверхностей внутренних помещений | Окраска фасадов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | извест-ковая | клеевая | извест-ковая | казеи-новая | сили-катная | перхлор-виниловая |
|  |  |  | прос-тая | улуч-шенная | высоко- качест. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Очистка от загрязнений и удаление пятен | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 2 | Растушевка и очистка набело вручную частичная | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 3 | Расшивка трещин | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 4 | Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 5 | Шлифовка подмазанных мест | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 6 | Первое шпатлевание подмазанных мест | - | - | + | + | - | - | - | - |
| 7 | Шлифовка прошпатлеванных поверхностей | - | - | + | + | - | - | - | - |
| 8 | Второе шпатлевание подмазанных мест | - | - | + | + | - | - | - | - |
| 9 | Шлифовка прошпатлеванных поверхностей | - | - | - | + | - | - | - | - |
| 10 | Огрунтовка первая | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | Огрунтовка вторая с подцветкой | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 12 | Окраска | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Торцевание | - | - | + | + | - | - | - | - |

Примечание: знаком “+” обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица 1-2

| #G0№ п/п | Операции | Окраска поверхностей (кроме металлических) | Окраска металли- |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | простая масляная | улучшен-ная | высокока-чественная | водоэмуль-сионная | ческих поверхнос- |
|  |  | с подготов-кой | без | масляная | масляная |  | тей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Очистка от загрязнения | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Расчистка отстающей краски | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Расшивка трещин и щелей | + | + | + | + | + | - |
| 4 | Огрунтовка раствором мыловара | - | - | - | - | + | - |
| 5 | Проолифка расчищенных мест и выбоин | + | + | + | + | - | + |
| 6 | Подмазка |  |  |  |  |  |  |
|  | а) трещин и выбоин | + | - | + | + | + | - |
|  | б) свищей и гребней | - | - | - | - | - | + |
| 7 | Шлифовка подмазанных мест | + | - | + | + | + | + |
| 8 | Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест | - | - | + | + | + | - |
| 9 | Шлифовка шпатлевки | - | - | + | + | + | - |
| 10 | Вторая шпатлевка | - | - | - | + | + | - |
| 11 | Шлифовка | - | - | - | + | + | - |
| 12 | Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест | + | - | + | + | + | - |
| 13 | Флейцевание | - | - | + | + | + | - |
| 14 | Шлифовка | - | - | + | + | + | - |
| 15 | Первая окраска | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Флейцевание | - | - | + | + | + | - |
| 17 | Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности | - | - | + | + | + | - |
| 18 | Вторая окраска | - | + | + | + | + | - |
| 19 | Флейцевание или торцевание | - | + | + | - | + | - |

Примечание: операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу предусмотрены для окраски металлических кровель таблицы №№ с 62-28 по 62-31.

1.11. В нормах, кроме оговоренных случаев, расход ресурсов рассчитан для условий выполнения работ по масляной окраске с подготовкой поверхности состав работ - графа 3 Таблицы 1-2.

1.12. В нормах предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по окраске фасадов простых - без архитектурных деталей гладких и сложных - рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен.

1.13. Нормами предусмотрено выполнение работ в помещениях площадью пола более 5 м. При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м к нормам затрат труда рабочих-строителей следует применять повышающий коэффициент К=1,15.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь окраски фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площадь поверхности оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются.

2.2. Площадь окраски фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.3. Площадь окраски внутренних поверхностей водными составами определяется без вычета площадей проемов и без учета площадей оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш, но с учетом площадей столбов и боковых сторон пилястр.

Площадь окраски отдельных стен, площадь проемов у которых превышает 50%, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.4. Площадь окраски стен масляными составами определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.

2.5. Площадь окраски потолков определяется: ребристых перекрытий по площади их горизонтальной поверхности с коэффициентом 1,6, а кессонных - 1,75; лепных - с учетом коэффициентов, приведенных в таблице 2-1.

Таблица 2-1

| #G0Площадь горизонтальной проекции лепных изделийв % от площади потолков | Коэффициент для определения площади окраски |
| --- | --- |
| до 2 | 1,0 |
| от 2,1 до 10 | 1,1 |
| от 10,1 до 40 | 1,5 |
| от 40,1 до 70 | 2,1 |
| от 70,1 до 100 | 2,8 |

2.6. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется умножением их площади по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в таблице 2-2.

Таблица 2-2

| #G0 | Характеристика заполнения | Материал стен | Состав заполнения | Коэффициент | В т.ч. детали проолифленные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество переплетов |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Оконные проемы жилых и общественных зданий |
| Раздельные переплеты |
| 1 | С подоконной доской | Каменные | Коробка, переплет, подоконная доска | 1,5 | 2,8 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | То же | Деревянные | То же с наличниками с двух сторон | 2,2 | 3,5 | 0,6 | 0,5 |
| 3 | Без подоконной | Каменные | Коробка, переплет | 1,2 | 2,5 | - | - |
| Спаренные переплеты |
| 4 | С подоконной доской | Каменные | Короба, переплет, подоконная доска | - | 2,5 | - | 0,3 |
| 5 | Без подоконной доски | Каменные | Короба, переплет | - | 2,2 | - | - |
| 6 | Фрамуги | Перегородки | Переплет, наличники с двух сторон | 1,6 | - | 0,7 | - |
| 7 | Витринное деревянное | Каменные | Короба, переплет | 1,75 | 3,5 | 0,45 | 0,9 |
| Оконные проемы промышленных зданий |
| 8 | Площадью до 4 м с раздельными переплетами | Каменные | Короба, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски | 2,1 | 3,2 | 0,3 | 0,3 |
| 9 | То же более 4 м | Каменные | То же | 1,7 | 2,6 | 0,2 | 0,2 |
| Балконные двери |
| 10 | Раздельные полотна | Каменные | Коробка, дверное полотно | 2,1 | 3,5 | - | - |
| 11 | Спаренные полотна | Каменные | Коробка, дверное полотно | - | 2,6 | - | - |
| Дверные проемы |
| 12 | Глухие дверные полотна | Каменные | Коробка, полотно | 2,4 | - | - | - |
| 13 | Глухие дверные полотна | Деревянные | То же с наличниками с двух сторон | 2,7 | - | 0,3 | - |
| 14 | Глухие дверные полотна | Перегородки | То же с наличниками с двух сторон | 2,7 | - | 0,3 | - |
| 15 | Остекленные дверные полотна | Каменные | Коробки, полотна | 1,8 | - | - | - |
| 16 | Остекленные дверные полотна | Перегородки | То же с наличниками с двух сторон | 2,1 | - | 0,3 | - |
| 17 | Шкафные двери | Перегородки | Коробка, полотно, наличники с одной стороны | 2,1 | - | 0,3 | - |
| 18 | Обрамление открытого проема | Перегородки | Коробка, наличники с двух | 0,9 | - | 0,4 | - |

Примечания:

1). Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2). Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах пп. 12 и 15 рассчитаны без учета площади окраски наличников. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. Коэффициенты, используемые для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках пп. 14, 16 и 18, рассчитаны с учетом нормальной толщины коробок. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

2.7. Площадь окраски полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов в нормах предусмотрена и отдельно не должна учитываться.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10% его площади, а расход ресурсов на ее выполнение определяется по нормам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.8. Площадь окраски вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади калевок и отборок, с увеличением ее 20% для учета площади рельефа.

2.9. При определении площади окраски бревенчатых стен, обмер которых учитывается без огибания бревен, полученный размер увеличивается на 5%, но исключаются при этом площади оконных и дверных проемов. В случае наличия обделок карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п. площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.

2.10. Площадь окраски полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.11. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты, приведенные в таблице 2-3.

Таблица 2-3

| #G0№ п/п | Высота рельефа в мм | Коэффициент при рисунке |
| --- | --- | --- |
|  |  | редком | густом |
| 1 | до 30 мм | 1,5 | 3,0 |
| 2 | более 30 мм | 3,0 | 5,0 |

2.12. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом площади окраски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон отдельно не учитываются.

2.13. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по их фактической площади поверхности. Площадь поверхности 100 пог.м водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 м на каждые 10 мм диметра трубы. Площадь окраски воронки с обеих сторон принимается равной площади поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.14. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции с одной стороны без исключения площади промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов:

- для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5;

- для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. - 1,0;

- для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. - 2,5.

2.15. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбоцементных листов и стали определяется по площади поверхности, рассчитанной без учета огибания волны, с коэффициентом 1,2.

2.16. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

- площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;

- площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн - утроенной площади их горизонтальной проекции;

- площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 м;

- площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4;

- площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления принимается в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4.

Таблица 2-4

| #G0№ п/п | Диаметр трубы в мм | Площадь окраски, 1 м на 1 м |
| --- | --- | --- |
|  |  | стальных | чугунных |
| 1 | 15 | 0,11 | - |
| 2 | 20 | 0,13 | - |
| 3 | 25 | 0,16 | - |
| 4 | 32 | 0,18 | - |
| 5 | 40 | 0,21 | - |
| 6 | 50 | 0,26 | 0,28 |
| 7 | 63 | 0,31 | - |
| 8 | 75 | 0,36 | 0,37 |
| 9 | 100 | 0,46 | 0,48 |
| 10 | 125 | - | 0,59 |
| 11 | 150 | - | 0,72 |

01. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Таблица ГЭСНр 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)

Окраска клеевыми составами:

62-1-1 простая

62-1-2 улучшенная

62-1-3 высококачественная

Окраска известковыми составами:

62-1-4 по штукатурке

62-1-5 по кирпичу и бетону

62-1-6 по дереву

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-1-1 | 62-1-2 | 62-1-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,7 | 21,1 | 33,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 | 2,8 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 101-0620 | Мел молотый | т | 0,0231 | 0,0249 | 0,0285 |
| 101-0639 | Пемза | м | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| 101-0623 | Мыло хозяйственное | шт. | 1,7 | 1,8 | 2,8 |
| 101-1840 | Клей малярный | кг | 0,87 | 0,91 | 1,1 |
| 101-0488 | Купорос медный | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,0007 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,124 | 0,124 | 0,124 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-1-4 | 62-1-5 | 62-1-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,3 | 10,4 | 10,27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0005 | 0,0006 | 0,0005 |
| 101-0253 | Известь негашеная | т | 0,019 | 0,023 | 0,019 |
| 101-0639 | Пемза | м | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| 101-0488 | Купорос медный | т | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,124 | 0,124 | 0,124 |

Таблица ГЭСНр 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен:

| #G062-2-1 | без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |
| --- | --- |
| 62-2-2 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % |
| 62-2-3 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % |
| 62-2-4 | с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-2-1 | 62-2-2 | 62-2-3 | 62-2-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,39 | 21,2 | 33,29 | 61,33 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0128 | 0,0151 | 0,0167 | 0,0189 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,002 | 0,0014 | 0,0042 | 0,0076 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | - | 0,0235 | 0,025 | 0,0255 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м | - | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-0639 | Пемза | м | - | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

Таблица ГЭСНр 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков:

| #G062-3-1 | без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |
| --- | --- |
| 62-3-2 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % |
| 62-3-3 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % |
| 62-3-4 | с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-3-1 | 62-3-2 | 62-3-3 | 62-3-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,24 | 25,19 | 39,67 | 73,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0134 | 0,0159 | 0,0175 | 0,0198 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0017 | 0,0015 | 0,0044 | 0,008 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | - | 0,0255 | 0,045 | 0,0515 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м | - | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-0639 | Пемза | м | - | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

Таблица ГЭСНр 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон:

| #G062-4-1 | без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |
| --- | --- |
| 62-4-2 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% |
| 62-4-3 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% |
| 62-4-4 | с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% |

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц:

| #G062-4-5 | без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |
| --- | --- |
| 62-4-6 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% |
| 62-4-7 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% |
| 62-4-8 | с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% |

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек:

| #G062-4-9 | без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |
| --- | --- |
| 62-4-10 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% |
| 62-4-11 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% |
| 62-4-12 | с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-4-1 | 62-4-2 | 62-4-3 | 62-4-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 30,89 | 42,1 | 57,46 | 91,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0122 | 0,0157 | 0,0164 | 0,0187 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0009 | 0,0012 | 0,0034 | 0,0064 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | - | 0,0255 | 0,0455 | 0,0475 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м | - | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-0639 | Пемза | м | - | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-4-5 | 62-4-6 | 62-4-7 | 62-4-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 40,59 | 54,0 | 74,56 | 114,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0122 | 0,0157 | 0,0164 | 0,0187 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0009 | 0,0012 | 0,0034 | 0,0064 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | - | 0,0255 | 0,0455 | 0,0475 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м | - | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-0639 | Пемза | м | - | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-4-9 | 62-4-10 | 62-4-11 | 62-4-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 38,69 | 51,6 | 71,16 | 110,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0122 | 0,0157 | 0,0164 | 0,0187 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0009 | 0,0012 | 0,0034 | 0,0064 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | - | 0,0255 | 0,0455 | 0,0475 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м | - | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-0639 | Пемза | м | - | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

Таблица ГЭСНр 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:

| #G062-5-1 | без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |
| --- | --- |
| 62-5-2 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% |
| 62-5-3 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% |
| 62-5-4 | с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-5-1 | 62-5-2 | 62-5-3 | 62-5-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,47 | 26,22 | 40,93 | 73,76 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0146 | 0,0154 | 0,0169 | 0,0192 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,002 | 0,0012 | 0,0034 | 0,0064 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | - | 0,0255 | 0,0455 | 0,0475 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м | - | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-0639 | Пемза | м | - | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

Таблица ГЭСНр 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных полов:

| #G062-6-1 | без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |
| --- | --- |
| 62-6-2 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% |
| 62-6-3 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% |
| 62-6-4 | с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-6-1 | 62-6-2 | 62-6-3 | 62-6-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,26 | 13,57 | 20,97 | 35,57 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0121 | 0,0103 | 0,0115 | 0,0132 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0014 | 0,0012 | 0,0036 | 0,0066 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | - | 0,0325 | 0,0455 | 0,0475 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м | - | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-0639 | Пемза | м | - | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

Таблица ГЭСНр 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски:

62-7-1 до 10%

62-7-2 до 35%

62-7-3 более 35%

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски:

62-7-4 до 10%

62-7-5 до 35%

62-7-6 более 35%

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-7-1 | 62-7-2 | 62-7-3 | 62-7-4 | 62-7-5 | 62-7-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,3 | 44,9 | 66,4 | 32,26 | 51,19 | 75,69 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0151 | 0,0158 | 0,0167 | 0,0202 | 0,0211 | 0,0219 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,002 | 0,0057 | 0,0107 | 0,002 | 0,0057 | 0,0107 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0437 | 0,05 | 0,0524 | 0,0337 | 0,409 | 0,0496 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 101-0639 | Пемза | м | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

Таблица ГЭСНр 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски:

62-8-1 до 10%

62-8-2 до 35%

62-8-3 более 35%

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски:

62-8-4 до10%

62-8-5 до 35%

62-8-6 более 35%

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-8-1 | 62-8-2 | 62-8-3 | 62-8-4 | 62-8-5 | 62-8-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 34,0 | 53,8 | 79,5 | 38,76 | 61,33 | 90,63 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0157 | 0,0165 | 0,0175 | 0,0214 | 0,0222 | 0,0232 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,002 | 0,0059 | 0,0111 | 0,002 | 0,0059 | 0,0111 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0337 | 0,0408 | 0,0496 | 0,0337 | 0,0408 | 0,0496 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 101-0639 | Пемза | м | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

Таблица ГЭСНр 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски:

62-9-1 до 10%

62-9-2 до 35%

62-9-3 более 35%

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски:

62-9-4 до 10%

62-9-5 до 35%

62-9-6 более 35%

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски:

62-9-7 до 10%

62-9-8 до 35%

62-9-9 более 35%

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски:

62-9-10 до 10%

62-9-11 до 35%

62-9-12 более 35%

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски:

62-9-13 до 10%

62-9-14 до 35%

62-9-15 более 35%

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски:

62-9-16 до 10%

62-9-17 до 35%

62-9-18 более 35%

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-9-1 | 62-9-2 | 62-9-3 | 62-9-4 | 62-9-5 | 62-9-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 60,06 | 81,9 | 117,0 | 84,5 | 102,7 | 140,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0157 | 0,0163 | 0,0174 | 0,0214 | 0,0221 | 0,0231 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0016 | 0,0046 | 0,0087 | 0,0016 | 0,0046 | 0,0087 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0327 | 0,0378 | 0,0441 | 0,0327 | 0,0378 | 0,0441 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 101-0639 | Пемза | м | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-9-7 | 62-9-8 | 62-9-9 | 62-9-10 | 62-9-11 | 62-9-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 71,56 | 97,6 | 139,2 | 100,8 | 122,5 | 169,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0157 | 0,0163 | 0,0174 | 0,0214 | 0,0221 | 0,0231 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0016 | 0,0046 | 0,0087 | 0,0016 | 0,0046 | 0,0087 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0327 | 0,0378 | 0,0441 | 0,0327 | 0,0378 | 0,0441 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 101-0639 | Пемза | м | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-9-13 | 62-9-14 | 62-9-15 | 62-9-16 | 62-9-17 | 62-9-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 69,26 | 94,5 | 134,8 | 97,5 | 118,5 | 164,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0157 | 0,0163 | 0,0174 | 0,0214 | 0,0221 | 0,0231 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0016 | 0,0046 | 0,0087 | 0,0016 | 0,0046 | 0,0087 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0327 | 0,0378 | 0,0441 | 0,0327 | 0,0378 | 0,0441 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 101-0639 | Пемза | м | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

Таблица ГЭСНр 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски:

62-10-1 до 10%

62-10-2 до 35%

62-10-3 более 35%

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски:

62-10-4 до 10%

62-10-5 до 35%

62-10-6 более 35%

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-10-1 | 62-10-2 | 62-10-3 | 62-10-4 | 62-10-5 | 62-10-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 37,5 | 58,2 | 84,0 | 42,75 | 66,35 | 95,76 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0155 | 0,0162 | 0,0172 | 0,0209 | 0,0215 | 0,0226 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0018 | 0,0051 | 0,0097 | 0,0018 | 0,0051 | 0,0097 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0332 | 0,0394 | 0,0473 | 0,0332 | 0,0394 | 0,0473 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 101-0639 | Пемза | м | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

Таблица ГЭСНр 62-11 Улучшенная масляная окраска полов

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски:

62-11-1 до 10%

62-11-2 до 35%

62-11-3 более 35%

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски:

62-11-4 до 10%

62-11-5 до 35%

62-11-6 более 35%

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-11-1 | 62-11-2 | 62-11-3 | 62-11-4 | 62-11-5 | 62-11-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,2 | 40,0 | 48,7 | 25,3 | 45,6 | 55,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0142 | 0,0147 | 0,0154 | 0,0167 | 0,0172 | 0,0179 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0024 | 0,007 | 0,0136 | 0,0024 | 0,007 | 0,0136 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0338 | 0,041 | 0,0432 | 0,0338 | 0,041 | 0,0432 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 101-0639 | Пемза | м | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

Таблица ГЭСНр 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски:

62-12-1 до 10%

62-12-2 до 35%

62-12-3 более 35%

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-12-1 | 62-12-2 | 62-12-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 34,66 | 58,25 | 89,03 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0164 | 0,0172 | 0,0181 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,006 | 0,0102 | 0,016 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0445 | 0,0532 | 0,0542 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 101-1712 | Пемза | м | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,21 | 0,21 | 0,21 |

Таблица ГЭСНр 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски:

62-13-1 до 10%

62-13-2 до 35%

62-13-3 более 35%

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-13-1 | 62-13-2 | 62-13-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 41,15 | 69,77 | 106,48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0176 | 0,0187 | 0,0193 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0063 | 0,0107 | 0,0167 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0445 | 0,0532 | 0,0542 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 101-1712 | Пемза | м | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,21 | 0,21 | 0,21 |

Таблица ГЭСНр 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски:

62-14-1 до 10%

62-14-2 до 35%

62-14-3 более 35%

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-14-1 | 62-14-2 | 62-14-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 89,7 | 126,88 | 179,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0174 | 0,0181 | 0,0191 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0058 | 0,0092 | 0,0138 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0432 | 0,0495 | 0,0575 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 101-1712 | Пемза | м | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,21 | 0,21 | 0,21 |

Таблица ГЭСНр 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски:

62-15-1 до 10%

62-15-2 до 35%

62-15-3 более 35%

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-15-1 | 62-15-2 | 62-15-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 51,07 | 79,57 | 115,48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0169 | 0,0176 | 0,0187 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,006 | 0,01 | 0,0155 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0441 | 0,0472 | 0,0555 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 101-1712 | Пемза | м | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,21 | 0,21 | 0,21 |

Таблица ГЭСНр 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски:

62-16-1 до 10%

62-16-2 до 35%

62-16-3 более 35%

Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски:

62-16-4 до 10%

62-16-5 до 35%

62-16-6 более 35%

Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски:

62-16-7 до 10%

62-16-8 до 35%

62-16-9 более 35%

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-16-1 | 62-16-2 | 62-16-3 | 62-16-4 | 62-16-5 | 62-16-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,02 | 25,95 | 27,53 | 20,09 | 28,02 | 29,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9844 | Краски водоэмульсионные | т | 0,063 | 0,067 | 0,071 | 0,063 | 0,067 | 0,071 |
| 101-0623 | Мыло хозяйственное | шт. | 2,4 | 3,2 | 5,1 | 2,4 | 3,2 | 5,1 |
| 101-0620 | Мел молотый | т | 0,0041 | 0,012 | 0,0255 | 0,0041 | 0,012 | 0,0255 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,051 | 0,064 | 0,072 | 0,051 | 0,064 | 0,072 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 101-1712 | Пемза | м | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 101-1840 | Клей малярный | кг | 1,43 | 2,43 | 4,02 | 1,43 | 2,43 | 4,02 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-16-7 | 62-16-8 | 62-16-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,38 | 32,31 | 33,89 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9844 | Краски водоэмульсионные | т | 0,063 | 0,067 | 0,071 |
| 101-0623 | Мыло хозяйственное | шт. | 2,4 | 3,2 | 5,1 |
| 101-0620 | Мел молотый | т | 0,0041 | 0,012 | 0,0255 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,051 | 0,064 | 0,072 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 101-1712 | Пемза | м | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 101-1840 | Клей малярный | кг | 1,43 | 2,43 | 4,02 |

Таблица ГЭСНр 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски:

62-17-1 до 10%

62-17-2 до 35%

62-17-3 более 35%

Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски:

62-17-4 до 10%

62-17-5 до 35%

62-17-6 более 35%

Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски:

62-17-7 до 10%

62-17-8 до 35%

62-17-9 более 35%

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-17-1 | 62-17-2 | 62-17-3 | 62-17-4 | 62-17-5 | 62-17-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,84 | 31,99 | 34,02 | 26,1 | 36,25 | 33,78 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9844 | Краски водоэмульсионные | т | 0,063 | 0,067 | 0,071 | 0,063 | 0,067 | 0,071 |
| 101-0623 | Мыло хозяйственное | шт. | 2,4 | 3,2 | 5,1 | 2,4 | 3,2 | 5,1 |
| 101-0620 | Мел молотый | т | 0,0041 | 0,012 | 0,0255 | 0,0041 | 0,012 | 0,0255 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,055 | 0,068 | 0,076 | 0,055 | 0,068 | 0,076 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 101-1712 | Пемза | м | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| 101-1840 | Клей малярный | кг | 1,43 | 2,43 | 4,02 | 1,43 | 2,43 | 4,02 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-17-7 | 62-17-8 | 62-17-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,63 | 38,78 | 40,81 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9844 | Краски водоэмульсионные | т | 0,063 | 0,067 | 0,071 |
| 101-0623 | Мыло хозяйственное | шт. | 2,4 | 3,2 | 5,1 |
| 101-0620 | Мел молотый | т | 0,0041 | 0,012 | 0,0255 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,055 | 0,068 | 0,076 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 101-1712 | Пемза | м | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| 101-1840 | Клей малярный | кг | 1,43 | 2,43 | 4,02 |

Таблица ГЭСНр 62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами:

| #G062-18-1 | деревянных поручней с покрытием лаком |
| --- | --- |
| 62-18-2 | плинтусов и галтелей |
| 62-18-3 | торцов лестничных маршей |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-18-1 | 62-18-2 | 62-18-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 129,9 | 38,4 | 40,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0137 | 0,0137 | 0,0124 |
| 101-1827 | Лак | т | 0,0022 | - | - |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0027 | 0,0032 | 0,0054 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0564 | 0,0124 | 0,0236 |
| 101-0639 | Пемза | м | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 |

02. ОКРАСКА ФАСАДОВ

Таблица ГЭСНр 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)

Окраска известковыми составами фасадов простых по:

| #G062-19-1 | штукатурке с земли и лесов |
| --- | --- |
| 62-19-2 | штукатурке с лестниц |
| 62-19-3 | штукатурке с люлек |
| 62-19-4 | кирпичу с земли и лесов |
| 62-19-5 | кирпичу с лестниц |
| 62-19-6 | кирпичу с люлек |
| 62-19-7 | дереву с земли и лесов |
| 62-19-8 | дереву с лестниц |

При окраске фасадов рустованных добавлять к:

| #G062-19-9 | 62-19-1 |
| --- | --- |
| 62-19-10 | 62-19-2 |
| 62-19-11 | 62-19-3 |
| 62-19-12 | 62-19-4 |
| 62-19-13 | 62-19-5 |
| 62-19-14 | 62-19-6 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-19-1 | 62-19-2 | 62-19-3 | 62-19-4 | 62-19-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,46 | 20,15 | 32,09 | 11,05 | 15,56 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | - | - | 0,1 | - |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0253 | Известь негашеная | т | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0232 | 0,0232 |
| 101-9853 | Пигмент тертый | кг | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | - | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-19-6 | 62-19-7 | 62-19-8 | 62-19-9 | 62-19-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29,79 | 10,79 | 12,94 | 2,47 | 3,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | - | 0,1 | - | - | - |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0253 | Известь негашеная | т | 0,0232 | 0,0153 | 0,0153 | - | - |
| 101-9853 | Пигмент тертый | кг | 0,6 | 0,4 | 0,4 |  |  |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |
| 411-1002 | Вода | м | 0,124 | 0,124 | 0,124 | - | - |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-19-11 | 62-19-12 | 62-19-13 | 62-19-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,68 | 1,49 | 1,82 | 1,82 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

Таблица ГЭСНр 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м поверхности фасадов

Окраска казеиновыми красками фасадов:

| #G062-20-1 | с земли и лесов |
| --- | --- |
| 62-20-2 | с лестниц |
| 62-20-3 | с люлек |

При окраске рустованных фасадов добавлять к:

| #G062-20-4 | 62-20-1 |
| --- | --- |
| 62-20-5 | 62-20-2 |
| 62-20-6 | 62-20-3 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-20-1 | 62-20-2 | 62-20-3 | 62-20-4 | 62-20-5 | 62-20-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,67 | 25,48 | 36,92 | 2,47 | 3,12 | 4,94 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9845 | Краски казеиновые | т | 0,0223 | 0,0223 | 0,0223 | - | - | - |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | - | - | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| 411-1002 | Вода | м | 0,124 | 0,124 | 0,124 | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10%:

| #G062-21-1 | с земли и лесов |
| --- | --- |
| 62-21-2 | с лестниц |
| 62-21-3 | с люлек |

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски:

| #G062-21-4 | до 10% с земли и лесов |
| --- | --- |
| 62-21-5 | до 10% с лестниц |
| 62-21-6 | до 10% с люлек |
| 62-21-7 | до 35% с земли и лесов |
| 62-21-8 | до 35% с лестниц |
| 62-21-9 | до 35% с люлек |
| 62-21-10 | более 35% с земли и лесов |
| 62-21-11 | более 35% с лестниц |
| 62-21-12 | более 35% с люлек |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-21-1 | 62-21-2 | 62-21-3 | 62-21-4 | 62-21-5 | 62-21-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чеп.-ч | 14,93 | 18,58 | 27,59 | 21,2 | 26,22 | 35,11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9841 | Краски масляные для наружных работ | т | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | - | - | - | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 |
| 101-0628 | Олифа | т | - | - | - | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-21-7 | 62-21-8 | 62-21-9 | 62-21-10 | 62-21-11 | 62-21-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 33,4 | 43,54 | 49,13 | 61,56 | 76,49 | 83,11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9841 | Краски масляные для наружных работ | т | 0,0127 | 0,0127 | 0,0127 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0405 | 0,0405 | 0,0405 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Таблица ГЭСНр 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски:

| #G062-22-1 | до 10% с земли и лесов |
| --- | --- |
| 62-22-2 | до 10% с лестниц |
| 62-22-3 | до 10% с люлек |
| 62-22-4 | до 35% с земли и лесов |
| 62-22-5 | до 35% с лестниц |
| 62-22-6 | до 35% с люлек |
| 62-22-7 | более 35% с земли и лесов |
| 62-22-8 | более 35% с лестниц |
| 62-22-9 | более 35% с люлек |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-22-1 | 62-22-2 | 62-22-3 | 62-22-4 | 62-22-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 31,58 | 39,1 | 47,31 | 51,07 | 63,61 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | - | - | 0,1 | - |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9841 | Краски масляные для наружных работ | т | 0,0127 | 0,0127 | 0,0127 | 0,0132 | 0,0132 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 | 0,0408 | 0,0408 |
| 101-1824 | Олифа | т | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0111 | 0,0111 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-22-6 | 62-22-7 | 62-22-8 | 62-22-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 70,79 | 53,12 | 93,82 | 99,86 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | - | 0,1 | - | - |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9841 | Краски масляные для наружных работ | т | 0,0132 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0408 | 0,0495 | 0,0495 | 0,0495 |
| 101-1824 | Олифа | т | 0,0111 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Таблица ГЭСНр 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по:

| #G062-23-1 | штукатурке с земли и лесов |
| --- | --- |
| 62-23-2 | штукатурке с лестниц |
| 62-23-3 | штукатурке с люлек |
| 62-23-4 | кирпичу с земли и лесов |
| 62-23-5 | кирпичу с лестниц |
| 62-23-6 | кирпичу с люлек |
| 62-23-7 | дереву с земли и лесов |
| 62-23-8 | дереву с лестниц |

При окраске рустованных фасадов добавлять к:

| #G062-23-9 | 62-23-1 |
| --- | --- |
| 62-23-10 | 62-23-2 |
| 62-23-11 | 62-23-3 |
| 62-23-12 | 62-23-4 |
| 62-23-13 | 62-23-5 |
| 62-23-14 | 62-23-6 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-23-1 | 62-23-2 | 62-23-3 | 62-23-4 | 62-23-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,01 | 28,08 | 46,02 | 17,16 | 20,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | - | - | 0,1 | - |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9842 | Краски силикатные | т | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 113-0368 | Стекло жидкое | т | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0639 | Пемза | м | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-23-6 | 62-23-7 | 62-23-8 | 62-23-9 | 62-23-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 34,45 | 9,62 | 11,31 | 2,73 | 3,38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9842 | Краски силикатные | т | 0,014 | 0,014 | 0,014 | - | - |
| 113-0368 | Стекло жидкое | т | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | - | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 101-0639 | Пемза | м | 0,003 | 0,003 | 0,003 | - | - |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-23-11 | 62-23-12 | 62-23-13 | 62-23-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,46 | 1,69 | 1,69 | 3,38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

Таблица ГЭСНр 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по:

| #G062-24-1 | штукатурке с земли и лесов |
| --- | --- |
| 62-24-2 | штукатурке с лестниц |
| 62-24-3 | штукатурке с люлек |
| 62-24-4 | кирпичу с земли и лесов |
| 62-24-5 | кирпичу с лестниц |
| 62-24-6 | кирпичу с люлек |
| 62-24-7 | дереву с земли и лесов |
| 62-24-8 | дереву с лестниц |

При окраске рустованных фасадов добавлять к:

| #G062-24-9 | 62-24-1 |
| --- | --- |
| 62-24-10 | 62-24-2 |
| 62-24-11 | 62-24-3 |
| 62-24-12 | 62-24-4 |
| 62-24-13 | 62-24-5 |
| 62-24-14 | 62-24-6 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-24-1 | 62-24-2 | 62-24-3 | 62-24-4 | 62-24-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 25,09 | 29,9 | 50,18 | 23,27 | 28,08 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | - | - | 0,1 | - |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9842 | Краски силикатные | т | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 113-0368 | Стекло жидкое | т | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0639 | Пемза | м | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-24-6 | 62-24-7 | 62-24-8 | 62-24-9 | 62-24-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 46,54 | 13,52 | 15,99 | 3,38 | 4,03 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2, | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,04 | 0,04 | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,05 | 0,04 | 0,04 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9842 | Краски силикатные | т | 0,028 | 0,028 | 0,028 | - | - |
| 113-0368 | Стекло жидкое | т | 0,023 | 0,023 | 0,023 | - | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 101-0639 | Пемза | м | 0,003 | 0,003 | 0,003 | - | - |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-24-11 | 62-24-12 | 62-24-13 | 62-24-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,76 | 2,21 | 2,73 | 4,42 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

Таблица ГЭСНр 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками

Измеритель: 100 м обработанной поверхности

Огрунтовка фасадов:

| #G062-25-1 | простых с земли и лесов |
| --- | --- |
| 62-25-2 | простых с лестниц |
| 62-25-3 | простых с люлек |
| 62-25-4 | сложных с земли и лесов |
| 62-25-5 | сложных с лестниц |
| 62-25-6 | сложных с люлек |

Шпатлевка фасадов:

| #G062-25-7 | простых с земли и лесов |
| --- | --- |
| 62-25-8 | простых с лестниц |
| 62-25-9 | простых с люлек |
| 62-25-10 | сложных с земли и лесов |
| 62-25-11 | сложных с лестниц |
| 62-25-12 | сложных с люлек |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-25-1 | 62-25-2 | 62-25-3 | 62-25-4 | 62-25-5 | 62-25-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,29 | 5,46 | 8,58 | 5,06 | 6,44 | 10,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
| 050401 | Компрессоры передвиж-ные с электродвигателем | маш.-ч | 1,71 | 2,18 | 3,43 | 2,02 | 2,57 | 4,05 |
| 340601 | Пистолет распылитель | маш.-ч | 3,42 | 4,36 | 6,86 | 4,04 | 5,14 | 8,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0032 | Грунтовка ХС-4 | т | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-25-7 | 62-25-8 | 62-25-9 | 62-25-10 | 62-25-11 | 62-25-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,6 | 29,41 | 37,96 | 27,59 | 34,43 | 42,75 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0196 | Шпатлевка ХВ-005 | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 101-0639 | Пемза | м | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 |

Таблица ГЭСНр 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых:

| #G062-26-1 | за 1 раз с земли и лесов |
| --- | --- |
| 62-26-2 | за 1 раз с лестниц |
| 62-26-3 | за 1 раз с люлек |
| 62-26-4 | за 2 раза с земли и лесов |
| 62-26-5 | за 2 раза с лестниц |
| 62-26-6 | за 2 раза с люлек |

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных:

| #G062-26-7 | за 1 раз с земли и лесов |
| --- | --- |
| 62-26-8 | за 1 раз с лестниц |
| 62-26-9 | за 1 раз с люлек |
| 62-26-10 | за 2 раза с земли и лесов |
| 62-26-11 | за 2 раза с лестниц |
| 62-26-12 | за 2 раза с люлек |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-26-1 | 62-26-2 | 62-26-3 | 62-26-4 | 62-26-5 | 62-26-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,19 | 10,27 | 16,38 | 14,59 | 18,12 | 27,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
| 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем | маш.-ч | 3,27 | 4,1 | 6,55 | 6,03 | 7,53 | 12,06 |
| 340601 | Пистолет распылитель | маш.-ч | 6,54 | 8,2 | 13,1 | 12,06 | 15,06 | 24,12 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0,0323 | 0,0323 | 0,0323 | 0,0538 | 0,0538 | 0,0538 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-26-7 | 62-26-8 | 62-26-9 | 62-26-10 | 62-26-11 | 62-26-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,66 | 12,08 | 19,03 | 16,87 | 20,98 | 29,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
| 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем | маш.-ч | 3,86 | 4,85 | 7,73 | 7,11 | 8,89 | 14,23 |
| 340601 | Пистолет распылитель | маш.-ч | 7,72 | 9,7 | 15,46 | 14,22 | 17,78 | 28,46 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0,0323 | 0,0323 | 0,0323 | 0,0538 | 0,0538 | 0,0538 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |

Таблица ГЭСНр 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)

Состав работ:

01. Сплошная шпаклевка поверхностей фасада. 02. Шлифовка поверхности.

Измеритель: 100 м ошпаклеванной поверхности

Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом:

| #G062-27-1 | с земли и лесов |
| --- | --- |
| 62-27-2 | с лестниц |
| 62-27-3 | с люлек |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-27-1 | 62-27-2 | 62-27-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих строителей | чел.-ч | 24,05 | 29,38 | 48,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0620 | Мел молотый | т | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 101-1840 | Клей малярный | кг | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 101-9540 | Цемент | т | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 101-0001 | Асбест | т | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 101-1813 | Эмульсия ПВА | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 101-0639 | Пемза | м | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 |

03. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица ГЭСНр 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель

Измеритель: 100 м кровли

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель:

62-28-1 за один раз

62-28-2 за два раза

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-28-1 | 62-28-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,53 | 11,28 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9841 | Краски масляные для наружных работ | т | 0,017 | 0,021 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,003 | 0,006 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 |

Таблица ГЭСНр 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):

62-29-1 за один раз

62-29-2 за два раза

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-29-1 | 62-29-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,78 | 18,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9841 | Краски масляные для наружных работ | т | 0,0156 | 0,0161 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,004 | 0,009 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 |

Таблица ГЭСНр 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб:

| #G062-30-1 | за один раз с земли и лесов |
| --- | --- |
| 62-30-2 | за один раз с лестниц |
| 62-30-3 | за один раз с люлек |
| 62-30-4 | за два раза с земли и лесов |
| 62-30-5 | за два раза с лестниц |
| 62-30-6 | за два раза с люлек |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-30-1 | 62-30-2 | 62-30-3 | 62-30-4 | 62-30-5 | 62-30-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 35,88 | 42,88 | 41,38 | 48,68 | 60,54 | 58,14 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9841 | Краски масляные для наружных работ | т | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Таблица ГЭСНр 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:

| #G062-31-1 | за один раз с земли и лесов |
| --- | --- |
| 62-31-2 | за один раз с лестниц |
| 62-31-3 | за один раз с люлек |
| 62-31-4 | за два раза с земли и лесов |
| 62-31-5 | за два раза с лестниц |
| 62-31-6 | за два раза с люлек |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-31-1 | 62-31-2 | 62-31-3 | 62-31-4 | 62-31-5 | 62-31-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,87 | 29,53 | 36,82 | 20,75 | 35,34 | 44,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9841 | Краски масляные для наружных работ | т | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Таблица ГЭСНр 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб:

| #G062-32-1 | стальных за 1 раз |
| --- | --- |
| 62-32-2 | стальных за 2 раза |
| 62-32-3 | чугунных за 1 раз |
| 62-32-4 | чугунных за 2 раза |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-32-1 | 62-32-2 | 62-32-3 | 62-32-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 62,75 | 80,6 | 44,72 | 51,22 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для наружных работ | т | 0,0155 | 0,0161 | 0,0155 | 0,0161 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,009 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Таблица ГЭСНр 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления:

62-33-1 за 1 раз

62-33-2 за 2 раза

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-33-1 | 62-33-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 50,02 | 65,94 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для наружных работ | т | 0,0155 | 0,0161 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,004 | 0,009 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 |

Таблица ГЭСНр 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м:

62-34-1 за 1 раз

62-34-2 за 2 раза

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-34-1 | 62-34-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 59,8 | 77,74 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9850 | Краска масляная | кг | 15,6 | 16,1 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,005 | 0,01 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 |

Таблица ГЭСНр 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:

| #G062-35-1 | без рельефа за 1 раз |
| --- | --- |
| 62-35-2 | без рельефа за 2 раза |
| 62-35-3 | художественных с рельефом за 1 раз |
| 62-35-4 | художественных с рельефом за 2 раза |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-35-1 | 62-35-2 | 62-35-3 | 62-35-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 62,75 | 80,73 | 78,23 | 100,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9841 | Краски масляные для наружных работ | т | 0,0119 | 0,0136 | 0,0258 | 0,0331 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,003 | 0,007 | 0,008 | 0,016 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Таблица ГЭСНр 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:

| #G062-36-1 | водосточных труб за 1 раз |
| --- | --- |
| 62-36-2 | водосточных труб за 2 раза |
| 62-36-3 | поверхностей площадью до 5 м за 1 раз |
| 62-36-4 | поверхностей площадью до 5 м за 2 раза |
| 62-36-5 | поверхностей площадью более 5 м за 1 раз |
| 62-36-6 | поверхностей площадью более 5 м за 2 раза |

При работе с приставных лестниц добавлять к:

| #G062-36-7 | 62-36-1 |
| --- | --- |
| 62-36-8 | 62-36-2 |
| 62-36-9 | 62-36-3 |
| 62-36-10 | 62-36-4 |
| 62-36-11 | 62-36-5 |
| 62-36-12 | 62-36-6 |

При работе с подвесных люлек добавлять к:

| #G062-36-13 | 62-36-1 |
| --- | --- |
| 62-36-14 | 62-36-2 |
| 62-36-15 | 62-36-3 |
| 62-36-16 | 62-36-4 |
| 62-36-17 | 62-36-5 |
| 62-36-18 | 62-36-6 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-36-1 | 62-36-2 | 62-36-3 | 62-36-4 | 62-36-5 | 62-36-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 33,7 | 52,1 | 51,6 | 78,0 | 18,6 | 32,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-0831 | Пудра алюминиевая | т | 0,0012 | 0,0024 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0012 | 0,0024 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,0045 | 0,009 | 0,0045 | 0,009 | 0,0045 | 0,009 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-36-7 | 62-36-8 | 62-36-9 | 62-36-10 | 62-36-11 | 62-36-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,4 | 13,1 | 12,9 | 19,4 | 4,6 | 8,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-36-13 | 62-36-14 | 62-36-15 | 62-36-16 | 62-36-17 | 62-36-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,7 | 10,4 | 10,3 | 15,5 | 3,7 | 6,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |

04. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСНр 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб

Состав работ:

01. Очистка поверхности от загрязнения. 02. Расшивка и промазка трещин. 03. Огрунтовка и окраска кистью за 1 раз.

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

62-37-1 Окраска известковыми составами печей, стояков, труб

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-37-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,17 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0253 | Известь негашеная | т | 0,019 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0004 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,01 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 |

Таблица ГЭСНр 62-38 Перематовка стекол

Состав работ:

01. Расчистка старой краски. 02. Протирка стекол. 03. Окраска стекол вновь масляной краской с торцовкой.

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

62-38-1 Перематовка стекол

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-38-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 98,67 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9850 | Краска масляная | кг | 4,1 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0005 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 |

Таблица ГЭСНр 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками

Состав работ:

01. Приготовление моющего раствора. 02. Промывка поверхности.

Измеритель: 100 м промытой поверхности

Промывка поверхности окрашенной масляными красками:

62-39-1 стен и фасадов

62-39-2 потолков

62-39-3 окон и дверей

При промывке фасадов с лестниц добавлять к:

62-39-4 62-39-1

62-39-5 62-39-3

При промывке фасадов с люлек добавлять к:

62-39-6 62-39-1

62-39-7 62-39-3

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-39-1 | 62-39-2 | 62-39-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,98 | 7,64 | 9,35 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0623 | Мыло хозяйственное | шт. | 1,6 | 1,6 | 1.6 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-39-4 | 62-39-5 | 62-39-6 | 62-39-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,56 | 2,73 | 1,24 | 2,21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

Таблица ГЭСНр 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками

Состав работ:

01. Очистка поверхностей от загрязнения. 02. Протирка поверхности олифой.

Измеритель: 100 м протертой поверхности

Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками:

| #G062-40-1 | стен, потолков и фасадов |
| --- | --- |
| 62-40-2 | полов |
| 62-40-3 | окон и дверей |

При протирке фасадов с лестниц добавлять к:

62-40-4 62-40-1

62-40-5 62-40-3

При протирке фасадов с люлек добавлять к:

62-40-6 62-40-1

62-40-7 62-40-3

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-40-1 | 62-40-2 | 62-40-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,85 | 3,51 | 7,02 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-40-4 | 62-40-5 | 62-40-6 | 62-40-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,51 | 1,48 | 1,17 | 1,43 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |

Таблица ГЭСНр 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок

Измеритель: 100 м расчищенной поверхности

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок:

| #G062-41-1 | с земли и лесов |
| --- | --- |
| 62-41-2 | с лестниц |
| 62-41-3 | с люлек |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-41-1 | 62-41-2 | 62-41-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,8 | 25,87 | 36,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 |

Таблица ГЭСНр 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

Состав работ:

01. Приготовление раствора. 02. Протравка поверхности.

Измеритель: 100 м протравленной поверхности

62-42-1 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-42-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,77 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0488 | Купорос медный | т | 0,001 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,05 |

Таблица ГЭСНр 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов

Состав работ:

01. Приготовление мелового состава. 02. Нанесение состава на стекла кистью. 03. Промывка и прочистка стекол и переплетов.

Измеритель: 100 м площади оконных проемов

Меловая зашита стекол при окраске фасадов:

| #G062-43-1 | с земли и лесов |
| --- | --- |
| 62-43-2 | с лестниц |
| 62-43-3 | с люлек |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-43-1 | 62-43-2 | 62-43-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,9 | 21,2 | 20,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Таблица ГЭСНр 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий

Состав работ:

01. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий.

Измеритель: 100 м отделываемой поверхности

62-44-1 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий

| #G0Шифр ресурса | Наименование затрат | Ед. измер. | 62-44-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,41 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 340501 | Краскопульт | маш.-ч | 8,53 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 113-0267 | Антипирен “Роса” | т | 0,0614 |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Госстрой России, 1999

#G0

ГЭСНр-81-04-63-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 63

СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001-63

Дата введения 2000-01-01

РАЗРАБОТАНЫ Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (Л.Н. Крылов, И.И. Дмитренко) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО "РЦЭС" (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков) при участии специалистов - В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков (31 ГПИ СС МО РФ, Москва), Н.М. Рязанова (институт "ЛенжилНИИпроект", Санкт-Петербург), А.П. Иванов (АООТ "Стройкорпорация Санкт-Петербурга"), А.А. Козловская, С.М. Беллер (ОАО "Институт ЛенНИИпроект", Санкт-Петербург), Т.Ю. Берлин (Институт "Ленгипроинжпроект", Санкт-Петербург)

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, А.Ф. Лыкова, В.В. Сафорнов, Н.К. Кобозева, И.В. Кобец, Е.В. Сметанина).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2000 года постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 года № 77

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение стекольных, обойных и облицовочных работ при ремонте зданий и сооружений.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве подготовительных работ.

1.3. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение стекольных, обойных и облицовочных работ рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства стекольных, обойных и облицовочных работ (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно по нормам сборника #M12291 1200004450ГЭСНр-2001-69#S "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.4. В нормах, предусматривающих производство работ с наружных подвесных люлек, последние в состав ГЭСНр по статье "Машины и механизмы" не включаются. Расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой наружных подвесных люлек, в соответствии с Перечнем статей затрат накладных расходов в строительстве (Приложение 6 МДС 81-1.99 Методических указаний по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации) учтены в составе накладных расходов по статье "Расходы на организацию работ на строительных площадках". Нормами учтено перемещение люлек по вертикали и горизонтали.

1.5. В нормах на выполнение стекольных работ не учтен расход ресурсов на выполнение работ по снятию и навеске оконных створок, переплетов и фрамуг, который следует определять по нормам сборника #M12291 1200004437ГЭСНр-2001-56#S "Проемы".

1.6. Возврат материалов и масса строительного мусора по таблицам с 63-7 по 63-12 определяется заказчиком и подрядчиком непосредственным осмотром на месте.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем стекольных работ определяется по площади остекления, т.е. по размеру стекол.

2.2. Объем работ по снятию старых обоев и линкруста определяется по площади очищенной поверхности.

2.3. Объем работ по оклеиванию обоями определяется по площади оклеиваемой поверхности.

2.4. Объем работ по ремонту поверхности облицовки природным камнем определяется по площади облицовываемой поверхности, при этом:

- размеры стен и колонн принимаются с учетом изломов в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

- площадь облицовки профилированными плитами принимается без учета рельефа камней и деталей.

Таблица ГЭСНр 63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке

Состав работ:

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятие штапиков. 02. Нарезка и прирезка стекол. 03. Промазка фальцев и стекол. 04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 05. Протирка стекол.

Измеритель: 100 м остекления

Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла:

| #G063-1-1 | до 0,25 м |
| --- | --- |
| 63-1-2 | до 0,5 м |
| 63-1-3 | до 1,0 м |

Смена стекол в металлических переплетах при площади стекла:

| #G063-1-4 | до 0,25 м |
| --- | --- |
| 63-1-5 | до 0,5 м |
| 63-1-6 | до 1,0 м |

При работе с приставных лестниц добавлять:

| #G063-1-7 | к 63-1-1 |
| --- | --- |
| 63-1-8 | к 63-1-2 |
| 63-1-9 | к 63-1-3 |
| 63-1-10 | к 63-1-4 |
| 63-1-11 | к 63-1-5 |
| 63-1-12 | к 63-1-6 |

При работе с люлек добавлять:

| #G063-1-13 | к 63-1-1 |
| --- | --- |
| 63-1-14 | к 63-1-2 |
| 63-1-15 | к 63-1-3 |
| 63-1-16 | к 63-1-4 |
| 63-1-17 | к 63-1-5 |
| 63-1-18 | к 63-1-6 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-1-1 | 63-1-2 | 63-1-3 | 63-1-4 | 63-1-5 | 63-1-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты трударабочих-строителей | чел.-ч | 310,88 | 196,3 | 137,8 | 325,0 | 189,8 | 140,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9882 | Стекло оконное | м | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 |
| 101-0244 | Замазка | т | 0,0976 | 0,0732 | 0,0488 | 0,25 | 0,141 | 0,101 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,0007 | 0,0005 | 0,0003 | - | - | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 203-0259 | Штапики | м | 816,0 | 612,0 | 408,0 | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,55 | 0,5 | 0,48 | 0,59 | 0,52 | 0,48 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-1-7 | 63-1-8 | 63-1-9 | 63-1-10 | 63-1-11 | 63-1-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты трударабочих-строителей | чел.-ч | 84,5 | 47,58 | 33,15 | 79,3 | 45,8 | 25,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-1-13 | 63-1-14 | 63-1-15 | 63-1-16 | 63-1-17 | 63-1-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты трударабочих-строителей | чел.-ч | 68,25 | 38,09 | 26,52 | 63,7 | 33,66 | 26,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Таблица ГЭСНр 63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах

Состав работ:

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 02. Нарезка и прирезка стекол. 03. Промазка фальцев и стекол (нормы 1-3), или обкладывание стекол эластичными прокладками (нормы 4-6). 04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 05. Протирка стекол.

Измеритель: 100 м остекления

Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол:

| #G063-2-1 | до 0,25 м |
| --- | --- |
| 63-2-2 | до 0,5 м |
| 63-2-3 | до 1,0 м |

Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол:

| #G063-2-4 | до 0,25 м |
| --- | --- |
| 63-2-5 | до 0,5 м |
| 63-2-6 | до 1,0 м |

При работе с лестниц добавлять:

| #G063-2-7 | к 63-2-1 |
| --- | --- |
| 63-2-8 | к 63-2-2 |
| 63-2-9 | к 63-2-3 |
| 3-2-10 | к 63-2-4 |
| 63-2-11 | к 63-2-5 |
| 63-2-12 | к 63-2-6 |

При работе с люлек добавлять:

| #G063-2-13 | к 63-2-1 |
| --- | --- |
| 63-2-14 | к 63-2-2 |
| 63-2-15 | к 63-2-3 |
| 63-2-16 | к 63-2-4 |
| 63-2-17 | к 63-2-5 |
| 63-2-18 | к 63-2-6 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-2-1 | 63-2-2 | 63-2-3 | 63-2-4 | 63-2-5 | 63-2-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты трударабочих-строителей | чел.-ч | 191,1 | 135,2 | 105,3 | 214,5 | 150,8 | 115,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты трудамашинистов | чел.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9883 | Стекло | м | 103,0 | 103,0 | 104,0 | 103,0 | 103,0 | 104,0 |
| 101-0244 | Замазка | т | 0,0976 | 0,0732 | 0,0488 | - | - | - |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,0007 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0003 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые | кг | - | - | - | 73,1 | 51,0 | 38,6 |
| 203-0259 | Штапики | м | 816,0 | 612,0 | 408,0 | 816,0 | 612,0 | 408,0 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,03 | 1,013 | 0,99 | 1,01 | 1,0 | 0,98 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-2-7 | 63-2-8 | 63-2-9 | 63-2-10 | 63-2-11 | 63-2-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 46,15 | 32,11 | 24,83 | 52,1 | 36,27 | 27,43 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-2-13 | 63-2-14 | 63-2-15 | 63-2-16 | 63-2-17 | 63-2-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты трударабочих-строителей | чел.-ч | 36,92 | 25,87 | 19,9 | 41,6 | 28,9 | 21,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |

Таблица ГЭСНр 63-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах

Состав работ:

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 02. Нарезка и прирезка стекол. 03. Промазка фальцев и стекол (нормы 1-3), или обкладывание стекол эластичными прокладками (нормы 4-6). 04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 05. Протирка стекол.

Измеритель: 100 м остекления

Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по замазке при площади стекол:

| #G063-3-1 | до 0,25 м |
| --- | --- |
| 63-3-2 | до 0,5 м |
| 63-3-3 | до 1,0 м |

Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол:

| #G063-3-4 | до 0,25 м |
| --- | --- |
| 63-3-5 | до 0,5 м |
| 63-3-6 | до 1,0 м |

При работе с лестниц добавлять:

| #G063-3-7 | к 63-3-1 |
| --- | --- |
| 63-3-8 | к 63-3-2 |
| 63-3-9 | к 63-3-3 |
| 63-3-10 | к 63-3-4 |
| 63-3-11 | к 63-3-5 |
| 63-3-12 | к 63-3-6 |

При работе с люлек добавлять:

| #G063-3-13 | к 63-3-1 |
| --- | --- |
| 63-3-14 | к 63-3-2 |
| 63-3-15 | к 63-3-3 |
| 63-3-16 | к 63-3-4 |
| 63-3-17 | к 63-3-5 |
| 63-3-18 | к 63-3-6 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-3-1 | 63-3-2 | 63-3-3 | 63-3-4 | 63-3-5 | 63-3-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты трударабочих-строителей | чел.-ч | 191,1 | 135,2 | 105,3 | 243,1 | 171,6 | 135,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9883 | Стекло | м | 103,0 | 103,0 | 104,0 | 103,0 | 103,0 | 104,0 |
| 101-0244 | Замазка | т | 0,161 | 0,115 | 0,69 | - | - | - |
| 101-1703 | Прокладки резиновые | кг | - | - | - | 73,1 | 51,0 | 38,6 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,07 | 1,04 | 1,0 | 1,0 | 0,98 | 0,98 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-3-7 | 63-3-8 | 63-3-9 | 63-3-10 | 63-3-11 | 63-3-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 46,15 | 32,11 | 24,83 | 59,41 | 41,47 | 32,11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-3-13 | 63-3-14 | 63-3-15 | 63-3-16 | 63-3-17 | 63-3-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 36,92 | 25,87 | 19,9 | 47,58 | 33,15 | 25,74 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |

Таблица ГЭСНр 63-4 Перемазка фальцев в деревянных переплетах

Состав работ:

01. Очистка старой замазки. 02. Промазка фальцев.

Измеритель: 100 м переплетов

Перемазка фальцев:

| #G063-4-1 | с земли или лесов |
| --- | --- |
| 63-4-2 | с лестниц |
| 63-4-3 | с люлек |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-4-1 | 63-4-2 | 63-4-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 56,42 | 67,12 | 64,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0244 | Замазка | т | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 |

Таблица ГЭСНр 63-5 Снятие обоев

Состав работ:

01. Снятие обоев.

Измеритель: 100 м очищаемой поверхности

Снятие обоев:

| #G063-5-1 | простых и улучшенных |
| --- | --- |
| 63-5-2 | высококачественных и линкруста |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-5-1 | 63-5-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,4 | 11,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,03 | 0,08 |

Таблица ГЭСНр 63-6 Смена обоев

Состав работ:

01. Сдирание старых обоев. 02. Обработка стен пемзой. 03. Подмазка раковин и щелей. 04. Приготовление клеевых составов. 05. Проклейка стен бумагой. 06. Обработка швов подклейки пемзой. 07. Обрезка кромок обоев (при необходимости). 08. Наклейка обоев, бордюров или фризов.

Измеритель: 100 м оклеенной поверхности

Смена обоев:

| #G063-6-1 | обыкновенного качества |
| --- | --- |
| 63-6-2 | улучшенных |
| 63-6-3 | высококачественных |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-6-1 | 63-6-2 | 63-6-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 52,62 | 54,73 | 68,77 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемник мачтовый | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9265 | Обои | 100 м | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,009 | 0,009 | 0,09 |
| 610-1129 | Бумага ролевая | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 101-1817 | Клей обойный | т | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
| 101-0639 | Пемза | м | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,01 | 0,01 | 0,015 |

Таблица ГЭСНр 63-7 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток

Состав работ:

01. Разборка облицовки из плит и плиток. 02. Очистка годных плит и плиток от раствора. 03. Укладка годных плит и плиток в штабели.

Измеритель: 100 м поверхности облицовки

Разборка облицовки стен из плит и плиток:

| #G063-7-1 | мраморных |
| --- | --- |
| 63-7-2 | гранитных |
| 63-7-3 | известковых |
| 63-7-4 | железобетонных |
| 63-7-5 | керамических глазурованных плиток |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-7-1 | 63-7-2 | 63-7-3 | 63-7-4 | 63-7-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 364,1 | 612,2 | 547,3 | 513,5 | 74,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,49 | 8,67 | 7,31 | 7,4 | 1,99 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,61 | 1,53 | 1,29 | 1,3 | 0,35 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 2,88 | 7,14 | 6,02 | 6,1 | 1,64 |
| 330804 | Молотки отбойные | маш.-ч | 5,76 | 14,28 | 12,04 | 12,2 | 3,28 |

Таблица ГЭСНр 63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит

Состав работ:

01. Отбивка поврежденной части облицовки площадью до 1 м в одном месте. 02. Подготовка поверхности и нанесение раствора на отделываемую поверхность с приготовлением раствора. 03. Шлифовка со шпаклевкой за 2 раза. 04. Полировка с проклейкой, натиркой воском и протирка ветошью.

Измеритель: 100 мест

Ремонт облицовки из мраморных плит:

| #G063-8-1 | стен гладких |
| --- | --- |
| 63-8-2 | колонн прямоугольных |
| 63-8-3 | колонн круглых |
| 63-8-4 | капителей, карнизов, отливов |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-8-1 | 63-8-2 | 63-8-3 | 63-8-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,9 | 33,1 | 41,4 | 40,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9129 | Камень природный шлифовочный | кг | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
| 101-9128 | Камень оселковый шлифовочный | кг | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,25 |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,085 |
| 101-1814 | Клей столярный | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,01 |
| 101-0117 | Воск | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00008 |
| 101-0878 | Скипидар живичный | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00018 |
| 101-9209 | Губка резиновая | кг | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,07 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - |
| 411-1002 | Вода | м | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,085 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,045 |

Таблица ГЭСНр 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток

Состав работ:

01. Вырубка поврежденных плиток и раствора. 02. Подготовка и укладка плиток на растворе. 03. Расшивка швов и протирка поверхности.

Измеритель: 100 плиток

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах:

| #G063-9-1 | со сменой плиток в одном месте до 10 штук |
| --- | --- |
| 63-9-2 | со сменой плиток в одном месте более 10 штук |

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на столбах и откосах:

| #G063-9-3 | со сменой плиток в одном месте до 10 штук |
| --- | --- |
| 63-9-4 | со сменой плиток в одном месте более 10 штук |

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток:

| #G063-9-5 | карнизных |
| --- | --- |
| 63-9-6 | плинтусных |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед.измер. | 63-9-1 | 63-9-2 | 63-9-3 | 63-9-4 | 63-9-5 | 63-9-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,05 | 20,79 | 52,25 | 37,29 | 27,83 | 27,83 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-0256 | Плитки керамические глазурованные | м | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | - | - |
| 101-9047 | Плитки плинтусные | м | - | - | - | - | - | 16,5 |
| 101-9048 | Плитки карнизные | м | - | - | - | - | 16,5 | - |
| 402-0036 | Растворы тяжелые цементные | м | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,016 | 0,016 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0631 | Опилки древесные | м | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,001 | 0,001 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,01 | 0,01 |
| 101-9540 | Цемент | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,03 |

Таблица ГЭСНр 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов

Состав работ:

01. Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель.

Измеритель: 100 м облицовки

Разборка облицовки из гипсокартонных листов:

| #G063-10-1 | стен и перегородок |
| --- | --- |
| 63-10-2 | потолков |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-10-1 | 63-10-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,31 | 9,58 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,2 | 0,2 |

Таблица ГЭСНр 63-11 Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами

Состав работ:

01. Удаление поврежденных мест. 02. Установка новых листов с подгонкой по месту. 03. Заделка стыков.

Измеритель: 100 м ремонтируемой поверхности

Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:

| #G063-11-1 | до 1 м |
| --- | --- |
| 63-11-2 | до 5 м |
| 63-11-3 | до 10 м |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-11-1 | 63-11-2 | 63-11-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 36,25 | 30,59 | 24,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9154 | Листы гипсокартонные | м | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 101-0329 | Клей № 88 | кг | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 402-0051 | Раствор известковый | м | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 101-0113 | Ткань | 10 м | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

Таблица ГЭСНр 63-12 Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами

Состав работ:

01. Удаление поврежденных мест. 02. Установка новых листов с подгонкой по месту. 03. Заделка стыков.

Измеритель: 100 м ремонтируемой поверхности

Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до:

| #G063-12-1 | 1 м |
| --- | --- |
| 63-12-2 | 5 м |
| 63-12-3 | 10 м |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед.измер. | 63-12-1 | 63-12-2 | 63-12-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 41,92 | 36,25 | 30,59 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9154 | Листы гипсокартонные | м | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 101-0329 | Клей № 88 | кг | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 402-0051 | Раствор известковый | м | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 101-0113 | Ткань | 10 м | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Госстрой России, 1999

#G0

ГЭСНр-81-04-64-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 64

ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001#S-64

Дата введения 2000-01-01

РАЗРАБОТАНЫ Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (Л.Н. Крылов, И.И. Дмитренко) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО "РЦЭС" (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков) при участии специалистов - В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков (31 ГПИ СС МО РФ, Москва), Н.М. Рязанова (институт "ЛенжилНИИпроект", Санкт-Петербург), А.П. Иванов (АООТ "Стройкорпорация Санкт-Петербурга"), А.А. Козловская, С.М. Беллер (ОАО "Институт ЛенНИИпроект", Санкт-Петербург), Т.Ю. Берлин (Институт "Ленгипроинжпроект", Санкт-Петербург)

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, А.Ф. Лыкова, В.В. Сафорнов, Н.К. Кобозева, И.В. Кобец, Е.В. Сметанина).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2000 года постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 года № 77

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение лепных работ.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве работ.

1.3. Нормы по сложности рисунка, рельефа и размеров изделий разработаны усредненными, поэтому вводить в нормы какие-либо дополнения, изменения или поправки для применения их в соответствии с проектными данными не допускается.

1.4. Нормами предусмотрено выполнение работ на фасадах с лесов, выносных устройств и люлек, а во внутренних помещениях - с пола, подмостей, лестниц и других приспособлений.

1.5. При наличии сохранившихся установленных лепных изделий, которые могут быть использованы после реставрации под модель, применение новых моделей не допускается.

1.6. При отсутствии сохранившихся установленных лепных изделий стоимость моделей принимается по текущим ценам.

НОРМЫ РАСХОДА МОДЕЛЕЙ И ВЫХОДА ДЕТАЛЕЙ

ОДИНАКОВОГО РИСУНКА

Таблица 1

| #G0№№ п/п | Наименование лепных изделий | Ед. | Количество деталей на одну модель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | измер. | гипсовых | цементных |
| 1. | Балясины и полубалясины без орнамента | шт. | 250 | 150 |
| 2. | Балясины и полубалясины орнаментованные | шт. | 150 | 100 |
| 3. | Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п. гладкие или простого рисунка | шт. | 150 | 100 |
| 4. | Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и гирлянды орнаментованные или сложного рисунка | шт. | 100 | 60 |
| 5. | Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие | шт. | 170 | 100 |
| 6. | Вазы, кронштейны, модульоны и сухари орнаментованные | шт. | 80 | 50 |
| 7. | Капители коринфские | шт. | 70 | 35 |
| 8. | Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм простого рисунка | м | 125 | 75 |
| 9. | Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм рисунка средней сложности и сложного | м | 120 | 80 |
| 10. | Поручни и тетивы | м | 200 | 120 |
| 11. | Маски-замки простого рисунка при высоте до 500 мм | шт. | 200 | 120 |
| 12. | Маски-замки сложного рисунка при высоте до 500 мм | шт. | 100 | 60 |
| 13. | Листы гладкие при высоте до 400 мм | шт. | 120 | 80 |
| 14. | Картуши при высоте, ширине до 1000 мм | шт. | 150 | 100 |
| 15. | Решетки вентиляционные | шт. | 100 | - |
| 16. | Триглифы, независимо от ширины при высоте до 750 мм | шт. | 150 | 100 |
| 17. | Шишки гладкие при высоте до 250 мм | шт. | 150 | 100 |
| 18. | Шишки орнаментованные при высоте до 250 мм | шт. | 100 | 60 |
| 19. | Эмблемы круглые и портальные | шт. | 100 | 60 |

Примечание: При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве, меньшем, чем указано в табл. 1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

1.7. Отделка лицевой поверхности сменных лепных изделий нормами не предусмотрена.

1.8. В нормах предусмотрен следующий состав работ по разновидностям ремонта лепных изделий:

1.8.1. Смена негодных изделий: 01. Отбивка негодного изделия или детали. 02. Удаление креплений. 03. Срубание вручную всех неровностей на основании. 04. Насечка поверхности при необходимости. 05. Очистка поверхности основания щетками. 06. Разметка мест установки. 07. Пробивка новых отверстий. 08. Постановка пробок. 09. Забивка гвоздей и крючьев. 10. Сборка и установка на место и крепление деталей. 11. Заделка швов и разделка углов. 12. Исправление дефектов и повреждений. 13. Приготовление раствора.

1.8.2. Расчистка покрасок изделий: 01. Очистка от покрасок и естественных загрязнений вручную со смачиванием поверхности водой. 02. Выведение ржавых пятен. 03. Исправление орнамента заделыванием раствором с тщательным загпаживанием образующихся на изделии раковин, трещин и царапин, с придачей ему четкого рисунка.

Примечание: К легкоудаляемым относятся клеевые покраски и естественные загрязнения. К трудноудаляемым относятся покраски эмульсионные и масляно-лаковые.

1.8.3. Ремонт лепных изделий с расчисткой покрасок и догипсовкой орнамента или рисунка изделий: 01. Удаление негодных частей изделия. 02. Очистка сохранившейся части поверхности изделия от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой. 03. Выведение ржавых пятен. 04. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 05. Догипсовка выбоин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой площади ремонтируемого изделия. 06. Прорезка рисунка. 07. Отделка догипсованной поверхности.

1.8.4. Реставрация изделия под модель: 01. Снятие наиболее сохранившихся изделий с места установки целиком или по частям. 02. Спуск снятого изделия на землю с отноской к месту реставрации. 03. Соединение частей изделия при необходимости. 04. Очистка поверхности изделия от покрасок, естественных загрязнений и негодных частей. 05. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 06. Догипсовка выбоин и утраченных частей и деталей до 20% развернутой площади изделия. 07. Прорезка рисунка. 08. Отделка догипсованной поверхности.

1.9. Расход ресурсов на выполнение работ с использованием лепных деталей, не предусмотренных в настоящем сборнике, следует определять по имеющимся нормам применительно к видам изделий, наиболее подходящим по сложности.

1.10. Расход вспомогательных материальных ресурсов в нормах настоящего сборника не учтен и определяется по фактической потребности.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу поперечного сечения.

2.2. Угловые базы, составляющие четверть окружности или четырехугольники, нормируются по таблицам баз на пилястрах с коэффициентом 0,5.

Таблица ГЭСНр 64-1 Базы под колонны высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-1-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-1-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-1-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-1-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-1-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-1-6 | трудноудаляемых |
| 64-1-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-1-1 | 64-1-2 | 64-1-3 | 64-1-4 | 64-1-5 | 64-1-6 | 64-1-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,75 | 1,79 | 0,18 | 0,75 | 1,31 | 1,88 | 1,75 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,02 | - | - | - | - | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,06 | 0,02 | - | - | - | - | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,03 | 0,015 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-2 Базы под колонны высотой до 400 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-2-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-2-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-2-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-2-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-2-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-2-6 | трудноудаляемых |
| 64-2-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-2-1 | 64-2-2 | 64-2-3 | 64-2-4 | 64-2-5 | 64-2-6 | 64-2-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,17 | 2,6 | 0,31 | 1,26 | 2,21 | 3,15 | 2,78 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,03 | - | - | - | - | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,12 | 0,03 | - | - | - | - | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,06 | 0,023 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-3 Базы под колонны высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-3-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-3-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-3-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-3-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-3-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-3-6 | трудноудаляемых |
| 64-3-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-3-1 | 64-3-2 | 64-3-3 | 64-3-4 | 64-3-5 | 64-3-6 | 64-3-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,86 | 3,19 | 0,49 | 1,99 | 3,52 | 5,0 | 4,29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,05 | - | - | - | - | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,12 | 0,05 | - | - | - | - | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,06 | 0,03 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-4 Базы по пилястрам высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-4-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-4-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-4-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-4-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-4-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-4-6 | трудноудаляемых |
| 64-4-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-4-1 | 64-4-2 | 64-4-3 | 64-4-4 | 64-4-5 | 64-4-6 | 64-4-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,52 | 0,91 | 0,09 | 0,38 | 0,66 | 0,94 | 0,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,01 | - | - | - | - | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,03 | 0,01 | - | - | - | - | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,015 | 0,008 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-5 Базы по пилястрам высотой до 400 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-5-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-5-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-5-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-5-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-5-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-5-6 | трудноудаляемых |
| 64-5-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-5-1 | 64-5-2 | 64-5-3 | 64-5-4 | 64-5-5 | 64-5-6 | 64-5-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,11 | 1,31 | 0,16 | 0,62 | 1,11 | 1,57 | 1,38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,02 | - | - | - | - | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,06 | 0,02 | - | - | - | - | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,03 | 0,012 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-6 Базы по пилястрам высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-6-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-6-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-6-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-6-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-6-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-6-6 | трудноудаляемых |
| 64-6-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-6-1 | 64-6-2 | 64-6-3 | 64-6-4 | 64-6-5 | 64-6-6 | 64-6-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,43 | 1,59 | 0,25 | 0,99 | 1,77 | 2,51 | 2,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,02 | - | - | - | - | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,06 | 0,02 | - | - | - | - | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,03 | 0,015 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-7 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-7-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-7-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-7-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-7-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-7-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-7-6 | трудноудаляемых |
| 64-7-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-7-1 | 64-7-2 | 64-7-3 | 64-7-4 | 64-7-5 | 64-7-6 | 64-7-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,37 | 0,85 | 0,26 | 1,01 | 1,82 | 2,57 | 2,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,03 | - | - | - | - | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,07 | 0,03 | - | - | - | - | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,042 | 0,02 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-8 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-8-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-8-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-8-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-8-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-8-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-8-6 | трудноудаляемых |
| 64-8-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-8-1 | 64-8-2 | 64-8-3 | 64-8-4 | 64-8-5 | 64-8-6 | 64-8-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,89 | 1,26 | 0,41 | 1,65 | 2,89 | 4,11 | 3,32 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,06 | - | - | - | - | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,09 | 0,06 | - | - | - | - | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,059 | 0,04 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-9 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-9-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-9-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-9-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-9-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-9-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-9-6 | трудноудаляемых |
| 64-9-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-9-1 | 64-9-2 | 64-9-3 | 64-9-4 | 64-9-5 | 64-9-6 | 64-9-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,25 | 1,91 | 0,13 | 0,51 | 0,82 | 1,29 | 1,16 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,02 | - | - | - | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,03 | 0,02 | - | - | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,015 | 0,013 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-10 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-10-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-10-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-10-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-10-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-10-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-10-6 | трудноудаляемых |
| 64-10-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-10-1 | 64-10-2 | 64-10-3 | 64-10-4 | 64-10-5 | 64-10-6 | 64-10-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,71 | 2,16 | 0,21 | 0,82 | 1,44 | 2,05 | 1,74 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,02 | - | - | - | - | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,04 | 0,02 | - | - | - | - | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,025 | 0,013 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-11 Вазы высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-11-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-11-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-11-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-11-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-11-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-11-6 | трудноудаляемых |
| 64-11-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-11-1 | 64-11-2 | 64-11-3 | 64-11-4 | 64-11-5 | 64-11-6 | 64-11-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,68 | 2,49 | 0,29 | 1,21 | 2,49 | 3,41 | 2,94 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,04 | - | - | - | - | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,07 | 0,04 | - | - | - | - | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,02 | 0,01 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-12 Вазы высотой до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-12-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-12-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-12-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-12-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-12-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-12-6 | трудноудаляемых |
| 64-12-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-12-1 | 64-12-2 | 64-12-3 | 64-12-4 | 64-12-5 | 64-12-6 | 64-12-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,95 | 3,43 | 0,48 | 1,92 | 3,94 | 5,41 | 4,59 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,07 | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,13 | 0,07 | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,035 | 0,018 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-13 Вазы высотой до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-13-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-13-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-13-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-13-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-13-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-13-6 | трудноудаляемых |
| 64-13-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-13-1 | 64-13-2 | 64-13-3 | 64-13-4 | 64-13-5 | 64-13-6 | 64-13-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,03 | 4,12 | 0,62 | 2,46 | 5,06 | 6,92 | 6,03 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,1 | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,18 | 0,1 | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,05 | 0,025 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-14 Венки диаметром до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-14-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-14-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-14-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-14-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-14-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-14-6 | трудноудаляемых |
| 64-14-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-14-1 | 64-14-2 | 64-14-3 | 64-14-4 | 64-14-5 | 64-14-6 | 64-14-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,56 | 2,64 | 0,22 | 0,87 | 1,96 | 2,63 | 2,59 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,02 | - | - | - | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,05 | 0,02 | - | - | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,022 | 0,011 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-15 Венки диаметром до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-15-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-15-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-15-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-15-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-15-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-15-6 | трудноудаляемых |
| 64-15-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-15-1 | 64-15-2 | 64-15-3 | 64-15-4 | 64-15-5 | 64-15-6 | 64-15-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,94 | 4,13 | 0,44 | 1,56 | 3,62 | 4,73 | 4,78 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,08 | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,15 | 0,08 | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,08 | 0,04 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-16 Гербы высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-16-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-16-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-16-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-16-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-16-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-16-6 | трудноудаляемых |
| 64-16-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-16-1 | 64-16-2 | 64-16-3 | 64-16-4 | 64-16-5 | 64-16-6 | 64-16-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,41 | 3,89 | 0,25 | 1,01 | 1,76 | 2,51 | 2,43 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,04 | - | - | - | - | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,08 | 0,04 | - | - | - | - | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,05 | 0,025 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-17 Гербы высотой до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-17-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-17-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-17-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-17-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-17-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-17-6 | трудноудаляемых |
| 64-17-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-17-1 | 64-17-2 | 64-17-3 | 64-17-4 | 64-17-5 | 64-17-6 | 64-17-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,84 | 6,29 | 0,44 | 1,76 | 3,11 | 4,42 | 4,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 0,08 | - | - | - | - | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,14 | 0,08 | - | - | - | - | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,1 | 0,05 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-18 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-18-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-18-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-18-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-18-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-18-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-18-6 | трудноудаляемых |
| 64-18-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-18-1 | 64-18-2 | 64-18-3 | 64-18-4 | 64-18-5 | 64-18-6 | 64-18-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,67 | 4,03 | 0,25 | 1,01 | 2,34 | 2,99 | 3,01 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,04 | - | - | - | - | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,07 | 0,04 | - | - | - | - | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,014 | 0,007 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-19-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-19-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-19-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-19-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-19-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-19-6 | трудноудаляемых |
| 64-19-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-19-1 | 64-19-2 | 64-19-3 | 64-19-4 | 64-19-5 | 64-19-6 | 64-19-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,01 | 5,01 | 0,37 | 1,51 | 3,81 | 4,95 | 4,84 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,07 | - | - | - | - | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,07 | - | - | - | - | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,04 | 0,02 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-20 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-20-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-20-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-20-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-20-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-20-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-20-6 | трудноудаляемых |
| 64-20-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-20-1 | 64-20-2 | 64-20-3 | 64-20-4 | 64-20-5 | 64-20-6 | 64-20-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,01 | 8,19 | 0,28 | 0,99 | 2,44 | 2,98 | 3,06 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,02 | - | - | - | - | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,05 | 0,02 | - | - | - | - | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,021 | 0,012 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-21 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-21-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-21-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-21-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-21-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-21-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-21-6 | трудноудаляемых |
| 64-21-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-21-1 | 64-21-2 | 64-21-3 | 64-21-4 | 64-21-5 | 64-21-6 | 64-21-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,96 | 9,36 | 0,56 | 1,85 | 4,32 | 5,59 | 5,21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,07 | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,15 | 0,07 | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,07 | 0,04 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-22 Капители ионические высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-22-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-22-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-22-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-22-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-22-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-22-6 | трудноудаляемых |
| 64-22-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-22-1 | 64-22-2 | 64-22-3 | 64-22-4 | 64-22-5 | 64-22-6 | 64-22-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,01 | 8,19 | 0,37 | 1,31 | 2,82 | 3,95 | 3,43 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,02 | - | - | - | - | 0,015 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,05 | 0,02 | - | - | - | - | 0,015 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,021 | 0,012 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-23 Капители ионические высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-23-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-23-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-23-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-23-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-23-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-23-6 | трудноудаляемых |
| 64-23-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-23-1 | 64-23-2 | 64-23-3 | 64-23-4 | 64-23-5 | 64-23-6 | 64-23-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,96 | 9,36 | 0,79 | 3,03 | 6,91 | 9,12 | 7,93 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,07 | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,15 | 0,07 | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,07 | 0,04 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-24 Капители коринфские высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-24-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-24-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-24-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-24-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-24-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-24-6 | трудноудаляемых |
| 64-24-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-24-1 | 64-24-2 | 64-24-3 | 64-24-4 | 64-24-5 | 64-24-6 | 64-24-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,89 | 15,73 | 0,64 | 2,47 | 11,44 | 12,48 | 12,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,17 | 0,08 | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,17 | 0,08 | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,07 | 0,035 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-25 Капители коринфские высотой до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-25-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-25-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-25-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-25-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-25-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-25-6 | трудноудаляемых |
| 64-25-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-25-1 | 64-25-2 | 64-25-3 | 64-25-4 | 64-25-5 | 64-25-6 | 64-25-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 25,22 | 19,24 | 1,26 | 4,95 | 21,19 | 24,96 | 24,05 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,27 | 0,19 | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,09 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,27 | 0,19 | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,12 | 0,06 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-26 Капители коринфские высотой до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-26-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-26-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-26-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-26-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-26-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-26-6 | трудноудаляемых |
| 64-26-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-26-1 | 64-26-2 | 64-26-3 | 64-26-4 | 64-26-5 | 64-26-6 | 64-26-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 49,79 | 35,49 | 1,87 | 7,54 | 32,11 | 37,7 | 36,27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,36 | 0,26 | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,011 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,36 | 0,26 | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,011 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,14 | 0,07 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-27 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-27-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-27-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-27-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-27-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-27-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-27-6 | трудноудаляемых |
| 64-27-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-27-1 | 64-27-2 | 64-27-3 | 64-27-4 | 64-27-5 | 64-27-6 | 64-27-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,46 | 2,57 | 0,25 | 1,01 | 2,24 | 2,99 | 2,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,03 | - | - | - | - | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,06 | 0,03 | - | - | - | - | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,022 | 0,012 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-28 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-28-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-28-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-28-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-28-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-28-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-28-6 | трудноудаляемых |
| 64-28-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-28-1 | 64-28-2 | 64-28-3 | 64-28-4 | 64-28-5 | 64-28-6 | 64-28-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,49 | 3,49 | 0,37 | 1,51 | 3,39 | 4,52 | 4,39 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,04 | - | - | - | - | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,09 | 0,04 | - | - | - | - | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,047 | 0,027 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-29 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-29-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-29-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-29-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-29-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-29-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-29-6 | трудноудаляемых |
| 64-29-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-29-1 | 64-29-2 | 64-29-3 | 64-29-4 | 64-29-5 | 64-29-6 | 64-29-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,03 | 4,86 | 0,57 | 2,26 | 5,11 | 6,83 | 6,47 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,08 | - | - | - | - | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,16 | 0,08 | - | - | - | - | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,082 | 0,047 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-30 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-30-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-30-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-30-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-30-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-30-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-30-6 | трудноудаляемых |
| 64-30-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-30-1 | 64-30-2 | 64-30-3 | 64-30-4 | 64-30-5 | 64-30-6 | 64-30-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,74 | 1,35 | 0,16 | 0,61 | 1,29 | 1,76 | 1,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,003 | 0,002 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-31 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-31-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-31-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-31-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-31-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-31-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-31-6 | трудноудаляемых |
| 64-31-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-31-1 | 64-31-2 | 64-31-3 | 64-31-4 | 64-31-5 | 64-31-6 | 64-31-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,85 | 2,19 | 0,22 | 0,87 | 1,79 | 2,43 | 2,35 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,008 | 0,005 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-32 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-32-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-32-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-32-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-32-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-32-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-32-6 | трудноудаляемых |
| 64-32-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-32-1 | 64-32-2 | 64-32-3 | 64-32-4 | 64-32-5 | 64-32-6 | 64-32-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,77 | 2,74 | 0,28 | 1,13 | 2,28 | 3,06 | 3,06 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,015 | - | - | - | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,03 | 0,015 | - | - | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,01 | 0,005 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-33 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-33-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-33-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-33-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-33-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-33-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-33-6 | трудноудаляемых |
| 64-33-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-33-1 | 64-33-2 | 64-33-3 | 64-33-4 | 64-33-5 | 64-33-6 | 64-33-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,71 | 3,48 | 0,34 | 1,38 | 2,78 | 3,78 | 3,78 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,03 | - | - | - | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,05 | 0,03 | - | - | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,027 | 0,017 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-34 Листы высотой до 150 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-34-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-34-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-34-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-34-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-34-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-34-6 | трудноудаляемых |
| 64-34-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-34-1 | 64-34-2 | 64-34-3 | 64-34-4 | 64-34-5 | 64-34-6 | 64-34-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,02 | 1,53 | 0,05 | 0,25 | 0,75 | 0,95 | 1,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,001 | 0,0005 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-35 Листы высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-35-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-35-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-35-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-35-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-35-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-35-6 | трудноудаляемых |
| 64-35-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-35-1 | 64-35-2 | 64-35-3 | 64-35-4 | 64-35-5 | 64-35-6 | 64-35-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,54 | 1,81 | 0,11 | 0,53 | 1,16 | 1,57 | 1,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,004 | 0,002 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-36 Листы высотой до 400 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-36-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-36-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-36-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-36-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-36-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-36-6 | трудноудаляемых |
| 64-36-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-36-1 | 64-36-2 | 64-36-3 | 64-36-4 | 64-36-5 | 64-36-6 | 64-36-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,61 | 2,69 | 0,21 | 1,04 | 2,15 | 2,98 | 2,86 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,01 | - | - | - | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,02 | 0,01 | - | - | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,01 | 0,005 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-37 Маски-замки высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-37-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-37-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-37-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-37-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-37-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-37-6 | трудноудаляемых |
| 64-37-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-37-1 | 64-37-2 | 64-37-3 | 64-37-4 | 64-37-5 | 64-37-6 | 64-37-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,72 | 2,85 | 0,16 | 0,61 | 1,44 | 1,89 | 1,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,015 | - | - | - | - | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,02 | 0,015 | - | - | - | - | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,02 | 0,01 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-38 Маски-замки высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-38-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-38-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-38-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-38-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-38-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-38-6 | трудноудаляемых |
| 64-38-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-38-1 | 64-38-2 | 64-38-3 | 64-38-4 | 64-38-5 | 64-38-6 | 64-38-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,54 | 3,39 | 0,27 | 0,98 | 2,54 | 3,31 | 3,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,02 | - | - | - | - | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,03 | 0,02 | - | - | - | - | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,01 | 0,005 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-39 Погонные лепные изделия высотой до 50 мм

Измеритель: 100 пог. м изделий

Смена лепных изделий:

| #G064-39-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-39-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-39-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-39-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-39-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-39-6 | трудноудаляемых |
| 64-39-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-39-1 | 64-39-2 | 64-39-3 | 64-39-4 | 64-39-5 | 64-39-6 | 64-39-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 113,1 | 84,5 | 14,43 | 57,59 | 101,4 | 145,6 | 120,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,03 | - | - | - | - | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,06 | 0,03 | - | - | - | - | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9001 | Детали | м | 101,0 | 101,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,4 | 0,2 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-40 Погонные лепные изделия высотой до 100 мм

Измеритель: 100 пог. м изделий

Смена лепных изделий:

| #G064-40-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-40-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-40-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-40-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-40-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-40-6 | трудноудаляемых |
| 64-40-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-40-1 | 64-40-2 | 64-40-3 | 64-40-4 | 64-40-5 | 64-40-6 | 64-40-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 139,1 | 102,7 | 21,58 | 87,1 | 154,7 | 219,7 | 182,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,08 | - | - | - | - | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,12 | 0,08 | - | - | - | - | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9001 | Детали | м | 101,0 | 101,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,81 | 0,5 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-41 Погонные лепные изделия высотой до 200 мм

Измеритель: 100 пог. м изделий

Смена лепных изделий:

| #G064-41-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-41-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-41-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-41-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-41-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-41-6 | трудноудаляемых |
| 64-41-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-41-1 | 64-41-2 | 64-41-3 | 64-41-4 | 64-41-5 | 64-41-6 | 64-41-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 213,2 | 159,9 | 28,86 | 115,7 | 280,2 | 293,8 | 248,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9001 | Детали | м | 101,0 | 101,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,5 | 0,91 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-42 Погонные лепные изделия высотой до 300 мм

Измеритель: 100 пог. м изделий

Смена лепных изделий:

| #G064-42-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-42-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-42-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-42-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-42-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-42-6 | трудноудаляемых |
| 64-42-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-42-1 | 64-42-2 | 64-42-3 | 64-42-4 | 64-42-5 | 64-42-6 | 64-42-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 266,5 | 198,9 | 36,79 | 152,1 | 257,4 | 374,4 | 315,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 | 0,3 | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,4 | 0,3 | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9001 | Детали | м | 101,0 | 101,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 2,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-43 Поручни шириной до 250 мм

Измеритель: 100 пог. м изделий

Смена лепных изделий:

| #G064-43-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-43-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-43-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-43-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-43-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-43-6 | трудноудаляемых |
| 64-43-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-43-1 | 64-43-2 | 64-43-3 | 64-43-4 | 64-43-5 | 64-43-6 | 64-43-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 282,1 | 179,4 | 25,22 | 74,49 | 175,5 | 224,9 | 244,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,81 | 0,26 | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,81 | 0,26 | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9001 | Детали | м | 101,0 | 101,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 3,53 | 1,52 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-44 Розетки диаметром до 200 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-44-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-44-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-44-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-44-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-44-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-44-6 | трудноудаляемых |
| 64-44-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-44-1 | 64-44-2 | 64-44-3 | 64-44-4 | 64-44-5 | 64-44-6 | 64-44-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,82 | 1,41 | 0,11 | 0,41 | 0,72 | 1,01 | 0,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,0015 | 0,0008 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-45 Розетки диаметром до 300 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-45-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-45-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-45-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-45-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-45-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-45-6 | трудноудаляемых |
| 64-45-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-45-1 | 64-45-2 | 64-45-3 | 64-45-4 | 64-45-5 | 64-45-6 | 64-45-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,08 | 1,59 | 0,14 | 0,56 | 0,98 | 1,41 | 1,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,004 | 0,0025 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-46 Розетки диаметром до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-46-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-46-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-46-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-46-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-46-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-46-6 | трудноудаляемых |
| 64-46-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-46-1 | 64-46-2 | 64-46-3 | 64-46-4 | 64-46-5 | 64-46-6 | 64-46-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,39 | 2,39 | 0,19 | 0,75 | 1,35 | 1,92 | 1,77 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,02 | - | - | - | - | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,03 | 0,02 | - | - | - | - | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,01 | 0,005 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-47 Розетки диаметром до 800 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-47-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-47-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-47-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-47-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-47-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-47-6 | трудноудаляемых |
| 64-47-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-47-1 | 64-47-2 | 64-47-3 | 64-47-4 | 64-47-5 | 64-47-6 | 64-47-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,41 | 4,02 | 0,28 | 1,26 | 2,12 | 3,06 | 2,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,04 | - | - | - | - | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,05 | 0,04 | - | - | - | - | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,03 | 0,016 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-48 Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-48-1 | гипсовых |
| --- | --- |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-48-2 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-48-3 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-48-4 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-48-5 | трудноудаляемых |
| 64-48-6 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-48-1 | 64-48-2 | 64-48-3 | 64-48-4 | 64-48-5 | 64-48-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,67 | 0,06 | 0,19 | 0,45 | 0,56 | 0,57 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | - | - | - | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,01 | - | - | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,005 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-49 Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-49-1 | гипсовых |
| --- | --- |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-49-2 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-49-3 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-49-4 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-49-5 | трудноудаляемых |
| 64-49-6 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-49-1 | 64-49-2 | 64-49-3 | 64-49-4 | 64-49-5 | 64-49-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,48 | 0,11 | 0,31 | 0,75 | 0,94 | 0,96 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | - | - | - | - | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,02 | - | - | - | - | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,015 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-50 Сухари высотой до 150 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-50-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-50-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-50-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-50-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-50-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-50-6 | трудноудаляемых |
| 64-50-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-50-1 | 64-50-2 | 64-50-3 | 64-50-4 | 64-50-5 | 64-50-6 | 64-50-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,35 | 1,09 | 0,06 | 0,18 | 0,43 | 0,56 | 0,82 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,004 | 0,002 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-51 Сухари высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-51-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-51-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-51-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-51-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-51-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-51-6 | трудноудаляемых |
| 64-51-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-51-1 | 64-51-2 | 64-51-3 | 64-51-4 | 64-51-5 | 64-51-6 | 64-51-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,72 | 1,14 | 0,11 | 0,27 | 0,65 | 0,82 | 1,16 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,006 | 0,003 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-52 Триглифы высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-52-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-52-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-52-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-52-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-52-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-52-6 | трудноудаляемых |
| 64-52-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-52-1 | 64-52-2 | 64-52-3 | 64-52-4 | 64-52-5 | 64-52-6 | 64-52-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,38 | 1,16 | 0,046 | 0,23 | 0,51 | 0,68 | 0,78 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,02 | - | - | - | - | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,03 | 0,02 | - | - | - | - | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,02 | 0,01 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-53 Триглифы высотой до 350 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-53-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-53-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-53-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-53-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-53-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-53-6 | трудноудаляемых |
| 64-53-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-53-1 | 64-53-2 | 64-53-3 | 64-53-4 | 64-53-5 | 64-53-6 | 64-53-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,65 | 1,31 | 0,093 | 0,34 | 0,78 | 1,01 | 1,14 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,03 | - | - | - | - | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,05 | 0,03 | - | - | - | - | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,028 | 0,02 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-54 Триглифы высотой до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-54-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-54-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-54-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-54-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-54-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-54-6 | трудноудаляемых |
| 64-54-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-54-1 | 64-54-2 | 64-54-3 | 64-54-4 | 64-54-5 | 64-54-6 | 64-54-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,92 | 2,29 | 0,19 | 0,56 | 1,34 | 1,72 | 1,82 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,04 | - | - | - | - | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,08 | 0,04 | - | - | - | - | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,05 | 0,025 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-55 Шишки высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-55-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-55-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-55-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-55-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-55-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-55-6 | трудноудаляемых |
| 64-55-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-55-1 | 64-55-2 | 64-55-3 | 64-55-4 | 64-55-5 | 64-55-6 | 64-55-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,03 | 2,21 | 0,13 | 0,41 | 0,91 | 1,18 | 1,41 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,004 | 0,002 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-56 Эмблемы круглые диаметром до 200 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-56-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-56-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-56-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-56-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-56-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-56-6 | трудноудаляемых |
| 64-56-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-56-1 | 64-56-2 | 64-56-3 | 64-56-4 | 64-56-5 | 64-56-6 | 64-56-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,89 | 1,44 | 0,11 | 0,41 | 0,72 | 1,01 | 0,91 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,006 | 0,003 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-57 Эмблемы круглые диаметром до 300 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-57-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-57-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-57-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-57-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-57-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-57-6 | трудноудаляемых |
| 64-57-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-57-1 | 64-57-2 | 64-57-3 | 64-57-4 | 64-57-5 | 64-57-6 | 64-57-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,18 | 1,65 | 0,14 | 0,56 | 0,99 | 1,41 | 1,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,008 | 0,005 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-58 Эмблемы круглые диаметром до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-58-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-58-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-58-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-58-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-58-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-58-6 | трудноудаляемых |
| 64-58-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-58-1 | 64-58-2 | 64-58-3 | 64-58-4 | 64-58-5 | 64-58-6 | 64-58-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,29 | 2,33 | 0,19 | 0,75 | 1,35 | 1,92 | 1,77 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,02 | - | - | - | - | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,03 | 0,02 | - | - | - | - | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,016 | 0,01 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-59 Эмблемы круглые диаметром до 800 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-59-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-59-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-59-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-59-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-59-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-59-6 | трудноудаляемых |
| 64-59-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-59-1 | 64-59-2 | 64-59-3 | 64-59-4 | 64-59-5 | 64-59-6 | 64-59-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,67 | 3,72 | 1,26 | 2,79 | 2,12 | 3,06 | 2,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,04 | - | - | - | - | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,06 | 0,04 | - | - | - | - | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,024 | 0,012 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-60 Эмблемы портальные площадью до 0,5 м

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-60-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-60-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-60-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-60-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-60-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-60-6 | трудноудаляемых |
| 64-60-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-60-1 | 64-60-2 | 64-60-3 | 64-60-4 | 64-60-5 | 64-60-6 | 64-60-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,94 | 4,72 | 0,25 | 1,01 | 1,76 | 2,51 | 2,43 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,04 | - | - | - | - | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,07 | 0,04 | - | - | - | - | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,04 | 0,023 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-61 Эмблемы портальные площадью до 0,75 м

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-61-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-61-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-61-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-61-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-61-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-61-6 | трудноудаляемых |
| 64-61-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-61-1 | 64-61-2 | 64-61-3 | 64-61-4 | 64-61-5 | 64-61-6 | 64-61-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,64 | 5,41 | 0,37 | 1,51 | 6,64 | 3,77 | 3,55 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,11 | 0,06 | - | - | - | - | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,11 | 0,06 | - | - | - | - | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,06 | 0,034 | - | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНр 64-62 Эмблемы портальные площадью до 1,0 м

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

| #G064-62-1 | цементных |
| --- | --- |
| 64-62-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

| #G064-62-3 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-62-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

| #G064-62-5 | легкоудаляемых |
| --- | --- |
| 64-62-6 | трудноудаляемых |
| 64-62-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-62-1 | 64-62-2 | 64-62-3 | 64-62-4 | 64-62-5 | 64-62-6 | 64-62-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,71 | 6,29 | 0,49 | 1,99 | 3,54 | 5,03 | 4,62 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,08 | - | - | - | - | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,15 | 0,08 | - | - | - | - | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,08 | 0,045 | - | - | - | - | - |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Госстрой России, 1999

#G0

ГЭСНр-81-04-65-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 65

ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001#S-65

Дата введения 200-01-01

РАЗРАБОТАНЫ Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (Л.Н. Крылов, И.И. Дмитренко) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО "РЦЭС" (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков) при участии специалистов - В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков (31 ГПИ СС МО РФ, Москва), Н.М. Рязанова (институт "ЛенжилНИИпроект", Санкт-Петербург), А.П. Иванов (АООТ "Стройкорпорация Санкт-Петербурга"), А.А. Козловская, С.М. Беллер (ОАО "Институт ЛенНИИпроект", Санкт-Петербург), Т.Ю. Берлин (Институт "Ленгипроинжпроект", Санкт-Петербург)

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, А.Ф. Лыкова, В.В. Сафорнов, Н.К. Кобозева, И.В. Кобец, Е.В. Сметанина).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2000 года постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 года № 77

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение внутренних санитарно-технических работ при ремонте зданий и сооружений.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая: разметку мест прокладки трубопроводов и вычерчивание эскизов; сверление или пробивку отверстий для креплений; перемещение баллонов в процессе сварочных работ; присоединение приборов к трубопроводам; снятие в процессе работы и обратная установка отдельных деталей пробок и стаканчиков к сифонам, водоразборных кранов и т.п.; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве работ.

1.3. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение работ рассчитан исходя из условий использования при производстве работ узлов и деталей, изготовленных на заводах или в заготовительных мастерских.

1.4. Нормами предусмотрены работы на высоте до 3 м от уровня пола. При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте более 3 м от пола к нормам затрат труда рабочих-строителей следует применять следующие коэффициенты:

| #G0для выполнения работ на высоте свыше 3 до 5 м | 1,1 |
| --- | --- |
| для выполнения работ на высоте свыше 5 до 8 м | 1,25 |
| для выполнения работ на высоте свыше 8 до 10 м | 1,35 |
| для выполнения работ на высоте свыше 10 | 1,5 |

1.5. В нормах не учтен расход ресурсов на выполнение работ по устройству лесов и подмостей, изготовление козел, настила, стремянок, подставок и лестниц.

1.6. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение всех заготовительных операций, входящих в состав работ, рассчитан исходя из условий их осуществления вручную.

1.7. В нормах таблиц диаметры труб приводятся:

стальных - по условному проходу;

чугунных, полиэтиленовых и металлопластиковых - внутренние.

Диаметры арматуры приведены по условному проходу.

1.8. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение работ по прокладке трубопроводов и установке санитарно-технических приборов, рассчитан исходя из условий наличия готовых сквозных отверстий и гнезд.

1.9. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение работ по смене санитарно-технических приборов рассчитан исходя из условий использования при производстве работ типовых креплений.

1.10. Расход ресурсов на выполнение работ по тепловым испытаниям систем отопления и пуску систем, включая наружный осмотр смонтированного оборудования при опробовании и сдаче - приемке систем отопления, принимается равным 3% от норм затрат труда рабочих-строителей и времени использования строительных машин и механизмов, предусмотренных в нормах расхода ресурсов на выполнение работ по устройству указанных систем.

1.11. В нормах настоящего сборника, в которых не указаны масса строительного мусора и возврат материалов, они определяются по факту при осмотре на месте.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по разборке, смене и прокладке трубопроводов определяется:

- из чугунных канализационных и пластмассовых труб - по проектной длине трубопроводов без вычета длины участков, занимаемых фасонными частями и арматурой;

- из стальных водогазопроводных, бесшовных и сварных труб - по проектной длине трубопроводов за вычетом участков, занимаемых П-образными компенсаторами.

2.2. Количество, тип и размеры арматуры, подлежащей установлению на трубопроводах, а также объем работ по установке санитарно-технических приборов определяется по проектным данным.

2.3. Объем работ по гидравлическому испытанию стальных трубопроводов определяется по проектной длине всех трубопроводов системы, включая П-образные компенсаторы и участки, занимаемые фасонными частями.

РАЗДЕЛ I. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Таблица ГЭСНр 65-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб

Состав работ:

01. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей. 02. Свертывание арматуры. 03. Правка и очистка труб от накипи. 04. Складирование труб и фасонных частей.

Измеритель: 100 м трубопроводов

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до:

| #G065-1-1 | 32 мм |
| --- | --- |
| 65-1-2 | 63 мм |
| 65-1-3 | 100 мм |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-1-1 | 65-1-2 | 65-1-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 34,66 | 59,62 | 76,38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,17 | 0,26 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 040504 | Аппарат для газовой резки и сварки | маш.-ч | 3,3 | 5,7 | 6,5 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,17 | 0,26 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м | 2,74 | 4,73 | 5,4 |
| 101-1602 | Ацетилен | м | 0,43 | 0,74 | 0,85 |
| 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,22 | 0,34 | 0,43 |

Таблица ГЭСНр 65-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб

Состав работ:

01. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 02. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений. 03. Отборка годных труб. 04. Складирование по диаметрам.

Измеритель: 100 м трубопровода с фасонными частями

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:

| #G065-2-1 | 50 мм |
| --- | --- |
| 65-2-2 | 100 мм |
| 65-2-3 | 150 мм |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-2-1 | 65-2-2 | 65-2-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 68,8 | 85,3 | 111,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,32 | 0,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,16 | 0,32 | 0,48 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,59 | 1,34 | 2,18 |

Таблица ГЭСНр 65-3 Снятие арматуры

Состав работ:

01. Отсоединение арматуры от трубопроводов.

Измеритель: 100 шт. арматуры

Снятие:

| #G065-3-1 | кранов водоразборных или туалетных |
| --- | --- |
| 65-3-2 | клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм |
| 65-3-3 | клапанов фланцевых приемных диаметром до 100 мм |
| 65-3-4 | клапанов фланцевых обратных диаметром до 50 мм |
| 65-3-5 | клапанов фланцевых обратных диаметром до 100 мм |
| 65-3-6 | смесителя с душевой сеткой |
| 65-3-7 | смесителя без душевой сетки |
| 65-3-8 | водомеров диаметром до 50 мм |
| 65-3-9 | водомеров диаметром до 100 мм |
| 65-3-10 | колонок водоразборных |
| 65-3-11 | колонок водогрейных |
| 65-3-12 | пожарных гидрантов |
| 65-3-13 | задвижек диаметром до 100 мм |
| 65-3-14 | задвижек диаметром до 200 мм |
| 65-3-15 | вантузов воздушных одинарных диаметром 50 мм |
| 65-3-16 | вантузов воздушных двойных диаметром 50 мм |
| 65-3-17 | водомерных узлов массой до 100 кг |
| 65-3-18 | водомерных узлов массой до 200 кг |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед.измер. | 65-3-1 | 65-3-2 | 65-3-3 | 65-3-4 | 65-3-5 | 65-3-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,7 | 29,0 | 49,7 | 46,85 | 95,76 | 57,57 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,24 | 0,68 | 0,37 | 1,12 | 0,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,01 | 0,24 | 0,68 | 0,37 | 1,12 | 0,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,05 | 1,55 | 3,72 | 1,51 | 3,62 | 0,26 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-3-7 | 65-3-8 | 65-3-9 | 65-3-10 | 65-3-11 | 65-3-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 36,71 | 27,8 | 86,7 | 364,2 | 121,3 | 294,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,24 | 0,75 | 2,27 | 0,75 | 0,75 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,07 | - | - | - | 0,75 | - |
| 031811 | Автопогрузчики | маш.-ч | - | 0,24 | 0,75 | 2,27 | - | 0,75 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,22 | 1,6 | 6,0 | 23,0 | 8,0 | 10,0 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-3-13 | 65-3-14 | 65-3-15 | 65-3-16 | 65-3-17 | 65-3-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 95,3 | 154,7 | 175,1 | 182,7 | 106,6 | 128,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 8,52 | 17,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 031811 | Автопогрузчики |  | - | - | - | - | 8,52 | 17,2 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 4,0 | 10,0 | 4,0 | 13,0 | 8,1 | 17,4 |

Таблица ГЭСНр 65-4 Демонтаж санитарно-технических приборов

Состав работ:

01. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов. 02. Снятие кронштейнов.

Измеритель: 100 приборов

Демонтаж санитарных приборов:

| #G065-4-1 | умывальников и раковин |
| --- | --- |
| 65-4-2 | унитазов и писсуаров |
| 65-4-3 | моек |
| 65-4-4 | ванн |
| 65-4-5 | смывных труб |
| 65-4-6 | сидений к унитазам |
| 65-4-7 | сифонов |
| 65-4-8 | смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене |
| 65-4-9 | смывных бачков пластмассовых на стене |
| 65-4-10 | смывных бачков фаянсовых на унитазе |
| 65-4-11 | биде |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-4-1 | 65-4-2 | 65-4-3 | 65-4-4 | 65-4-5 | 65-4-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 51,30 | 63,84 | 102,6 | 293,0 | 55,84 | 43,69 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,26 | 0,29 | 0,79 | 2,63 | 0,02 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,26 | 0,29 | 0,79 | 2,63 | 0,02 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1,82 | 2,65 | 1,18 | 11,40 | 0,48 | 0,08 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-4-7 | 65-4-8 | 65-4-9 | 65-4-10 | 65-4-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 58,91 | 43,32 | 40,14 | 37,28 | 93,48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 1,25 | 0,26 | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,03 | 1,25 | 1,25 | 0,26 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,27 | 2,15 | 1,48 | 1,75 | 2,37 |

Таблица ГЭСНр 65-5 Смена арматуры

Состав работ:

01. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода. 02. Подготовка арматуры к установке. 03. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.

Измеритель: 100 шт.

Смена арматуры:

| #G065-5-1 | вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм |
| --- | --- |
| 65-5-2 | вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |
| 65-5-3 | вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм |
| 65-5-4 | кранов писсуарных |
| 65-5-5 | кранов водоразборных и туалетных |
| 65-5-6 | смесителей с душевой сеткой |
| 65-5-7 | смесителей без душевой сетки |
| 65-5-8 | задвижек диаметром 50 мм |
| 65-5-9 | задвижек диаметром 100 мм |
| 65-5-10 | задвижек диаметром 150 мм |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед.измер. | 65-5-1 | 65-5-2 | 65-5-3 | 65-5-4 | 65-5-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 81,0 | 103,0 | 133,0 | 81,0 | 33,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,12 | 0,26 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,05 | 0,12 | 0,26 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 101-0388 | Краски масляные | т | 0,0014 | 0,0025 | 0,0037 | 0,0007 | 0,0007 |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,7 | 1,22 | 1,84 | 0,31 | 0,31 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0007 | 0,0012 | 0,0018 | 0,0003 | 0,0003 |
| 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,04 | 0,11 | 0,24 | 0,04 | 0,05 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-5-6 | 65-5-7 | 65-5-8 | 65-5-9 | 65-5-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч - | 266,7 | 200,0 | 308,0 | 422,0 | 594,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 0,09 | 1,6 | 4,2 | 6,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,14 | 0,09 | 1,6 | 4,2 | 6,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 300-9450 | Смесители | шт. | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| 300-9009 | Арматура фланцевая | шт. | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 101-0388 | Краски масляные | т | 0,0032 | 0,0032 | - | - | - |
| 300-0041 | Болты с гайками и шайбами | т | - | - | 0,11 | 0,21 | 0,51 |
| 101-9896 | Прокладки из паронита | 1000 шт. | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 2,1 | 2,1 | - | - | - |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0019 | 0,0019 | - | - | - |
| 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,26 | 0,23 | 1,8 | 3,84 | 7,41 |

Таблица ГЭСНр 65-6 Смена санитарно-технических приборов

Состав работ:

01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.

Измеритель: 100 приборов

Смена санитарных приборов:

| #G065-6-1 | трапов диаметром до 50 мм |
| --- | --- |
| 65-6-2 | трапов диаметром до 100 мм |
| 65-6-3 | сифонов чугунных |
| 65-6-4 | писсуаров |
| 65-6-5 | сидений к унитазам |
| 65-6-6 | манжетов резиновых к унитазам |
| 65-6-7 | смывных труб с резиновыми манжетами |
| 65-6-8 | выпусков к умывальникам и мойкам |
| 65-6-9 | смывных бачков |
| 65-6-10 | гибких подводок |
| 65-6-11 | смывных кранов |
| 65-6-12 | унитазов типа "Компакт" |
| 65-6-13 | чаш "Генуя" |
| 65-6-14 | унитазов |
| 65-6-15 | моек на одно отделение |
| 65-6-16 | моек на два отделения |
| 65-6-17 | ванн чугунных |
| 65-6-18 | ванн стальных |
| 65-6-19 | раковин |
| 65-6-20 | полотенцесушителей |
| 65-6-21 | водомеров диаметром до 65 мм |
| 65-6-22 | водомеров диаметром до 100 мм |
| 65-6-23 | водосточных воронок |
| 65-6-24 | умывальников |
| 65-6-25 | шарового крана смывного бачка |
| 65-6-26 | Регулировка смывного бачка |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-6-1 | 65-6-2 | 65-6-3 | 65-6-4 | 65-6-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 96,0 | 234,0 | 76,3 | 107,0 | 80,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,66 | 1,12 | 0,27 | 0,2 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой |  | 0,33 | 0,56 | 0,14 | 0,1 | 0,03 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,33 | 0,56 | 0,13 | 0,1 | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 300-9400 | Санитарные приборы | комп. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 101-0388 | Краски масляные | т | - | - | - | 0,0024 | - |
| 108-0024 | Цемент расширяющийся | т | 0,024 | 0,032 | 0,46 | 0,02 | - |
| 101-0311 | Каболка | т | 0,007 | 0,012 | 0,013 | 0,012 | - |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | - | - | - | 1,2 | - |
| 101-0628 | Олифа | т | - | - | - | 0,0012 | - |
| 101-0136 | Дюбели | т | - | - | - | 0,005 | - |
| 101-1483 | Шурупы стальные | т | - | - | - | 0,007 | - |
| 300-9098 | Втулки ПХВ | шт. | - | - | - | 40,0 | - |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-6-6 | 65-6-7 | 65-6-8 | 65-6-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 80,0 | 100,0 | 42,0 | 100,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,75 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,37 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,38 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 300-9400 | Санитарные приборы | комп. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 101-0388 | Краски масляные | т | - | 0,0018 | - | - |
| 108-0024 | Цемент расширяющийся | т | - | - | 0,008 | - |
| 101-0311 | Каболка | т | - | - | 0,003 | - |
| 101-0812 | Проволока | т | 0,005 | 0,005 | - | - |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | - | 0,61 | - | - |
| 101-0628 | Олифа | т | - | 0,0006 | - | - |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-6-10 | 65-6-11 | 65-6-12 | 65-6-13 | 65-6-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 52,4 | 100,0 | 412,7 | 1837,4 | 354,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,4 | 1,5 | 1,8 | 0,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,05 | 0,2 | 0,75 | 0,9 | 0,4 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,05 | 0,2 | 0,75 | 0,9 | 0,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 300-9400 | Санитарные приборы | комп. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 101-0388 | Краски масляные | т | - | 0,0018 | 0,0026 | 0,0049 | - |
| 101-1483 | Шурупы | т | - | - | 0,0043 | - | 0,0043 |
| 108-0024 | Цемент расширяющийся | т | - | - | 0,02 | 0,033 | 0,02 |
| 101-0812 | Проволока | т | - | - | 0,005 | - | - |
| 101-0311 | Каболка | т | - | - | 0,0035 | 0,01 | 0,0035 |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | - | 0,61 | 1,05 | 1,98 | - |
| 101-0628 | Олифа | т | - | 0,0006 | 0,0012 | 0,0091 | - |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-6-15 | 65-6-16 | 65-6-17 | 65-6-18 | 65-6-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 327,4 | 407,6 | 587,4 | 532,2 | 191,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,4 | 1,8 | 7,4 | 6,8 | 1,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,7 | 0,9 | 3,7 | 3,4 | 0,7 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,7 | 0,9 | 3,7 | 3,4 | 0,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 300-9400 | Санитарные приборы | комп. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 101-0388 | Краски масляные | т | - | - | 0,013 | 0,013 | - |
| 101-0136 | Дюбели | т | 0,005 | 0,008 | - | - | 0,008 |
| 101-1483 | Шурупы | т | 0,011 | 0,016 | - | - | 0,007 |
| 101-0311 | Каболка | т | 0,003 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,006 |
| 108-0024 | Цемент расширяющийся | т | 0,008 | 0,016 | 0,02 | 0,02 | 0,016 |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | - | - | 5,9 | 5,9 | - |
| 101-0628 | Олифа | т | - | - | 0,0059 | 0,0059 | - |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-6-20 | 65-6-21 | 65-6-22 | 65-6-23 | 65-6-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 139,7 | 234,7 | 369,2 | 491,4 | 212,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,42 | 1,1 | 1,8 | 1,1 | 1,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,21 | 1,1 | 1,8 | 0,55 | 0,7 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,21 | - | - | 0,55 | 0,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 300-9400 | Санитарные приборы | комп. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 101-0388 | Краски масляные | т | 0,005 | - | - | - | 0,01 |
| 108-0024 | Цемент расширяющийся | т | - | - | - | 0,016 | 0,008 |
| 101-0311 | Каболка | т | - | - | - | 0,0061 | 0,007 |
| 101-0136 | Дюбели | т | 0,005 | - | - | - | - |
| 101-1483 | Шурупы | т | 0,004 | - | - | - | 0,007 |
| 300-0040 | Болты с гайками и шайбами | т | - | 0,128 | 0,28 | - | - |
| 101-1703 | Прокладки резиновые | кг | - | 5,0 | 10,0 | - | - |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 2,6 | - | - | - | 0,4 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0024 | - | - | - | 0,0004 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-6-25 | 65-6-26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 87,0 | 26,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,05 | - |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,05 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 300-9400 | Санитарные приборы | комп. | 100,0 | - |
| 101-0388 | Краски масляные | т | 0,0007 | - |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,31 | - |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0003 | - |

Таблица ГЭСНр 65-7 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб

Состав работ:

01. Снятие средств крепления. 02. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 03. Разборка старых труб и фасонных частей. 04. Примерка, перерубка нового комплекта труб в необходимых случаях. 05. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов. 06. Установка средств крепления для труб.

Измеритель: 100 м трубопровода с фасонными частями

Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до:

65-7-1 50 мм

65-7-2 100 мм

65-7-3 150 мм

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-7-1 | 65-7-2 | 65-7-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 220,8 | 233,5 | 336,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,0 | 1,8 | 2,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,5 | 0,9 | 1,4 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,5 | 0,9 | 1,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 300-9517 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним | м | 99,8 | 99,8 | 99,7 |
| 300-9240 | Крепления | кг | П | П | П |
| 108-0024 | Цемент расширяющийся | т | 0,022 | 0,023 | 0,031 |
| 101-0311 | Каболка | т | 0,008 | 0,009 | 0,012 |
| 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,78 | 1,51 | 2,26 |

Таблица ГЭСНр 65-8 Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб

Состав работ:

01. Снятие средств крепления. 02. Разборка старых труб и фасонных частей. 04. Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях. 05. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов. 06. Установка средств крепления для труб.

Измеритель: 100 м трубопровода с фасонными частями

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до:

65-8-1 50 мм

65-8-2 100 мм

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-8-1 | 65-8-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 58,4 | 61,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,2 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 300-9660 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами 50 мм | м | 99,8 | - |
| 300-9661 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами 100 мм | м | - | 99,8 |
| 300-9240 | Крепления | кг | П | П |
| 300-0040 | Болты с гайками и шайбами | т | 0,0012 | 0,0027 |
| 103-0743 | Кольца резиновые уплотнительные | кг | 1,5 | 4,0 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,04 | 0,11 |

Таблица ГЭСНр 65-9 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы

Состав работ:

01. Снятие средств крепления. 02. Разборка старых труб и фасонных частей. 04. Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях. 05. Прокладка труб с фасонными частями со сваркой в необходимых случаях. 06. Установка средств крепления для труб. 07. Промывка трубопроводов с хлорированием (нормы 10-15).

Измеритель: 100 м трубопроводов

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:

65-9-1 15 мм

65-9-2 20 мм

65-9-3 25 мм

65-9-4 32 мм

65-9-5 40 мм

65-9-6 50 мм

65-9-7 65 мм

65-9-8 80 мм

65-9-9 100 мм

Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до:

65-9-10 15 мм

65-9-11 20 мм

65-9-12 25 мм

Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до:

65-9-13 15 мм

65-9-14 20 мм

65-9-15 25 мм

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-9-1 | 65-9-2 | 65-9-3 | 65-9-4 | 65-9-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 77,8 | 85,9 | 94,83 | 115,1 | 121,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 300-9515 | Трубопроводы с гильзами | м | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 300-9008 | Арматура трубопроводная | шт. | ,П | П | П | П | П |
| 300-9240 | Крепления | кг | П | П | П | П | П |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 101-0388 | Краски масляные | т | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 101-0807 | Проволока сварочная | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1522 | Электроды | т | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| 101-1602 | Ацетилен | м | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 101-0324 | Кислород | м | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-9-6 | 65-9-7 | 65-9-8 | 65-9-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 134,9 | 158,5 | 174,8 | 220,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,6 | 0,72 | 0,72 | 1,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч | 16,1 | 25,9 | 25,9 | 30,1 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4,3 | 8,9 | 8,9 | 12,8 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,3 | 0,36 | 0,36 | 0,67 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,3 | 0,36 | 0,36 | 0,67 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 300-9515 | Трубопроводы с гильзами | м | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 300-9008 | Арматура трубопроводная | шт. | П | П | П | П |
| 300-9240 | Крепления | кг | П | П | П | П |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,02 | - | - | - |
| 101-0388 | Краски масляные | т | 0,00004 | - | - | - |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,00002 | - | - | - |
| 101-0807 | Проволока сварочная | т | 0,0004 | 0,001 | 0,001 | 0,0013 |
| 101-1522 | Электроды | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 |
| 101-1602 | Ацетилен | м | 0,47 | 2,05 | 2,05 | 2,79 |
| 101-0324 | Кислород | м | 0,97 | 2,52 | 2,52 | 3,37 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-9-10 | 65-9-11 | 65-9-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 168,0 | 155,0 | 155,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 4,28 | 4,56 | 4,90 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 300-9905 | Многослойные металл-полимерные трубы | м | 93,6 | 95,8 | 97,8 |
| 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам по проекту | шт. | П | П | П |
| 300-9240 | Крепления | кг | П | П | П |
| 300-9912 | Запорная арматура | шт. | П | П | П |
| 300-9920 | Трубки защитные гофрированные | м | 9,0 | 11,0 | 13,0 |
| 300-9925 | Монтажная плита одинарная | шт. | 4,0 | - | - |
| 300-9927 | Монтажная плита двойная | шт. | 14,0 | - | - |
| 101-1602 | Ацетилен | м | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 101-0324 | Кислород | м | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 101-0254 | Известь хлорная | т | 0,0014 | 0,0016 | 0,0026 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,4 | 0,47 | 0,74 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-9-13 | 65-9-14 | 65-9-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 181,0 | 166,0 | 166,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 4,28 | 4,56 | 4,90 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 300-9905 | Многослойные металл-полимерные трубы | м | 92,5 | 94,7 | 97,1 |
| 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам по проекту | шт. | П | П | П |
| 300-9240 | Крепления | кг | П | П | П |
| 300-9912 | Запорная арматура | шт. | П | П | П |
| 300-9920 | Трубки защитные гофрированные | м | 9,0 | 11,0 | 13,0 |
| 300-9925 | Монтажная плита одинарная | шт. | 4,0 | - | - |
| 300-9927 | Монтажная плита двойная | шт. | 14,0 | - | - |
| 101-1602 | Ацетилен | м | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 101-0324 | Кислород | м | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 101-0254 | Известь хлорная | т | 0,0014 | 0,0016 | 0,0026 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,4 | 0,47 | 0,74 |

Таблица ГЭСНр 65-10 Прочистка канализационной сети

Состав работ:

01. Открывание крышек ревизий, прочистка стальной щеткой трубопровода от одной ревизии до другой, промывка трубопровода через санитарные приборы и закрывание крышек ревизий с установкой прокладок (норма 1). 02. Прочистка тросом труб дворовой канализации с очисткой от грязи и промывкой колодцев, с открыванием и закрыванием люков (норма 2).

Измеритель: 100 м трубопровода

Очистка канализационной сети:

65-10-1 внутренней

65-10-2 дворовой

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-10-1 | 65-10-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,2 | 108,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 300-0040 | Болты с гайками и шайбами | кг | 5,0 | - |
| 411-1002 | Вода | м | 7,8 | 31,5 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые | кг | 2,0 | - |

Таблица ГЭСНр 65-11 Ремонт бетонных лотков в колодцах

Состав работ:

01. Очистка люка. 02. Снятие крышки. 03. Перекрытие труб при помощи пробок. 04. Разборка старых бетонных лотков. 05. Бетонирование лотков с оштукатуриванием и железнением. 06. Открытие труб. 07. Установка крышки колодца.

Измеритель: 100 колодцев

65-11-1 Ремонт бетонных лотков в колодцах

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-11-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1020,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 61,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 59,6 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 59,6 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 2,32 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 402-9061 | Раствор цементный М100 | м | 2,92 |
| 401-0035 | Бетон тяжелый М100 | м | 14,9 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,107 |
| 101-1324 | Цемент | т | 0,107 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 41,5 |

РАЗДЕЛ II. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Таблица ГЭСНр 65-12 Демонтаж расширительных и конденсационных баков

Состав работ:

01. Снятие баков с отсоединением от трубопроводов.

Измеритель: 100 шт.

Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью:

65-12-1 до 0,9 м

65-12-2 до 2,0 м

65-12-3 более 2,0 м

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-12-1 | 65-12-2 | 65-12-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 209,0 | 405,0 | 525,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,9 | 6,7 | 7,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 2,9 | 6,7 | 7,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 11,3 | 20,6 | 32,0 |

Таблица ГЭСНр 65-13 Демонтаж воздухосборников и грязевиков

Состав работ:

01. Снятие приборов с отсоединением от трубопроводов.

Измеритель: 100 шт.

Демонтаж:

65-13-1 воздухосборников

65-13-2 грязевиков

| #G0Шифрресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-13-1 | 65-13-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 49,1 | 159,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 2,7 | 5,3 |

Таблица ГЭСНр 65-14 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях

Состав работ:

01. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей. 02. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб.

Измеритель: 100 м трубопроводов

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях:

| #G065-14-1 | на резьбе диаметром до 32 мм |
| --- | --- |
| 65-14-2 | на резьбе диаметром до 50 мм |
| 65-14-3 | на сварке диаметром до 50 мм |
| 65-14-4 | на сварке диаметром до 100 мм |
| 65-14-5 | на сварке диаметром до 150 мм |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-14-1 | 65-14-2 | 65-14-3 | 65-14-4 | 65-14-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 37,8 | 54,7 | 43,6 | 65,3 | 117,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | - | - | 5,45 | 13,6 | 18,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м | - | - | 1,09 | 2,71 | 3,66 |
| 101-1602 | Ацетилен | м | - | - | 0,15 | 0,35 | 0,44 |

Таблица ГЭСНр 65-15 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб

Состав работ:

01. Перерезка труб на месте со снятием креплений и труб. 02. Заготовка новых труб с перерезкой и нарезкой длинных и коротких резьб. 03. Пробивка отверстий в стенах и перегородках для установки средств крепления трубопроводов. 04. Установка и заделка креплений. 05. Сборка трубопроводов с навертыванием фасонных частей и арматуры. 06. Прокладка трубопроводов с соблюдением заданного уклона.

Измеритель: 100 м трубопроводов

Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до:

65-15-1 20 мм

65-15-2 32 мм

65-15-3 50 мм

65-15-4 80 мм

Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до:

65-15-5 15 мм

65-15-6 20 мм

65-15-7 25 мм

Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе отопления диаметром до:

65-15-8 15 мм

65-15-9 20 мм

65-15-10 25 мм

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-15-1 | 65-15-2 | 65-15-3 | 65-15-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 89,3 | 91,0 | 111,0 | 130,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч | 4,58 | 4,58 | 16,1 | 25,9 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4,1 | 4,1 | 5,6 | 11,6 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,45 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,45 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 103-9011 | Трубы стальные | м | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
| 300-9240 | Крепления | кг | П | П | П | П |
| 300-9008 | Арматура трубопроводная | шт. | П | П | П | П |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,05 | 0,05 | 0,02 | - |
| 101-0388 | Краски масляные | т | 0,00011 | 0,00011 | 0,00004 | - |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00002 | - |
| 101-0807 | Проволока сварочная | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,001 |
| 101-1522 | Электроды | т | 0,0019 | 0,0019 | 0,006 | 0,006 |
| 101-0324 | Кислород | м | 0,66 | 0,66 | 1,26 | 3,28 |
| 101-1602 | Ацетилен | т | 0,3 | 0,3 | 0,61 | 2,71 |

| #G0Шифрресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-15-5 | 65-15-6 | 65-15-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 161,0 | 174,0 | 183,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 4,08 | 4,36 | 4,64 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 300-9905 | Многослойные металл-полимерные трубы | м | 93,6 | 95,8 | 97,8 |
| 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам | шт. | П | П | П |
| 300-9240 | Крепления | кг | П | П | П |
| 300-9912 | Запорная арматура | шт. | П | П | П |
| 300-9920 | Трубки защитные гофрированные | м | 4,0 | 6,0 | 7,0 |
| 101-1602 | Ацетилен | м | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 101-0324 | Кислород | м | 0,48 | 0,48 | 0,48 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-15-8 | 65-15-9 | 65-15-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 122,0 | 156,0 | 167,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 4,08 | 4,36 | 4,64 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 300-9905 | Многослойные металл-полимерные трубы | м | 94,8 | 97,1 | 98,4 |
| 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам | шт. | П | П | П |
| 300-9240 | Крепления | кг | П | П | П |
| 300-9912 | Запорная арматура | шт. | П | П | П |
| 300-9920 | Трубки защитные гофрированные | м | 4,0 | 6,0 | 7,0 |
| 101-1602 | Ацетилен | м | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 101-0324 | Кислород | м | 0,48 | 0,48 | 0,48 |

Таблица ГЭСНр 65-16 Смена сгонов у трубопроводов

Состав работ:

01. Разъединение сгона со снятием его на месте. 02. Комплектование нового сгона. 03. Соединение нового сгона.

Измеритель: 100 сгонов

Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:

65-16-1 20 мм

65-16-2 32 мм

65-16-3 50 мм

| #G0Шифрресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-16-1 | 65-16-2 | 65-16-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,7 | 41,6 | 71,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,05 | 0,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,02 | 0,05 | 0,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 300-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой диаметром до 20 мм | шт. | 100,0 | - | - |
| 300-1239 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой диаметром до 32 мм | шт. | - | 100,0 | - |
| 300-1241 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой диаметром до 50 мм | шт. | - | - | 100,0 |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,2 | 0,36 | 0,56 |
| 101-0388 | Краски масляные | т | 0,00048 | 0,00087 | 0,0013 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0009 | 0,0016 | 0,0024 |

Таблица ГЭСНр 65-17 Установка заглушек

Состав работ:

01. Установка заглушек с постановкой прокладок.

Измеритель: 100 заглушек

Установка заглушек диаметром трубопроводов до:

65-17-1 100 мм

65-17-2 150 мм

65-17-3 250 мм

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-17-1 | 65-17-2 | 65-17-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 112,0 | 136,0 | 170,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9350 | Сталь листовая | т | 0,094 | 0,16 | 0,38 |
| 101-9896 | Прокладки паронитовые | 1000 шт. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 300-0040 | Болты с гайками и шайбами | т | 0,072 | 0,144 | 0,144 |

Таблица ГЭСНр 65-18 Ремонт арматуры

Состав работ:

01. Отсоединение арматуры от трубопровода (нормы 2,4,6-9). 02. Снятие арматуры с места (нормы 2,4,6-9). 03. Полная разборка арматуры. 04. Осмотр и очистка снятой арматуры и отдельных частей. 05. Сборка арматуры с набивкой сальников. 06. Проверка взаимодействия частей в собранном виде. 07. Установка на место арматуры (нормы 2, 4, 6-9). 08. Проверка правильности установки (нормы 2, 4, 6-9). 09. Припасовка дисков (нормы 2, 4, 8). 10. Снятие и установка кожухов и грузов (нормы 7,8).

Измеритель: 100 шт. арматуры

Ремонт задвижек диаметром до:

| #G065-18-1 | 100 мм без снятия с места |
| --- | --- |
| 65-18-2 | 100 мм со снятием с места |
| 65-18-3 | 150 мм без снятия с места |
| 65-18-4 | 150 мм со снятием с места |
| 65-18-5 | 200 мм без снятия с места |
| 65-18-6 | 200 мм со снятием с места |

Ремонт предохранительных клапанов:

| #G065-18-7 | однорычажных |
| --- | --- |
| 65-18-8 | двухрычажных |
| 65-18-9 | Ремонт конденсатоотводчиков |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-18-1 | 65-18-2 | 65-18-3 | 65-18-4 | 65-18-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 302,4 | 520,8 | 378,1 | 733,2 | 503,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 544-0094 | Паронит | т | 0,0252 | 0,076 | 0,0394 | 0,118 | 0,065 |
| 300-0040 | Болты с шайбами и гайками | т | - | 0,062 | - | 0,146 | - |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | 3,5 | 3,5 | 4,8 | 4,8 | 6,4 |
| 101-0962 | Солидол | т | 0,0078 | 0,0078 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0142 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-18-6 | 65-18-7 | 65-18-8 | 65-18-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 987,4 | 369,6 | 520,8 | 594,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 544-0094 | Паронит | т | 0,194 | 0,0504 | 0,079 | 0,0284 |
| 300-0040 | Болты с шайбами и гайками | т | 0,146 | 0,062 | 0,062 | 0,018 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | 6,4 | 2,4 | 2,8 | 2,7 |
| 101-0962 | Солидол | т | 0,0142 | 0,0054 | 0,0062 | 0,0057 |

Таблица ГЭСНр 65-19 Демонтаж нагревательных приборов

Состав работ:

01. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов. 02. Снятие приборов.

Измеритель: 100 шт. (нормы 1-4, 6, 7); 100 экм (норма 5).

Демонтаж радиаторов весом до:

65-19-1 80 кг

65-19-2 160 кг

65-19-3 240 кг

65-19-4 Демонтаж ребристых труб

65-19-5 Демонтаж конвекторов

Демонтаж калориферов массой до:

65-19-6 125 кг

65-19-7 250 кг

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-19-1 | 65-19-2 | 65-19-3 | 65-19-4 | 65-19-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 110,0 | 158,0 | 234,0 | 87,0 | 18,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,24 | 3,82 | 7,89 | 1,58 | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 2,24 | 3,82 | 7,89 | 1,58 | 0,2 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-19-6 | 65-19-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 244,8 | 296,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,1 | 2,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,64 | 8,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 3,64 | 8,02 |

Таблица ГЭСНр 65-20 Перегруппировка секций старых радиаторов

Состав работ:

01. Отсоединение радиаторов от трубопровода. 02. Снятие радиатора с места. 03. Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок. 04. Прочистка и промывка радиаторов. 05. Присоединение секций с ввертыванием радиаторных пробок. 06. Установка радиаторов на место. 07. Присоединение радиатора к трубопроводу.

Измеритель: 100 радиаторов (нормы 1-3), 100 секций (норма 4).

Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до:

65-20-1 80 кг

65-20-2 160 кг

65-20-3 240 кг

65-20-4 Добавлять на каждую секцию сверх первой

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-20-1 | 65-20-2 | 65-20-3 | 65-20-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 295,0 | 433,0 | 592,0 | 74,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,23 | 4,42 | 6,81 | 0,45 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 2,23 | 4,42 | 6,81 | 0,45 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 300-9352 | Секции радиаторные | шт. | П | П | П | П |
| 300-9353 | Пробки радиаторные | шт. | П | П | П | П |
| 300-9354 | Ниппеля радиаторные | шт. | П | П | П | П |
| 101-0388 | Краски масляные | т | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 411-1002 | Вода | м | 4,2 | 8,1 | 12,3 | 0,5 |

Таблица ГЭСНр 65-21 Добавление или снятие секций радиаторов

Состав работ:

01. Отсоединение от трубопровода радиаторов. 02. Снятие радиаторов с кронштейнов. 03. Вывертывание пробок с очисткой от старых прокладок. 04. Добавление новых секций радиаторов (нормы 1, 2). 05. Снятие секций радиаторов (нормы 3, 4). 06. Ввертывание пробок. 07. Установка радиаторов. 08. Присоединение радиаторов к трубопроводу.

Измеритель: 100 радиаторов

Добавление секций радиаторов:

| #G065-21-1 | одной или двух крайних |
| --- | --- |
| 65-22-2 | одной или двух средних |

Снятие секций радиаторов:

| #G065-21-3 | одной или двух крайних |
| --- | --- |
| 65-21-4 | одной или двух средних |

При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять к:

| #G065-21-5 | 65-21-1 |
| --- | --- |
| 65-21-6 | 65-21-2 |

При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять к:

| #G065-21-7 | 65-21-3 |
| --- | --- |
| 65-21-8 | 65-21-4 |

| #G0Шифрресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-21-1 | 65-21-2 | 65-21-3 | 65-21-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 216,0 | 277,0 | 196,0 | 242,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,76 | 1,76 | 1,64 | 1,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,88 | 0,88 | - | - |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,88 | 0,88 | 1,64 | 1,64 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 300-9352 | Секции радиаторные | шт. | П | П | - | - |
| 300-9353 | Пробки радиаторные | шт. | П | П | - | - |
| 300-9354 | Ниппеля радиаторные | шт. | П | П | - | - |
| 101-0388 | Краски масляные | т | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-21-5 | 65-21-6 | 65-21-7 | 65-21-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 27,8 | 36,4 | 20,2 | 27,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,88 | 0,88 |  |  |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,44 | 0,44 | - | - |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,44 | 0,44 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 300-9352 | Секции радиаторные | шт. | П | П | - | - |
| 300-9353 | Пробки радиаторные | шт. | П | П | - | - |
| 300-9354 | Ниппеля радиаторные | шт. | П | П | - | - |
| 101-0388 | Краски масляные | т | 0,0075 | 0,0075 | - | - |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 3,25 | 3,25 | - | - |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,00075 | 0,00075 | - | - |

Таблица ГЭСНр 65-22 Прочистка и промывка отопительных приборов

Состав работ:

01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Снятие приборов. 03. Прочистка и промывка. 04. Установка приборов на место. 05. Присоединение приборов к трубопроводу. 06. Выверка приборов после установки.

Измеритель: 100 приборов

Прочистка и промывка отопительных приборов:

| #G065-22-1 | радиаторов весом до 80 кг внутри здания |
| --- | --- |
| 65-22-2 | радиаторов весом до 160 кг внутри здания |
| 65-22-3 | радиаторов весом до 240 кг внутри здания |
| 65-22-4 | ребристых труб внутри здания |
| 65-22-5 | радиаторов весом до 80 кг вне здания |
| 65-22-6 | радиаторов весом до 160 кг вне здания |
| 65-22-7 | радиаторов весом до 240 кг вне здания |
| 65-22-8 | ребристых труб вне здания |

| #G0Шифрресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-22-1 | 65-22-2 | 65-22-3 | 65-22-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 291,6 | 399,6 | 538,8 | 222,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0388 | Краски масляные | т | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 411-1002 | Вода | м | 4,2 | 8,1 | 12,3 | 0,5 |
| 101-9896 | Прокладки паронитовые | 1000 шт. | - | - | - | 0,2 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-22-5 | 65-22-6 | 65-22-7 | 65-22-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 371,4 | 559,6 | 777,8 | 276,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 3,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 3,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0388 | Краски масляные | т | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 411-1002 | Вода | м | 4,2 | 8,1 | 12,3 | 0,5 |
| 101-9896 | Прокладки паронитовые | 1000 шт. | - | - | - | 0,2 |

Таблица ГЭСНр 65-23 Слив и наполнение водой системы отопления

Состав работ:

01. Слив воды из системы. 02. Наполнение водой системы с предварительным осмотром системы до наполнения водой с постановкой деревянных пробок на свободные концы трубопровода и выключением расширительного бака (нормы 1, 2). 03. Наполнение системы водой с выпуском воздуха (нормы 1, 2). 04. Осмотр системы во время наполнения водой (норма 2). 05. Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой (норма 4).

Измеритель: 1000 м объема здания (нормы 1-3); 100 отремонтированных приборов (норма 4).

Слив и наполнение водой системы отопления:

| #G065-23-1 | без осмотра системы |
| --- | --- |
| 65-23-2 | с осмотром системы |
| 65-23-3 | Слив воды из системы |
| 65-23-4 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-23-1 | 65-23-2 | 65-23-3 | 65-23-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,41 | 1,27 | 0,21 | 23,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,7 | 3 | 1,7 | 3 |

Таблица ГЭСНр 65-24 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой

Состав работ:

01. Проверка приборов на равномерный прогрев. 02. Регулировка приборов при необходимости.

Измеритель: 100 приборов

65-24-1 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-24-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,73 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |

Таблица ГЭСНр 65-25 Смена кранов

Состав работ:

01. Снятие старого крана. 02. Подготовка нового крана к установке. 03. Установка нового крана.

Измеритель: 100 шт.

Смена:

65-25-1 воздушных кранов радиаторов

65-25-2 пробко-спускных кранов

65-25-3 кранов двойной регулировки

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-25-1 | 65-25-2 | 65-25-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,4 | 41,8 | 100,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 300-9230 | Краны | шт. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 101-0388 | Краски масляные | т | 0,0018 | 0,0034 | 0,0051 |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,61 | 1,2 | 1,7 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0006 | 0,0012 | 0,0017 |

Таблица ГЭСНр 65-26 Демонтаж распределительных гребенок

Состав работ:

01. Снятие распределительных гребенок с отсоединением от трубопроводов.

Измеритель: 100 шт.

Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса до:

65-26-1 150 мм

65-26-2 200 мм

65-26-3 300 мм

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-26-1 | 65-26-2 | 65-26-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 662,4 | 732,7 | 958,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |

Таблица ГЭСНр 65-27 Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов

Состав работ:

01. Снятие приборов с отсоединением от трубопроводов.

Измеритель: 100 шт.

Демонтаж элеваторов номер:

65-27-1 1-5

65-27-2 6, 7

Демонтаж элеваторных узлов номер:

65-27-3 1, 2

65-27-4 3-5

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-27-1 | 65-27-2 | 65-27-3 | 65-27-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 97,2 | 128,4 | 912,4 | 1104,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |

РАЗДЕЛ III. ВЕНТИЛЯЦИЯ

Таблица ГЭСНр 65-28 Разборка вентиляционных коробов из плит

Состав работ:

01. Отбивка штукатурки. 02. Разборка коробов на части.

Измеритель: 100 м поверхности коробов

Разборка вентиляционных коробов из плит:

65-28-1 одинарных

65-28-2 двойных

| #G0Шифрресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-28-1 | 65-28-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 64,1 | 98,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,0 | 1,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 1,0 | 1,65 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 2,0 | 3,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 7,1 | 14,3 |

Таблица ГЭСНр 65-29 Разборка вентиляционных шахт

Состав работ:

01. Разборка наружной обшивки шахт из кровельной стали. 02. Разборка шахт на щиты.

Измеритель: 1 м внутренней поверхности шахты

65-28-1 Разборка вентиляционных шахт

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-29-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,056 |

Таблица ГЭСНр 65-30 Разборка металлических воздуховодов

Состав работ:

01. Снятие креплений. 02. Разборка воздуховодов на части.

Измеритель: 100 м поверхности воздуховодов

Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до:

65-30-1 165 мм/540 мм

65-30-2 320 мм/1000 мм

65-30-3 495 мм/1550 мм

65-30-4 660 мм/2070 мм

65-30-5 885 мм/2780 мм

Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до:

65-30-6 165 мм/540 мм

65-30-7 320 мм/1000 мм

65-30-8 495 мм/1550 мм

65-30-9 660 мм/2070 мм

65-30-10 885 мм/2780 мм

Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до:

65-30-11 165 мм/540 мм

65-30-12 320 мм/1000 мм

65-30-13 495 мм/1550 мм

65-30-14 660 мм /2070 мм

65-30-15 885 мм/2780 мм

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-30-1 | 65-30-2 | 65-30-3 | 65-30-4 | 65-30-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 47,8 | 39,9 | 32,1 | 24,7 | 22,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-30-6 | 65-30-7 | 65-30-8 | 65-30-9 | 65-30-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 63,9 | 48,1 | 40,2 | 32,1 | 29,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-30-11 | 65-30-12 | 65-30-13 | 65-30-14 | 65-30-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 56,1 | 48,6 | 32,6 | 29,8 | 24,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

Таблица ГЭСНр 65-31 Демонтаж осевых вентиляторов

Состав работ:

01. Снятие вентиляторов с отсоединением от электропитания и воздуховодов.

Измеритель: 100 шт.

Демонтаж осевых вентиляторов весом до:

65-31-1 0,05 т

65-31-2 0,1 т

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-31-1 | 65-31-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 567,7 | 1154,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,75 | 1,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,75 | 1,27 |

Таблица ГЭСНр 65-32 Демонтаж центробежных вентиляторов

Состав работ:

01. Снятие вентиляторов с отсоединением от электропитания и воздуховодов.

Измеритель: 100 шт.

Демонтаж центробежных вентиляторов весом до:

65-32-1 0,05 т

65-32-2 0,12 т

65-32-3 0,4 т

65-32-4 0,6 т

65-32-5 1,0 т

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-32-1 | 65-32-2 | 65-32-3 | 65-32-4 | 65-32-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 344,1 | 847,4 | 1367,2 | 1754,8 | 2107,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,75 | 2,27 | 5,29 | 13,62 | 21,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,75 | 2,27 | 5,29 | 13,62 | 21,18 |

Таблица ГЭСНр 65-33 Смена жалюзийных решеток

Состав работ:

01. Снятие существующей решетки. 02. Установка новой решетки с заделкой раствором.

Измеритель: 100 жалюзийных решеток

65-33-1 Смена жалюзийных решеток

| #G0Шифрресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-33-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 46,19 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 300-9390 | Решетки жалюзийные | шт. | 100,0 |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | 0,05 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,02 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,07 |

Таблица ГЭСНр 65-34 Ремонт вентиляционных коробов

Состав работ:

01. Очистка разрушенного места короба. 02. Разборка дефектных плит. 03. Установка новых плит. 04. Заделка швов раствором.

Измеритель: 100 м поверхности коробов

65-34-1 Ремонт вентиляционных коробов

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-34-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 150,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,75 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,75 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9131 | Плиты | шт. | П |
| 402-9071 | Раствор тяжелый цементный | м | 1,3 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 14,3 |

Таблица ГЭСНр 65-35 Прочистка вентиляционных каналов

Состав работ:

01. Удаление засорений в вентиляционных каналах с пробивкой и заделкой прочистных отверстий.

Измеритель: 100 м каналов

65-35-1 Прочистка вентиляционных каналов

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-35-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 411-1002 | Вода | м | 0,017 |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | 0,04 |

РАЗДЕЛ IV. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Таблица ГЭСНр 65-36 Снятие газовых приборов

Состав работ:

01. Отсоединение приборов от линий трубопроводов. 02. Освобождение приборов от креплений. 03. Снятие приборов.

Измеритель: 100 приборов

Снятие газовых приборов:

65-36-1 бытовых газовых плит с двумя конфорками

65-36-2 бытовых газовых плит с четырьмя конфорками

65-36-3 колонок

65-36-4 счетчиков

65-36-5 водоподогревателей

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-36-1 | 65-36-2 | 65-36-3 | 65-36-4 | 65-36-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 30,28 | 61,92 | 58,69 | 27,85 | 163,69 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,57 | 1,06 | 0,41 | 0,06 | 1,29 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,57 | 1,06 | 0,41 | 0,06 | 1,29 |

Таблица ГЭСНр 65-37 Снятие вытяжных труб у газовых приборов

Состав работ:

01. Снятие вытяжных труб с отсоединением от газовых приборов и креплений.

Измеритель: 100 вытяжных труб

Снятие вытяжных труб у газовых приборов:

65-37-1 без шибера

65-37-2 с шибером

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-37-1 | 65-37-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 67,0 | 70,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,22 | 0,54 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,22 | 0,54 |

РАЗДЕЛ V. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСНр 65-38 Смена частей канализационного стояка над кровлей

Состав работ:

01. Снятие негодных частей. 02. Установка новых частей.

Измеритель: 1 шт.

Смена частей канализационного стояка:

65-38-1 патрубка

65-38-2 флюгарки

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-38-1 | 65-38-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,15 | 1,38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 103-9002 | Трубы чугунные канализационные | м | 1,53 | - |
| 101-0816 | Проволока | т | - | 0,0003 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | - | 0,0005 |
| 101-0311 | Каболка | т | 0,0004 | - |
| 101-9351 | Сталь листовая оцинкованная | т | - | 0,005 |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Госстрой России, 1999

#G0

ГЭСНр-81-04-66-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 66

НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

ГЭСНр-2001#S-66

Дата введения 2000-01-01

РАЗРАБОТАНЫ Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (Л.Н. Крылов, И.И. Дмитренко) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО "РЦЭС" (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков) при участии специалистов - В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков (31 ГПИ СС МО РФ, Москва), Н.М. Рязанова (институт "ЛенжилНИИпроект", Санкт-Петербург), А.П. Иванов (АООТ "Стройкорпорация Санкт-Петербурга"), А.А. Козловская, С.М. Беллер (ОАО "Институт ЛенНИИпроект", Санкт-Петербург), Т.Ю. Берлин (Институт "Ленгипроинжпроект", Санкт-Петербург)

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, А.Ф. Лыкова, В.В. Сафорнов, Н.К. Кобозева, И.В. Кобец, Е.В. Сметанина).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2000 года постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 года № 77

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по разборке, ремонту и замене наружных инженерных сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения с использованием узлов, деталей и сборных конструкций промышленного изготовления.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая: очистку внутренних и наружных поверхностей труб от загрязнений; подчистку готовых приямков и проверку уклонов; подбивку труб грунтом; зачистку дна траншей; перестановку креплений при опускании труб и др.; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве подготовительных работ.

1.3. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение работ по разборке трубопроводов рассчитан исходя из условий полной разборки на отдельные трубы и фасонные части.

1.4. В нормах учтены усредненные условия производства работ:

- разборка и замена труб в траншеях с естественной влажностью грунта - 70%;

- разборка и замена труб в траншеи в грунтах, насыщенных водой, т.е. в условиях налипания грунта на обувь, инструменты, трубы, детали и крепления и т.п. - 30%;

- длина труб в соответствии с ГОСТ.

Вносить в нормы изменения или поправки в зависимости от длины и толщины стенок труб, глубины и состояния траншей и т.п. не допускается.

1.5. В нормах приведены диаметры труб и арматуры по условному проходу.

Если проектом предусматриваются трубы диаметром, отличающимся от приведенных в нормах, то расход ресурсов на выполнение работ с использованием таких труб следует определять по нормам, рассчитанным для труб ближайшего диаметра.

1.6. Нормы предназначены для определения расхода ресурсов на выполнение работ по прокладке наружных сетей водоснабжения при давлении до 2,5 МПа (25 ат), а также аналогичных трубопроводов другого назначения.

1.7. В нормах, в которых не указаны масса строительного мусора и возврат материалов, они определяются по факту при осмотре на месте.

1.8. В нормах таблиц с 66-27 по 66-46 затраты на эксплуатацию автомобиля бортового приведены для технологических целей и внутрипостроечного транспорта.

1.9. В нормах таблицы 66-29 расход клеевой композиции (код 113-9049) при температуре воздуха ниже +5°С следует увеличивать в 1,5 раза.

1.10. В таблице 66-37 при работе в затопленном колодце все нормы затрат труда рабочих-строителей, машинистов и времени эксплуатации машин и механизмов увеличиваются вдвое. Для заглушек диаметром 600-800 мм (норма 66-36-4) и диаметром 800-1200 мм (норма 66-36-5) добавляется промывочная машина КО-504 КАМАЗ в количестве 0,5 и 1,0 маш.-ч соответственно.

1.11. При выполнении работ по таблицам 66-37, 66-39 и 66-40 в случаях заиливания трубопроводов более чем на 30% требуется дополнительная промывка труб по соответствующим нормам таблицы 66-43 с учетом повышающих коэффициентов согласно таблице 1.

Таблица 1

| #G0№№ п/п | Процент заиленности | Коэффициенты к нормам затрат ресурсов по шифрам380161, 380181, 411-1002 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30-40 | 1,0 |
| 2 | 45 | 1,16 |
| 3 | 50 | 1,29 |
| 4 | 55 | 1,41 |
| 5 | 60 | 1,54 |
| 6 | 65 | 1,67 |
| 7 | 70 | 1,8 |
| 8 | 75 | 1,93 |
| 9 | 80 | 2,06 |
| 10 | 85 | 2,19 |
| 11 | 90 | 2,31 |
| 12 | 100 | 2,56 |

1.12. В нормах таблиц с 66-27 по 66-46 расход ряда материалов дан с учетом нормального числа их оборотов и норм допустимых потерь после каждого оборота согласно таблице 2.

Таблица 2

| #G0№№ п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Номер нормы | Ед. измер. | Расход на перво-началь-ную уста-новку | Норма-тив обора-чивае-мости | Расход с учетом обора-чивае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 201-9281 | Щиты опалубки металлические | ГЭСНр № 66-31ГЭСНр № 66-32 | т | 0,4 | 20 | 0,023 |
| 2 | 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | ГЭСНр № 66-31ГЭСНр № 66-32 | т | 1,0 | 20 | 0,057 |
| 3 | 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 1,0 т | ГЭСНр № 66-32 | т | 0,1 | 20 | 0,005 |
| 3.1 | 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | ГЭСНр № 66-37ГЭСНр № 66-39 | т | 0,11 | 10 | 0,013 |
| 4.0 | 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруже- | ГЭСНр № 66-33-1 | т | 0,03 | 5 | 0,007 |
|  |  | ний с преобладанием гнуто-сварных профилей и круглых | ГЭСНр № 66-33-2 |  |  |  |  |
|  |  | труб, средняя масса сбороч-ной единицы до 0,1 т | ГЭСНр № 66-44-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГЭСНр № 66-44-2 |  |  |  |  |
| 4.1 | 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруже- | ГЭСНр № 66-33-3 | т | 0,04 | 5 | 0,01 |
|  |  | ний с преобладанием гнуто-сварных профилей и круглых труб, средняя масса сбороч-ной единицы до 0,1 т | ГЭСНр № 66-44-3 |  |  |  |  |
| 4.2 | 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруже- | ГЭСНр № 66-33-4 | т | 0,06 | 5 | 0,015 |
|  |  | ний с преобладанием гнуто-сварных профилей и круглых | ГЭСНр № 66-33-5 |  |  |  |  |
|  |  | труб, средняя масса сбороч-ной единицы до 0,1 т | ГЭСНр № 66-44-4 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГЭСНр № 66-44-5 |  |  |  |  |
| 4.3 | 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруже- | ГЭСНр № 66-33-6 | т | 0,08 | 5 | 0,02 |
|  |  | ний с преобладанием гнуто-сварных профилей и круглых | ГЭСНр № 66-44-6 |  |  |  |  |
|  |  | труб, средняя масса сбороч-ной единицы до 0,1 т |  |  |  |  |  |
| 5.0 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | ГЭСНр № 66-34-1 | м | 0,67 | 5 | 0,167 |
| 5.1 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | ГЭСНр № 66-34-2 | м | 0,84 | 5 | 0,21 |
| 5.2 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | ГЭСНр № 66-34-3 | м | 1,01 | 5 | 0,252 |
| 5.3 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | ГЭСНр № 66-34-4 | м | 1,34 | 5 | 0,335 |
| 5.4 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | ГЭСНр № 66-34-5 | м | 1,68 | 5 | 0,42 |
| 5.5 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | ГЭСНр № 66-34-6 | м | 2,01 | 5 | 0,502 |
| 5.6 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | ГЭСНр № 66-38 | м | 1,33 | 5 | 0,332 |
| 5.7 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | ГЭСНр № 66-40 | м | 13,57 | 5 | 3,392 |
| 5.8 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | ГЭСНр № 66-45-1 | м | 0,68 | 5 | 0,17 |
| 5.9 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | ГЭСНр№ 66-45-2 | м | 0,85 | 5 | 0,212 |
| 5.10 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | ГЭСНр № 66-45-3 | м | 1,02 | 5 | 0,255 |
| 5.11 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | ГЭСНр № 66-45-4 | м | 1,37 | 5 | 0,342 |
| 5.12 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | ГЭСНр № 66-45-5 | м | 1,7 | 5 | 0,425 |
| 5.13 | 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | ГЭСНр № 66-45-6 | м | 2,03 | 5 | 0,507 |
| 6 | 300-9641 | Заглушка ПТ | ГЭСНр № 66-36 | шт. | 1,0 | 10 | 0,115 |
| 7 | 300-9642 | Пневмозаглушка резинокордная | ГЭСНр № 66-36 | шт. | 1,0 | 10 | 0,115 |
| 8 | 300-9641 | Заглушка ПТ | ГЭСНр № 66-44 | шт. | 2,0 | 10 | 0,23 |
|  |  |  | ГЭСНр № 66-45 |  |  |  |  |
| 9 | 300-9642 | Пневмозаглушка резинокордная | ГЭСНр № 66-44 | шт. | 2,0 | 10 | 0,23 |
|  |  |  | ГЭСНр № 66-45 |  |  |  |  |
| 10 | 102-0029 | Брусья толщиной 130 мм и более III сорта | ГЭСНр № 66-42 | м | 0,5 | 10 | 0,131 |
| 11 | 201-9290 | Стальные конструкции приспособлений для монтажа | ГЭСНр № 66-46-1 | т | 19,54 | 25 | 0,891 |
| 11.1 | 201-9290 | Стальные конструкции приспособлений для монтажа | ГЭСНр № 66-46-2 | т | 46,5 | 25 | 2,12 |
| 12 | 201-9292 | Металлические конструкции крепежных блоков с распорами | ГЭСНр № 66-46-1 | т | 84,86 | 25 | 3,869 |
| 12.1 | 201-9292 | Металлические конструкции крепежных блоков с распорами | ГЭСНр № 66-46-2 | т | 108,85 | 25 | 4,963 |

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по разборке и замене трубопроводов следует определять по всей проектной длине трубопроводов без вычета длины, занимаемой фасонными частями и арматурой.

I. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

Таблица ГЭСНр 66-1 Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб

Состав работ:

01. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей с очисткой от нароста и грязи. 02. Полная разборка трубопровода с отборкой годных труб и фасонных частей со складированием их по диаметрам.

Измеритель: 100 м

Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром:

66-1-1 50 мм

66-1-2 100 мм

66-1-3 150 мм

66-1-4 200 мм

66-1-5 250 мм

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-1-1 | 66-1-2 | 66-1-3 | 66-1-4 | 66-1-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 78,46 | 92,6 | 125,06 | 132,96 | 148,43 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,09 | 2,18 | 3,47 | 4,98 | 6,69 |

Таблица ГЭСНр 66-2 Разборка трубопроводов канализации

Состав работ:

01. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей с очисткой их от нароста и грязи. 02. Полная разборка трубопровода с отборкой годных труб и фасонных частей со складированием их по диаметрам.

Измеритель: 100 м

Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром:

66-2-1 50 мм

66-2-2 100 мм

66-2-3 150 мм

Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром:

66-2-4 150 мм

66-2-5 200 мм

66-2-6 250 мм

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-2-1 | 66-2-2 | 66-2-3 | 66-2-4 | 66-2-5 | 66-2-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 87,38 | 130,49 | 176,86 | 140,73 | 150,61 | 181,07 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,74 | 1,51 | 2,43 | 3,0 | 4,2 | 5,8 |

Таблица ГЭСНр 66-3 Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную

Состав работ:

01. Разборка кирпичной кладки на отдельные кирпичи. 02. Выборка годного кирпича из разобранной кладки с очисткой от раствора и укладкой в штабель с последующим складированием (норма 2).

Измеритель: 1 м кладки

Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную:

66-3-1 без очистки кирпича

66-3-2 с очисткой кирпича

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-3-1 | 66-3-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,44 | 11,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 2,1 | 1,05 |

Таблица ГЭСНр 66-4 Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы

Состав работ:

01. Демонтаж ж/б подушки. 02. Разбивка старого основания под подушку вручную. 03. Устройство выравнивающего слоя из раствора. 04. Монтаж опорной подушки.

Измеритель: 1 шт.

66-4-1 Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-4-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Кран на автомобильном ходу | маш.-ч | 0,04 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 440-9206 | Опорная подушка | м | П |
| 402-9050 | Раствор цементный | м | 0,01 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,05 |

Таблица ГЭСНр 66-5 Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ

Состав работ:

01. Раскрой и установка досок. 02. Устройство и разборка щитов опалубки. 03. Укладка бетона.

Измеритель: 1 м

66-5-1 Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-5-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,57 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Кран на автомобильном ходу | маш.-ч | 0,47 |
| 110101 | Бадьи | маш.-ч | 0,47 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 401-9001 | Бетон | м | 1,015 |
| 203-0501 | Щиты опалубки | м | 0,72 |
| 102-0117 | Доски обрезные толщиной 32-40 мм, III сорта | м | 0,02 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,004 |
| 101-0816 | Проволока | т | 0,009 |

Таблица ГЭСНр 66-6 Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами

Состав работ:

01. Разборка поврежденных мест вручную. 02. Установка опалубки. 03. Укладка арматуры. 04. Укладка бетона.

Измеритель: 1 м

Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами:

66-6-1 площадью до 0,1 м

66-6-2 площадью до 0,2 м

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-6-1 | 66-6-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 27,6 | 21,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,79 | 0,79 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч | 0,37 | 0,37 |
| 021141 | Кран на автомобильном ходу | маш.-ч | 0,69 | 0,69 |
| 110101 | Бадьи | маш.-ч | 0,47 | 0,47 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 401-9001 | Бетон | м | 1,015 | 1,015 |
| 203-0501 | Щиты опалубки | м | 0,79 | 0,79 |
| 102-0117 | Доски обрезные толщиной 32-40 мм, III сорта | м | 0,02 | 0,02 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,004 | 0,004 |
| 204-9001 | Арматура | т | 0,07 | 0,07 |
| 101-1529 | Электроды | т | 0,0035 | 0,0035 |
| 101-0816 | Проволока | т | 0,009 | 0,009 |

Таблица ГЭСНр 66-7 Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер

Состав работ:

01. Отбивка штукатурки вручную. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание.

Измеритель: 100 м оштукатуренной поверхности

66-7-1 Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-7-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 180,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 402-9050 | Раствор цементный | м | 2,2 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,1 |

Таблица ГЭСНр 66-8 Демонтаж чугунных люков

Состав работ:

01. Очистка люка. 02. Снятие крышки и корпуса люка.

Измеритель: 1 люк

66-8-1 Демонтаж чугунных люков

| #G0Шифрресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-8-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,1 |

Таблица ГЭСНр 66-9 Установка лестниц в существующих тепловых камерах

Состав работ:

01. Пробивка отверстий в стенах. 02. Опускание и монтаж лестниц. 03. Заделка отверстий.

Измеритель: 1 т

Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами:

66-9-1 кирпичными

66-9-2 бетонными

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-9-1 | 66-9-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 31,8 | 37,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,86 | 3,21 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 1,36 | 2,71 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч | 1,6 | 1,6 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 1,36 | 2,71 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,5 | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 201-0650 | Металлоконструкции лестниц | т | 1,0 | 1,0 |
| 101-1529 | Электроды | т | 0,001 | 0,001 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м | 0,035 | 0,035 |

Таблица ГЭСНр 66-10 Очистка камер от грязи и ила

Состав работ:

01. Очистка камер от грязи и ила с выкидкой на поверхность вручную (нормы 1-3). 02. Очистка камер от грязи и ила с подъемом на поверхность при помощи лебедок (нормы 4-6 ).

Измеритель: 1 м ила, грязи

Очистка камер от:

66-10-1 сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем

66-10-2 сухого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов

66-10-3 сухого ила и грязи без труб и арматуры

66-10-4 мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем

66-10-5 мокрого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов

66-10-6 мокрого ила и грязи без труб и арматуры

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-10-1 | 66-10-2 | 66-10-3 | 66-10-4 | 66-10-5 | 66-10-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,24 | 6,38 | 4,32 | 6,58 | 8,02 | 5,45 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 030304 | Лебедки ручные | маш.-ч | - | - | - | 2,96 | 3,6 | 2,45 |

Таблица ГЭСНр 66-11 Очистка проходных и полупроходных каналов

Состав работ:

01. Очистка каналов от грязи и ила со сгребанием его в кучи и выкидкой на поверхность вручную.

Измеритель: 1 м ила, грязи

Очистка проходных и полупроходных каналов от:

| #G066-11-1 | сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м |
| --- | --- |
| 66-11-2 | сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м |
| 66-11-3 | сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м |
| 66-11-4 | сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м |
| 66-11-5 | сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м |
| 66-11-6 | сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м |
| 66-11-7 | сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м |
| 66-11-8 | сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м |
| 66-11-9 | сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м |
| 66-11-10 | сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м |
| 66-11-11 | мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м |
| 66-11-12 | мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м |
| 66-11-13 | мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м |
| 66-11-14 | мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м |
| 66-11-15 | мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м |
| 66-11-16 | мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м |
| 66-11-17 | мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м |
| 66-11-18 | мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м |
| 66-11-19 | мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м |
| 66-11-20 | мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-11-1 | 66-11-2 | 66-11-3 | 66-11-4 | 66-11-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,93 | 5,96 | 7,3 | 6,38 | 9,57 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-11-6 | 66-11-7 | 66-11-8 | 66-11-9 | 66-11-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,1 | 8,64 | 10,6 | 9,16 | 14,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-11-11 | 66-11-12 | 66-11-13 | 66-11-14 | 66-11-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,17 | 7,51 | 10,3 | 8,13 | 12,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-11-16 | 66-11-17 | 66-11-18 | 66-11-19 | 66-11-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,95 | 10,9 | 13,6 | 11,8 | 18,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

Таблица ГЭСНр 66-12 Очистка непроходных каналов от ила и грязи

Состав работ:

01. Очистка каналов от грязи и ила со сгребанием в кучи и выкидкой на поверхность вручную.

Измеритель: 1 м ила, грязи

Очистка непроходных каналов от:

| #G066-12-1 | сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м |
| --- | --- |
| 66-12-2 | сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки более 2 м |
| 66-12-3 | сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м |
| 66-12-4 | сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки более 2 м |
| 66-12-5 | мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м |
| 66-12-6 | мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки более 2 м |
| 66-12-7 | мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м |
| 66-12-8 | мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки более 2 м |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-12-1 | 66-12-2 | 66-12-3 | 66-12-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,49 | 4,83 | 4,42 | 6,27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-12-5 | 66-12-6 | 66-12-7 | 66-12-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,32 | 6,07 | 5,55 | 7,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

Таблица ГЭСНр 66-13 Проверка крепления трубопроводов

Состав работ:

01. Визуальная проверка крепления с исправлением его при необходимости.

Измеритель: 1 км теплотрассы

Проверка крепления трубопроводов:

| #G066-13-1 | при однотрубной прокладке диаметром труб до 200 мм |
| --- | --- |
| 66-13-2 | при однотрубной прокладке диаметром труб до 400 мм |
| 66-13-3 | при однотрубной прокладке диаметром труб до 500 мм |
| 66-13-4 | при однотрубной прокладке диаметром труб до 700 мм |
| 66-13-5 | при однотрубной прокладке диаметром труб до 800 мм |
| 66-13-6 | при однотрубной прокладке диаметром труб до 900 мм |
| 66-13-7 | при однотрубной прокладке диаметром труб до 1000 мм |
| 66-13-8 | при однотрубной прокладке диаметром труб до 1200 мм |
| 66-13-9 | при однотрубной прокладке диаметром труб до 1400 мм |
| 66-13-10 | при двухтрубной прокладке диаметром труб до 200 мм |
| 66-13-11 | при двухтрубной прокладке диаметром труб до 400 мм |
| 66-13-12 | при двухтрубной прокладке диаметром труб до 500 мм |
| 66-13-13 | при двухтрубной прокладке диаметром труб до 700 мм |
| 66-13-14 | при двухтрубной прокладке диаметром труб до 800 мм |
| 66-13-15 | при двухтрубной прокладке диаметром труб до 900 мм |
| 66-13-16 | при двухтрубной прокладке диаметром труб до 1000 мм |
| 66-13-17 | при двухтрубной прокладке диаметром труб до 1200 мм |
| 66-13-18 | при двухтрубной прокладке диаметром труб до 1400 мм |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-13-1 | 66-13-2 | 66-13-3 | 66-13-4 | 66-13-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,6 | 30,9 | 51,5 | 72,1 | 92,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-13-6 | 66-13-7 | 66-13-8 | 66-13-9 | 66-13-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 113,0 | 134,0 | 165,0 | 185,0 | 30,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-13-11 | 66-13-12 | 66-13-13 | 66-13-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 51,5 | 72,1 | 103,0 | 134,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-13-15 | 66-13-16 | 66-13-17 | 66-13-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 154,0 | 175,0 | 206,0 | 237,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

Таблица ГЭСНр 66-14 Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб

Состав работ:

01. Газовая резка труб. 02. Подъем вырезанных труб на поверхность и очистка от грязи. 03. Опускание новых труб в траншею. 04. Прихватка стыков. 05. Сварка труб в траншее с зачисткой сварных швов вручную.

Измеритель: 1 вставка длиной 1 м

Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до:

66-14-1 100 мм

66-14-2 200 мм

66-14-3 300 мм

66-14-4 400 мм

66-14-5 500 мм

66-14-6 600 мм

66-14-7 700 мм

66-14-8 800 мм

66-14-9 900 мм

66-14-10 1000 мм

66-14-11 1200 мм

66-14-12 1400 мм

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-14-1 | 66-14-2 | 66-14-3 | 66-14-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,6 | 5,4 | 8,08 | 9,82 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,39 | 0,39 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | - | - | 0,25 | 0,25 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч | 1,39 | 3,57 | 6,17 | 6,76 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,32 | 0,42 | 0,65 | 0,74 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 103-9011 | Трубы стальные | м | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 101-1529 | Электроды | т | 0,0004 | 0,0009 | 0,002 | 0,0026 |
| 101-0324 | Кислород | м | 0,15 | 0,34 | 0,73 | 0,95 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 0,04 | 0,09 | 0,19 | 0,21 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-14-5 | 66-14-6 | 66-14-7 | 66-14-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,1 | 15,1 | 16,1 | 17,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч | 9,37 | 11,97 | 13,61 | 17,68 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,88 | 0,97 | 1,11 | 1,29 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 103-9011 | Трубы стальные | м | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 101-1529 | Электроды | т | 0,0032 | 0,0038 | 0,0056 | 0,0064 |
| 101-0324 | Кислород | м | 1,18 | 1,41 | 2,09 | 2,38 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 0,26 | 0,31 | 0,46 | 0,52 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-14-9 | 66-14-10 | 66-14-11 | 66-14-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,4 | 26,9 | 33,8 | 38,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч | 19,82 | 23,69 | 29,78 | 32,34 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,39 | 1,66 | 1,99 | 2,22 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 103-9011 | Трубы стальные | м | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 101-1529 | Электроды | т | 0,0087 | 0,0096 | 0,016 | 0,027 |
| 101-0324 | Кислород | м | 3,21 | 3,57 | 5,84 | 10,07 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 0,71 | 0,79 | 1,29 | 2,22 |

Таблица ГЭСНр 66-15 Замена участков трубопроводов

Состав работ:

01. Газовая резка труб в траншее. 02. Подъем труб на поверхность и очистка от грязи. 03. Строповка и опускание новых труб в траншею. 04. Закрепление новой трубы в траншее подбивкой грунта. 05. Прихватка стыков. 06. Сварка стыков труб в траншее с зачисткой сварных швов вручную.

Измеритель: 1 вставка длиной 6 м

Замена участков трубопроводов диаметром до:

| #G066-15-1 | 100 мм |
| --- | --- |
| 66-15-2 | 200 мм |
| 66-15-3 | 300 мм |
| 66-15-4 | 400 мм |
| 66-15-5 | 500 мм |
| 66-15-6 | 600 мм |
| 66-15-7 | 700 мм |
| 66-15-8 | 800 мм |
| 66-15-9 | 900 мм |
| 66-15-10 | 1000 мм |
| 66-15-11 | 1200 мм |
| 66-15-12 | 1400 мм |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-15-1 | 66-15-2 | 66-15-3 | 66-15-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,86 | 9,8 | 13,5 | 15,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч | 1,39 | 3,57 | 6,17 | 6,76 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,32 | 0,42 | 0,65 | 0,74 |
| 400003 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 103-9011 | Трубы стальные | м | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 |
| 101-1529 | Электроды | т | 0,0004 | 0,0009 | 0,002 | 0,0026 |
| 101-0324 | Кислород | м | 0,15 | 0,34 | 0,73 | 0,95 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 0,04 | 0,09 | 0,19 | 0,21 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-15-5 | 66-15-6 | 66-15-7 | 66-15-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,51 | 16,87 | 18,74 | 20,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч | 9,37 | 11,97 | 13,61 | 17,68 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,88 | 0,97 | 1,11 | 1,29 |
| 400003 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 103-9011 | Трубы стальные | м | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 |
| 101-1529 | Электроды | т | 0,0032 | 0,0038 | 0,0056 | 0,0064 |
| 101-0324 | Кислород | м | 1,18 | 1,41 | 2,09 | 2,38 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 0,26 | 0,31 | 0,46 | 0,52 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-15-9 | 66-15-10 | 66-15-11 | 66-15-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,62 | 27,51 | 35,82 | 43,93 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч | 19,82 | 23,69 | 29,78 | 34,61 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,39 | 1,66 | 1,99 | 2,22 |
| 400003 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 103-9011 | Трубы стальные | м | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 |
| 101-1529 | Электроды | т | 0,0087 | 0,0096 | 0,016 | 0,027 |
| 101-0324 | Кислород | м | 3,21 | 3,57 | 5,84 | 10,07 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 0,71 | 0,79 | 1,29 | 2,22 |

Таблица ГЭСНр 66-16 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах

Состав работ:

01. Вскрытие непроходного канала. 02. Газовая резка труб. 03. Подъем труб на поверхность и очистка от грязи.

Измеритель: 100 м трубопроводов

Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до:

| #G066-16-1 | 50 мм |
| --- | --- |
| 66-16-2 | 80 мм |
| 66-16-3 | 100 мм |
| 66-16-4 | 150 мм |
| 66-16-5 | 200 мм |
| 66-16-6 | 250 мм |
| 66-16-7 | 300 мм |
| 66-16-8 | 400 мм |
| 66-16-9 | 500 мм |
| 66-16-10 | 600 мм |
| 66-16-11 | 700 мм |
| 66-16-12 | 800 мм |
| 66-16-13 | 1000 мм |
| 66-16-14 | 1200 мм |
| 66-16-15 | 1400 мм |

Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до:

| #G066-16-16 | 50 мм |
| --- | --- |
| 66-16-17 | 80 мм |
| 66-16-18 | 100 мм |
| 66-16-19 | 150 мм |
| 66-16-20 | 200 мм |
| 66-16-21 | 250 мм |
| 66-16-22 | 300 мм |
| 66-16-23 | 400 мм |
| 66-16-24 | 500 мм |
| 66-16-25 | 600 мм |
| 66-16-26 | 700 мм |
| 66-16-27 | 800 мм |
| 66-16-28 | 1000 мм |
| 66-16-29 | 1200 мм |
| 66-16-30 | 1400 мм |

Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой, диаметром труб до:

| #G066-16-31 | 50 мм |
| --- | --- |
| 66-16-32 | 80 мм |
| 66-16-33 | 100 мм |
| 66-16-34 | 150 мм |
| 66-16-35 | 200 мм |
| 66-16-36 | 250 мм |
| 66-16-37 | 300 мм |
| 66-16-38 | 400 мм |
| 66-16-39 | 500 мм |
| 66-16-40 | 600 мм |
| 66-16-41 | 700 мм |
| 66-16-42 | 800 мм |
| 66-16-43 | 1000 мм |
| 66-16-44 | 1200 мм |
| 66-16-45 | 1400 мм |

Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную, диаметром труб до:

| #G066-16-46 | 50 мм |
| --- | --- |
| 66-16-47 | 80 мм |
| 66-16-48 | 100 мм |
| 66-16-49 | 150 мм |

| #G0Шифрресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-16-1 | 66-16-2 | 66-16-3 | 66-16-4 | 66-16-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,4 | 33,8 | 35,1 | 37,8 | 43,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,87 | 2,14 | 2,14 | 2,42 | 2,69 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 1,67 | 1,94 | 1,94 | 2,22 | 2,49 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,53 | 1,78 | 1,78 | 2,03 | 2,28 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м | 0,88 | 1,36 | 1,65 | 3,04 | 5,02 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 0,22 | 0,34 | 0,41 | 0,75 | 1,23 |

| #G0Шифрресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-16-6 | 66-16-7 | 66-16-8 | 66-16-9 | 66-16-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 59,6 | 66,3 | 90,8 | 108,0 | 122,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,54 | 4,08 | 4,27 | 5,46 | 6,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 3,34 | 3,88 | 4,07 | 5,26 | 5,82 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,06 | 3,56 | 4,07 | 4,82 | 5,34 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м | 8,34 | 9,92 | 12,86 | 15,94 | 18,96 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 2,04 | 2,42 | 3,14 | 3,89 | 4,62 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-16-11 | 66-16-12 | 66-16-13 | 66-16-14 | 66-16-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 149,0 | 217,0 | 234,0 | 321,0 | 373,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,05 | 8,17 | 10,38 | 12,32 | 13,72 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 6,65 | 7,77 | 9,98 | 11,92 | 13,32 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 6,10 | 7,12 | 9,14 | 10,92 | 12,20 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м | 21,42 | 24,2 | 37,51 | 73,51 | 85,27 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 5,22 | 5,89 | 9,12 | 17,87 | 20,72 |

| #G0Шифрресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-16-16 | 66-16-17 | 66-16-18 | 66-16-19 | 66-16-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,7 | 33,8 | 35,1 | 48,1 | 53,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,14 | 2,46 | 2,46 | 2,77 | 3,09 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 1,94 | 2,26 | 2,26 | 2,57 | 2,89 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,53 | 1,78 | 1,78 | 2,03 | 2,28 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м | 0,88 | 1,36 | 1,65 | 3,04 | 5,02 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 0,22 | 0,34 | 0,41 | 0,75 | 1,23 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-16-21 | 66-16-22 | 66-16-23 | 66-16-24 | 66-16-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 59,6 | 76,6 | 90,8 | 119,0 | 153,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,08 | 4,71 | 5,36 | 6,31 | 6,97 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 3,88 | 4,51 | 5,16 | 6,11 | 6,77 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,06 | 3,56 | 4,07 | 4,82 | 5,34 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м | 8,34 | 9,92 | 12,86 | 15,94 | 18,96 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 2,04 | 2,42 | 3,14 | 3,89 | 4,62 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-16-26 | 66-16-27 | 66-16-28 | 66-16-29 | 66-16-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 170,1 | 188,1 | 254,1 | 342,1 | 403,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,13 | 9,43 | 11,99 | 14,25 | 15,87 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 7,73 | 9,03 | 11,59 | 13,85 | 15,47 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 6,10 | 7,12 | 9,14 | 10,92 | 12,20 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м | 21,42 | 24,2 | 37,51 | 73,51 | 85,27 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 5,22 | 5,89 | 9,12 | 17,87 | 20,72 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-16-31 | 66-16-32 | 66-16-33 | 66-16-34 | 66-16-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,7 | 33,8 | 45,4 | 48,1 | 53,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030303 | Лебедки ручные | маш.-ч | 10,0 | 10,0 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,53 | 1,78 | 1,78 | 2,03 | 2,28 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м | 0,88 | 1,36 | 1,65 | 3,04 | 5,02 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 0,22 | 0,34 | 0,41 | 0,75 | 1,23 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-16-36 | 66-16-37 | 66-16-38 | 66-16-39 | 66-16-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 69,9 | 86,9 | 101,0 | 129,0 | 163,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030303 | Лебедки ручные | маш.-ч | 16,7 | 20,0 | 23,3 | 30,0 | 36,7 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,06 | 3,56 | 4,07 | 4,82 | 5,34 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м | 8,34 | 9,92 | 12,86 | 15,94 | 18,96 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 2,04 | 2,42 | 3,14 | 3,89 | 4,62 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-16-41 | 66-16-42 | 66-16-43 | 66-16-44 | 66-16-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 180,0 | 208,0 | 265,0 | 363,0 | 435,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030303 | Лебедки ручные | маш.-ч | 40,0 | 46,7 | 53,3 | 63,3 | 76,7 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 6,1 | 7,12 | 9,14 | 10,92 | 12,2 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м | 21,42 | 24,2 | 37,51 | 73,51 | 85,27 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 5,22 | 5,89 | 9,12 | 17,87 | 20,72 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-16-46 | 66-16-47 | 66-16-48 | 66-16-49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,7 | 33,8 | 45,4 | 48,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,53 | 1,78 | 1,78 | 2,03 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м | 0,88 | 1,36 | 1,65 | 3,04 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 0,22 | 0,34 | 0,41 | 0,75 |

Таблица ГЭСНр 66-17 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы

Состав работ:

01. Снятие плит перекрытия над окном-шурфом. 02. Перерезка труб на месте. 03. Перемещение труб к окну-шурфу, строповка и подъем на поверхность. 04. Очистка трубопровода.

Измеритель: 100 м трубопроводов

Демонтаж трубопроводов в проходных каналах с повышенной влажностью диаметром труб до:

| #G066-17-1 | 50 мм |
| --- | --- |
| 66-17-2 | 80 мм |
| 66-17-3 | 100 мм |
| 66-17-4 | 150 мм |
| 66-17-5 | 200 мм |
| 66-17-6 | 250 мм |
| 66-17-7 | 300 мм |
| 66-17-8 | 400 мм |
| 66-17-9 | 500 мм |
| 66-16-10 | 600 мм |
| 66-17-11 | 700 мм |
| 66-17-12 | 800 мм |
| 66-17-13 | 1000 мм |
| 66-17-14 | 1200 мм |
| 66-17-15 | 1400 мм |

Демонтаж трубопроводов в проходных каналах диаметром труб до:

| #G066-17-16 | 50 мм |
| --- | --- |
| 66-17-17 | 80 мм |
| 66-17-18 | 100 мм |
| 66-17-19 | 150 мм |
| 66-17-20 | 200 мм |
| 66-17-21 | 250 мм |
| 66-17-22 | 300 мм |
| 66-17-23 | 400 мм |
| 66-17-24 | 500 мм |
| 66-17-25 | 600 мм |
| 66-17-26 | 700 мм |
| 66-17-27 | 800 мм |
| 66-17-28 | 1000 мм |
| 66-17-29 | 1200 мм |
| 66-17-30 | 1400 мм |

| #G0Шифр ресурсов | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-17-1 | 66-17-2 | 66-17-3 | 66-17-4 | 66-17-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 53,3 | 54,4 | 66,0 | 68,7 | 84,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,44 | 3,44 | 4,08 | 4,08 | 4,72 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 3,24 | 3,24 | 3,88 | 3,88 | 4,52 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,53 | 1,78 | 1,78 | 2,03 | 2,28 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м | 0,88 | 1,36 | 1,65 | 3,04 | 5,02 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 0,22 | 0,34 | 0,41 | 0,75 | 1,23 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-17-6 | 66-17-7 | 66-17-8 | 66-17-9 | 66-17-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 101,0 | 138,0 | 153,0 | 191,0 | 216,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,38 | 7,32 | 7,96 | 9,9 | 10,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 5,18 | 7,12 | 7,76 | 9,7 | 10,28 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,06 | 3,56 | 4,07 | 4,82 | 5,34 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м | 8,34 | 9,92 | 12,86 | 15,94 | 18,96 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 2,04 | 2,42 | 3,14 | 3,89 | 4,62 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-17-11 | 66-17-12 | 66-17-13 | 66-17-14 | 66-17-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 242,0 | 270,0 | 316,0 | 424,0 | 517,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,04 | 13,34 | 13,98 | 16,56 | 20,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 11,64 | 12,94 | 13,58 | 16,16 | 19,98 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 6,10 | 7,12 | 9,14 | 10,92 | 12,20 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м | 21,42 | 24,2 | 37,51 | 73,51 | 85,27 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 5,22 | 5,89 | 9,12 | 17,87 | 20,72 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-17-16 | 66-17-17 | 66-17-18 | 66-17-19 | 66-17-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 43,0 | 54,4 | 55,7 | 68,7 | 74,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,78 | 3,44 | 3,44 | 4,08 | 4,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 2,58 | 3,24 | 3,24 | 3,88 | 3,88 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,53 | 1,78 | 1,78 | 2,03 | 2,28 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м | 0,88 | 1,36 | 1,65 | 3,04 | 5,02 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 0,22 | 0,34 | 0,41 | 0,75 | 1,23 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-17-21 | 66-17-22 | 66-17-23 | 66-17-24 | 66-17-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 90,5 | 128,0 | 132,0 | 170,0 | 184,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,72 | 6,67 | 6,67 | 8,62 | 8,62 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 4,52 | 6,47 | 6,47 | 8,42 | 8,42 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,06 | 3,56 | 4,07 | 4,82 | 5,34 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м | 8,34 | 9,92 | 12,86 | 15,94 | 18,96 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 2,04 | 2,42 | 3,14 | 3,89 | 4,62 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-17-26 | 66-17-27 | 66-17-28 | 66-17-29 | 66-17-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 211,0 | 239,0 | 296,0 | 404,0 | 486,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,11 | 11,4 | 12,69 | 15,29 | 18,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 9,71 | 11,0 | 12,29 | 14,89 | 18,12 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 6,10 | 7,12 | 9,14 | 10,92 | 12,20 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м | 21,42 | 24,2 | 37,51 | 73,51 | 85,27 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 5,22 | 5,89 | 9,12 | 17,87 | 20,72 |

Таблица ГЭСНр 66-18 Демонтаж сальниковых компенсаторов

Состав работ:

01. Снятие плит перекрытия камер (нормы 13-24). 02. Вырезка сальникового компенсатора из трубопровода. 03. Строповка и подъем компенсатора. 04. Очистка компенсатора от набивки и старой изоляции.

Измеритель: 1 компенсатор

Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб до:

| #G066-18-1 | 100 мм |
| --- | --- |
| 66-18-2 | 200 мм |
| 66-18-3 | 300 мм |
| 66-18-4 | 400 мм |
| 66-18-5 | 500 мм |
| 66-18-6 | 600 мм |
| 66-18-7 | 700 мм |
| 66-18-8 | 800 мм |
| 66-18-9 | 900 мм |
| 66-18-10 | 1000 мм |
| 66-18-11 | 1200 мм |
| 66-18-12 | 1400 мм |

Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб до:

| #G066-18-13 | 100 мм |
| --- | --- |
| 66-18-14 | 200 мм |
| 66-18-15 | 300 мм |
| 66-18-16 | 400 мм |
| 66-18-17 | 500 мм |
| 66-18-18 | 600 мм |
| 66-18-19 | 700 мм |
| 66-18-20 | 800 мм |
| 66-18-21 | 900 мм |
| 66-18-22 | 1000 мм |
| 66-18-23 | 1200 мм |
| 66-18-24 | 1400 мм |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-18-1 | 66-18-2 | 66-18-3 | 66-18-4 | 66-18-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,95 | 4,12 | 4,83 | 5,65 | 6,74 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,1 | 1,4 | 1,53 | 1,73 | 1,97 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,33 | 1,53 | 1,77 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,32 | 0,42 | 0,65 | 0,74 | 0,88 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м | 0,06 | 0,12 | 0,25 | 0,45 | 0,56 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,14 | 0,17 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-18-6 | 66-18-7 | 66-18-8 | 66-18-9 | 66-18-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,72 | 8,75 | 9,84 | 11,2 | 11,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,17 | 2,4 | 2,63 | 2,83 | 3,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 1,97 | 2,2 | 2,43 | 2,63 | 2,83 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,97 | 1,11 | 1,29 | 1,39 | 1,66 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м | 0,82 | 0,94 | 1,08 | 1,2 | 1,58 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,46 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-18-11 | 66-18-12 | 66-18-13 | 66-18-14 | 66-18-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,0 | 16,2 | 3,46 | 4,53 | 5,55 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,27 | 3,5 | 1,27 | 1,53 | 1,73 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 3,07 | 3,3 | 1,07 | 1,33 | 1,53 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,99 | 2,22 | 0,32 | 0,42 | 0,65 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м | 1,89 | 2,99 | 0,06 | 0,12 | 0,25 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 0,55 | 0,87 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-18-16 | 66-18-17 | 66-18-18 | 66-18-19 | 66-18-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,68 | 7,88 | 8,96 | 10,1 | 11,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,93 | 2,33 | 2,57 | 2,83 | 3,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 1,73 | 2,13 | 2,37 | 2,63 | 2,9 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,74 | 0,88 | 0,97 | 1,11 | 1,29 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м | 0,45 | 0,56 | 0,82 | 0,94 | 1,08 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 0,14 | 0,17 | 0,25 | 0,28 | 0,32 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-18-21 | 66-18-22 | 66-18-23 | 66-18-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,9 | 14,0 | 16,0 | 18,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,4 | 3,63 | 3,9 | 4,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 3,2 | 3,43 | 3,7 | 3,97 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,39 | 1,66 | 1,99 | 2,22 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м | 1,2 | 1,58 | 1,89 | 2,99 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 0,35 | 0,46 | 0,55 | 0,87 |

Таблица ГЭСНр 66-19 Демонтаж П-образных компенсаторов

Состав работ:

01. Разрезка компенсатора на месте. 02. Строповка и подъем компенсатора на поверхность. 03. Очистка компенсатора.

Измеритель: 1 компенсатор

Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до:

| #G066-19-1 | 100 мм |
| --- | --- |
| 66-19-2 | 200 мм |
| 66-19-3 | 300 мм |
| 66-19-4 | 400 мм |
| 66-19-5 | 500 мм |
| 66-19-6 | 600 мм |
| 66-19-7 | 700 мм |
| 66-19-8 | 800 мм |
| 66-19-9 | 900 мм |
| 66-19-10 | 1000 мм |
| 66-19-11 | 1200 мм |
| 66-19-12 | 1400 мм |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-19-1 | 66-19-2 | 66-19-3 | 66-19-4 | 66-19-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,95 | 9,42 | 14,2 | 18,4 | 22,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,23 | 1,63 | 2,03 | 2,43 | 2,87 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 1,03 | 1,43 | 1,83 | 2,23 | 2,67 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,64 | 0,84 | 1,30 | 1,48 | 1,76 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м | 0,12 | 0,18 | 0,26 | 0,34 | 0,49 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-19-6 | 66-19-7 | 66-19-8 | 66-19-9 | 66-19-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 27,0 | 48,5 | 53,0 | 65,1 | 79,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,27 | 3,7 | 4,13 | 4,52 | 4,93 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 3,07 | 3,5 | 3,93 | 4,33 | 4,73 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,94 | 2,22 | 2,58 | 2,78 | 3,32 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м | 0,65 | 0,92 | 1,03 | 1,15 | 1,52 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 0,1 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,21 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-19-11 | 66-19-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 103,0 | 125,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,37 | 5,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 5,17 | 5,6 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,98 | 4,44 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м | 1,8 | 2,08 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 0,24 | 0,27 |

Таблица ГЭСНр 66-20 Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов

Состав работ:

01. Разболтовка фланцев и раздвижка. 02. Сбивка или срезка паронитовой прокладки. 03. Очистка фланцев. 04. Укладка новой прокладки. 05. Сбалчивание фланцев.

Измеритель: 10 прокладок

Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб до:

| #G066-20-1 | 100 мм |
| --- | --- |
| 66-20-2 | 150 мм |
| 66-20-3 | 200 мм |
| 66-20-4 | 250 мм |
| 66-20-5 | 300 мм |
| 66-20-6 | 400 мм |
| 66-20-7 | 500 мм |
| 66-20-8 | 600 мм |
| 66-20-9 | 700 мм |
| 66-20-10 | 800 мм |
| 66-20-11 | 1000 мм |
| 66-20-12 | 1200 мм |
| 66-20-13 | 1400 мм |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-20-1 | 66-20-2 | 66-20-3 | 66-20-4 | 66-20-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,43 | 3,8 | 4,47 | 5,87 | 5,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ . |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9896 | Прокладки паронитовые | 1000 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-20-6 | 66-20-7 | 66-20-8 | 66-20-9 | 66-20-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,67 | 10,4 | 12,6 | 14,63 | 16,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9896 | Прокладки паронитовые | 1000 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-20-11 | 86-20-12 | 66-20-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,9 | 21,53 | 23,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9896 | Прокладки паронитовые | 1000 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Таблица ГЭСНр 66-21 Замена набивки сальниковых компенсаторов

Состав работ:

01. Ослабление гайки. 02. Вытаскивание уплотнительного кольца. 03. Замена набивки. 04. Установка уплотнительного кольца. 05. Завинчивание гайки.

Измеритель: 1 компенсатор

Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб до:

| #G066-21-1 | 150 мм |
| --- | --- |
| 66-21-2 | 250 мм |
| 66-21-3 | 400 мм |
| 66-21-4 | 600 мм |
| 66-21-5 | 800 мм |
| 66-21-6 | 1000 мм |
| 66-21-7 | 1400 мм |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-21-1 | 66-21-2 | 66-21-3 | 66-21-4 | 66-21-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,75 | 3,61 | 5,36 | 7,21 | 8,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0024 | Шнур асбестовый | т | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 103-0743 | Кольца резиновые уплотнительные | кг | 0,26 | 1,24 | 1,41 | 3,61 | 4,68 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-21-6 | 66-21-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,2 | 11,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0024 | Шнур асбестовый | т | 0,009 | 0,012 |
| 103-0743 | Кольца резиновые уплотнительные | кг | 5,79 | 8,03 |

Таблица ГЭСНр 66-22 Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер

Состав работ:

01. Очистка люков. 02. Снятие крышки и крепления обоймы. 03. Разборка кирпичной кладки горловины. 04. Новая кладка горловины из кирпича. 05. Выравнивание основания под обойму раствором. 06. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы бетоном и установкой крышки.

Измеритель: 1 люк

66-22-1 Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-22-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,53 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 103-9200 | Люки чугунные | шт. | 1,0 |
| 404-0031 | Кирпич керамический | 1000 шт. | 0,017 |
| 402-0002 | Раствор цементный М50 | м | 0,03 |
| 401-9022 | Бетон тяжелый | м | 0,35 |

Таблица ГЭСНр 66-23 Замена люков колодцев и камер

Состав работ:

01. Очистка люков. 02. Снятие крышки и крепления обоймы. 03. Выравнивание основания под обойму раствором. 04. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы бетоном и установкой крышки.

Измеритель: 1 люк

66-23-1 Замена люков колодцев и камер

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-23-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 103-9200 | Люки чугунные | шт. | 1,0 |
| 402-0002 | Раствор цементный М50 | м | 0,02 |
| 401-9022 | Бетон тяжелый | м | 0,35 |

Таблица ГЭСНр 66-24 Разборка тепловой изоляции

Состав работ:

01. Разборка крепежных элементов изоляции. 02. Разборка изоляционного покрытия.

Измеритель: 100 м наружной площади разобранной изоляции

Разборка тепловой изоляции из:

66-24-1 плит, сегментов и скорлуп

66-24-2 ваты минеральной

66-24-3 ваты стеклянной

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-24-1 | 66-24-2 | 66-24-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,3 | 19,1 | 19,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 |

Таблица ГЭСНр 66-25 Прочистка дренажа штангами

Состав работ:

01. Открывание и закрывание люков. 02. Очистка труб от нароста и грязи штангами. 03. Очистка колодцев от грязи.

Измеритель: 1 пролет

66-25-1 Прочистка дренажа штангами

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-25-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,58 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 |

Таблица ГЭСНр 66-26 Демонтаж задвижек

Состав работ:

01. Снятие плит перекрытия камер (нормы 5-14). 02. Отсоединение от трубопровода. 03. Снятие задвижки с места. 04. Подъем на поверхность. 05. Разборка, очистка всех частей и отдельных деталей задвижки. 06. Складирование.

Измеритель: 1 задвижка

Демонтаж задвижек диаметром до:

| #G066-26-1 | 50 мм |
| --- | --- |
| 66-26-2 | 100 мм |
| 66-26-3 | 150 мм |
| 66-26-4 | 200 мм |
| 66-26-5 | 300 мм |
| 66-26-6 | 400 мм |
| 66-26-7 | 500 мм |
| 66-26-8 | 600 мм |
| 66-26-9 | 700 мм |
| 66-26-10 | 800 мм |
| 66-26-11 | 900 мм |
| 66-26-12 | 1000 мм |
| 66-26-13 | 1200 мм |
| 66-26-14 | 1400 мм |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-26-1 | 66-26-2 | 66-26-3 | 66-26-4 | 66-26-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,61 | 1,14 | 1,86 | 2,45 | 3,27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,47 | 1,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | - | - | - | 0,37 | 1,0 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-26-6 | 66-26-7 | 66-26-8 | 66-26-9 | 66-26-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,8 | 6,9 | 8,1 | 10,4 | 13,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,4 | 1,75 | 2,19 | 2,69 | 3,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 1,3 | 1,65 | 2,09 | 2,59 | 3,15 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-26-11 | 66-26-12 | 66-26-13 | 66-26-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,7 | 17,45 | 22,37 | 25,03 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,75 | 4,38 | 5,44 | 6,55 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 3,65 | 4,28 | 5,34 | 6,45 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

II. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

01. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

ПО МЕТОДИКЕ "ПРОЦЕСС ФЕНИКС"

Таблица ГЭСНр 66-27 Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода

Состав работы:

01. Развертывание и сворачивание промывочной машины. 02. Промывка трубопровода.

Измеритель: 100 м трубопровода

Промывка трубопроводов диаметром до:

| #G066-27-1 | 150 мм |
| --- | --- |
| 66-27-2 | 300 мм |
| 66-27-3 | 450 мм |
| 66-27-4 | 600 мм |
| 66-27-5 | 800 мм |
| 66-27-6 | 1000 мм |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-27-1 | 66-27-2 | 66-27-3 | 66-27-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 128,96 | 169,28 | 211,6 | 251,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 55,8 | 73,4 | 92,0 | 109,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 380105 | Промывочная машина на базе автомобиля "Мерседес" | маш.-ч | 27,0 | 35,0 | 44,0 | 52,0 |
| 310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4,0 кВт | маш.-ч | 72,0 | 96,0 | 120,0 | 144,0 |
| 390405 | Электростанция "Хонда" | маш.-ч | 72,0 | 96,0 | 120,0 | 144,0 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 411-1002 | Вода | м | 115,0 | 153,6 | 192,0 | 230,4 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-27-5 | 66-27-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 294,24 | 334,56 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 128,2 | 145,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 380105 | Промывочная машина на базе автомобиля "Мерседес" | маш.-ч | 61,0 | 69,0 |
| 310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4,0 кВт | маш.-ч | 168,0 | 192,0 |
| 390405 | Электростанция "Хонда" | маш.-ч | 168,0 | 192,0 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 411-1002 | Вода | м | 268,8 | 307,2 |

Таблица ГЭСНр 66-28 Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода

Состав работ:

01. Развертывание и сворачивание инспекционной машины. 02. Обследование трубопровода с одновременной сушкой.

Измеритель: 100 м трубопроводов

Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой диаметром до:

| #G066-28-1 | 150 мм |
| --- | --- |
| 66-28-2 | 300 мм |
| 66-28-3 | 450 мм |
| 66-28-4 | 600 мм |
| 66-28-5 | 800 мм |
| 66-28-6 | 1000 мм |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-28-1 | 66-28-2 | 66-28-3 | 66-28-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,28 | 22,69 | 25,1 | 27,51 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,8 | 14,4 | 16,0 | 17,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 380111 | Инспекционное оборудование на базе автомобиля "Фольксваген" | маш.-ч | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
| 310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4,0 кВт | маш.-ч | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 16,5 |
| 391701 | Компрессор "АТLAS СОРСО" | маш.-ч | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
| 390405 | Электростанция "Хонда" | маш.-ч | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 16,5 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-28-5 | 66-28-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 68,32 | 72,33 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,2 | 20,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 380111 | Инспекционное оборудование на базе автомобиля "Фольксваген" | маш.-ч | 6,0 | 6,5 |
| 310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4,0 кВт | маш.-ч | 18,0 | 19,5 |
| 391701 | Компрессор "АТLAS СОРСО" | маш.-ч | 6,0 | 6,5 |
| 390405 | Электростанция "Хонда" | маш.-ч | 18,0 | 19,5 |

Таблица ГЭСНр 66-29 Санирование трубопровода по методике "Процесс Феникс"

Состав работ:

01. Подготовка клеевой композиции и рукава. 02. Заправка рукава в парогенератор. 03. Развертывание и сворачивание машины для санирования. 04. Ввод рукава в санируемый трубопровод. 05. Пропаривание просанированного трубопровода.

Измеритель: 100 м трубопроводов

Санирование по методике "Процесс Феникс" трубопроводов диаметром до:

| #G066-29-1 | 100 мм |
| --- | --- |
| 66-29-2 | 150 мм |
| 66-29-3 | 200 мм |
| 66-29-4 | 300 мм |
| 66-29-5 | 400 мм |
| 66-29-6 | 450 мм |
| 66-29-7 | 500 мм |
| 66-29-8 | 600 мм |
| 66-29-9 | 700 мм |
| 66-29-10 | 800 мм |
| 66-29-11 | 900 мм |
| 66-29-12 | 1000 мм |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-29-1 | 66-29-2 | 66-29-3 | 66-29-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 49,62 | 55,87 | 62,13 | 68,38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 33,7 | 38,2 | 42,7 | 47,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 380101 | Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля "Мерседес" | маш.-ч | 11,5 | 13,0 | 14,5 | 16,0 |
| 380102 | Аварийная мастерская на базе автомобиля "Мерседес" | маш.-ч | 10,5 | 12,0 | 13,5 | 15,0 |
| 310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4,0 кВт | маш.-ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 391701 | Компрессор "АТLАS СОРСО" | маш.-ч | 10,5 | 12,0 | 13,5 | 15,0 |
| 390405 | Электростанция "Хонда" | маш.-ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 300-9516 | Феникс-шланг | м | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
| 113-9049 | Клеевая композиция | т | 0,0324 | 0,061 | 0,0813 | 0,243 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-29-5 | 66-29-6 | 66-29-7 | 66-29-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 74,64 | 80,89 | 87,15 | 93,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 51,7 | 56,2 | 60,7 | 65,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 380101 | Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля "Мерседес" | маш.-ч | 17,5 | 19,0 | 20,5 | 22,0 |
| 380102 | Аварийная мастерская на базе автомобиля "Мерседес" | маш.-ч | 16,5 | 18,0 | 19,5 | 21,0 |
| 310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4,0 кВт | маш.-ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 391701 | Компрессор "АТLАS СОРСО" | маш.-ч | 16,5 | 18,0 | 19,5 | 21,0 |
| 390405 | Электростанция "Хонда" | маш.-ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 300-9516 | Феникс-шланг | м | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
| 113-9049 | Клеевая композиция | т | 0,325 | 0,366 | 0,41 | 0,5 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-29-9 | 66-29-10 | 66-29-11 | 66-29-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 99,66 | 105,91 | 112,17 | 117,67 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 69,7 | 74,2 | 78,7 | 83,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 380101 | Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля "Мерседес" | маш.-ч | 23,5 | 25,0 | 26,5 | 28,0 |
| 380102 | Аварийная мастерская на базе автомобиля "Мерседес" | маш.-ч | 22,5 | 24,0 | 25,5 | 27,0 |
| 310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4,0 кВт | маш.-ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 391701 | Компрессор "АТLAS СОРСО" | маш.-ч | 22,5 | 24,0 | 25,5 | 27,0 |
| 390405 | Электростанция "Хонда" | маш.-ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 300-9516 | Феникс-шланг | м | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
| 113-9049 | Клеевая композиция | т | 0,56 | 0,66 | 0,75 | 0,85 |

Таблица ГЭСНр 66-30 Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования

Состав работ:

01. Развертывание и сворачивание инспекционной машины. 02. Непосредственное обследование трубопровода.

Измеритель: 100 м трубопровода

66-30-1 Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-30-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,67 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 380111 | Инспекционное оборудование на базе автомобиля "Фольксваген" | маш.-ч | 1,0 |
| 310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4,0 кВт | маш.-ч | 1,5 |
| 390405 | Электростанция "Хонда" | маш.-ч | 1,5 |

02. ЗАМЕНА СТАРЫХ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ

С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОПРОБОЙНИКА

Таблица ГЭСНр 66-31 Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы

Состав работ:

01. Подготовка плети из полиэтиленовых труб со сваркой стыков. 02. Установка лебедки на основание из металлического щита с последующим демонтажем. 03. Монтаж и демонтаж анкерного устройства. 04. Протаскивание троса в существующую трубу. 05 Установка и демонтаж расширителя и клапана. 06. Сборка пневматического шланга. 07. Протаскивание пневматического шланга в полиэтиленовую трубу с последующим его демонтажем. 08. Протаскивание полиэтиленовой трубы с помощью пневмопробойника. 09. Закрытие концов трубы.

Измеритель: 100 м трубопровода

Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра:

| #G066-31-1 | с dy 50 и 100 мм на dн 90 мм |
| --- | --- |
| 66-31-2 | с dy 100 мм на dн 110 мм |
| 66-31-3 | с dу 100 мм на dн 160 мм и 180 мм |
| 66-31-4 | с dу 150 мм на dн 160 мм и 180 мм |
| 66-31-5 | с dу 150 мм на dн 200 мм и 225 мм |
| 66-31-6 | с dу 200 мм на dн 200 мм и 225 мм |
| 66-31-7 | с dу 200 мм на dн 250 мм |
| 66-31-8 | с dу 250 мм на dн 250 мм |
| 66-31-9 | с dу 250 мм на dн 315 мм |
| 66-31-10 | с dу 300 мм на dн 315 мм |
| 66-31-11 | с dу 300 мм на dн 355 мм |
| 66-31-12 | с dу 350 мм на dн 355 мм |
| 66-31-13 | с dу 350 мм на dн 400 мм |
| 66-31-14 | с dу 400 мм на dн 400 мм |
| 66-31-15 | с dу 400 мм на dн 450 мм |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-31-1 | 66-31-2 | 66-31-3 | 66-31-4 | 66-31-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 241,52 | 252,5 | 274,46 | 263,48 | 312,38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 73,5 | 79,5 | 91,5 | 85,5 | 105,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Кран на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч | 45,2 | 47,2 | 51,2 | 49,2 | 57,2 |
| 390501 | Мотолебедка 20 т | маш.-ч | 15,0 | 17,0 | 21,0 | 19,0 | 25,0 |
| 392208 | Сварочный агрегат "Ротенбергер" | маш.-ч | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 13,0 |
| 392107 | Пневмопробойник "ОЛИМП" | маш.-ч | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 14,0 | 20,0 |
| 391701 | Компрессор "АТLAS СОРСО" | маш.-ч | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 14,0 | 20,0 |
| 400101 | Тягач седельный 12 т | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 400111 | Полуприцеп 12 т | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 390405 | Электростанция "Хонда" | маш.-ч | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 13,0 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 530-9001 | Полиэтиленовые трубы | м | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 201-9281 | Щиты опалубки металлические | т | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 113-0180 | Спирт технический ректификационный | т | 0,00062 | 0,00073 | 0,00095 | 0,00084 | 0,0012 |
| 101-0218 | Глицерин | т | 0,002 | 0,0024 | 0,0032 | 0,0028 | 0,004 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-31-6 | 66-31-7 | 66-31-8 | 66-31-9 | 66-31-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 290,42 | 334,34 | 312,38 | 367,24 | 334,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 93,7 | 117,7 | 105,7 | 138,16 | 120,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Кран на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч | 53,2 | 61,2 | 57,2 | 69,46 | 63,46 |
| 390501 | Мотолебедка 20 т | маш.-ч | 21,0 | 29,0 | 25,0 | 35,0 | 29,0 |
| 392208 | Сварочный агрегат "Ротенбергер" | маш.-ч | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 |
| 392107 | Пневмопробойник "ОЛИМП" | маш.-ч | 16,0 | - | - | - | - |
| 392103 | Пневмопробойник "ГИГАНТ" | маш.-ч | - | 24,0 | 20,0 | 30,0 | 24,0 |
| 391701 | Компрессор "АТLАS СОРСО" | маш.-ч | 16,0 | 24,0 | 20,0 | 30,0 | 24,0 |
| 400101 | Тягач седельный 12 т | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 400111 | Полуприцеп 12 т | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 390405 | Электростанция "Хонда" | маш.-ч | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 201-9281 | Щиты опалубки металлические | т | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 113-0180 | Спирт технический ректификационный | т | 0,00095 | 0,0027 | 0,023 | 0,034 | 0,0028 |
| 101-0218 | Глицерин | т | 0,0032 | 0,0096 | 0,008 | 0,012 | 0,0096 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-31-11 | 66-31-12 | 66-31-13 | 66-31-14 | 66-31-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 479,21 | 446,0 | 501,48 | 479,79 | 545,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 162,85 | 145,65 | 175,95 | 164,15 | 199,95 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Кран на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч | 78,86 | 72,86 | 83,16 | 79,16 | 91,16 |
| 390501 | Мотолебедка 20 т | маш.-ч | 41,2 | 35,0 | 45,0 | 41,2 | 53,0 |
| 392207 | Сварочный агрегат "ОMIСRОN" | маш.-ч | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| 392106 | Пневмопробойник "КОЛОСС" | маш.-ч | 36,0 | 30,0 | 40,0 | 36,0 | 48,0 |
| 391701 | Компрессор "АТLАS СОРСО" | маш.-ч | 36,0 | 30,0 | 40,0 | 36,0 | 48,0 |
| 400101 | Тягач седельный 12 т | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 400111 | Полуприцеп 12 т | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 390401 | Электростанция "ДЖЕНСЕТ" | маш.-ч | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 201-9281 | Щиты опалубки металлические | т | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 113-0180 | Спирт технический ректификационный | т | 0,0061 | 0,051 | 0,0067 | 0,0061 | 0,0081 |
| 101-0218 | Глицерин | т | 0,018 | 0,015 | 0,02 | 0,018 | 0,024 |

Таблица ГЭСНр 66-32 Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в существующую без разрушения с помощью пневмопробойника

Состав работ:

01. Подготовка плети из полиэтиленовых труб со сваркой стыков. 02. Установка лебедки на основание из металлического щита с последующим демонтажем. 03. Монтаж и демонтаж анкерного устройства. 04. Протаскивание троса в существующую трубу. 05. Установка и демонтаж оголовка для крепления троса к шаблону. 06. Протаскивание и отсоединение шаблона. 07. Присоединение оголовка к трубе с последующим отсоединением. 08. Дополнительный демонтаж и монтаж анкерного устройства для извлечения шаблона (нормы 8-16). 09. Протаскивание полиэтиленовой трубы с помощью пневмопробойника. 10. Закрытие концов трубы.

Измеритель: 100 м трубопровода

Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра:

| #G066-32-1 | с dy 100 мм на dн 75 мм |
| --- | --- |
| 66-32-2 | с dy 150 мм на dн 110 мм |
| 66-32-3 | с dу 200 мм на dн 160 мм |
| 66-32-4 | с dу 250 мм на dн 200 мм |
| 66-32-5 | с dу 300 мм на dн 225 мм |
| 66-32-6 | с dу 350 мм на dн 315 мм |
| 66-32-7 | с dу 400 мм на dн 315 мм |
| 66-32-8 | с dу 450 мм на dн 355 мм |
| 66-32-9 | с dу 500 мм на dн 400 мм |
| 66-32-10 | с dу 600 мм на dн 500 мм |
| 66-32-11 | с dу 700 мм на dн 560 мм |
| 66-32-12 | с dу 750 мм на dн 630 мм |
| 66-32-13 | с dу 800 мм на dн 710 мм |
| 66-32-14 | с dу 900 мм на dн 800 мм |
| 66-32-15 | с dу 1000 мм на dн 900 мм |
| 66-32-16 | с dy 1200 мм на dн 1000 мм |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-32-1 | 66-32-2 | 66-32-3 | 66-32-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 182,84 | 187,2 | 191,54 | 217,88 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 53,2 | 55,2 | 57,2 | 65,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Кран на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч | 39,2 | 40,2 | 41,2 | 48,2 |
| 390501 | Мотолебедка 20 т | маш.-ч | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
| 392208 | Сварочный агрегат "Ротенбергер" | маш.-ч | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 |
| 400101 | Тягач седельный 12 т | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 400111 | Полуприцеп 12 т | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 390405 | Электростанция "Хонда" | маш.-ч | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 201-9281 | Щиты опалубки металлические | т | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 113-0180 | Спирт технический ректификационный | т | 0,00035 | 0,0004 | 0,00046 | 0,00051 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-32-5 | 66-32-6 | 66-32-7 | 66-32-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 222,24 | 249,02 | 253,38 | 359,98 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 67,4 | 75,86 | 77,86 | 100,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Кран на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч | 49,2 | 56,46 | 57,46 | 76,86 |
| 390501 | Мотолебедка 20 т | маш.-ч | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 |
| 392208 | Сварочный агрегат "Ротенбергер" | маш.-ч | 10,0 | 12,0 | 12,0 | - |
| 392207 | Сварочный агрегат "ОМIСRОN" | маш.-ч | - | - | - | 22,0 |
| 400101 | Тягач седельный 12 т | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 400111 | Полуприцеп 12 т | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 390401 | Электростанция "ДЖЕНСЕТ" | маш.-ч | - | - | - | 22,0 |
| 390405 | Электростанция "Хонда" | маш.-ч | 10,0 | 12,0 | 12,0 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 201-9281 | Щиты опалубки металлические | т | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,501 т | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 113-0180 | Спирт технический ректификационный | т | 0,00057 | 0,00124 | 0,00135 | 0,00212 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-32-9 | 66-32-10 | 66-32-11 | 66-32-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 364,92 | 390,82 | 395,96 | 401,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 103,1 | 112,4 | 114,82 | 117,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Кран на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч | 78,16 | 86,46 | 87,88 | 89,36 |
| 390501 | Мотолебедка 20 т | маш.-ч | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 |
| 393207 | Сварочный агрегат "ОМIСRОN" | маш.-ч | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 400101 | Тягач седельный 12 т | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 400111 | Полуприцеп 12 т | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 390401 | Электростанция "ДЖЕНСЕТ" | маш.-ч | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 201-9281 | Щиты опалубки металлические | т | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,501 т | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 113-0180 | Спирт технический ректификационный | т | 0,00229 | 0,00252 | 0,00269 | 0,00285 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-32-13 | 66-32-14 | 66-32-15 | 66-32-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 427,28 | 432,22 | 441,68 | 455,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 126,7 | 129,02 | 133,42 | 137,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Кран на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч | 97,76 | 99,08 | 101,48 | 103,98 |
| 390501 | Мотолебедка 20 т | маш.-ч | 23,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 |
| 393207 | Сварочный агрегат "ОМIСRОN" | маш.-ч | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 400101 | Тягач седельный 12 т | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 400111 | Полуприцеп 12 т | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 390401 | Электростанция "ДЖЕНСЕТ" | маш.-ч | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 201-9281 | Щиты опалубки металлические | т | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,501 т | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 113-0180 | Спирт технический ректификационный | т | 0,00302 | 0,00326 | 0,00359 | 0,00392 |

III. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

01. ОБЛИЦОВКА КОЛОДЦЕВ ПОЛИЭТИЛЕНОМ

Таблица ГЭСНр 66-33 Облицовка колодцев методом "TROLINING"

Состав работ:

01. Изготовление и установка заготовок днища и стенок колодца из полиэтилена со сваркой. 02. Приготовление и нагнетание пластифицированного раствора в межтрубное пространство.

Измеритель: 1 колодец

Восстановление колодцев методом "TROLINING" при диаметре колодцев и высоте:

| #G066-33-1 | диам. 1,0 м, высота - 1,0 м |
| --- | --- |
| 66-33-2 | диам. 1,0 м, высота - 2,5 м |
| 66-33-3 | диам. 1,0 м, высота - 3,0 м |
| 66-33-4 | диам. 1,5 м, высота - 4,0 м |
| 66-33-5 | диам. 1,5 м, высота - 5,0 м |
| 66-33-6 | диам. 1,5 м, высота - 6,0 м |

| #G0Шифрресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 66-33-1 | 66-33-2 | 66-33-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45,41 | 51,37 | 63,34 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,25 | 2,27 | 2,31 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030404 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 2,09 | 2,09 | 2,79 |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.-ч | 0,15 | 0,17 | 0,21 |
| 392202 | Аппарат экструдерный сварочный "WEGENER WEG-332" | маш.-ч. | 2,65 | 3,15 | 3,65 |
| 391601 | Смесительный насос типа "G4-SUPER" | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 113-9037 | Листовой полиэтилен | м | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 113-9038 | Шипованный полиэтилен | м | 4,7 | 6,28 | 7,87 |
| 101-9540 | Цемент для спец. раствора | т | 0,152 | 0,19 | 0,228 |
| 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,007 | 0,007 | 0,01 |
| 101-9915 | Пруток сварочный из полиэтилена | т | 0,019 | 0,02 | 0,022 |

| #G0Шифрресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 66-33-4 | 66-33-5 | 66-33-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 103,8 | 120,0 | 148,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,49 | 3,54 | 3,77 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030404 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 3,48 | 3,48 | 4,9 |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.-ч | 0,32 | 0,37 | 0,5 |
| 392202 | Аппарат экструдерный сварочный "WEGENER WEG-332" | маш.-ч. | 5,39 | 6,42 | 7,32 |
| 391601 | Смесительный насос типа "G4-SUPER" | маш.-ч | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 1,84 | 1,89 | 2,58 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 113-9037 | Листовой полиэтилен | м | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| 113-9038 | Шипованный полиэтилен | м | 13,94 | 18,7 | 23,45 |
| 101-9540 | Цемент для спец. раствора | т | 0,38 | 0,48 | 0,576 |
| 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,015 | 0,015 | 0,02 |
| 101-9915 | Пруток сварочный из полиэтилена | т | 0,0283 | 0,0315 | 0,0347 |

Таблица ГЭСНр 66-34 Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами

Состав работ:

01. Изготовление и установка заготовок днища колодца из листового полиэтилена со сваркой. 02. Резка полиэтиленовых труб. 03. Опускание полиэтиленовых труб в колодец. 04. Заполнение межтрубного пространства цементным раствором.

Измеритель: 1 колодец

Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев и высоте:

| #G066-34-1 | диам. 1,0 м, высота - 1,0 м |
| --- | --- |
| 66-34-2 | диам. 1,0 м, высота - 2,5 м |
| 66-34-3 | диам. 1,0 м, высота - 3,0 м |
| 66-34-4 | диам. 1,5 м, высота - 4,0 м |
| 66-34-5 | диам. 1,5 м, высота - 5,0 м |
| 66-34-6 | диам. 1,5 м, высота - 6,0 м |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 66-34-1 | 66-34-2 | 66-34-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,77 | 29,18 | 34,57 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,24 | 1,46 | 1,69 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.-ч | 0,64 | 0,79 | 0,94 |
| 392202 | Экструдерный сварочный агрегат "WEGENER WEG-332" | маш.-ч. | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 040504 | Аппарат для резки и сварки | маш.-ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 110201 | Бетононасос производительностью 10 м /ч | маш.-ч | 0,3 | 0,37 | 0,45 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 1,03 | 2,58 | 3,09 |
| 113-9037 | Листовой полиэтилен | м | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 411-1002 | Вода | м | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 402-9061 | Раствор цементный М100 | м | 0,51 | 0,64 | 0,77 |
| 101-9915 | Пруток сварочный из полиэтилена | т | 0,00187 | 0,00187 | 0,00187 |
| 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | м | 0,167 | 0,21 | 0,252 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 101-0324 | Кислород | м | 1,34 | 1,34 | 1,34 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 66-34-4 | 66-34-5 | 66-34-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 65,07 | 82,03 | 97,01 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,94 | 3,51 | 4,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.-ч | 2,04 | 2,47 | 2,95 |
| 392202 | Экструдерный сварочный агрегат "WEGENER WEG-332" | маш.-ч. | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 040504 | Аппарат для резки и сварки | маш.-ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 110201 | Бетононасос производительностью 10 м/ч | маш.-ч | 0,6 | 0,74 | 0,89 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 4,12 | 5,15 | 6,18 |
| 113-9037 | Листовой полиэтилен | м | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| 402-9061 | Раствор цементный М100 | м | 1,03 | 1,25 | 1,53 |
| 101-9915 | Пруток сварочный из полиэтилена | т | 0,00233 | 0,00233 | 0,00233 |
| 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | м | 0,335 | 0,42 | 0,502 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 101-0324 | Кислород | м | 2,01 | 2,01 | 2,01 |

02. ПЕРЕКРЫТИЕ УЧАСТКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОЗАГЛУШЕК

Таблица ГЭСНр 66-35 Очистка участка трубы под заглушку

Состав работ:

01. Очистка колодца от грязи. 02. Очистка трубы вручную с помощью пневмоскребков. 03. Промывка трубы.

Измеритель: 1 операция

Очистка участка трубы диаметром:

66-35-1 до 600 мм

66-35-2 600-900 мм

66-35-3 1000-1400 мм

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 66-35-1 | 66-35-2 | 66-35-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,28 | 1,55 | 2,13 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,05 | 1,28 | 1,75 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0,9 | 1,1 | 1,5 |
| 380181 | Установка для очистки трубопроводов "SISU" | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 330808 | Скребки пневматические | маш.-ч | 0,9 | 1,1 | 1,5 |
| 380161 | Промывочная машина "СКАНИЯ П112" | маш.-ч | 0,05 | 0,08 | 0,15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 411-1002 | Вода | м | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Таблица ГЭСНр 66-36 Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки

Состав работ:

01. Установка и снятие вспомогательной пневмозаглушки типа ПТ в трубу. 02. Установка и демонтаж резинокордной пневмозаглушки. 03. Перекрытие трубы пневмозаглушкой с помощью компрессора. 04. Поддержание резинокордной пневмозаглушки в течение суток.

Измеритель: 1 шт.

Монтаж и демонтаж резинокордных пневмозаглушек диаметром:

66-36-1 100-200 мм

66-36-2 200-400 мм

66-36-3 400-600 мм

66-36-4 600-800 мм

66-36-5 800-1200 мм

66-36-6 Контроль поддержания заглушки в сутки

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 66-36-1 | 66-36-2 | 66-36-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,53 | 8,6 | 12,49 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,53 | 1,54 | 3,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | - | - | 2,9 |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | - | - | 2,9 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 1,53 | 1,54 | 0,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 300-9642 | Пневмозаглушка резинокордная | шт. | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 300-9641 | Заглушка ПТ | шт. | 0,115 | 0,115 | 0,115 |

| #G0Шифрресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 66-36-4 | 66-36-5 | 66-36-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,6 | 43,41 | 4,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,1 | 9,9 | 2,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 5,8 | 9,6 | 1,1 |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 5,8 | 9,6 | - |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,3 | 0,3 | 1,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 300-9642 | Пневмозаглушка резинокордная | шт. | 0,115 | 0,115 | - |
| 300-9641 | Заглушка ПТ | шт. | 0,115 | 0,115 | - |

03. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица ГЭСНр 66-37 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника

Состав работ:

01. Обход трассы с открыванием люков. 02. Промывка трубы и очистка колодцев при заиливании не более 30%. 03. Перекачка сточных вод. 04. Прокладка временного трубопровода. 05. Разбивка стенки 2-х колодцев и лотков с последующим восстановлением. 06. Монтаж и демонтаж анкерного устройства в колодце. 07. Монтаж патрубков и протаскивание трубы с помощью пневмопробойника. 08. Присоединение трубы к колодцам. 09. Телевизионный контроль качества сборки. 10. Изготовление заготовок секций трубы.

Измеритель: 100 м трубопровода

Бестраншейная замена трубопроводов пластмассовыми патрубками:

| #G066-37-1 | с изменением диаметра dу 100 мм на dн 225 мм |
| --- | --- |
| 66-37-2 | с изменением диаметра dу 230 мм на dн 315 мм |
| 66-37-3 | с изменением диаметра dу 230 мм на dн 225 мм |
| 66-37-4 | с изменением большего диаметра трубы на меньший |
| 66-37-5 | Добавлять на каждый дополнительный колодец сверх двух |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 66-37-1 | 66-37-2 | 66-37-3 | 66-37-4 | 66-37-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2530,5 | 2711,7 | 2443,0 | 2643,3 | 153,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 571,23 | 556,93 | 525,73 | 549,73 | 42,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 38,68 | 44,48 | 38,68 | 44,48 | 0,22 |
| 391702 | Компрессор "Ингерзоль-Ранд" | маш.-ч | 360,6 | 349,6 | 325,6 | 349,6 | 27,12 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 26,0 |
| 030405 | Лебедка | маш.-ч. | 155,0 | 144,0 | 120,0 | 120,0 | - |
| 392105 | Пневмопробойник | маш.-ч. | 155,0 | 144,0 | 120,0 | 120,0 | - |
| 380181 | Установка для очистки трубопроводов "SISU" | маш.-ч. | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 0,5 |
| 380161 | Промывочая машина "СКАНИЯ П112" | маш.-ч. | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - |
| 310104 | Насосы для водопонижения и водоотлива 5,5 кВт | маш.-ч. | 465,44 | 454,44 | 430,44 | 430,44 | 48,0 |
| 110101 | Бадьи | маш.-ч | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 1,04 |
| 111100 | Вибратор | маш.-ч | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 1,04 |
| 380131 | Телеустановка МК | маш.-ч. | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | - |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | - |
| 401-9021 | Бетон | м | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 0,914 |
| 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 113-0368 | Жидкое стекло | т | 0,0732 | 0,0732 | 0,0732 | 0,0732 | 0,03654 |
| 102-0053 | Доски обрезные толщиной 25 мм, III сорта | м | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,031 |
| 102-0061 | Доски обрезные толщиной 44 мм и более, III сорта | м | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,037 |
| 411-1002 | Вода | м | 80,0 | 105,0 | 80,0 | 105,0 | - |
| 101-1515 | Электроды | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,0002 |
| 101-0324 | Кислород | м | 15,55 | 23,1 | 15,55 | 23,1 | - |
| 101-3064 | Ацетилен | кг | 3,25 | 3,95 | 3,25 | 3,95 | - |

Таблица ГЭСНр 66-38 Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором

Состав работ:

01. Монтаж и разборка бетоновода диам. 150 мм. 02. Прием смеси из кузова. 03. Подача смеси в трубопровод бетононасосом. 04. Очистка бетоновода и бетононасоса нагнетанием воды.

Измеритель: 1 м заполнения

Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства:

66-38-1 песком

66-38-2 бетоном

66-38-3 цементным раствором

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 66-38-1 | 66-38-2 | 66-38-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,05 | 2,33 | 2,33 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 110201 | Бетононасос производительностью 10 м /ч | маш.-ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 408-9020 | Песок | м | 1,015 | - | - |
| 401-0033 | Бетон М50 | м | - | 1,015 | - |
| 402-0001 | Раствор цементный М25 | м | - | - | 1,015 |
| 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | м | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Таблица ГЭСНр 66-39 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками "ВИП-ЛАЙНЕР" с помощью пневмопробойника

Состав работ:

01. Обход трассы с открыванием люков. 02. Промывка трубы и очистка колодцев при заиливании не более 30%. 03. Перекачка сточных вод. 04. Прокладка временного трубопровода. 05. Разбивка колодца с последующим восстановлением. 06. Монтаж и демонтаж анкерного устройства в колодце. 07. Монтаж патрубков и протаскивание трубы с помощью пневмопробойника. 08. Фиксация модулей. 09. Телевизионное обследование трубы.

Измеритель: 100 м трубопровода

Бестраншейная замена трубопроводов пластмассовыми патрубками "ВИП-ЛАЙНЕР":

| #G066-39-1 | с изменением диаметра dу 150 мм на dн 200 мм |
| --- | --- |
| 66-39-2 | с изменением диаметра dу 150 мм на dн 225 мм; dy 200 мм на dн 280 мм |
| 66-39-3 | с изменением диаметра dу 230 мм на dн 250 мм; dy 250 мм на dн 280 мм |
| 66-39-4 | с изменением диаметра dу 230 мм на dн 280 мм; dy 200 мм на dн 250 мм; dy 250 мм на dн 315 мм |
| 66-39-5 | с изменением диаметра dу 300 мм на dн 315 мм |
| 66-39-6 | с изменением диаметра dу 350 мм на dн 355 мм |
| 66-39-7 | с изменением большего диаметра трубы на меньший |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 66-39-1 | 66-39-2 | 66-39-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1440,2 | 1433,9 | 1418,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4 2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 574,22 | 555,79 | 544,29 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 391702 | Компрессоры "Ингерзоль-Ранд" | маш.-ч | 240,85 | 235,85 | 230,85 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 193,4 | 193,4 | 193,4 |
| 390501 | Мотолебедка 20 т | маш.-ч. | 140,0 | 135,0 | 130,0 |
| 392101 | Пневмопробойник "Мини Олимп" | маш.-ч. | 140,0 | 135,0 | 130,0 |
| 380181 | Установка для очистки трубопроводов "SISU" | маш.-ч. | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| 380161 | Промывочная машина "СКАНИЯ П112" | маш.-ч. | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 310104 | Насосы для водопонижения и водоотлива 5,5 кВт | маш.-ч. | 385,3 | 380,3 | 375,3 |
| 151000 | Фиксатор модулей | маш.-ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 110101 | Бадьи | маш.-ч | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| 111100 | Вибратор | маш.-ч | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| 380131 | Телеустановка МК | маш.-ч. | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,55 | 0,85 | 0,85 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 401-9021 | Бетон | м | 1,208 | 1,208 | 1,208 |
| 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 113-0368 | Жидкое стекло | т | 0,0483 | 0,0483 | 0,0483 |
| 102-0053 | Доски обрезные толщиной 25 мм, III сорта | м | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 102-0061 | Доски обрезные толщиной 44 мм и более, III сорта | м | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 411-1002 | Вода | м | 75,0 | 100,0 | 102,0 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 66-39-4 | 66-39-5 | 66-39-6 | 66-39-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1499,6 | 1404,9 | 1359,1 | 1359,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 578,97 | 532,97 | 521,68 | 521,47 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 391702 | Компрессоры "Ингерзоль-Ранд" | маш.-ч | 245,85 | 225,85 | 220,85 | 220,85 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 193,4 | 193,4 | 193,4 | 193,4 |
| 390501 | Мотолебедка 20 т | маш.-ч. | 145,0 | 125,0 | 120,0 | 120,0 |
| 392101 | Пневмолробойник "Мини Олимп" | маш.-ч. | 145,0 | 125,0 | 120,0 | 120,0 |
| 380181 | Установка для очистки трубопроводов "SISU" | маш.-ч. | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| 380161 | Промывочная машина "СКАНИЯ П112" | маш.-ч. | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 310104 | Насосы для водопонижения и водоотлива 5,5 кВт | маш.-ч. | 390,3 | 370,3 | 365,3 | 365,3 |
| 151000 | Фиксатор модулей | маш.-ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 110101 | Бадьи | маш.-ч | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| 111100 | Вибратор | маш.-ч | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| 380131 | Телеустановка МК | маш.-ч. | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 1,03 | 1,03 | 1,24 | 1,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 401-9021 | Бетон | м | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 |
| 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 113-0368 | Жидкое стекло | т | 0,0483 | 0,0483 | 0,0483 | 0,0483 |
| 102-0053 | Доски обрезные толщиной 25 мм, III сорта | м | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 102-0061 | Доски обрезные толщиной 44 мм и более, III сорта | м | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 411-1002 | Вода | м | 102,0 | 105,0 | 108,0 | 100,0 |

Таблица ГЭСНр 66-40 Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом "ФЛЕКСОРЕН"

Состав работ:

01. Обход трассы с открыванием люков. 02. Откачивание сточных вод. 03. Промывка трубы при заиливании не более 30% с отсасыванием воды. 04. Телевизионное обследование трубы. 05. Установка и демонтаж монтажного оборудования. 06. Протаскивание троса и шаблона. 07. Сборка труб и футеровка старой трубы трубой "Флексорен" с фиксацией. 08. Заполнение межтрубного пространства специальным цементным раствором. 09. Устройство сопряжения входного и выходного отверстия цементным раствором.

Измеритель: 100 м трубопровода

Бестраншейная замена трубопроводов трубами "ФЛЕКСОРЕН" диаметром:

66-40-1 140-270 мм

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 66-40-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 850,75 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 207,47 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 310104 | Насосы для водопонижения и водоотлива 5,5 кВт | маш.-ч | 133,0 |
| 253800 | Вентилятор центробежный | маш.-ч | 20,0 |
| 380161 | Промывочная машина "СКАНИЯ П112" | маш.-ч | 40,0 |
| 380181 | Установка для отсасывания "SISU" | маш.-ч | 40,0 |
| 380131 | Телеустановка | маш.-ч | 7,5 |
| 380141 | Монтажное оборудование на базе микроавтобуса | маш.-ч | 80,0 |
| 110201 | Бетононасос производительностью 10 м | маш.-ч | 5,9 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 1,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 103-9016 | Трубы "Флексорен" | м | 110,0 |
| 300-9178 | Кольцо сварное | шт. | 10,0 |
| 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | м | 3,39 |
| 102-0052 | Доски обрезные толщиной 25 мм, III сорта | м | 0,1 |
| 402-9061 | Цементный раствор М100 | м | 10,2 |
| 402-0010 | Цементный раствор 1:2 | м | 0,2 |
| 113-0368 | Жидкое стекло | т | 0,008 |
| 411-1002 | Вода | м | 75,0 |

Таблица ГЭСНр 66-41 Восстановление канализационных трубопроводов методом "ИНСИТУФОРМ"

Состав работ:

01. Обход трассы с открыванием люков. 02. Перекачка сточных вод с отводом по временной трубе. 03. Промывка трубы при заиливании не более 30% с отсасыванием воды и отвозкой на 35 км. 04. Обследование сети телеустановкой. 05. Разбивка выступающей части присоединения в колодце. 06. Санирование чулком "ИНСИТУФОРМ" с прогревом. 07. Откачка технологических вод из колодцев. 08. Вырезка хвостовой части и лотка с отвозкой отходов от чулка. 09. Телевизионное обследование чулка. 10. Заделка сопряжений в ж/б колодцах.

Измеритель: 100 м трубопровода

Восстановление канализационных трубопроводов диаметром:

| #G066-41-1 | 300 мм |
| --- | --- |
| 66-41-2 | 350 мм |
| 66-41-3 | 375 мм |
| 66-41-4 | 400 мм |
| 66-41-5 | 450 мм |
| 66-41-6 | 500 мм |
| 66-41-7 | 600 мм |
| 66-41-8 | 700 мм |
| 66-41-9 | 800 мм |
| 66-41-10 | 900 мм |
| 66-41-11 | 1000 мм |
| 66-41-12 | 1200 мм |
| 66-41-13 | 1500 мм |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 66-41-1 | 66-41-2 | 66-41-3 | 66-41-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1083,3 | 1099,0 | 1107,0 | 1115,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 173,52 | 179,42 | 182,37 | 185,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 310104 | Насосы для водопонижения и водоотлива 5,5 кВт | маш.-ч | 132,9 | 135,9 | 137,4 | 138,9 |
| 253800 | Вентилятор центробежный | маш.-ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 380161 | Промывочная машина "СКАНИЯ П112" | маш.-ч. | 30,0 | 33,0 | 34,5 | 36,0 |
| 380181 | Установка для отсасывания "SISU" | маш.-ч. | 22,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 |
| 380201 | Бойлерная машина | маш.-ч | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 380131 | Телеустановка | маш.-ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 103-9017 | Трубы-чулок "ИНСИТУФОРМ" | м | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| 411-1002 | Вода | м | 114,0 | 120,0 | 124,0 | 131,0 |
| 402-0010 | Цементный раствор 1:2 | м | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 113-0368 | Жидкое стекло | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 66-41-5 | 66-41-6 | 66-41-7 | 66-41-81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1175,5 | 1189,8 | 1231,2 | 1297,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 195,42 | 204,27 | 218,31 | 236,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 310104 | Насосы для водопонижения и водоотлива 5,5 кВт | маш.-ч | 143,4 | 147,9 | 154,28 | 162,9 |
| 253800 | Вентилятор центробежный | маш.-ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 380161 | Промывочная машина "СКАНИЯ П112" | маш.-ч. | 40,5 | 45,0 | 51,38 | 60,0 |
| 380181 | Установка для отсасывания "SISU" | маш.-ч. | 29,5 | 32,5 | 37,0 | 42,5 |
| 380201 | Бойлерная машина | маш.-ч | 73,75 | 73,75 | 75,0 | 76,25 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 380131 | Телеустановка | маш.-ч. | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 103-9017 | Трубы-чулок "ИНСИТУФОРМ" | м | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| 411-1002 | Вода | м | 146,0 | 155,0 | 177,0 | 198,0 |
| 402-0010 | Цементный раствор 1:2 | м | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 113-0368 | Жидкое стекло | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 66-41-9 | 66-41-10 | 66-41-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1361,4 | 1456,7 | 1628,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 259,87 | 295,27 | 355,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 310104 | Насосы для водопонижения и водоотлива 5,5 кВт | маш.-ч | 174,9 | 192,9 | 222,9 |
| 253800 | Вентилятор центробежный | маш.-ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 380161 | Промывочная машина "СКАНИЯ П112" | маш.-ч. | 72,0 | 90,0 | 120,0 |
| 380181 | Установка для отсасывания "SISU" | маш.-ч. | 50,5 | 62,5 | 82,5 |
| 380201 | Бойлерная машина | маш.-ч | 76,25 | 76,25 | 77,5 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 380131 | Телеустановка | маш.-ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 103-9017 | Трубы-чулок "ИНСИТУФОРМ" | м | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| 411-1002 | Вода | м | 215,0 | 252,0 | 282,0 |
| 402-0010 | Цементный раствор 1:2 | м | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 113-0368 | Жидкое стекло | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 66-41-12 | 66-41-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1990,1 | 2423,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 477,27 | 832,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0,15 | 0,15 |
| 310104 | Насосы для водопонижения и водоотлива 5,5 кВт | маш.-ч | 282,9 | 462,9 |
| 253800 | Вентилятор центробежный | маш.-ч | 5,0 | 5,0 |
| 380161 | Промывочная машина "СКАНИЯ П112" | маш.-ч. | 180,0 | 360,0 |
| 380181 | Установка для отсасывания "SISU" | маш.-ч. | 122,5 | 242,5 |
| 380201 | Бойлерная машина | маш.-ч | 81,25 | 82,5 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 0,4 | 0,4 |
| 380131 | Телеустановка | маш.-ч. | 7,5 | 7,5 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 1,0 | 1,0 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 103-9017 | Трубы-чулок "ИНСИТУФОРМ" | м | 110,0 | 110,0 |
| 411-1002 | Вода | м | 347,0 | 459,0 |
| 402-0010 | Цементный раствор 1:2 | м | 0,05 | 0,05 |
| 113-0368 | Жидкое стекло | кг | 0,002 | 0,002 |

Таблица ГЭСНр 66-42 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом "ГРУНДОКРАК"

Состав работ:

01. Установка деревянных регулировочных блоков. 02. Раскладка труб на поверхности со сваркой стыков. 03. Монтаж и демонтаж оборудования. 04. Опускание пробойника с трубой в котлован. 05. Протаскивание трубы.

Измеритель: 100 м трубопровода

Бестраншейная замена трубопроводов на пластмассовые диаметром:

66-42-1 до 250 мм

66-42-2 315 мм

66-42-3 355-450 мм

66-42-4 560-630 мм

66-42-5 710-1200 мм

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 66-42-1 | 66-42-2 | 66-42-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 78,98 | 79,82 | 105,02 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 35,08 | 36,17 | 38,85 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021143 | Кран на автомобильном ходу 16 т | маш.-ч | 4,38 | 5,13 | 7,24 |
| 392206 | Сварочный агрегат "КVН" | маш.-ч | 7,5 | 7,5 | - |
| 393207 | Сварочный агрегат "ОМIСRОN" | маш.-ч | - | - | 15,0 |
| 392102 | Пробойник "ГЕРКУЛЕС" | маш.-ч | 10,0 | - | - |
| 392103 | Пробойник "ГИГАНТ" | маш.-ч | - | 10,0 | 10,0 |
| 391702 | Компрессор "ИНГЕРЗОЛЬ-РАНД" | маш.-ч. | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 390511 | Волочильная лебедка RW-20 "Грундовинч" | маш.-ч. | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 390541 | Дисковая бензопила "ПАРТНЕР" | маш.-ч | 1,42 | 1,46 | 1,54 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч. | 0,7 | 1,04 | 1,61 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 102-0029 | Брусья толщиной 130 мм и более, III сорта | м | 0,131 | 0,131 | 0,131 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 66-42-4 | 66-42-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 109,64 | 127,19 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 44,68 | 61,53 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021143 | Кран на автомобильном ходу 16 т | маш.-ч | 11,28 | 23,33 |
| 393207 | Сварочный агрегат "ОМIСRОN" | маш.-ч | 20,0 | 20,0 |
| 392104 | Пробойник "ГОЛИАФ" | маш.-ч | 10,0 | 10,0 |
| 391702 | Компрессор "ИНГЕРЗОЛЬ-РАНД" | маш.-ч. | 20,0 | 20,0 |
| 390511 | Волочильная лебедка RW-20 "Грундовинч" | маш.-ч. | 10,0 | 10,0 |
| 390541 | Дисковая бензопила "ПАРТНЕР" | маш.-ч | 1,83 | 3,33 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч. | 3,4 | 8,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 105,0 | 105,0 |
| 102-0029 | Брусья толщиной 130 мм и более, III сорта | м | 0,131 | 0,131 |

Таблица ГЭСНр 66-43 Промывка канализационных сетей спецмашинами "СКАНИЯ" и "SISU"

Состав работ:

01. Обход трассы с открыванием люков. 02. Откачка воды из колодцев. 03. Промывка трубопроводов машиной "СКАНИЯ" с откачкой машиной "SISU" при заиливании не более 30%. 04. Телевизионное обследование сети после промывки.

Измеритель: 100 м трубопровода

Промывка канализационных трубопроводов диаметром:

| #G066-43-1 | 150-250 мм |
| --- | --- |
| 66-43-2 | 300 мм |
| 66-43-3 | 400 мм |
| 66-43-4 | 500 мм |
| 66-43-5 | 600 мм |
| 66-43-6 | 700 мм |
| 66-43-7 | 800 мм |
| 66-43-8 | 900 мм |
| 66-43-9 | 1000 мм |
| 66-43-10 | 1200 мм |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 66-43-1 | 66-43-2 | 66-43-3 | 66-43-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 130,53 | 191,5 | 225,3 | 276,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 47,81 | 55,25 | 65,65 | 81,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 310104 | Насосы для водопонижения и водоотлива 5,5 кВт | маш.-ч | 36,78 | 42,5 | 50,5 | 62,5 |
| 380161 | Промывочная машина "СКАНИЯ П112" | маш.-ч. | 17,14 | 20,0 | 24,0 | 30,0 |
| 380181 | Установка для отсасывания SISU" | маш.-ч. | 17,14 | 20,0 | 24,0 | 30,0 |
| 380131 | Телеустановка | маш.-ч. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 411-1002 | Вода | м | 75,0 | 105,0 | 115,0 | 130,0 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 66-43-5 | 66-43-6 | 66-43-7 | 66-43-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 312,62 | 360,8 | 428,4 | 529,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 92,43 | 107,25 | 128,05 | 159,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 310104 | Насосы для водопонижения и водоотлива 5,5 кВт | маш.-ч | 71,1 | 82,5 | 98,5 | 122,5 |
| 380161 | Промывочная машина "СКАНИЯ П112" | маш.-ч. | 34,3 | 40,0 | 48,0 | 60,0 |
| 380181 | Установка для отсасывания "SISU" | маш.-ч. | 34,3 | 40,0 | 48,0 | 60,0 |
| 380131 | Телеустановка | маш.-ч. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 411-1002 | Вода | м | 140,0 | 148,0 | 150,0 | 170,0 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 66-43-9 | 66-43-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 699,5 | 1037,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 211,25 | 315,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 310104 | Насосы для водопонижения и водоотлива 5,5 кВт | маш.-ч | 162,5 | 242,5 |
| 380161 | Промывочная машина "СКАНИЯ П112" | маш.-ч. | 80,0 | 120,0 |
| 380181 | Установка для отсасывания "SISU" | маш.-ч. | 80,0 | 120,0 |
| 380131 | Телеустановка | маш.-ч | 2,5 | 2,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 411-1002 | Вода | м | 180,0 | 200,0 |

Таблица ГЭСНр 66-44 Восстановление канализационных колодцев методом "TROLINING"

Состав работ:

01. Снятие и восстановление люков. 02. Срезка и восстановление ходовых скоб. 03. Очистка колодца. 04. Установка и демонтаж пневмозаглушек. 05. Изготовление и установка заготовок днища и стенок колодца из полиэтилена со сваркой. 06. Приготовление и нагнетание пластифицированного раствора в межтрубное пространство.

Измеритель: 1 колодец

Восстановление колодцев методом "TROLINING" при диаметре колодцев и высоте:

| #G066-44-1 | диам. 1,0 м, высота - 1,0 м |
| --- | --- |
| 66-44-2 | диам. 1,0 м, высота - 2,5 м |
| 66-44-3 | диам. 1,0 м, высота - 3,0 м |
| 66-44-4 | диам. 1,5 м, высота - 4,0 м |
| 66-44-5 | диам. 1,5 м, высота - 5,0 м |
| 66-44-6 | диам. 1,5 м, высота - 6,0 м |

| #G0Шифрресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 66-44-1 | 66-44-2 | 66-44-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 108,46 | 114,82 | 129,01 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28,74 | 29,47 | 29,96 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 17,28 | 17,93 | 18,26 |
| 330808 | Пневмоскребок | маш.-ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 380181 | Установка для отсасывания "SISU" | маш.-ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 380161 | Промывочная машина "СКАНИЯ П112" | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 030404 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 13,69 | 13,69 | 14,39 |
| 252600 | Насос фекальный | маш.-ч. | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | маш.-ч. | 0,99 | 1,38 | 1,58 |
| 252800 | Вентилятор | маш.-ч | 3,99 | 4,88 | 5,58 |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.-ч | 0,56 | 0,64 | 0,8 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 1,68 | 2,33 | 5,48 |
| 392202 | Экструдерный сварочный аппарат мощностью 3,5 кВт | маш.-ч. | 2,65 | 3,15 | 3,65 |
| 391601 | Смесительный насос типа "G4-SUPER" | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 113-9037 | Листовой полиэтилен | м | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 113-9038 | Шипованный полиэтилен | м | 4,7 | 6,28 | 7,87 |
| 101-9540 | Цемент для спец. раствора | т | 0,152 | 0,19 | 0,228 |
| 300-9642 | Пневмозаглушка резинокордная | шт. | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 300-9641 | Заглушка ПТ | шт. | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 411-1002 | Вода | м | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 101-0783 | Поковки | т | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 | т | 0,007 | 0,007 | 0,01 |
| 101-9915 | Пруток сварочный из полиэтилена | т | 0,019 | 0,02 | 0,022 |
| 101-1515 | Электроды | т | 0,0026 | 0,0026 | 0,003 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 0,11 | 0,12 | 0,16 |
| 101-0324 | Кислород | м | 0,5 | 0,58 | 0,72 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 66-44-4 | 66-44-5 | 66-44-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 217,18 | 235,96 | 270,41 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 40,34 | 41,68 | 43,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  | - |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 26,91 | 27,92 | 28,9 |
| 330808 | Пневмоскребок | маш.-ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 380181 | Установка для отсасывания "SISU" | маш.-ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 380161 | Промывочная машина "СКАНИЯ П112" | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 030404 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 22,68 | 22,68 | 24,5 |
| 252600 | Насос фекальный | маш.-ч. | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | маш.-ч | 1,98 | 2,57 | 3,16 |
| 252800 | Вентилятор | маш.-ч | 8,5 | 10,21 | 11,79 |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.-ч | 1,4 | 1,73 | 2,11 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 6,82 | 8,89 | 10,92 |
| 392202 | Экструдерный сварочный аппарат мощностью 3,5 кВт | маш.-ч. | 5,39 | 6,42 | 7,32 |
| 391601 | Смесительный насос типа "G4-SUPER" | маш.-ч | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 113-9037 | Листовой полиэтилен | м | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| 113-9038 | Шипованный полиэтилен | м | 13,94 | 18,7 | 23,45 |
| 101-9540 | Цемент для спец. раствора | т | 0,38 | 0,48 | 0,576 |
| 300-9642 | Пневмозаглушка резинокордная | шт. | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 300-9641 | Заглушка ПТ | шт. | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 411-1002 | Вода | м | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 101-0783 | Поковки | т | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,015 | 0,015 | 0,02 |
| 101-9915 | Пруток сварочный из полиэтилена | т | 0,0283 | 0,0315 | 0,0347 |
| 101-1515 | Электроды | т | 0,004 | 0,004 | 0,006 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 0,2 | 0,21 | 0,28 |
| 101-0324 | Кислород | м | 0,9 | 1,03 | 1,35 |

Таблица ГЭСНр 66-45 Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами

Состав работ:

01. Снятие и восстановление люков. 02. Срезка и восстановление ходовых скоб. 03. Очистка колодца. 04. Установка и демонтаж пневмозаглушек. 05. Изготовление и установка заготовок днища из листового полиэтилена со сваркой. 06. Облицовка стенок колодца полиэтиленовой трубой. 07. Приготовление и нагнетание цементного раствора в межтрубное пространство.

Измеритель: 1 колодец

Восстановление колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев и высоте:

| #G066-45-1 | диам. 1,0 м, высота - 1,0 м |
| --- | --- |
| 66-45-2 | диам. 1,0 м, высота - 2,5 м |
| 66-45-3 | диам. 1,0 м, высота - 3,0 м |
| 66-45-4 | диам. 1,5 м, высота - 4,0 м |
| 66-45-5 | диам. 1,5 м, высота - 5,0 м |
| 66-45-6 | диам. 1,5 м, высота - 6,0 м |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 66-45-1 | 66-45-2 | 66-45-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 97,18 | 104,61 | 113,92 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27,55 | 28,42 | 28,98 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 17,28 | 17,93 | 18,26 |
| 330808 | Пневмоскребок | маш.-ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 380181 | Установка для отсасывания "SISU" | маш.-ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 380161 | Промывочная машина "СКАНИЯ П112" | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 030404 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 252600 | Насос фекальный | маш.-ч. | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | маш.-ч | 2,84 | 3,23 | 3,43 |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.-ч | 0,67 | 0,82 | 0,97 |
| 252800 | Вентилятор | маш.-ч | 4,2 | 4,59 | 4,79 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 1,68 | 2,33 | 5,48 |
| 393202 | Экструдерный сварочный аппарат мощностью 3,5 кВт | маш.-ч. | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 110201 | Бетононасос производительностью 10 м/ч | маш.-ч | 0,3 | 0,37 | 0,45 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 1,06 | 2,58 | 3,09 |
| 113-9038 | Листовой полиэтилен | м | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 300-9642 | Пневмозаглушка резинокордная | шт. | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 300-9641 | Заглушка ПТ | шт. | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 411-1002 | Вода | м | 3,1 | 3,13 | 3,15 |
| 101-0783 | Поковки | т | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 402-9061 | Цементный раствор М100 | м | 0,51 | 0,64 | 0,77 |
| 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | м | 0,17 | 0,212 | 0,255 |
| 101-9915 | Пруток сварочный из полиэтилена | т | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 0,408 | 0,418 | 0,423 |
| 101-0324 | Кислород | м | 1,73 | 2,45 | 2,49 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 66-45-4 | 66-45-5 | 66-45-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 196,18 | 218,67 | 244,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 38,95 | 40,55 | 42,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 26,91 | 27,92 | 28,9 |
| 330808 | Пневмоскребок | маш.-ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 380181 | Установка для отсасывания "SISU" | маш.-ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 380161 | Промывочная машина "СКАНИЯ П112" | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 030404 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 252600 | Насос фекальный | маш.-ч. | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 040504 | Аппарат для газовой резки | маш.-ч | 4,01 | 4,6 | 5,19 |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.-ч | 2,08 | 2,53 | 3,02 |
| 252800 | Вентилятор | маш.-ч | 6,98 | 7,66 | 8,34 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 6,82 | 8,89 | 10,92 |
| 393202 | Экструдерный сварочный аппарат мощностью 3,5 кВт | маш.-ч. | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 110201 | Бетононасос производительностью 10 м/ч | маш.-ч | 0,6 | 0,74 | 0,89 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 4,12 | 5,15 | 6,18 |
| 113-9038 | Листовой полиэтилен | м | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| 300-9642 | Пневмозаглушка резинокордная | шт. | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 300-9641 | Заглушка ПТ | шт. | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 411-1002 | Вода | м | 3,2 | 3,25 | 3,3 |
| 101-0783 | Поковки | т | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| 402-9061 | Цементный раствор М100 | м | 1,03 | 1,28 | 1,53 |
| 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | м | 0,342 | 0,425 | 0,507 |
| 101-9915 | Пруток сварочный из полиэтилена | т | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| 542-0042 | Пропан-бутан | кг | 0,542 | 0,557 | 0,571 |
| 101-0324 | Кислород | м | 2,61 | 3,37 | 3,5 |

Таблица ГЭСНр 66-46 Крепление траншей с помощью крепежных блоков

Состав работ:

01. Сборка блоков. 02. Установка направляющих. 03. Вдавливание блоков при разработке грунта экскаватором. 04. Установка верхнего блока краном. 05. Демонтаж блоков.

Измеритель: 100 п.м. траншеи

Крепление траншей с помощью блоков размерами:

66-46-1 3,5х2,4+3,5х1,3

66-46-2 4,0х2,4+4,0х1,3

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 66-46-1 | 66-46-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1741,14 | 2806,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 635,95 | 943,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 060246 | Экскаватор на гусеничном ходу 0,4 м | маш.-ч | 14,29 | 12,5 |
| 400003 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 2,8 | 3,9 |
| 021140 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 618,86 | 927,0 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 201-9292 | Металлические конструкции крепежных блоков с распорами | т | 3,869 | 4,963 |
| 201-9290 | Стальные конструкции приспособлений для монтажа | т | 0,891 | 2,12 |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Госстрой России, 1999

#G0

ГЭСНр-81-04-67-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 67

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001#S-67

Дата введения 2000-01-01

РАЗРАБОТАНЫ Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (Л.Н. Крылов, И.И. Дмитренко) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО "РЦЭС" (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков) при участии специалистов - В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков (31 ГПИ СС МО РФ, Москва), Н.М. Рязанова (институт "ЛенжилНИИпроект", Санкт-Петербург), А.П. Иванов (АООТ "Стройкорпорация Санкт-Петербурга"), А.А. Козловская, С.М. Беллер (ОАО "Институт ЛенНИИпроект", Санкт-Петербург), Т.Ю. Берлин (Институт "Ленгипроинжпроект", Санкт-Петербург)

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, А.Ф. Лыкова, В.В. Сафорнов, Н.К. Кобозева, И.В. Кобец, Е.В. Сметанина).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2000 года постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 года № 77

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по ремонту и демонтажу электрического освещения и силовых проводок в жилых и общественных зданиях независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая: перестановку приспособлений; частичную разборку и сборку аппаратов при осмотре; включение электрифицированного инструмента в сеть; уход за инструментом и др.; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве подготовительных работ, демонтаже и т.п.

1.3. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение работ рассчитан исходя из условий производства работ с лестниц-стремянок и монтажных подмостей на высоте до 5 метров.

1.4. В нормах расход ресурсов на выполнение работ по демонтажу проводов рассчитан с учетом отсоединения проводов, отвертывания болтов и гаек, свертывания проводов в бухты. В нормах табл. 67-2 предусмотрен расход ресурсов на демонтаж труб без сохранения материала.

1.5. Марки и сечения проводов и кабелей, материалы и диаметры труб, типы светильников, выключателей, переключателей, штепсельных розеток и т.п. принимаются по проектным данным.

1.6. В нормах настоящего сборника, в которых не указаны масса строительного мусора и возврат материалов, они определяются по факту при осмотре на месте.

1.7. Расход материальных ресурсов по табл. с 67-12 по 67-15 определяется исходя из осмотра ремонтируемых изделий на месте.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по электроосвещению определяется по проектным данным.

Таблица ГЭСНр 67-1 Демонтаж электропроводки

Состав работ:

01. Снятие проводок с отсоединением жил. 02. Демонтаж конструкций, изоляторов.

Измеритель: 100 м

Демонтаж электропроводки:

67-1-1 Скрытая проводка

67-1-2 Шнур на роликах

Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением:

67-1-3 16 мм

67-1-4 70 мм

67-1-5 150 мм

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-1-1 | 67-1-2 | 67-1-3 | 67-1-4 | 67-1-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,54 | 2,77 | 13,71 | 15,72 | 18,06 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,004 | 0,007 | 0,017 | 0,07 | 0,16 |

Таблица ГЭСНр 67-2 Демонтаж труб и проводов из труб

Состав работ:

01. Вытягивание проводов из труб (нормы 1-4). 02. Демонтаж труб и креплений (нормы 5-12).

Измеритель: 100 м пучка проводов (нормы 1-4), труб (нормы 5-12)

Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до:

67-2-1 6 мм

67-2-2 16 мм

67-2-3 35 мм

67-2-4 70 мм

Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до:

67-2-5 25 мм

67-2-6 40 мм

67-2-7 80 мм

Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром до:

67-2-8 25 мм

67-2-9 40 мм

67-2-10 80 мм

Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до:

67-2-11 25 мм

67-2-12 50 мм

| #G0Шифрресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-2-1 | 67-2-2 | 67-2-3 | 67-2-4 | 67-2-5 | 67-2-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,25 | 2,95 | 3,98 | 5,84 | 16,84 | 29,39 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,13 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | - | - | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,13 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | - | - | - | - | 1,48 | 1,48 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м | - | - | - | - | 0,29 | 0,29 |
| 101-1602 | Ацетилен | м | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 |

| #G0Шифрресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-2-7 | 67-2-8 | 67-2-9 | 67-2-10 | 67-2-11 | 67-2-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 36,77 | 30,44 | 50,39 | 65,12 | 3,98 | 5,84 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,23 | 0,07 | 0,13 | 0,23 | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,23 | 0,07 | 0,13 | 0,23 | - | - |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч. | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | - | - |
| 101-1602 | Ацетилен | м | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - | - |

Таблица ГЭСНр 67-3 Демонтаж кабеля

Состав работ:

01. Демонтаж кабеля, проложенного с креплением скобами.

Измеритель: 100 м

67-3-1 Демонтаж кабеля

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-3-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,64 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,01 |

Таблица ГЭСНр 67-4 Демонтаж приборов

Состав работ:

01. Снятие приборов, аппаратов.

Измеритель: 100 шт.

Демонтаж осветительных приборов:

| #G067-4-1 | Выключатели, розетки |
| --- | --- |
| 67-4-2 | Патроны, подвесы |
| 67-4-3 | Светильники с лампами накаливания |
| 67-4-4 | Бра, плафоны |
| 67-4-5 | Светильники для люминесцентных ламп |
| 67-4-6 | Электросчетчики |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-4-1 | 67-4-2 | 67-4-3 | 67-4-4 | 67-4-5 | 67-4-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,84 | 3,74 | 6,32 | 10,81 | 17,89 | 25,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,07 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,07 |

Таблица ГЭСНр 67-5 Смена ламп

Состав работ:

01. Снятие плафона. 02. Снятие перегоревшей лампы. 03. Установка новой лампы. 04. Установка и закрепление плафона. 05. Проверка работы.

Измеритель: 100 шт.

Смена ламп:

67-5-1 накаливания

67-5-2 люминесцентных

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-5-1 | 67-5-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,1 | 13,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 500-9008 | Лампы люминесцентные | шт. | - | 100,0 |
| 500-9006 | Лампы накаливания | шт. | 100,0 | - |

Таблица ГЭСНр 67-6 Смена магнитных пускателей

Состав работ:

01. Снятие крышки магнитного пускателя. 02. Отсоединение проводов. 03. Снятие магнитного пускателя. 04. Подготовка к установке нового пускателя. 05. Установка нового магнитного пускателя. 06. Подсоединение проводов. 07. Установка крышки магнитного пускателя. 08. Опробование работы и регулировка магнитного пускателя.

Измеритель: 100 шт.

67-6-1 Смена магнитных пускателей

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-6-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 289,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 500-9117 | Пускатели магнитные | шт. | 100,0 |

Таблица ГЭСНр 67-7 Смена пакетных выключателей

Состав работ:

01. Снятие ручки и крышки старого пакетного выключателя. 02. Отсоединение проводов. 03. Снятие пакетного выключателя. 04. Подготовка к установке нового выключателя. 05. Установка нового пакетного выключателя. 06. Подсоединение проводов. 07. Установка крышки и ручки пакетного выключателя. 08. Опробование работы пакетного выключателя.

Измеритель: 100 шт.

67-7-1 Смена пакетных выключателей

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-7-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 86,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 500-9011 | Выключатели | шт. | 100,0 |

Таблица ГЭСНр 67-8 Смена светильников

Состав работ:

01. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости). 02. Снятие светильника. 03. Установка нового светильника. 04. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости). 05. Проверка работы светильника.

Измеритель: 100 шт.

Смена светильников:

67-8-1 с лампами накаливания

67-8-2 с люминесцентными лампами

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-8-1 | 67-8-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 89,1 | 163,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,03 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 503-9041 | Светильники с лампами накаливания | шт. | 100,0 | - |
| 503-9042 | Светильники с люминесцентными лампами | шт. | - | 100,0 |

Таблица ГЭСНр 67-9 Смена выключателей и розеток

Состав работ:

01. Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от проводов. 02. Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов. 03. Проверка работы выключателей или розеток.

Измеритель: 100 шт.

Смена:

67-9-1 выключателей

67-9-2 розеток

| #G0Шифрресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-9-1 | 67-9-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,1 | 24,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 500-9011 | Выключатели | шт. | 100,0 | - |
| 500-9013 | Штепсельные розетки | шт. | - | 100,0 |

Таблица ГЭСНр 67-10 Смена электросчетчиков

Состав работ:

01. Отсоединение счетчика от сети. 02. Демонтаж старого счетчика. 03. Монтаж нового счетчика. 04. Опробование работы электросчетчика.

Измеритель: 100 шт.

67-10-1 Смена электросчетчиков

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-10-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 87,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 500-9016 | Электроаппаратура соответствующего типа | шт. | 100,0 |

Таблица ГЭСНр 67-11 Смена патронов

Состав работ:

01. Отсоединение жил проводов от зажимов в патроне. 02. Присоединение проводов к зажимам нового патрона. 03. Опробование работы патрона.

Измеритель: 100 шт.

67-11-1 Смена патронов

| #G0Шифрресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-11-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 39,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 500-9016 | Электроаппаратура соответствующего типа | шт. | 100,0 |

Таблица ГЭСНр 67-12 Ремонт магнитных пускателей

Состав работ:

01. Очистка корпуса от грязи и пыли. 02. Снятие магнитного пускателя с отключением подсоединенных проводов. 03. Разборка магнитного пускателя. 04. Зачистка поверхностей сердечника и контактов. 05. Сборка магнитного пускателя. 06. Проверка легкости хода подвижных частей.

Измеритель: 100 шт.

67-12-1 Ремонт магнитных пускателей

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-12-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 91,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |

Таблица ГЭСНр 67-13 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов

Состав работ:

01. Очистка щитка от грязи и пыли. 02. Осмотр щитка. 03. Замена вышедших из строя элементов. 04. Опробование работы щитка.

Измеритель: 100 шт.

67-13-1 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов

| #G0Шифрресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-13-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 120,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |

Таблица ГЭСНр 67-14 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов

Состав работ:

01. Очистка щитка от грязи и пыли. 02. Осмотр щитка. 03. Замена вышедших из строя элементов. 04. Замена вышедших из строя автоматов. 05. Опробование работы щитка.

Измеритель: 100 шт.

67-14-1 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-14-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 483,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |

Таблица ГЭСНр 67-15 Ремонт силового предохранительного шкафа

Состав работ:

01. Очистка щита от грязи и пыли. 02. Осмотр щита. 03. Замена автоматического выключателя. 04. Замена силового электрического провода с изготовлением колец под клеммы. 05. Зачистка контактов. 06. Снятие старой платы с губками с отключением проводов. 07. Разметка и сверление отверстий. 08. Крепление губок к плате. 09. Установка новой платы с губками с подключением проводов. 10. Проверка работы щита.

Измеритель: 100 шт.

67-15-1 Ремонт силового предохранительного шкафа

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-15-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 556,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Госстрой России, 1999

#G0

ГЭСНр-81-04-68-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 68

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГЭСНр-2001-68#S

Дата введения 2000-01-01

РАЗРАБОТАНЫ Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (Л.Н. Крылов, И.И. Дмитренко) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО "РЦЭС" (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков) при участии специалистов - В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков (31 ГПИ СС МО РФ, Москва), Н.М. Рязанова (институт "ЛенжилНИИпроект", Санкт-Петербург), А.П. Иванов (АООТ "Стройкорпорация Санкт-Петербурга"), А.А. Козловская, С.М. Беллер (ОАО "Институт ЛенНИИпроект", Санкт-Петербург), Т.Ю. Берлин (Институт "Ленгипроинжпроект", Санкт-Петербург)

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, А.Ф. Лыкова, В.В. Сафорнов, Н.К. Кобозева, И.В. Кобец, Е.В. Сметанина).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2000 года постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 года № 77

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по благоустройству территорий.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая: разбивку, визирование, установку маяков и другие вспомогательные, подготовительные операции и уход за покрытиями; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве подготовительных работ и т.п.

1.3. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение ремонтно-строительных работ на дорогах рассчитан исходя из условий выполнения их вручную.

1.4. При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта определяется по нормам соответствующих таблиц с учетом коэффициента 1,2 к нормам затрат труда рабочих-строителей и времени эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе затратам труда машинистов).

1.5. Возврат ресурсов от разборки конструкций, изделий и материалов определяется по фактическому выходу годных для дальнейшего использования материалов, и оформляются двусторонним актом между подрядчиком и заказчиком. При этом следует дополнительно определять затраты на доставку асфальтобетонного лома на регенерационный завод.

Процент выхода годного камня для определения возвратной его стоимости по нормам графы 1 таблицы 12 ориентировочно рекомендуется принимать в размере 60%. Фактический выход годного камня для дальнейшего использования определяется на месте и оформляется соответствующим актом.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по ремонту дорожных покрытий и оснований определяется по размеру намечаемой к ремонту (отремонтированной) площади.

Таблица ГЭСНр 68-1 Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет

Состав работ:

01. Окопка пня с подрезкой корней. 02. Ручная корчевка с очисткой пня от земли и выноской к дороге. 03. Засыпка ямы землей.

Измеритель: 1 пень

Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет:

| #G068-1-1 | диаметром до 500 мм мягких пород |
| --- | --- |
| 68-1-2 | диаметром до 500 мм твердых пород |
| 68-1-3 | диаметром до 700 мм мягких пород |
| 68-1-4 | диаметром до 700 мм твердых пород |

| #G0Шифрресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-1-1 | 68-1-2 | 68-1-3 | 68-1-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,7 | 5,0 | 7,2 | 9,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 411-9090 | Земля растительная | м | 0,38 | 0,38 | 0,66 | 0,66 |

Таблица ГЭСНр 68-2 Формовочная обрезка деревьев

Состав работ:

01. Подноска и установка стремянки (норма 1). 02. Профильная обрезка кроны дерева с приданием формы шара, куба, пирамиды и т.д.

Измеритель: 1 дерево

Формовочная обрезка деревьев высотой:

68-2-1 до 5 м

68-2-2 более 5 м

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-2-1 | 68-2-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,98 | 2,07 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 1,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 031051 | Вышки телескопические | маш.-ч | - | 1,86 |

Таблица ГЭСНр 68-3 Валка деревьев в городских условиях

Состав работ:

01. Спиливание дерева. 02. Очистка от сучьев. 03. Разделка на кряжи длиной до 2 м. 04. Выноска кряжей и сучьев на расстояние до 100 м. 05. Укладка в штабель и кучи.

Измеритель: 1 складочный м кряжей

Валка деревьев в городских условиях:

| #G068-3-1 | липа, сосна, кедр, тополь диаметром до 300 мм |
| --- | --- |
| 68-3-2 | липа, сосна, кедр, тополь диаметром более 300 мм |
| 68-3-3 | ель, пихта, береза, лиственница, ольха диаметром до 300 мм |
| 68-3-4 | ель, пихта, береза, лиственница, ольха диаметром более 300 мм |
| 68-3-5 | дуб, бук, граб, клен, ясень диаметром до 300 мм |
| 68-3-6 | дуб, бук, граб, клен, ясень диаметром более 300 мм |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-3-1 | 68-3-2 | 68-3-3 | 68-3-4 | 68-3-5 | 68-3-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,57 | 4,49 | 2,97 | 6,11 | 3,84 | 7,38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 331601 | Бензопила | маш.-ч | 2,05 | 3,59 | 2,38 | 4,88 | 3,07 | 5,91 |

Таблица ГЭСНр 68-4 Выкашивание газонов

Состав работ:

01. Выкашивание газонов. 02. Сбор и выноска травы на расстояние до 30 м.

Измеритель: 100 м газонов

Выкашивание газонов:

68-4-1 косой

68-4-2 газонокосилкой

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-4-1 | 68-4-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,78 | 0,98 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,9 | 2,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 900055 | Газонокосилки моторные | маш.-ч | - | 0,75 |

Таблица ГЭСНр 68-5 Вырезка сухих ветвей

Состав работ:

01. Установка приставной лестницы. 02. Вырезка ветвей. 03. Переноска лестницы по ходу работы. 04. Выноска ветвей на расстояние до 50 м с укладкой в кучи.

Измеритель: 1 дерево

Вырезка сухих ветвей:

| #G068-5-1 | деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 |
| --- | --- |
| 68-5-2 | деревья лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 |
| 68-5-3 | деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 |
| 68-5-4 | деревья лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 |
| 68-5-5 | деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 |
| 68-5-6 | деревья лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 |
| 68-5-7 | сосна |
| 68-5-8 | ель диаметром до 150 мм |
| 68-5-9 | ель диаметром более 150мм |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-5-1 | 68-5-2 | 68-5-3 | 68-5-4 | 68-5-5 | 68-5-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,53 | 0,75 | 0,98 | 1,16 | 1,72 | 2,19 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-5-7 | 68-5-8 | 68-5-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,52 | 0,17 | 0,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 |

Таблица ГЭСНр 68-6 Омоложение живых изгородей и кустарников

Состав работ:

01. Вырезка сучьев и побегов. 02. Зачистка срезов. 03. Выноска отрезанных сучьев на расстояние до 50 м.

Измеритель: 1 м живой изгороди (нормы 1-6), 10 кустов (норма 7)

Омоложение живых изгородей:

| #G068-6-1 | мягких с обрезкой побегов на пень до 70 % |
| --- | --- |
| 68-6-2 | мягких с обрезкой побегов на пень до 100 % |
| 68-6-3 | твердых с обрезкой побегов на пень до 70 % |
| 68-6-4 | твердых с обрезкой побегов на пень до 100 % |
| 68-6-5 | колючих с обрезкой побегов на пень до 70 % |
| 68-6-6 | колючих с обрезкой побегов на пень до 100 % |
| 68-6-7 | Одиночные кустарники |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-6-1 | 68-6-2 | 68-6-3 | 68-6-4 | 68-6-5 | 68-6-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,18 | 0,25 | 0,23 | 0,32 | 0,41 | 0,53 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-6-7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,8 |

Таблица ГЭСНр 68-7 Штыковка почвы при омоложении растений

Состав работ:

01. Штыковка почвы с переворачиванием пласта и разбивкой крупных комьев лопатой.

Измеритель: 1 м

Штыковка почвы при омоложении растений:

| #G068-7-1 | глубиной штыкования 150 мм в грунтах I группы |
| --- | --- |
| 68-7-2 | глубиной штыкования 150 мм в грунтах II группы |
| 68-7-3 | глубиной штыкования 250 мм в грунтах I группы |
| 68-7-4 | глубиной штыкования 250 мм в грунтах II группы |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-7-1 | 68-7-2 | 68-7-3 | 68-7-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,08 | 0,14 | 0,11 | 0,21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

Таблица ГЭСНр 68-8 Ремонт садовых дорожек

Состав работ:

01. Разрыхление грунта вручную на глубину 50 мм. 02. Добавление материала покрытия с россыпью, поливкой, планировкой и уплотнением вручную. 03. Россыпь песка или каменной мелочи с разметанием и окончательной укаткой вручную.

Измеритель: 1 м

Ремонт садовых дорожек из:

| #G068-8-1 | известнякового щебня добавлением слоя 5 см |
| --- | --- |
| 68-8-2 | добавлять или удалять на каждый 1 см к 68-8-1 |
| 68-8-3 | кирпичного щебня добавлением слоя 5 см |
| 68-8-4 | добавлять или удалять на каждый 1 см к 68-8-3 |
| 68-8-5 | шлака добавлением слоя 5 см |
| 68-8-6 | добавлять или удалять на каждый 1 см к 68-8-5 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-8-1 | 68-8-2 | 68-8-3 | 68-8-4 | 68-8-5 | 68-8-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,24 | - | 0,24 | - | 0,24 | - |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,4 | - | 1,4 | - | 1,4 | - |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 408-9081 | Щебень известняковый или кирпичный | м | 0,063 | 0,013 | 0,063 | 0,013 | - | - |
| 408-9020 | Песок | м | 0,01 | - | 0,01 | - | 0,01 | - |
| 409-9001 | Шлак | м | - | - | - | - | 0,063 | 0,013 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,02 | - | 0,02 | - | 0,02 | - |

Таблица ГЭСНр 68-9 Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований

Состав работ:

01. Очистка оснований. 02. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов.

Измеритель: 1000 м площади основания

Исправление профиля оснований щебеночных:

| #G068-9-1 | с добавлением нового материала |
| --- | --- |
| 68-9-2 | без добавления нового материала |

Исправление профиля оснований гравийных:

| #G068-9-3 | с добавлением нового материала |
| --- | --- |
| 68-9-4 | без добавления нового материала |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-9-1 | 68-9-2 | 68-9-3 | 68-9-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 87,29 | 87,29 | 48,51 | 48,51 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 56,89 | 54,97 | 26,56 | 24,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу | маш.-ч | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа | маш.-ч | 5,81 | 3,89 | 5,81 | 3,89 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные 8 т | маш.-ч | 11,26 | 11,26 | 8,79 | 8,79 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные 13 т | маш.-ч | 32,19 | 32,19 | 6,42 | 6,42 |
| 121601 | Машины поливомоечные | маш.-ч | 5,15 | 5,15 | 3,06 | 3,06 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 700109 | Кирковщик | маш.-ч | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 408-0220 | Щебень М800 фр. 10 (15)-20 (25) мм | м | 11,5 | 11,5 | - | - |
| 408-0221 | Щебень М800 фр. 20-40 мм | м | 55 | - | - | - |
| 408-0113 | Песчано-гравийная смесь обогащенная | м | - | - | 66 | - |
| 411-1002 | Вода | м | 25 | 25 | 15 | 15 |

Таблица ГЭСНр 68-10 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси

Состав работ:

01. Очистка оснований. 02. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой.

Измеритель: 100 т смеси

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси:

| #G068-10-1 | с применением укладчиков асфальтобетона |
| --- | --- |
| 68-10-2 | без применения укладчиков асфальтобетона |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-10-1 | 68-10-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29,99 | 85,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 29,90 | 31,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 120906 | Катки дорожные самоходные 8 т | маш.-ч | 5,76 | 11,74 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные 13 т | маш.-ч | 18,68 | 18,68 |
| 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 4,66 | - |
| 121601 | Машины поливомоечные | маш.-ч | 0,8 | 0,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 410-0049 | Смеси асфальтобетонные | т | 101 | 101 |
| 101-0322 | Керосин технический | т | 0,005 | 0,005 |

Таблица ГЭСНр 68-11 Перемощение мостовой

Состав работ:

01. Очистка оснований. 02. Разборка мостовой с сортировкой камня, удаление загрязненного песка, устройство песчаного подстилающего слоя, мощение с россыпью щебня и укатка.

Измеритель: 10 м площади ремонта

68-11-1 Перемощение мостовой

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-11-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,07 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,45 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 120906 | Катки дорожные самоходные 8 т | маш.-ч | 0,02 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные 13 т | маш.-ч | 0,02 |
| 121601 | Машины поливомоечные | маш.-ч | 0,02 |
| 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,16 |
| 261410 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 1,18 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0,39 |
| 900007 | Тележка ручная 3-х колесная | маш.-ч | 1,32 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-11-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 408-0033 | Камень булыжный | м | 0,41 |
| 408-0093 | Песок строительный | м | 1,31 |
| 408-0218 | Щебень М800 фр. (3) 5-10 (15) мм | м | 0,1 |
| 408-0220 | Щебень М800 фр. 10 (15)-20 (25) мм | м | 0,13 |
| 411-1002 | Вода | м | 0,04 |

Таблица ГЭСНр 68-12 Разборка покрытий и оснований

Состав работ (нормы 1-5):

01. Очистка покрытия или основания (нормы 1-3). 02. Разборка покрытия и основания. 03. Сгребание материала, полученного от разборки. 04. Сортировка камня с выборкой годной шашки (норма 1). 05. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке (нормы 2, 3).

Состав работ (нормы 6-17):

01. Очистка поверхности покрытия щетками навесными дорожными на тракторе. 02. Фрезерование а/б покрытия с погрузкой на автосамосвалы. 03. Зачистка отшлифованного покрытия от а/б лома, образующегося при ручной разборке вокруг люков.

Измеритель: 100 м конструкций (нормы 1-5); 1000 м покрытий (нормы 6-17)

Разборка покрытий и оснований:

| #G068-12-1 | мостовой из булыжного камня |
| --- | --- |
| 68-12-2 | щебеночных |
| 68-12-3 | черных щебеночных |
| 68-12-4 | асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |
| 68-12-5 | цементно-бетонных |

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до:

68-12-6 30 мм

68-12-7 50 мм

68-12-8 70 мм

68-12-9 90 мм

68-12-10 110 мм

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до:

68-12-11 30 мм

68-12-12 50 мм

68-12-13 70 мм

68-12-14 90 мм

68-12-15 110 мм

68-12-16 130 мм

68-12-17 150 мм

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-12-1 | 68-12-2 | 68-12-3 | 68-12-4 | 68-12-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 282,60 | 18,37 | 24,49 | 243,35 | 77,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,1 | 2,1 | 2 | 2,7 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,83 | 5,59 | 8,67 | 41,39 | 16,85 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу | маш.-ч | 1,29 | 1,98 | 3,82 | - | - |
| 700108 | Щетки дорожные навесные | маш.-ч | 0,3 | 0,94 | 1,29 | - | - |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 8,24 | - | - | - | - |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа | маш.-ч | - | 2,67 | 3,56 | 2,14 | - |
| 091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | - | - | - | 1,29 | 1,98 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | - | - | - | 117,75 | - |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | - | - | - | 39,25 | - |
| 060248 | Экскаваторы на гусеничном ходу | маш.-ч | - | - | - | - | 12,34 |
| 070149 | Бульдозеры | маш.-ч | - | - | - | - | 4,51 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-12-6 | 68-12-7 | 68-12-8 | 68-12-9 | 68-12-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,18 | 7,2 | 9,87 | 14,27 | 19,79 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,83 | 25,9 | 35,25 | 50,65 | 69,97 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 122201 | Самоходная дорожная холодная фреза шириной фрезерования 500-1000 мм импортного производства | маш.-ч | 5,18 | 7,2 | 9,87 | 14,27 | 19,79 |
| 700108 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.-ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 121601 | Машины поливомоечные | маш.-ч | 2,59 | 3,6 | 4,94 | 7,14 | 9,9 |
| 400053 | Автомобиль-самосвал | маш.-ч | 5,18 | 7,2 | 9,87 | 14,27 | 19,79 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 100-9900 | Лом асфальтобетона | т | 59,4 | 99,0 | 138,6 | 178,2 | 217,8 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-12-11 | 68-12-12 | 68-12-13 | 68-12-14 | 68-12-15 | 68-12-16 | 68-12-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,33 | 2,32 | 3,47 | 5,04 | 6,25 | 8,35 | 10,37 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,36 | 8,82 | 12,85 | 18,34 | 22,58 | 29,93 | 37,0 |
| 3 | МАШИНЫ ИМЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122201 | Самоходная дорожная холодная фреза шириной фрезерования 1500-2100 мм импортного производства | маш.-ч | 1,33 | 2,32 | 3,47 | 5,04 | 6,25 | 8,35 | 10,37 |
| 700108 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.-ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 121601 | Машины поливомоечные | маш.-ч | 0,67 | 1,16 | 1,74 | 2,52 | 3,13 | 4,18 | 5,19 |
| 400053 | Автомобиль- самосвал | маш.-ч | 1,33 | 2,32 | 3,47 | 5,04 | 6,25 | 8,35 | 10,37 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100-9900 | Лом асфальто-бетона | т | 59,4 | 99,0 | 138,6 | 178,2 | 217,8 | 257,4 | 297,0 |

Таблица ГЭСНр 68-13 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см

Состав работ:

01. Разборка покрытия. 02. Сгребание материала, полученного от разборки.

Измеритель: 1000 м

Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см:

68-13-1 вручную

68-13-2 с помощью молотков отбойных пневматических

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-13-1 | 68-13-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 93,57 | 57,76 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 15,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | - | 47,1 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | - | 15,7 |

Таблица ГЭСНр 68-14 Разборка бортовых камней

Состав работ:

01. Разборка бортовых камней. 02. Сгребание материала, полученного при разборке. 03. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке.

Измеритель: 100 м

Разборка бортовых камней:

68-14-1 на бетонном основании

68-14-2 на щебеночном основании

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-14-1 | 68-14-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 68,26 | 52,63 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,4 | 6,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 28,2 | 19,2 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 9,4 | 6,4 |

Таблица ГЭСНр 68-15 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог

Состав работ:

01. Разломка и обрубка краев асфальтобетона. 02. Очистка основания. 03. Смазка битумом краев обрубленных мест. 04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси. 05. Укатка катком.

Измеритель: 100 м

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:

| #G068-15-1 | 50 мм площадью ремонта до 5 м |
| --- | --- |
| 68-15-2 | 50 мм площадью ремонта до 25 м |
| 68-15-3 | 70 мм площадью ремонта до 5 м |
| 68-15-4 | 70 мм площадью ремонта до 25 м |

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог двухслойного толщиной 80 мм площадью ремонта до:

| #G068-15-5 | 5 м |
| --- | --- |
| 68-15-6 | 25 м |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-15-1 | 68-15-2 | 68-15-3 | 68-15-4 | 68-15-5 | 68-15-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 100,1 | 62,3 | 129,8 | 79,9 | 172,9 | 112,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,47 | 6,47 | 6,51 | 6,51 | 11,71 | 11,71 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие | маш.-ч | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 6,84 | 6,91 |
| 121011 | Котлы битумные передвиж-ные | маш.-ч | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 2,95 | 2,95 | 4,1 | 4,1 | 4,7 | 4,7 |
| 330804 | Молотки отбойные пневма-тические | маш.-ч | 5,9 | 5,9 | 8,2 | 8,2 | 9,4 | 9,4 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 410-9010 | Асфальтобетонная смесь | т | 11,9 | 11,9 | 16,6 | 16,6 | 19,0 | 19,0 |
| 101-9010 | Битумы | т | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,12 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 9,0 | 9,0 | 12,5 | 12,5 | 14,3 | 14,3 |

Таблица ГЭСНр 68-16 Ремонт тротуаров из литого асфальта

Состав работ:

01. Разломка и обрубка краев асфальтобетона на поврежденных площадках. 02. Россыпь дополнительного слоя щебня и высевок с разравниванием и уплотнением. 03. Укладка с разравниванием асфальтобетонной смеси с уплотнением. 04. Посыпка отремонтированных мест песком. 05. Затирка трамбовкой.

Измеритель: 100 м

68-16-1 Ремонт тротуаров из литого асфальта

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-16-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 114,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 5,6 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 3,2 |
| 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч | 2,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 410-9059 | Асфальт литой для покрытий тротуаров | м | 5,9 |
| 408-9020 | Песок | м | 0,5 |
| 408-9080 | Щебень | м | 6,3 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 16,06 |

Таблица ГЭСНр 68-17 Ремонт бордюров

Состав работ:

01. Разломка покрытий тротуаров из асфальтовой смеси вдоль борта. 02. Рыхление и разломка материалов основания борта. 03. Выравнивание бордюрных камней по отметке с подбивкой основания. 04. Засыпка пазух трамбованием. 05. Заливка швов раствором.

Измеритель: 100 м бордюров

68-17-1 Ремонт бордюров с внутренней обшивкой

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-17-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 75,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 7,9 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 4,1 |
| 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч | 3,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 402-9050 | Раствор цементный | м | 0,1 |

Таблица ГЭСНр 68-18 Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах

Состав работ:

01. Очистка шва. 02. Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах.

Измеритель: 1 м шва

68-18-1 Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-18-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,16 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 402-9050 | Раствор цементный | м | 0,01 |

Таблица ГЭСНр 68-19 Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением

Состав работ:

01. Очистка трещин. 02. Заделка трещин битумом. 03. Засыпка поверхности песком с уплотнением.

Измеритель: 100 м трещин

| #G068-19-1 | Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением |
| --- | --- |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-19-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 120101 | Автогудронаторы | маш.-ч | 0,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1561 | Битумы дорожные жидкие | т | 0,09 |
| 408-9020 | Песок | м | 0,05 |

Таблица ГЭСНр 68-20 Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель

Состав работ:

01. Разборка покрытия. 02. Очистка плит. 03. Относка плит на расстояние до 10 м. 04. Складирование плит в штабель.

Измеритель: 100м основания

68-20-1 Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-20-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,68 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,7 |

Таблица ГЭСНр 68-21 Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой

Состав работ:

01. Разборка покрытия из плит. 02. Планировка земляного полотна. 03. Устройство песчаного основания. 04. Укладка плит с подноской до 20 м, подбивкой и заполнением швов песком.

Измеритель: 100 м покрытия

68-21-1 Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-21-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 122,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 408-9020 | Песок | м | 4,0 |

Таблица ГЭСНр 68-22 Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов

Состав работ:

01. Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов.

Измеритель: 1 м канавы

68-22-1 Полное восстановление профиля

68-22-2 Частичное восстановление профиля

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-22-1 | 68-22-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,91 | 0,62 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,6 | 1,6 |

Таблица ГЭСНр 68-23 Ремонт металлических ограждений

Состав работ:

01. Выправка на месте погнутых элементов. 02. Скрепление деталей электросваркой. 03. Вырезка отдельных негодных деталей (норма 2). 04. Заготовка и установка новых деталей (норма 2).

Измеритель: 1 м

Ремонт металлических ограждений:

68-23-1 мелкий

68-23-2 средний

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-23-1 | 68-23-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,88 | 9,61 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч | 0,45 | 0,78 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 201-9014 | Металлические изделия | т | - | П |
| 101-1515 | Электроды | т | 0,0002 | 0,0003 |

Таблица ГЭСНр 68-24 Смена отдельных участков металлического ограждения газонов

Состав работ:

01. Удаление негодных частей. 02. Установка новых частей с заготовкой. 03. Исправление опор.

Измеритель: 1 м сменяемого ограждения

Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром до:

68-24-1 25 мм

68-24-2 40 мм

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-24-1 | 68-24-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,33 | 0,41 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч | 0,09 | 0,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 103-9210 | Трубы водогазопроводные | м | 1,02 | 1,02 |
| 101-1515 | Электроды | т | 0,0005 | 0,0005 |

Таблица ГЭСНр 68-25 Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок

Состав работ:

01. Удаление негодной сетки (норма 1). 02. Укрепление новой сетки (норма 1). 03. Удаление негодной стойки с отсоединением пожилин и сетки, откопкой и разбивкой фундамента (норма 2). 04. Установка стойки из трубы с бетонированием фундамента (норма 2). 05. Присоединение пожилин и сетки (норма 2). 06. Удаление негодной пожилины с отсоединением от стоек и сетки (норма 3). 07. Установка пожилины с присоединением к стойкам и сетке (норма 3).

Измеритель: 1 м сетки, 1 стойка, пожилина

Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок:

68-25-1 сетки

68-25-2 стойки

68-25-3 пожилина

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-25-1 | 68-25-2 | 68-25-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,73 | 9,48 | 1,27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 0,05 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч | - | 0,07 | 0,05 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | - | 0,05 | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 103-9011 | Трубы стальные | м | - | П | - |
| 101-9390 | Сталь угловая | т | - | - | П |
| 101-9070 | Сетка стальная плетеная | м | 1,02 | - | - |
| 101-9266 | Проволока вязальная | кг | 0,032 | 0,13 | 0,11 |
| 401-0033 | Бетон тяжелый | м | - | 0,163 | - |
| 202-9080 | Щиты опалубки | м | - | 0,16 | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | - | 0,0001 | - |
| 101-1515 | Электроды | т | - | 0,0001 | 0,0001 |

Таблица ГЭСНр 68-26 Разборка деревянных заборов

Состав работ:

01. Снятие ограждения. 02. Снятие столбов.

Измеритель: 100 м забора

Разборка деревянных заборов:

68-26-1 инвентарных из готовых звеньев

68-26-2 штакетных

68-26-3 глухих и строганных досок

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-26-1 | 68-26-2 | 68-26-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,15 | 53,36 | 42,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,5 | 2,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,65 | 0,47 | 0,65 |

Таблица ГЭСНр 68-27 Ремонт деревянных ворот и калиток

Состав работ:

01. Ремонт полотен и калиток со сменой отдельных частей полотен с добавлением нового лесоматериала, со снятием и навеской полотен и со сменой, в необходимых случаях, приборов. 02. Укрепление столбов.

Измеритель: 100 м полотен

Ремонт деревянных:

68-27-1 ворот

68-27-2 калиток

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-27-1 | 68-27-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 213,5 | 107,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 102-0028 | Брусья обрезные толщиной 100, 125 мм, II сорта | м | 0,44 | 0,41 |
| 102-0053 | Доски обрезные толщиной 25 мм, III сорта | м | 0,56 | 0,53 |
| 102-0057 | Доски обрезные толщиной 32-40 мм, III сорта | м | 0,14 | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,01 | 0,01 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,56 | 0,47 |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Госстрой России, 1999

#G0

ГЭСНр-81-04-69-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 69

ПРОЧИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001-69

Дата введения 2000-01-01

РАЗРАБОТАНЫ Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (Л.Н. Крылов, И.И. Дмитренко) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО "РЦЭС" (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков) при участии специалистов - В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков (31 ГПИ СС МО РФ, Москва), Н.М. Рязанова (институт "ЛенжилНИИпроект", Санкт-Петербург), А.П. Иванов (АООТ "Стройкорпорация Санкт-Петербурга"), А.А. Козловская, С.М. Беллер (ОАО "Институт ЛенНИИпроект", Санкт-Петербург), Т.Ю. Берлин (Институт "Ленгипроинжпроект", Санкт-Петербург)

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, А.Ф. Лыкова, В.В. Сафорнов, Н.К. Кобозева, И.В. Кобец, Е.В. Сметанина).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2000 года постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 года № 77

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение прочих ремонтно-строительных работ по ремонту зданий и сооружений, не учтенных сборниками ГЭСНр с № 51 по № 68.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ.

1.3. Нормы таблицы 69-1 даны независимо от диаметра отверстий. Нормами данной таблицы разрешается пользоваться только в случае отсутствия возможности применения средств механизации, подтвержденного соответствующим актом.

1.4. Приведенные в табл. 69-11 и 69-12 нормы на приготовление растворов в построечных условиях следует применять в исключительных случаях при удалении строительной площадки от бетонных заводов (бетонорастворных узлов) на расстояния, не допускающие транспортирования бетонов и растворов, а также при небольшой потребности в растворе и бетоне.

Расход составляющих компонентов для приготовления 1 м растворов определяется исходя из марки раствора и производственных норм расхода компонентов.

Таблица ГЭСНр 69-1 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную

Состав работ:

01. Пробивка отверстий шлямбуром.

Измеритель: 100 отверстий

Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в:

| #G069-1-1 | 0,5 кирпича |
| --- | --- |
| 69-1-2 | 1 кирпич |
| 69-1-3 | 1,5 кирпича |
| 69-1-4 | 2 кирпича |
| 69-1-5 | 2,5 кирпича |
| 69-1-6 | 3 кирпича |

При работе с приставных лестниц добавлять к:

| #G069-1-7 | 69-1-1 |
| --- | --- |
| 69-1-8 | 69-1-2 |
| 69-1-9 | 69-1-3 |
| 69-1-10 | 69-1-4 |
| 69-1-11 | 69-1-5 |
| 69-1-12 | 69-1-6 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-1-1 | 69-1-2 | 69-1-3 | 69-1-4 | 69-1-5 | 69-1-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 50,5 | 85,50 | 119,70 | 165,30 | 185,82 | 202,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-1-7 | 69-1-8 | 69-1-9 | 69-1-10 | 69-1-11 | 69-1-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,15 | 17,21 | 23,83 | 32,95 | 36,71 | 41,38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Таблица ГЭСНр 69-2 Сверление отверстий

Состав работ:

01. Разметка мест сверления. 02. Сверление отверстий.

Измеритель: 100 отверстий

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором:

| #G069-2-1 | толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм |
| --- | --- |
| 69-2-2 | добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен |
| 69-2-3 | добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм |

Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью:

| #G069-2-4 | отверстие диаметром до 10 мм глубиной до 20 см |
| --- | --- |
| 69-2-5 | добавлять на каждые 5 см глубины свыше 20 см |
| 69-2-6 | добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-2-1 | 69-2-2 | 69-2-3 | 69-2-4 | 69-2-5 | 69-2-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих строителей | чел.-ч | 5,49 | 5,28 | 6,31 | 10,5 | 2,63 | 3,68 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 4,94 | 4,75 | 5,68 | - | - | - |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | 9,45 | 2,37 | 3,31 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,006 | 0,006 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,002 |

Таблица ГЭСНр 69-3 Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов

Состав работ:

01. Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов.

Измеритель: 100 отверстий

Прорезка отверстий в деревянных:

69-3-1 перекрытиях междуэтажных

69-3-2 перекрытиях чердачных

69-3-3 перегородках оштукатуренных

69-3-4 перегородках чистых

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-3-1 | 69-3-2 | 69-3-3 | 69-3-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 77,6 | 61,7 | 71,8 | 42,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 331532 | Пила электрическая цепная | маш.-ч | 68,4 | 54,1 | 63,5 | 36,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,1 |

Таблица ГЭСНр 69-4 Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб

Состав работ:

01. Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов. 02. Оштукатуривание мест прохода трубопроводов (нормы 1, 3).

Измеритель: 100 отверстий

Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в:

| #G069-4-1 | стенах и перегородках оштукатуренных |
| --- | --- |
| 69-4-2 | чистых перегородках |
| 69-4-3 | перекрытиях оштукатуренных |
| 69-4-4 | полах дощатых |
| 69-4-5 | полах паркетных |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-4-1 | 69-4-2 | 69-4-3 | 69-4-4 | 69-4-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 78,66 | 69,54 | 60,65 | 71,82 | 155,04 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,08 | 0,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,08 | 0,15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 402-9061 | Раствор цементный | м | 0,2 | - | 0,3 | - | - |
| 202-9150 | Доски чистого пола | м | - | - | - | 0,23 | - |
| 102-0056 | Доски обрезные толщиной 32, 40 мм, II сорта | м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |
| 102-9091 | Паркет штучный | м | - | - | - | - | 6,1 |
| 101-0181 | Гвозди | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0026 | 0,0072 |

Таблица ГЭСНр 69-5 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов

Состав работ:

01. Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов.

Измеритель: 100 отверстий

69-5-1 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-5-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 031051 | Вышки телескопические | маш.-ч | 8,32 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 402-0041 | Растворы цементно-известковые | м | 0,4 |

Таблица ГЭСНр 69-6 Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов

Состав работ:

01. Планировка места установки лесов и укладка подкладок. 02. Разметка и раскрой материалов. 03. Изготовление сопряжений всех видов и элементов лесов. 04. Установка и сборка элементов лесов. 05. Закрепление лесов к стене, пробивка гнезд, установка пробок и анкеров. 06. Устройство настила из щитов через 2 м по высоте. 07. Установка стремянок и ограждений. 08. Подъем элементов на необходимую высоту при помощи блока. 09. Разборка лесов с отноской материалов на расстояние до 30 м.

Измеритель: 100 м вертикальной проекции

69-6-1 Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-6-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 128,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 2,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 102-0008 | Бревна строительные диаметром 14-24 см | м | 1,89 |
| 102-0052 | Доски обрезные толщиной 25 мм, II сорта | м | 0,5 |
| 102-0060 | Доски обрезные толщиной 44 мм и более, II сорта | м | 2,6 |
| 102-0024 | Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта | м | 0,1 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,011 |
| 101-0782 | Поковки строительные | т | 0,095 |
| 101-0797 | Катанка | т | 0,02 |
| 101-0309 | Канаты пеньковые | т | 0,018 |

Таблица ГЭСНр 69-7 Устройство ходов, переходов и мостиков на чердаке

Состав работ:

01. Укладка ходов из дощатых щитов с изготовлением их, по балкам чердачного перекрытия (норма 1). 02. Изготовление и установка переходных мостиков из досок с перилами (норма 2).

Измеритель: 100 погонных м ходов или переходных мостиков

Устройство:

69-7-1 ходов

69-7-2 переходных мостиков

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-7-1 | 69-7-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,8 | 104,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,27 | 2,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 1,7 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,17 | 0,46 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 102-0026 | Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, IV сорта | м | 0,3 | 0,48 |
| 102-0167 | Доски необрезные толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта | м | 2,14 | - |
| 102-0054 | Доски обрезные толщиной 25 мм, III сорта | м | - | 1,32 |
| 102-0062 | Доски обрезные толщиной 44 мм и более, III сорта | м | - | 4,32 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,006 | 0,03 |
| 101-0782 | Поковки строительные | т | - | 0,045 |

Таблица ГЭСНр 69-8 Утепление трубопроводов в каналах и коробах

Состав работ:

01. Заполнение канала или короба утепляющим материалом. 02. Послойное разравнивание и уплотнение материалов.

Измеритель: 100 м изоляции

Утепление трубопроводов в каналах и коробах:

69-8-1 минеральной ватой

69-8-2 опилками

69-8-3 шлаком

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-8-1 | 69-8-2 | 69-8-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 427,28 | 410,93 | 388,04 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,26 | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 1,26 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 104-9281 | Утеплитель | м | 105,0 | 110,0 | 105,0 |

Таблица ГЭСНр 69-9 Очистка помещений от строительного мусора

Состав работ:

01. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м. 02. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости). 03. Подметание пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости).

Измеритель: 100 т мусора

69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-9-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 214,32 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 100,0 |

Таблица ГЭСНр 69-10 Антисептирование древесины

Состав работ:

01. Очистка и обработка поверхности древесины антисептиком

Измеритель: 100 м обработанной поверхности

Антисептирование древесины:

| #G069-10-1 | водными растворами |
| --- | --- |
| 69-10-2 | пастами битумными |
| 69-10-3 | пастами на каменноугольном лаке |
| 69-10-4 | пастами экстрактными |
| 69-10-5 | маслянистыми антисептиками |

При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять к:

69-10-6 69-11-1

69-10-7 69-11-2

69-10-8 69-11-3

69-10-9 69-11-4

69-10-10 69-11-5

При двухкратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять к:

69-10-11 69-11-1

69-10-12 69-11-2

69-10-13 69-11-3

69-10-14 69-11-4

69-10-15 69-11-5

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-10-1 | 69-10-2 | 69-10-3 | 69-10-4 | 69-10-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,51 | 9,81 | 11,01 | 10,03 | 7,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 113-0107 | Натрий фтористый | т | 0,0035 | - | - | - | - |
| 411-1002 | Вода | м | 0,07 | - | - | - | - |
| 113-9002 | Паста антисептическая | т | - | 0,065 | 0,086 | 0,062 | 0,06 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-10-6 | 69-10-7 | 69-10-8 | 69-10-9 | 69-10-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,74 | 7,30 | 8,72 | 7,85 | 5,45 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-10-11 | 69-10-12 | 69-10-13 | 69-10-14 | 69-10-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,07 | 7,85 | 8,94 | 8,18 | 5,89 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 113-0107 | Натрий фтористый | т | 0,0035 | - | - | - | - |
| 411-1002 | Вода | м | 0,07 | - | - | - | - |
| 113-9002 | Паста антисептическая | т | - | 0,065 | 0,086 | 0,062 | 0,06 |

Таблица ГЭСНр 69-11 Механизированное приготовление растворов в построечных условиях

Состав работ:

01. Загрузка растворосмесителя составляющими с дозировкой их и подноской вручную. 02. Приготовление раствора в растворосмесителе.

Измеритель: 1 м раствора

Механизированное приготовление растворов в построечных условиях:

| #G069-11-1 | цементных |
| --- | --- |
| 69-11-2 | известковых тяжелых |
| 69-11-3 | известковых легких |
| 69-11-4 | цементно-известковых тяжелых |
| 69-11-5 | цементно-известковых легких |
| 69-11-6 | цементно-известковых с минеральной крошкой |
| 69-11-7 | цементно-известковых с декоративной смесью |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-11-1 | 69-11-2 | 69-11-3 | 69-11-4 | 69-11-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,5 | 3,5 | 2,75 | 2,75 | 1,78 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,69 | 0,69 | 1,12 | 0,69 | 1,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 110900 | Растворосмесители передвижные | маш.-ч | 0,69 | 0,69 | 1,12 | 0,69 | 1,12 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-11-6 | 69-11-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,25 | 1,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,49 | 1,84 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 110900 | Растворосмесители передвижные | маш.-ч | 1,49 | 1,84 |

Таблица ГЭСНр 69-12 Приготовление растворов вручную

Состав работ:

01. Дозировка составляющих. 02. Перемешивание песка или крошки с цементом. 03. Приготовление цементного прыска или известкового молока. 04. Затворение составляющих водой или известковым молоком.

Измеритель: 1 м раствора

Приготовление растворов вручную:

| #G069-12-1 | цементных |
| --- | --- |
| 69-12-2 | известковых тяжелых |
| 69-12-3 | известковых легких |
| 69-12-4 | цементно-известковых тяжелых |
| 69-12-5 | цементно-известковых легких |
| 69-12-6 | цементно-известковых с минеральной крошкой |
| 69-12-7 | цементно-известковых с декоративной смесью |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-12-1 | 69-12-2 | 69-12-3 | 69-12-4 | 69-12-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,15 | 3,45 | 2,85 | 3,45 | 2,55 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-12-6 | 69-12-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,9 | 5,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 |

Таблица ГЭСНр 69-13 Разогрев битумных материалов

Состав работ:

01. Дозировка составляющих и загрузка котла. 02. Разогрев битумных материалов. 03. Выдача готовых материалов. 04. Очистка котла.

Измеритель: 1 т

69-13-1 Разогрев битумных материалов

| #G0Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 69-13-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 14,1 |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Госстрой России, 1999